# 一种供暖机构论文和设计-李金伟

### 全文摘要

本实用新型涉及一种供暖机构，包括设于两侧的暖气片，每个暖气片包括上方的入水管、下方的回水管以及连接入水管和回水管的多个散热管，每个散热管均为截面带孔的矩形结构，两侧的散热管的内侧均设置往复弯折的散热片，两散热片之间具有间隙，两散热片形成多个矩形散热通道。本实用新型的有益效果为：增大了水流与暖气片的接触面积，更利于热水散热，多个矩形通道方便热量从通道冲入周围环境，同时通道之间具有缝隙，使得热空气冲入周围环境前，能有一定程度的相互交融，使得排入环境中热空气更加均匀。

### 主设计要求

1.一种供暖机构，其特征在于：包括设于两侧的暖气片，每个暖气片包括上方的入水管、下方的回水管以及连接入水管和回水管的多个散热管，每个散热管均为截面带孔的矩形结构，两侧的散热管的内侧均设置往复弯折的散热片，两散热片之间具有间隙，两散热片形成多个矩形散热通道。

### 设计方案

1.一种供暖机构，其特征在于：包括设于两侧的暖气片，每个暖气片包括上方的入水管、下方的回水管以及连接入水管和回水管的多个散热管，每个散热管均为截面带孔的矩形结构，两侧的散热管的内侧均设置往复弯折的散热片，两散热片之间具有间隙，两散热片形成多个矩形散热通道。

2.根据权利要求1所述的一种供暖机构，其特征在于：还包括进水管和出水管，进水管连接两入水管，出水管连接两回水管，进水管上设置进水阀，回水管上设置排水阀。

3.根据权利要求2所述的一种供暖机构，其特征在于：还包括两端的卡板，卡板具有上下卡沿和左右卡沿，暖气片上方设置带孔挡板，上卡沿卡住带孔挡板，左右卡沿卡在暖气片两侧，入水管和回水管的侧面均设置凹坑，左右卡沿具有与凹坑卡接固定配合的凸起。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种供暖机构。

背景技术

现有的供暖机构往往在进水管和出水管之间设置几根散热水管，这种水管的进水管和出水管一般比较粗，散热水管散热能力也比较差，热水循环一周，向室内环境传热比较少，效率低，能耗高。

发明内容

为解决上述技术问题，本实用新型的技术方案如下：

一种供暖机构，包括设于两侧的暖气片，每个暖气片包括上方的入水管、下方的回水管以及连接入水管和回水管的多个散热管，每个散热管均为截面带孔的矩形结构，两侧的散热管的内侧均设置往复弯折的散热片，两散热片之间具有间隙，两散热片形成多个矩形散热通道。

优选的，还包括进水管和出水管，进水管连接两入水管，出水管连接两回水管，进水管上设置进水阀，回水管上设置排水阀。

优选的，还包括两端的卡板，卡板具有上下卡沿和左右卡沿，暖气片上方设置带孔挡板，上卡沿卡住带孔挡板，左右卡沿卡在暖气片两侧，入水管和回水管的侧面均设置凹坑，左右卡沿具有与凹坑卡接固定配合的凸起。

本实用新型的有益效果为：将入水管的水分为多股进入孔径较小的散热管，增大了水流与暖气片的接触面积，更利于热水散热，往复弯折的散热片的设置，能够及时将散热管的热量传递到更大的金属面积上，进一步利于散热，多个矩形通道方便热量从通道冲入周围环境，同时通道之间具有缝隙，使得热空气冲入周围环境前，能有一定程度的相互交融，使得排入环境中热空气更加均匀。

更进一步的，卡板的设置，使得固定带孔挡板比较方便，仅需在两端套接卡住即可，入水管和回水管的侧面均设置凹坑，左右卡沿具有与凹坑卡接固定配合的凸起，该结构简单有效，且避免使用铆钉或者螺钉，防止损伤入水管和回水管。

附图说明

图1是本实用新型的一个实施例中暖气片的结构示意图。

图2是本实用新型的一个实施例中暖气片横向截面的结构示意图。

图3是本实用新型的一个实施例中供暖机构的结构示意图。

具体实施方式

一种供暖机构，如图1-3所示，包括设于两侧的暖气片，每个暖气片包括上方的入水管11、下方的回水管12以及连接入水管和回水管的多个散热管2，每个散热管均为截面带孔1的矩形结构，两侧的散热管的内侧均设置往复弯折的散热片3、4，两散热片之间具有间隙，两散热片形成多个矩形散热通道6，还包括进水管8和出水管7，进水管连接两入水管，出水管连接两回水管，进水管上设置进水阀，回水管上设置排水阀，还包括两端的卡板13，卡板具有上下卡沿9和左右卡沿10，暖气片上方设置带孔挡板（图中未显示），目的是防止杂物进入，上卡沿卡住带孔挡板，左右卡沿卡在暖气片两侧，入水管和回水管的侧面均设置凹坑14，左右卡沿具有与凹坑卡接固定配合的凸起15。

本实施例中，将入水管的水分为多股进入散热管，增大了水流与暖气片的接触面积，更利于热水散热，往复弯折的散热片的设置，能够及时将散热管的热量传递到更大的金属面积上，进一步利于散热，多个矩形通道方便热量从通道冲入周围环境，同时通道之间具有缝隙，使得热空气冲入周围环境前，能有一定程度的相互交融，使得排入环境中热空气更加均匀，卡板的设置，使得固定带孔挡板比较方便，仅需在两端套接卡住即可，入水管和回水管的侧面均设置凹坑，左右卡沿具有与凹坑卡接固定配合的凸起，该结构简单有效，且避免使用铆钉或者螺钉，防止损伤入水管和回水管。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822259469.3

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209341365U

授权时间:20190903

主分类号:F24D 19/00

专利分类号:F24D19/00;F28D1/03

范畴分类:35C;

申请人:河南华锐暖通设备有限公司

第一申请人:河南华锐暖通设备有限公司

申请人地址:450000 河南省郑州市河南自贸实验区郑州片区（郑东）商都路与中兴路交叉口向南100米正商和谐大厦B1208房间

发明人:李金伟

第一发明人:李金伟

当前权利人:河南华锐暖通设备有限公司

代理人:经智勇

代理机构:41144

代理机构编号:郑州华隆知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4904a46902078acad63aefb2.html