# 一种防重按的电梯按钮论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及电梯按钮技术领域，具体为一种防重按的电梯按钮，电梯按钮包括：连接件和按钮本体，连接件包括套管、铜线、限位杆和复位弹簧，且连接件内口壁呈环形均匀开有至少六个穿口，套管至少有六个，且套管通过AB胶水呈环形均匀粘接在连接件内部的内壁。在将按钮本体按入连接件内部后，会随着紫外线灯泡的亮起，而使铜线断电，使得套管不再具备磁性，而使限位杆被复位弹簧拉着穿过穿口挡住按钮本体，使得按钮本体卡在连接件内，从而避免了他人重复按按钮本体，而且使他人更加方便，解决了目前的电梯按钮，容易重复按而引起他人不便的问题。

### 主设计要求

1.一种防重按的电梯按钮，其特征在于，所述电梯按钮包括：连接件(100)和按钮本体(200)，所述连接件(100)包括套管(101)、铜线(102)、限位杆(103)和复位弹簧(105)，且连接件(100)内口壁呈环形均匀开有至少六个穿口(106)，所述套管(101)至少有六个，且套管(101)通过AB胶水呈环形均匀粘接在所述连接件(100)内部的内壁，所述铜线(102)至少有六根，且铜线(102)一一对应呈螺旋状缠在所述套管(101)外壁，所述限位杆(103)至少有六根，且限位杆(103)一一对应滑动连接在所述套管(101)内部，每根所述限位杆(103)右端均延伸出所述套管(101)外部穿插固定有套环(107)，且套环(107)与所述套管(101)相接触，每根所述限位杆(103)右端均延伸到所述穿口(106)内部，且套环(107)右端开槽嵌接固定有右端与所述连接件(100)相接的复位弹簧(105)；所述按钮本体(200)活动连接在所述连接件(100)内部，且按钮本体(200)包括透光板(201)和紫外线灯泡(202)，所述透光板(201)嵌入并通过粘合剂粘接在所述按钮本体(200)上端，且紫外线灯泡(202)至少有十个，并且所有所述紫外线灯泡(202)均安装在所述按钮本体(200)内部底端。

### 设计方案

1.一种防重按的电梯按钮，其特征在于，所述电梯按钮包括：

连接件(100)和按钮本体(200)，所述连接件(100)包括套管(101)、铜线(102)、限位杆(103)和复位弹簧(105)，且连接件(100)内口壁呈环形均匀开有至少六个穿口(106)，所述套管(101)至少有六个，且套管(101)通过AB胶水呈环形均匀粘接在所述连接件(100)内部的内壁，所述铜线(102)至少有六根，且铜线(102)一一对应呈螺旋状缠在所述套管(101)外壁，所述限位杆(103)至少有六根，且限位杆(103)一一对应滑动连接在所述套管(101)内部，每根所述限位杆(103)右端均延伸出所述套管(101)外部穿插固定有套环(107)，且套环(107)与所述套管(101)相接触，每根所述限位杆(103)右端均延伸到所述穿口(106)内部，且套环(107)右端开槽嵌接固定有右端与所述连接件(100)相接的复位弹簧(105)；所述按钮本体(200)活动连接在所述连接件(100)内部，且按钮本体(200)包括透光板(201)和紫外线灯泡(202)，所述透光板(201)嵌入并通过粘合剂粘接在所述按钮本体(200)上端，且紫外线灯泡(202)至少有十个，并且所有所述紫外线灯泡(202)均安装在所述按钮本体(200)内部底端。

2.根据权利要求1所述的一种防重按的电梯按钮，其特征在于：所述连接件(100)还包括挡环(104)，且每根所述限位杆(103)左端均延伸到所述套管(101)内部均相接挡环(104)。

3.根据权利要求2所述的一种防重按的电梯按钮，其特征在于：所述套管(101)的管口口径为3mm-10mm，且所述挡环(104)的外径为5mm-12mm，并且所述挡环(104)的外径比所述套管(101)的管口口径长。

4.根据权利要求1所述的一种防重按的电梯按钮，其特征在于：所述透光板(201)由透明的亚克力制成，且所述紫外线灯泡(202)的分布与所述透光板(201)的形状相匹配，并且所述紫外线灯泡(202)随着所述按钮本体(200)按入所述连接件(100)内而亮起。

5.根据权利要求1所述的一种防重按的电梯按钮，其特征在于：所述限位杆(103)穿过所述穿口(106)与所述按钮本体(200)卡接。

6.根据权利要求1所述的一种防重按的电梯按钮，其特征在于：所述套管(101)和所述套环(107)均由铁制成，且所述铜线(102)随着所述按钮本体(200)的按入而断电。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电梯按钮技术领域，具体为一种防重按的电梯按钮。

背景技术

按钮，是一种常用的控制电器元件，常用来接通或断开“控制电路”(其中电流很小)，从而达到控制电动机或其他电气设备运行目的的一种开关，而电梯按钮则是电梯操纵盘上通过控制电梯运行的控制电器元件。

目前的电梯按钮，当前人在按完之后，后面的人需要按所到的楼层时，容易在按完按钮后，由于不会引起他人注意，而导致引起他人重复按按钮，从而引起了他人的不便。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种防重按的电梯按钮，具备避免了他人重复按按钮和使他人更加方便等优点，解决了目前的电梯按钮，容易重复按而引起他人不便的问题。

(二)技术方案

为实现上述避免了他人重复按按钮和使他人更加方便等目的，本实用新型提供如下技术方案：一种防重按的电梯按钮，所述电梯按钮包括：连接件和按钮本体，所述连接件包括套管、铜线、限位杆和复位弹簧，且连接件内口壁呈环形均匀开有至少六个穿口，所述套管至少有六个，且套管通过AB胶水呈环形均匀粘接在所述连接件内部的内壁，所述铜线至少有六根，且铜线一一对应呈螺旋状缠在所述套管外壁，所述限位杆至少有六根，且限位杆一一对应滑动连接在所述套管内部，每根所述限位杆右端均延伸出所述套管外部穿插固定有套环，且套环与所述套管相接触，每根所述限位杆右端均延伸到所述穿口内部，且套环右端开槽嵌接固定有右端与所述连接件相接的复位弹簧；所述按钮本体活动连接在所述连接件内部，且按钮本体包括透光板和紫外线灯泡，所述透光板嵌入并通过粘合剂粘接在所述按钮本体上端，且紫外线灯泡至少有十个，并且所有所述紫外线灯泡均安装在所述按钮本体内部底端。

进一步优点，所述连接件还包括挡环，且每根所述限位杆左端均延伸到所述套管内部均相接挡环。

进一步优点，所述套管的管口口径为3mm-10mm，且所述挡环的外径为5mm-12mm，并且所述挡环的外径比所述套管的管口口径长。

进一步优点，所述透光板由透明的亚克力制成，且所述紫外线灯泡的分布与所述透光板的形状相匹配，并且所述紫外线灯泡随着所述按钮本体按入所述连接件内而亮起。

进一步优点，所述限位杆穿过所述穿口与所述按钮本体卡接。

进一步优点，所述套管和所述套环均由铁制成，且所述铜线随着所述按钮本体的按入而断电。

(三)有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种防重按的电梯按钮，具备以下有益效果：该种防重按的电梯按钮，在将按钮本体按入连接件内部后，会随着紫外线灯泡的亮起，而使铜线断电，使得套管不再具备磁性，而使限位杆被复位弹簧拉着穿过穿口挡住按钮本体，使得按钮本体卡在连接件内，从而避免了他人重复按按钮本体，而且使他人更加方便，然后当紫外线灯泡亮着的时候，可以透过透光板进行按钮本体与手指接触面的杀菌消毒工作。

附图说明

图1为本实用新型结构整体示意图；

图2为本实用新型结构整体俯视剖面示意图；

图3为本实用新型结构图2连接件的A局部示意图；

图4为本实用新型结构按钮本体剖面示意图。

图中：100-连接件；101-套管；102-铜线；103-限位杆；104-挡环；105-复位弹簧；106-穿口；107-套环；200-按钮本体；201-透光板；202-紫外线灯泡。

具体实施方式

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对照附图说明本实用新型的具体实施方式。显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图，并获得其他的实施方式。

在实施例一中，如图1-3所示，本实施公开一种防重按的电梯按钮，所述电梯按钮包括：连接件100和按钮本体200，所述连接件100包括套管101、铜线102、限位杆103和复位弹簧105，且连接件100内口壁呈环形均匀开有至少六个穿口106，所述套管101至少有六个，且套管101通过AB胶水呈环形均匀粘接在所述连接件100内部的内壁，所述铜线102至少有六根，且铜线102一一对应呈螺旋状缠在所述套管101外壁，所述限位杆103至少有六根，且限位杆103一一对应滑动连接在所述套管101内部，每根所述限位杆103右端均延伸出所述套管101外部穿插固定有套环107，且套环107与所述套管101相接触，每根所述限位杆103右端均延伸到所述穿口106内部，且套环107右端开槽嵌接固定有右端与所述连接件100相接的复位弹簧105，因为套管101和套环107均由铁制成，且铜线102随着按钮本体200的按入而断电，并且限位杆103穿过穿口106与按钮本体200卡接，所以当铜线102通电的时候，会使套管101产生磁性而形成电磁铁，使得套管101吸住套环107，而在将按钮本体200按入连接件100内部后，会使铜线102断电，使得套管101不再具备磁性，而使限位杆103随着套环107被复位弹簧105拉着而移动穿过穿口106挡住按钮本体200，使得按钮本体200卡在连接件100内，从而避免了他人重复按按钮本体200，而且使他人更加方便；

在实施例二中，如图1-4所示，在实施例一的基础上，所述按钮本体200活动连接在所述连接件100内部，且按钮本体200包括透光板201和紫外线灯泡202，所述透光板201嵌入并通过粘合剂粘接在所述按钮本体200上端，且紫外线灯泡202至少有十个，并且所有所述紫外线灯泡202均安装在所述按钮本体200内部底端，当按钮本体200按入后，因为透光板201由透明的亚克力制成，且紫外线灯泡202的分布与透光板201的形状相匹配，并且紫外线灯泡202随着按钮本体200按入连接件100内而亮起，所以使紫外线灯泡202通电亮着，而且所有紫外线灯泡202发亮组成的形状与透光板201的形状相同，使得紫外线透过透光板201进行按钮本体200与手指接触面的杀菌消毒工作。

在实施例三中，如图3所示，在实施例一或二的基础上，所述连接件100还包括挡环104，且每根所述限位杆103左端均延伸到所述套管101内部均相接挡环104，由于套管101的管口口径为3mm-10mm，且挡环104的外径为5mm-12mm，并且挡环104的外径比套管101的管口口径长，使得当限位杆103在套管101内部滑动的时候，通过挡环104，可以防止限位杆103全部从套管101内部滑出。

上述实施例中运用的：100-连接件；101-套管；102-铜线；103-限位杆；104-挡环；105-复位弹簧；106-穿口；107-套环；200-按钮本体；201-透光板；202-紫外线灯泡均可通过市场购买或私人定制获得。

其中紫外线灯泡的型号为GTL3。

应当说明的是，上述实施例均可根据需要自由组合。以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920286741.9

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209515500U

授权时间:20191018

主分类号:H01H 13/02

专利分类号:H01H13/02;H01H13/14;A61L2/10

范畴分类:38C;

申请人:上海基扬机电有限公司

第一申请人:上海基扬机电有限公司

申请人地址:201611 上海市松江区车墩镇回业路19号2幢

发明人:汤姚君;常连成

第一发明人:汤姚君

当前权利人:上海基扬机电有限公司

代理人:孙益青

代理机构:31297

代理机构编号:上海宏京知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4942aa783d064a6cbcdd80b7.html