# 一种背肩式农药喷洒装置论文和设计-黄礼明

### 全文摘要

本实用新型公开了一种背肩式农药喷洒装置,其结构包括储水箱、小盖子、保护带、紧扣固定栓、肩带、护背垫、固定扣、调节扣、喷头、喷洒调节器、喷洒管、大盖子、万向轮、电机、排水阀、刷子、固定杆、中心转杆、连接杆、第一锥齿轮、挡板、蓄电池、第二锥齿轮、水泵、隔板、出水口开关、出水口，连接杆左端与第一锥齿轮右端为一体化结构，第一锥齿轮与第二锥齿轮相啮合，刷子嵌入安装于固定杆右端，固定杆左端与中心转杆为螺纹连接，中心转杆底端与第二锥齿轮为螺纹连接，水泵与第一锥齿轮之间设有挡板，该装置设有万向轮便于移动，搅拌机构完善，搅拌较均匀，储水箱内壁不容易残留农药，易于清洗，设有护背垫不容易使背部受伤。

### 主设计要求

1.一种背肩式农药喷洒装置，其特征在于：其结构包括储水箱（1）、小盖子（2）、保护带（3）、紧扣固定栓（4）、肩带（5）、护背垫（6）、固定扣（7）、调节扣（8）、喷头（9）、喷洒调节器（10）、喷洒管（11）、大盖子（12）,所述小盖子（2）螺纹连接于大盖子（12）顶端，所述大盖子（12）螺纹连接于储水箱（1）顶端，所述紧扣固定栓（4）通过保护带（3）将储水箱（1）固定，所述护背垫（6）上设有两个肩带（5），所述固定扣（7）安装于肩带（5）上，所述肩带（5）底部与护背垫（6）底部设有调节扣（8），所述喷头（9）与喷洒调节器（10）为螺纹连接，所述喷洒管（11）与喷洒调节器（10）为螺纹连接，所述储水箱包括万向轮（101）、电机（102）、排水阀（103）、刷子（104）、固定杆（105）、中心转杆（106）、连接杆（107）、第一锥齿轮（108）、挡板（109）、蓄电池（110）、第二锥齿轮（111）、水泵（112）、隔板（113）、出水口开关（114）、出水口（115），所述万向轮（101）安装于储水箱（1）最底端，所述连接杆（107）右端焊接于电机（102）左端，所述排水阀（103）安装于储水箱（1）右侧，所述连接杆（107）左端与第一锥齿轮（108）右端为一体化结构，所述第一锥齿轮（108）与第二锥齿轮（111）相啮合，所述刷子（104）嵌入安装于固定杆（105）右端，所述固定杆（105）左端与中心转杆（106）为螺纹连接，所述中心转杆（106）底端与第二锥齿轮（111）为螺纹连接，所述水泵（112）与第一锥齿轮（108）之间设有挡板（109），所述蓄电池（110）安装于挡板（109）内部，所述出水口（115）左端与出水口开关（114）为螺纹连接，所述隔板（113）安装于水泵（112）顶部，所述电机（102）与水泵（112）为同一水平面。

### 设计方案

1.一种背肩式农药喷洒装置，其特征在于：其结构包括储水箱（1）、小盖子（2）、保护带（3）、紧扣固定栓（4）、肩带（5）、护背垫（6）、固定扣（7）、调节扣（8）、喷头（9）、喷洒调节器（10）、喷洒管（11）、大盖子（12）,所述小盖子（2）螺纹连接于大盖子（12）顶端，所述大盖子（12）螺纹连接于储水箱（1）顶端，所述紧扣固定栓（4）通过保护带（3）将储水箱（1）固定，所述护背垫（6）上设有两个肩带（5），所述固定扣（7）安装于肩带（5）上，所述肩带（5）底部与护背垫（6）底部设有调节扣（8），所述喷头（9）与喷洒调节器（10）为螺纹连接，所述喷洒管（11）与喷洒调节器（10）为螺纹连接，所述储水箱包括万向轮（101）、电机（102）、排水阀（103）、刷子（104）、固定杆（105）、中心转杆（106）、连接杆（107）、第一锥齿轮（108）、挡板（109）、蓄电池（110）、第二锥齿轮（111）、水泵（112）、隔板（113）、出水口开关（114）、出水口（115），所述万向轮（101）安装于储水箱（1）最底端，所述连接杆（107）右端焊接于电机（102）左端，所述排水阀（103）安装于储水箱（1）右侧，所述连接杆（107）左端与第一锥齿轮（108）右端为一体化结构，所述第一锥齿轮（108）与第二锥齿轮（111）相啮合，所述刷子（104）嵌入安装于固定杆（105）右端，所述固定杆（105）左端与中心转杆（106）为螺纹连接，所述中心转杆（106）底端与第二锥齿轮（111）为螺纹连接，所述水泵（112）与第一锥齿轮（108）之间设有挡板（109），所述蓄电池（110）安装于挡板（109）内部，所述出水口（115）左端与出水口开关（114）为螺纹连接，所述隔板（113）安装于水泵（112）顶部，所述电机（102）与水泵（112）为同一水平面。

2.根据权利要求1所述的一种背肩式农药喷洒装置，其特征在于：所述喷头（9）与喷洒管（11）为同一轴心。

3.根据权利要求1所述的一种背肩式农药喷洒装置，其特征在于：所述小盖子（2）与储水箱（1）为同一轴心。

4.根据权利要求1所述的一种背肩式农药喷洒装置，其特征在于：所述中心转杆（106）与储水箱（1）为同一轴心，所述中心转杆（106）与保护带（3）为同一轴心，所述出水口开关（114）与喷洒管（11）螺纹连接。

5.根据权利要求1所述的一种背肩式农药喷洒装置，其特征在于：所述小盖子（2）与保护带（3）为同一轴心。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型是一种背肩式农药喷洒装置，属于农业技术领域。

背景技术

农药喷洒装置是必不可少的农业机械，农业现代化是指从传统农业向现代农业转化的过程和手段，在这个过程中，农业日益被现代工业、现代科学技术水平和现代经济管理方式武装起来，使农业生产力由传统农业逐渐转化成当代世界先进水平的农业，在农作物种植中，经常会出现病虫害或者杂草等问题，为了解决这些问题，需要经常向农作物喷洒农药，农药可以用来杀灭昆虫、真菌和其他危害作物生长的生物。

现有技术公开了申请号为： CN201620987129.0的一种背肩式农药喷洒装置，其结构包括搅拌装置和喷洒装置，所述搅拌装置包括搅拌电机、控制箱、转轴、搅拌桨、密封垫、轴承、联轴器和隔板，但是该现有技术不便于移动，搅拌机构不够完善，搅拌不均匀，储水箱内壁容易残留农药，不易于清洗，且背久后容易使背部受伤。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种背肩式农药喷洒装置，以解决现有不便于移动，搅拌机构不够完善，搅拌不均匀，储水箱内壁容易残留农药，不易于清洗，且背久后容易使背部受伤的问题。

为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种背肩式农药喷洒装置，其结构包括储水箱、小盖子、保护带、紧扣固定栓、肩带、护背垫、固定扣、调节扣、喷头、喷洒调节器、喷洒管、大盖子,所述小盖子螺纹连接于大盖子顶端，所述大盖子螺纹连接于储水箱顶端，所述紧扣固定栓通过保护带将储水箱固定，所述护背垫上设有两个肩带，所述固定扣安装于肩带上，所述肩带底部与护背垫底部设有调节扣，所述喷头与喷洒调节器为螺纹连接，所述喷洒管与喷洒调节器为螺纹连接，所述储水箱包括万向轮、电机、排水阀、刷子、固定杆、中心转杆、连接杆、第一锥齿轮、挡板、蓄电池、第二锥齿轮、水泵、隔板、出水口开关、出水口，所述万向轮安装于储水箱最底端，所述连接杆右端焊接于电机左端，所述排水阀安装于储水箱右侧，所述连接杆左端与第一锥齿轮右端为一体化结构，所述第一锥齿轮与第二锥齿轮相啮合，所述刷子嵌入安装于固定杆右端，所述固定杆左端与中心转杆为螺纹连接，所述中心转杆底端与第二锥齿轮为螺纹连接，所述水泵与第一锥齿轮之间设有挡板，所述蓄电池安装于挡板内部，所述出水口左端与出水口开关为螺纹连接，所述隔板安装于水泵顶部，所述电机与水泵为同一水平面。

进一步地，所述喷头与喷洒管为同一轴心。

进一步地，所述小盖子与储水箱为同一轴心。

进一步地，所述中心转杆与储水箱为同一轴心，所述中心转杆与保护带为同一轴心，所述出水口开关与喷洒管螺纹连接。

进一步地，所述小盖子与保护带为同一轴心。

进一步地，所述隔板采用铁材质，坚固不易变形。

进一步地，所述储水箱采用塑料材质，制造成本低，质量轻。

本实用新型的有益效果是：通过电机的转动来带动连接杆的转动，通过连接杆的转动来带动第一锥齿轮的转动，通过第一锥齿轮与第二锥齿轮啮合来带动中心转杆的转动，实现搅拌和对储水箱内部的清洗，通过水泵将内部液体输送到喷洒管，通过喷洒调节器来调节喷洒范围与出雾量，通过蓄电池的能量来让电机与水泵运行，通过调节扣来调节长度，通过固定扣防止肩带下滑，该装置设有万向轮便于移动，搅拌机构完善，搅拌较均匀，储水箱内壁不容易残留农药，易于清洗，设有护背垫不容易使背部受伤。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

图1为本实用新型一种背肩式农药喷洒装置的结构示意图；

图2为本实用新型一种背肩式农药喷洒装置储水箱的结构示意图。

图中：储水箱-1、小盖子-2、保护带-3、紧扣固定栓-4、肩带-5、护背垫-6、固定扣-7、调节扣-8、喷头-9、喷洒调节器-10、喷洒管-11、大盖子-12、万向轮-101、电机-102、排水阀-103、刷子-104、固定杆-105、中心转杆-106、连接杆-107、第一锥齿轮-108、挡板-109、蓄电池-110、第二锥齿轮-111、水泵-112、隔板-113、出水口开关-114、出水口-115。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

请参阅图1、图2，本实用新型提供一种背肩式农药喷洒装置技术方案：其结构包括储水箱1、小盖子2、保护带3、紧扣固定栓4、肩带5、护背垫6、固定扣7、调节扣8、喷头9、喷洒调节器10、喷洒管11、大盖子12,所述小盖子2螺纹连接于大盖子12顶端，所述大盖子12螺纹连接于储水箱1顶端，所述紧扣固定栓4通过保护带3将储水箱1固定，所述护背垫6上设有两个肩带5，所述固定扣7安装于肩带5上，所述肩带5底部与护背垫6底部设有调节扣8，所述喷头9与喷洒调节器10为螺纹连接，所述喷洒管11与喷洒调节器10为螺纹连接，所述储水箱包括万向轮101、电机102、排水阀103、刷子104、固定杆105、中心转杆106、连接杆107、第一锥齿轮108、挡板109、蓄电池110、第二锥齿轮111、水泵112、隔板113、出水口开关114、出水口115，所述万向轮101安装于储水箱1最底端，所述连接杆107右端焊接于电机102左端，所述排水阀103安装于储水箱1右侧，所述连接杆107左端与第一锥齿轮108右端为一体化结构，所述第一锥齿轮108与第二锥齿轮111相啮合，所述刷子104嵌入安装于固定杆105右端，所述固定杆105左端与中心转杆106为螺纹连接，所述中心转杆106底端与第二锥齿轮111为螺纹连接，所述水泵112与第一锥齿轮108之间设有挡板109，所述蓄电池110安装于挡板109内部，所述出水口115左端与出水口开关114为螺纹连接，所述隔板113安装于水泵112顶部，所述电机102与水泵112为同一水平面，所述喷头9与喷洒管11为同一轴心，所述小盖子2与储水箱1为同一轴心，所述中心转杆106与储水箱1为同一轴心，所述中心转杆106与保护带3为同一轴心，所述出水口开关114与喷洒管11螺纹连接，所述小盖子2与保护带3为同一轴心，所述隔板113采用铁材质，坚固不易变形，所述储水箱1采用塑料材质，制造成本低，质量轻。

本专利所说的电机102采用型号为MR-J2S-10A，该装置寿命强，散热佳，所述水泵112采用型号为TL-C01-B\/2的一款小型水泵，该装置噪音低，散热快。

例如，当工作人员使用该装置时，通过电机102的转动来带动连接杆107的转动，通过连接杆107的转动来带动第一锥齿轮108的转动，通过第一锥齿轮108与第二锥齿轮111啮合来带动中心转杆106的转动，实现搅拌和对储水箱1内部的清洗，通过水泵112将内部液体输送到喷洒管11，通过喷洒调节器10来调节喷洒范围与出雾量，通过蓄电池110的能量来让电机102与水泵112运行，通过调节扣8来调节长度，通过固定扣7防止肩带5下滑。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822259999.8

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209251504U

授权时间:20190816

主分类号:A01M 7/00

专利分类号:A01M7/00

范畴分类:12F;

申请人:永春大井花果苗木专业合作社

第一申请人:永春大井花果苗木专业合作社

申请人地址:362000 福建省泉州市永春县湖洋镇溪东村99号

发明人:黄礼明

第一发明人:黄礼明

当前权利人:永春大井花果苗木专业合作社

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/494b772c1c989eec11e9e666.html