# LiNi0.8Co0.15Al0.05O2正极材料的电化学与热稳定性改善

### 论文摘要

锂离子电池正极材料LiNi0.8Co0.15Al0.05O2（NCA）面临着成本和安全稳定性挑战,为了降低成本,提高NCA的电化学与热稳定性能,加入Li Mn2O4（LMO）和LiFePO4（LFP）制备成混合正极材料LMO/LFP/NCA。通过X射线衍射（XRD）和扫描电镜（SEM）表征了材料的结构和形貌,采用恒流充放电和电化学阻抗谱（EIS）测试电化学性能,使用差示扫描量热仪（DS C）测试了热稳定性。结果表明:简单物理混合后,NCA颗粒形貌保持完整,小颗粒的LMO和LFP材料均匀地分散在NCA二次颗粒表面和NCA颗粒之间的空隙中。所制备的混合正极材料LMO/LFP/NCA在45℃下循环50圈容量保持率为81.2%,明显优于单组分NCA材料（70.3%）,热稳定性提高了16℃。说明LMO和LFP的加入,可以改善NCA正极材料的循环性能与热稳定性。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 混合正极材料制备

- 1.2 电极片与扣式电池制备

- 1.3 物性表征与电化学测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 物相结构与表面形貌分析

- 2.2 电化学性能分析

- 2.3 混合材料电极的热稳定性能研究

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李婧霞,赵煜娟,金玉红,吕志,徐涛

关键词: 锂离子电池,热稳定性,循环稳定性,低成本

来源: 电源技术 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,电力工业

单位: 北京工业大学环境与能源工程学院,动力电源及关键材料河南省协同创新中心,北京工业大学北京古月新材料研究院

分类号: TM912;O614.111

页码: 1584-1587+1600

总页数: 5

文件大小: 473K

下载量: 179

### 相关论文文献

- [1].富锂锰基正极材料的表面改性研究进展[J]. 化学学报 2019(11)

- [2].采用电感耦合等离子体发射光谱法测定富锂锰基正极材料中9种杂质元素[J]. 分析测试技术与仪器 2019(04)

- [3].富镍三元正极材料的改性研究进展[J]. 工程科学与技术 2020(01)

- [4].石墨烯/富锂三元正极复合材料的制备及电化学性能研究[J]. 化工新型材料 2020(03)

- [5].阿贡团队为生产无钴锂离子正极开发新途径[J]. 功能材料信息 2019(05)

- [6].电感耦合等离子体质谱法测定三元正极材料的组成[J]. 矿物岩石地球化学通报 2020(05)

- [7].热重法测定三元正极材料中游离锂含量[J]. 电池 2020(05)

- [8].钠离子电池正极材料研究进展[J]. 当代化工研究 2018(07)

- [9].锂离子电池三元正极材料的研究进展[J]. 石油和化工设备 2016(11)

- [10].热电池中正极材料后处理技术的应用研究[J]. 当代化工研究 2017(04)

- [11].含硫聚丙烯腈复合正极材料的性能[J]. 广东化工 2017(10)

- [12].锂离子电池富锂锰基正极材料的研究分析[J]. 中国锰业 2017(04)

- [13].锂离子电池焦磷酸盐正极材料的研究进展[J]. 化学与黏合 2017(05)

- [14].三元正极材料结构设计的研究进展[J]. 广东化工 2017(18)

- [15].锂离子电池复合正极材料的研究进展[J]. 电源技术 2015(05)

- [16].离子色谱法测定锂离子电池正极原材料中阴离子杂质[J]. 分析试验室 2020(11)

- [17].锂离子正极材料重点技术专利分析[J]. 盐湖研究 2019(04)

- [18].三元正极材料制备及其改性研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [19].硒掺杂改性新能源汽车锂电池正极材料的结构与电化学性能[J]. 无机盐工业 2020(02)

- [20].新能源智能化工厂诞生记——记部优工程“车用锂电正极材料产业化及环保技改工程”[J]. 中国有色金属 2020(15)

- [21].优化铅酸电池管式正极制备工艺参数的研究[J]. 无机盐工业 2020(08)

- [22].高镍三元正极材料的包覆与掺杂改性研究进展[J]. 无机材料学报 2020(09)

- [23].利用无序钠空位构筑高倍率钠离子电池正极材料[J]. 物理化学学报 2019(04)

- [24].新能源汽车锂电池富锂锰基正极材料掺杂改性[J]. 电源技术 2019(10)

- [25].锂硫电池正极材料研究进展[J]. 化学通报 2018(02)

- [26].锂硫电池硫正极材料研究进展[J]. 材料导报 2018(09)

- [27].动力型锂离子电池富锂三元正极材料研究进展[J]. 化学通报 2017(01)

- [28].普鲁士蓝类嵌入正极材料的发展与挑战[J]. 中国科学:化学 2017(05)

- [29].锂离子电池富锂锰基正极材料的研究进展[J]. 稀有金属 2017(05)

- [30].锂离子电池三元正极材料的制备研究进展[J]. 化工新型材料 2017(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4963e8b14dc5f625b3bcd60c.html