# 浅谈市政道桥建设中的地基施工处理技术韩祖玲

襄阳市市政工程总公司湖北襄阳441000

摘要：随着经济发展速度不断加快，城市化建设进程逐步加快得到了社会大众的广泛重视，随着现阶段市政道桥工程数量不断增多，规模不断扩大，相应地暴露出来的问题也越来越多，在市政道桥工程施工的过程中使用软土地基处理技术可以优化和提高市政道桥的建设质量，延长时间使用寿命，增快现代化建设进程，本文从软土地基的建设现状出发，结合市政道桥工程施工期间出现的问题分析了软土地基技术处理的措施，期望改善市政道桥工程的建设质量。

关键词：市政道桥工程；软土地基处理技术；措施；质量

引言

软土地基处理的好坏直接关系到市政道桥工程的基础承载能力，是道桥工程安全运行的关键，对市政道桥工程来讲影响十分重大。软土地基增加了处理地基过程中的难度。施工技术人员要根据道桥工程建设中遇到的实际情况，进行充分地实际考察，掌握地基特性，正确选择软土地基处理技术，按照标准、规范进行软土地基加固处理。使整个市政工程的整体性能得到保证，人们正常使用更加安全，才能够收获经济效益和社会效益。

1、市政道桥施工中的软土地基进行处理的原则

1.1因地制宜

不同地区的软土虽然有相同的一些特征，但是不同地区的软土的性质还是有差别的。因此在选择施工方案和方法的时候，就不能照搬其他地区的施工方法，而是要按照施工现场的环境和地质情况选择合适的处理方法。软土根据性质可以分为粘性土质和砂性土质，对粘性土可以采用压实的方法来减小软土对地基的影响。对砂性土则应该采用挤压的方法对软土进行压实处理。主要目的是为了降低软土的流动性。根据软土的厚度可以分为浅层的软土地基，和厚层的软土地基。浅层的软土地基宜采用表层处理的方式。厚土则适宜采用管桩技术来对软土进行处理。

1.2遵行市政道桥的要求对软土进行处理

市政道桥工程并没有一个绝对统一的标准，对道桥和桥梁的要求也不尽相同。有的道桥对地基的稳定性要求高，有的道桥更加注重地基的平整性。因此在对软土地基进行处理的时候，要按照市政道桥的具体要求来选择处理方式。如果对路桥的要求高，则应该对软土进行强力的处理，防止地面出现沉降。如果对道桥的要求较低，则可以通过施工处理，让地基沉降以后再进行施工。道桥的形状，坡度以及长宽比也会导致对软土地基的处理方式的不同。对坡度高的地基应考虑地基的承受能力，将地基进行加固。综上所述，在对软土地基进行处理之前，要先充分的了解市政道桥的要求，根据要求选择适宜的处理方式。

2、优化完善市政道桥工程软土地基施工的措施

2.1市政道桥工程的软土地基的压实处理技术

从软土地基的基本特征出发，为了减少软土地基内水分的含量，增强整个软土地基的强度水平，可以使用高强度夯实法对当前道桥地基中存在的问题进行改善，压实技术实施环节简单，操作的可把控性以及结果的可行性很高，对于施工人员的专业技术水平没有较高的要求，使用的操作设备也相对固定和简单，是比较成熟的道桥施工技术。高强度压实技术将软土地基的内含水分快速有效地挤压分离出地基，有效降低和减少地基土层中的缝隙问题，有效保障整个地基的施工质量，确保软土地基的稳定性。在实际应用的过程中，施工人员根据道桥地基的建设情况以及夯实情况选择最恰当的应用技术，按照既定的施工规律进行处理，例如选择光轮机械碾压软土地基，要确保三分之一的重叠方式，夯实部分地基，防止遗漏的情况发生。除了使用高强度的压实技术，对软土地基采用人工夯实的方式也是可行的，借助震动压机械对软土地基表层的疏松部分进行夯实处理，处理的过程中要分层夯实，地基水分含量较高，分层次铺垫、夯实，或者是在水分含量较高的情况下使用石灰石对土层的结构进行加固，仅仅需要借助简单的机械设备完成相应的夯实操作，大大降低了机械成本的投入，有效保障后续施工操作之间的过渡。

2.2市政道桥工程的软土地基换填置换技术

换填置换技术的实施目的在于确定软土结构的全面置换，确保道桥的稳定性，在全面置换技术的支持下，选择强度较高且渗水效果较好的硬土、砂砾以及砂石等等建筑材料进行及时补充，置换掉整个软土层，确保整个软土置换地基使用的稳定性以及较高的强度。在使用置换技术的过程中，一定要重点注意区分适用情况，区域性软土的土层厚度较小的情况下换填置换技术的实施效果是最佳的，反之，如果软土层的置换量过高，资金投入量会大大增大，相应的施工技术难度也就随之上升，对于施工技术人员以及建筑企业来说是一个较大的难题，为此，在切实开展市政道桥工程的换填置换技术前，要对道桥区域的软土层进行勘查和测量，从软土层的面积以及厚度数据出发，最终确定置换的数量，并最终确定经济投入的成本，结合建筑施工现场已有的施工材料，由内部向外部置换施工，逐层压实，以此来保障置换后的稳定性以及强度，确保最后预估效果的视线，满足市政道桥工程建设质量的需求。

2.3市政道桥工程的软土地基复合地基实施技术

可以根据道桥工程的实际建设需求在建设的过程中选择复合地基的方式夯实道桥工程的地基。可以使用的地基技术如下所示。第一种可以使用粉喷桩复合地基，从化学的角度出发，利用化学材料以及相应的化学反应将软土结合在一起，提升整个软土地基的牢固性。将粉喷石灰运送到软土层中，借助机械搅拌的技术，让石灰粉与软土地基中的水充分混合并发生化学反应，之后软土地基内的大量水分被吸收，石灰水泥以及软土便会随着化学反应结合成为一个稳定的形态，从而让整个软土地基的抗压效果提升。第二种可以使用的技术是挤密桩技术，使用振动的打桩机或者是柴油打桩机将松散的砂性土进行振动或者是冲击，促进灌填砂料形成既定的状态，在打桩的过程中，附近的砂土产生挤压作用，让整个地基的密度提高，承载能力大大增强，有效防范了地基沉降意外的出现。第三种可以夯实的技术是碎石桩，借助振冲器的水平方向振动形成高压震动，形成的同时进行冲洗，在软土地基中形成小孔，之后在小孔中注入碎石，添加石料进行冲洗，让整个石料的密集度更强，并同时可以依附土壤的拥挤形成振动咬合力，最终形成强劲的支撑力。

结束语

软土地基是路桥工程中较为常见的问题，软土地基处理的效果同路基承载能力有着密切的联系，施工技术人员必须了解软土地基的成因及厚度，对软土地基施工技术要有充分的掌握和控制，确保软土地基施工的合理性，保证软基施工质量。

参考文献:

[1]杨宝成.浅谈路桥施工技术对软土地基处理方法[J].四川水泥,2016(10):249+286.

[2]郑大江.小议市政路桥工程施工中软土地基处理技术[J].中国高新技术企业,2016(16):100-101.

[3]许昭萍.浅析市政道路施工中的软土地基处理技术[J].江西建材,2016(03):184+188.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/49c991b202f6b71c37355526.html