# 一种水利工程施工用排水管道拼装结构论文和设计-解双峰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种水利工程施工用排水管道拼装结构，包括第一管道和第二管道，所述第一管道的一端焊接有第一外套筒，所述第二管道的一端焊接有第一内套筒，第一内套筒套接于所述第一外套筒内，所述第一外套筒的内侧设有橡胶垫，且第一内套筒的端部紧贴橡胶垫，所述第一管道的表面设有第一滑槽，所述第二管道的表面设有第二滑槽，所述第一滑槽的内侧滑动安装有第二外套筒，所述第二滑槽的内侧滑动安装有第二内套筒，所述第二外套筒与第二内套筒套接。该水利工程施工用排水管道拼装结构通过第一外套筒和第一内套筒、第二外套筒和第二内套筒实现双重密封，大大的增加了管道之间连接的密封效果。

### 主设计要求

1.一种水利工程施工用排水管道拼装结构，包括第一管道（1）和第二管道（2），其特征在于：所述第一管道（1）的一端焊接有第一外套筒（3），所述第二管道（2）的一端焊接有第一内套筒（4），第一内套筒（4）套接于所述第一外套筒（3）内，所述第一外套筒（3）的内侧设有橡胶垫（7），且第一内套筒（4）的端部紧贴橡胶垫（7），所述第一管道（1）的表面设有第一滑槽（8），所述第二管道（2）的表面设有第二滑槽（9），所述第一滑槽（8）的内侧滑动安装有第二外套筒（10），所述第二滑槽（9）的内侧滑动安装有第二内套筒（11），所述第二外套筒（10）与第二内套筒（11）套接。

### 设计方案

1.一种水利工程施工用排水管道拼装结构，包括第一管道（1）和第二管道（2），其特征在于：所述第一管道（1）的一端焊接有第一外套筒（3），所述第二管道（2）的一端焊接有第一内套筒（4），第一内套筒（4）套接于所述第一外套筒（3）内，所述第一外套筒（3）的内侧设有橡胶垫（7），且第一内套筒（4）的端部紧贴橡胶垫（7），所述第一管道（1）的表面设有第一滑槽（8），所述第二管道（2）的表面设有第二滑槽（9），所述第一滑槽（8）的内侧滑动安装有第二外套筒（10），所述第二滑槽（9）的内侧滑动安装有第二内套筒（11），所述第二外套筒（10）与第二内套筒（11）套接。

2.根据权利要求1所述的一种水利工程施工用排水管道拼装结构，其特征在于：所述第一内套筒（4）和第一外套筒（3）的侧面均设有环形槽（14），所述第二外套筒（10）和第二内套筒（11）的内部侧面均设有环形橡胶圈（15），所述环形橡胶圈（15）卡接于环形槽（14）内。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及水利工程技术领域，具体为一种水利工程施工用排水管道拼装结构。

背景技术

水利工程是为了控制、利用和保护地表及地下的水资源与环境而修建的各项工程建设的总称。

目前，现有的水利工程排水管道在拼接时，为了管道的快捷安装和拆卸，大都是直接将管道之间进行卡接，这种拼装结构在使用时很容易出现漏水的情况，密封性较差。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种水利工程施工用排水管道拼装结构，以解决现有的水利工程排水管道在拼接时，为了管道的快捷安装和拆卸，大都是直接将管道之间进行卡接，这种拼装结构在使用时很容易出现漏水的情况，密封性较差的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种水利工程施工用排水管道拼装结构，包括第一管道和第二管道，所述第一管道的一端焊接有第一外套筒，所述第二管道的一端焊接有第一内套筒，第一内套筒套接于所述第一外套筒内，所述第一外套筒的内侧设有橡胶垫，且第一内套筒的端部紧贴橡胶垫，所述第一管道的表面设有第一滑槽，所述第二管道的表面设有第二滑槽，所述第一滑槽的内侧滑动安装有第二外套筒，所述第二滑槽的内侧滑动安装有第二内套筒，所述第二外套筒与第二内套筒套接。

优选的，所述第一内套筒和第一外套筒的侧面均设有环形槽，所述第二外套筒和第二内套筒的内部侧面均设有环形橡胶圈，所述环形橡胶圈卡接于环形槽内。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该水利工程施工用排水管道拼装结构通过第一外套筒和第一内套筒、第二外套筒和第二内套筒实现双重密封，大大的增加了管道之间连接的密封效果。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构正面截面图。

图中：1第一管道、2第二管道、3第一外套筒、4第一内套筒、7橡胶垫、8第一滑槽、9第二滑槽、10第二外套筒、11第二内套筒、14环形槽、15环形橡胶圈。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1，本实用新型提供一种技术方案一种水利工程施工用排水管道拼装结构，包括第一管道1和第二管道2，第一管道1的一端焊接有第一外套筒3，第二管道2的一端焊接有第一内套筒4，第一内套筒4套接于第一外套筒3内，第一外套筒3的内侧设有橡胶垫7，且第一内套筒4的端部紧贴橡胶垫7，第一外套筒3内壁和第一内套筒4外表面均设有密封螺纹，第一外套筒3和第一内套筒4通过密封螺纹连接，第一管道1的表面设有第一滑槽8，第二管道2的表面设有第二滑槽9，第一滑槽8的内侧滑动安装有第二外套筒10，第二滑槽9的内侧滑动安装有第二内套筒11，第二外套筒10与第二内套筒11套接，第二外套筒10内壁和第二内套筒11外表面均设有密封螺纹，第二外套筒10和第二内套筒11之间通过密封螺纹连接。

请参阅图1，第一内套筒4和第一外套筒3的侧面均设有环形槽14，第二外套筒10和第二内套筒11的内部侧面均设有环形橡胶圈15，环形橡胶圈15卡接于环形槽14内。

本实用新型在具体实施时：在使用时，将第一外套筒3和第一内套筒4通过密封螺纹连接，使得第一内套筒4的侧面挤压橡胶垫7，能够将第一管道1和第二管道2连接起来，然后将第二外套筒10和第二内套筒11通过密封螺纹连接，使得环形橡胶圈15卡在环形槽14内，能够确保第一外套筒3和第二外套筒10之间的密封、第一内套筒4和第二内套筒11之间的密封，从而通过第一外套筒3和第一内套筒4、第二外套筒10和第二内套筒11实现双重密封，大大的增加了管道之间连接的密封效果。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920003027.4

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209723185U

授权时间:20191203

主分类号:E03F3/04

专利分类号:E03F3/04

范畴分类:36B;

申请人:解双峰

第一申请人:解双峰

申请人地址:050021 河北省石家庄市裕华区塔南路38号

发明人:解双峰

第一发明人:解双峰

当前权利人:解双峰

代理人:张亚玲

代理机构:61247

代理机构编号:西安汇智创想知识产权代理有限公司 61247

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4a141a1348a40da93d907b62.html