# 一种用于盘扣脚手架的钢跳板论文和设计-赵麦

### 全文摘要

本实用新型公开的一种用于盘扣脚手架的钢跳板，包括跳板本体，所述跳板本体的两端设置有用以将其挂置在水平杆上的挂钩，所述挂钩的下端设置有锁紧销，跳板本体下端的一侧设置有第一连接座，跳板本体下端的另一侧设置有与所述第一连接座配合连接的第二连接座，所述第二连接座向跳板本体的外侧延伸，所述第一连接座上设置有固位销。本实用新型通过在挂钩上设置有锁紧销，在挂置完钢跳板时，用以将其与水平杆锁死，使的钢跳板不会出现脱落的情况，并且跳板本体两侧连接座及固位销的设置，可以将各个跳板之间进行固定，保证了同一水平面上的跳板安装的稳定性，提高了施工作业的安全系数。

### 主设计要求

1.一种用于盘扣脚手架的钢跳板，其特征在于：包括跳板本体，所述跳板本体的两端设置有用以将其挂置在水平杆上的挂钩，所述挂钩的下端设置有锁紧销，跳板本体下端的一侧设置有第一连接座，跳板本体下端的另一侧设置有与所述第一连接座配合连接的第二连接座，所述第二连接座向跳板本体的外侧延伸，所述第一连接座上设置有固位销；所述锁紧销包括可滑动的设置在所述挂钩上的销杆，挂钩上在对应所述销杆的位置设置有穿孔，所述穿孔的孔径大于销杆的直径，销杆设置在挂钩外侧的一端设置有锁紧垫，所述锁紧垫套设在销杆上，锁紧垫的外径与所述穿孔的孔径相适配；所述固位销包括可活动的设置在所述第一连接座上的连接杆，所述连接杆远离第一连接座的一端插接到所述第二连接座内，连接杆穿过第二连接座的一端设置有凸起部，所述凸起部上套设有限位环，所述凸起部的端部设置有锁头，所述锁头与连接杆的端部通过螺纹连接；所述限位环与所述锁头的外径与所述连接杆的外径相同，所述限位环的内径大于所述凸起部的外径。

### 设计方案

1.一种用于盘扣脚手架的钢跳板，其特征在于：包括跳板本体，所述跳板本体的两端设置有用以将其挂置在水平杆上的挂钩，所述挂钩的下端设置有锁紧销，跳板本体下端的一侧设置有第一连接座，跳板本体下端的另一侧设置有与所述第一连接座配合连接的第二连接座，所述第二连接座向跳板本体的外侧延伸，所述第一连接座上设置有固位销；

所述锁紧销包括可滑动的设置在所述挂钩上的销杆，挂钩上在对应所述销杆的位置设置有穿孔，所述穿孔的孔径大于销杆的直径，销杆设置在挂钩外侧的一端设置有锁紧垫，所述锁紧垫套设在销杆上，锁紧垫的外径与所述穿孔的孔径相适配；

所述固位销包括可活动的设置在所述第一连接座上的连接杆，所述连接杆远离第一连接座的一端插接到所述第二连接座内，连接杆穿过第二连接座的一端设置有凸起部，所述凸起部上套设有限位环，所述凸起部的端部设置有锁头，所述锁头与连接杆的端部通过螺纹连接；

所述限位环与所述锁头的外径与所述连接杆的外径相同，所述限位环的内径大于所述凸起部的外径。

2.根据权利要求1所述的一种用于盘扣脚手架的钢跳板，其特征在于：所述跳板本体的顶部设置有防滑凸起。

3.根据权利要求1所述的一种用于盘扣脚手架的钢跳板，其特征在于：所述跳板本体的顶部设置有排水槽。

4.根据权利要求1所述的一种用于盘扣脚手架的钢跳板，其特征在于：所述销杆的两端设置有直径大于所述穿孔的挡片。

5.根据权利要求1所述的一种用于盘扣脚手架的钢跳板，其特征在于：所述连接杆在远离所述第二连接座的一端设置有限位挡片。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及施工脚手架技术领域，尤其涉及一种用于盘扣脚手架的钢跳板。

背景技术

脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台，传统脚手架的搭建往往是通过扣件将钢管连接在一起，这种搭建方式十分不便，不仅搭建起来费时费力，而且其横置的钢管很难保证水平，为了解决这个问题，人们发明了一种盘扣式脚手架，这种盘扣式脚手架通过在立杆上设置连接盘，并将水平杆通过插销安装在连接盘处，不仅提高了安装效率，也保证了各层水平杆处在一个水平面上，增强了稳定性，虽然盘扣式脚手架比起传统脚手架，在搭建上更加方便，但是跳板的铺设往往是直接将其挂置在水平杆上，由于各个跳板之间都是独立放置，施工人员在其上面作业时，跳板经常会来回窜动，极其不稳，存在极大的安全隐患。

实用新型内容

本实用新型的目的在于避免现有技术的不足之处，提供一种用于盘扣脚手架的钢跳板，从而有效解决现有技术中存在的不足之处。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：一种用于盘扣脚手架的钢跳板，包括跳板本体，所述跳板本体的两端设置有用以将其挂置在水平杆上的挂钩，所述挂钩的下端设置有锁紧销，跳板本体下端的一侧设置有第一连接座，跳板本体下端的另一侧设置有与所述第一连接座配合连接的第二连接座，所述第二连接座向跳板本体的外侧延伸，所述第一连接座上设置有固位销；

所述锁紧销包括可滑动的设置在所述挂钩上的销杆，挂钩上在对应所述销杆的位置设置有穿孔，所述穿孔的孔径大于销杆的直径，销杆设置在挂钩外侧的一端设置有锁紧垫，所述锁紧垫套设在销杆上，锁紧垫的外径与所述穿孔的孔径相适配；

所述固位销包括可活动的设置在所述第一连接座上的连接杆，所述连接杆远离第一连接座的一端插接到所述第二连接座内，连接杆穿过第二连接座的一端设置有凸起部，所述凸起部上套设有限位环，所述凸起部的端部设置有锁头，所述锁头与连接杆的端部通过螺纹连接；

所述限位环与所述锁头的外径与所述连接杆的外径相同，所述限位环的内径大于所述凸起部的外径。

进一步，所述跳板本体的顶部设置有防滑凸起。

进一步，所述跳板本体的顶部设置有排水槽。

进一步，所述销杆的两端设置有直径大于所述穿孔的挡片。

进一步，所述连接杆在远离所述第二连接座的一端设置有限位挡片。

本实用新型的上述技术方案具有以下有益效果：本实用新型通过在挂钩上设置有锁紧销，在挂置完钢跳板时，用以将其与水平杆锁死，使的钢跳板不会出现脱落的情况，并且跳板本体两侧连接座及固位销的设置，可以将各个跳板之间进行固定，保证了同一水平面上的跳板安装的稳定性，提高了施工作业的安全系数。

附图说明

图1为本实用新型实施例立体结构示意图；

图2为图1中A处放大图；

图3为本实用新型实施例后侧视角立体结构示意图；

图4为本实用新型实施例固位销立体结构示意图；

图5为本实用新型实施例固位销安装俯视剖面示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型，但不能用来限制本实用新型的范围。

在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上；术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

如图1-5所示，本实施例所述的一种用于盘扣脚手架的钢跳板，包括跳板本体1，跳板本体1的两端设置有用以将其挂置在水平杆上的挂钩11，挂钩11的下端设置有锁紧销2，跳板本体1下端的一侧设置有第一连接座12，跳板本体1下端的另一侧设置有与第一连接座12配合连接的第二连接座13，第二连接座13向跳板本体1的外侧延伸，第一连接座12上设置有固位销3，两个连接座上均设置有方便固位销3穿过的通孔，当钢跳板在铺设时，各个钢跳板依次排列布置，钢跳板的侧壁彼此贴靠，一个跳板本体1上的第二连接座13与另一个跳板本体1上的第一连接座12彼此配合组装，两个连接座上的通孔连通，形成一个让固位销3穿过并将二者连接的连接孔；

锁紧销2包括可滑动的设置在挂钩11上的销杆21，挂钩11上在对应销杆21的位置设置有穿孔111，穿孔111的孔径大于销杆21的直径，销杆21设置在挂钩11外侧的一端设置有锁紧垫22，锁紧垫22位橡胶材质，锁紧垫22套设在销杆21上，锁紧垫22的外径与穿孔111的孔径相适配，当钢跳板挂置在水平杆之间后，推动销杆21，使得销杆锁紧垫22抵紧在穿孔111内，与此同时，销杆21处在水平杆的下端，从而实现钢跳板的锁紧工作，使其无法脱落，加固安装；

固位销3包括可活动的设置在第一连接座12上的连接杆31，连接杆31远离第一连接座12的一端插接到第二连接座13内，连接杆31穿过第二连接座13的一端设置有凸起部32，凸起部32上套设有限位环33，凸起部32的端部设置有锁头34，锁头34与连接杆31的端部通过螺纹连接；

限位环33与锁头34的外径与连接杆31的外径相同，限位环33的内径大于凸起部32的外径。

当钢跳板依次挂置后，推动连接杆31，使其同时穿过一个钢跳板的第一连接座12与另一个钢跳板的第二连接座13，此时转动锁头34，使其与连接杆31松动，这样便解除了对限位环33的限制，在重力的作用下，限位环33会下坠，并与连接杆31产生错位，然后抵紧锁头34，使其将限位环33抵紧，由于限位环33的错位，使得连接杆31无法移动，便完成各个钢跳板的拼装工作，这样使得钢跳板之间更加稳固，不会出现钢跳板随意窜动的情况，当需要拆卸时，继续松动锁头34，将限位环33移动至与连接杆31同轴的位置，便可将连接杆31抽出进行拆卸。

跳板本体1的顶部设置有防滑凸起14。

跳板本体1的顶部设置有排水槽15。

销杆21的两端设置有直径大于穿孔111的挡片23。

连接杆31在远离第二连接座13的一端设置有限位挡片35。

本实用新型的实施例是为了示例和描述起见而给出的，而并不是无遗漏的或者将本实用新型限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本实用新型的原理和实际应用，并且使本领域的普通技术人员能够理解本实用新型从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920009729.3

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209384625U

授权时间:20190913

主分类号:E04G 5/08

专利分类号:E04G5/08

范畴分类:36E;

申请人:沧州华翔建筑器材有限公司

第一申请人:沧州华翔建筑器材有限公司

申请人地址:062254 河北省沧州市献县郭庄镇大郭庄村

发明人:赵麦

第一发明人:赵麦

当前权利人:沧州华翔建筑器材有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4a1c528e61f347a292af9dd9.html