# 室内辐射环境监测和防护探讨

西安市环境监测站陕西西安710054

摘要：近年来人们的室内环境受到各种辐射的侵扰。据统计室内环境存在着上百种天然放射性核素，而且最危险且常见的有十多种，他们对人们的身体健康造成了严重的威胁，室内的环境问题受到人们的高度关注。加强室内辐射环境监测和保护已经成为人们提高生活质量、改善自己生活环境的必要工作。笔者将对室内辐射环境的污染源进行分析，探讨防止室内辐射的保护措施。

关键词：环境监测；室内辐射；探讨

TheDiscussionOfIndoorRadiationEnvironmentMonitoringAndProtection

LIJia-hui

XI’ANCityEnvironmentalMonitoringStation,XI’ANShaanxi710054

Abstract:Inrecentyears，people'sindoorenvironmentwasinvadedbyallkindsofradiation.Accordingtostatistics,therewerehundredsofnaturalradionuclidesexistedinindoorenvironment,andthemostcommonanddangerousweremorethantenkinds,theycausedseriousthreattopeople'shealth,theindoorenvironmentalproblemwaspaidthehighattentionofpeople.Theworkofstrengtheningtheindoorradiationenvironmentalmonitoringandprotectionbecamenecessaryforimprovingqualityofpeople’slife.Theauthoranalyzedtheindoorradiationenvironmentpollutionsources,anddiscussedtheprotectionmeasuresforpreventingtheindoorradiation.

Keywords:environmentalmonitoring;indoorradiation;discussion

0引言

伴随着多种技术在人们的日常生活中得到应用，人们的居住环境中面临着多种辐射威胁。通常将室内的辐射分为电磁辐射和电离辐射两种，而电离辐射的主要来源是各种建筑材料和装修材料。而建筑石材中，辐射程度排名第一的是花岗岩，其次是大理石材料。此外瓷砖、涂料、石膏板等，他们对人们的身体健康造成巨大的危害。因此，加强对室内环境的监测是十分有必要的。开展室内环境监测，有助于人们了解自己所在的生活环境，了解自己所面临的各种威胁，为了保护自己的身体健康，就必须采取措施对室内环境进行监测，并采取一系列的保护措施，为我们自己创造更好地生活环境。

1对室内辐射污染源分析

室内环境所遭受的辐射主要有两个来源，一个是电磁辐射，另外一个是电离辐射。这两种辐射污染具体情况如下。

1.1电磁辐射污染

电磁辐射的污染来源又包含两个方面的内容，一个是来源于室外环境中的电磁波污染，如：发射塔发射的信号、变电站以及一些微波发射装置等，这些装置能够产生严重的电磁辐射污染；另一个是来自于室内中的家用电器产品的电磁辐射，像：大屏幕高清彩电、无线电话、电脑、微波炉以及一些微波医疗器械等，这些与我们朝夕相处的东西也会带来一些电磁波辐射。

1.2电离辐射污染

电离辐射污染来源于墙壁、地板等一些建筑材料和居民所用的家具等，这些东西带有一定的放射性，表现在两个方面，一个是γ空气吸收剂量率，另一个是空气中的氡含量。

2室内辐射环境监测方法

室内环境中存在着严重的危害人体健康的各类辐射，因此必须对其进行检测，保障人的生命安全。

2.1对电磁辐射监测

在监测时，监测设备放置在高约1.7—2米，最好选择在辐射的高峰期进行相关的监测[1,2];如：11：00—14：00、18：00—23：00，在监测时，必须把家里的家用电器打开，时间间隔可以设定为1个小时，观察间隔时间应多于1秒。相关监测的布点遵循原则是：对所有的房间进行监测，监测点最好设定在易受辐射的地方，以及一些居民经常活动的地方。监测完成后，要把监测的数值和国家相关的规定对比起来，进行综合评价。

2.2电离辐射监测方法

室内电离辐射的主要监测对象是室内的γ空气吸收剂量率以及室内环境中的氡。对于室内的γ辐射监测，高度选择1米左右，监测布点选择在室内的四个角落和室内中心。对于监测的结果，当必须查找相关的污染源；当室内的几个监测点的γ射线空气吸收剂量率监测值均达到123±5nGy/h的时候[3]，必须对室内的建材进行放射性含量的分析，根据数值来判断监测值是否满足国家的相关的规定。氡监测一般情况下要在封闭条件下进行，监测时，确保门窗从监测开始到采样结束必须处于关闭状态。数值采样的地点可以选择在卧室和客厅等。如果选用瞬时测氡法，一般情况下时间可以定为上午的8—12时，持续监测两天。对于监测的结果按照国家的相关规定进行分析。

3室内辐射环境保护

3.1室内电磁辐射经确认是外环境的电磁辐射可能构成居民电磁波污染时，应对居室的墙壁和窗户用电磁辐射涂料来处理，可有效防止外环境的电磁辐射污染。

3.2家用电器辐射要购买时严格把关，要求厂方提供电磁辐射漏能的指标，判断是否符合国家安全标准和环保标准；居室内家用电器产品要合理布局，尽量布置在起居活动少的区域，保持与人体的一定距离，如电视机距离应在2米以上。

3.3建筑材料是室内放射性污染的主要来源，购买建筑材料、卫生用具时要求厂家出具产品的放射性证书，判断是否符合国家安全标准和环保标准。

3.4对已建的居室γ外照射明显偏高，空气氡超过有关国家标准[4]时，要查清污染源，应将污染源移走或隔离，使之不能与室内空气接触。具体打措施有三种：一是能拆除氡源材料如花岗岩、石膏板拆除，改用其它环保材料；二是用防氡涂料等，对氡源建筑屋进行表面密封处理；三是增加自然通风，经常打开窗户，加强自然通风是降低室内氡的最简易有效办法。室内辐射环境保护主要包括两方面，电磁辐射和电离辐射。

在这两方面辐射中，电离辐射对人体的危害较于电磁辐射来说要大得多，因此我们要将防护的重点放在电离辐射上。

4结语

室内居住环境是与人们朝夕相处的地方，室内环境中的各种辐射污染会严重影响了人们的身体健康。因此，有必要对对室内环境进行监测。为了给人们创造一个健康的生活环境，及时查清各种电磁辐射和电离辐射的污染源，同时要采取必要的保护措施，降低辐射，有效减少电磁辐射对人们的危害。

参考文献

[1]放射性元素氡与室内环境[M].北京：化学工业出版社.

[2]辐射危害与防护[M].北京：中国环境科学出版社.

[3]孔火良.装修工程对室内空气质量的影响预测与评价[J].山西建筑，2009（10）.

[4]张起虹.居室内石材放射性监测方法探讨.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4a872228c99c5dd91234fe38.html