# 一种废品回收用分拣装置论文和设计-陈玉杰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种废品回收用分拣装置，包括工作台、输送带、第一抽气口、抽风机、磁铁和滑块，所述输送带安装在与传动轮相固定的转辊上，且传动轮通过皮带与输送电机转子上的皮带轮相连接；所述第一抽气口安装在输送带上，且第一抽气口与风管相连通，同时风管与第二抽气口相连通；所述抽风机通过管道与纸屑集中箱相连通，且纸屑集中箱安装在壳体上，同时壳体固定在底座上；所述磁铁通过安装板与伸缩杆相固定，且伸缩杆与伸缩气缸一体成型，同时刮板套接在磁铁的外侧。该废品回收用分拣装置，不含金属的废品可从磁铁之间的间隙落入到废品集中箱内部，大一点的废品从磁铁表面滑落到废品集中箱内部进行收集。

### 主设计要求

1.一种废品回收用分拣装置，包括工作台（1）、输送带（3）、第一抽气口（4）、抽风机（6）、磁铁（10）和滑块（14），其特征在于：所述输送带（3）安装在与传动轮（2）相固定的转辊上，且传动轮（2）通过皮带（21）与输送电机（20）转子上的皮带轮相连接；所述第一抽气口（4）安装在输送带（3）上，且第一抽气口（4）与风管（5）相连通，同时风管（5）与第二抽气口（7）相连通；所述抽风机（6）通过管道与纸屑集中箱（8）相连通，且纸屑集中箱（8）安装在壳体（9）上，同时壳体（9）固定在底座（18）上；所述磁铁（10）通过安装板与伸缩杆（16）相固定，且伸缩杆（16）与伸缩气缸（17）一体成型，同时刮板（11）套接在磁铁（10）的外侧；所述滑块（14）通过螺栓安装在废品集中箱（12）的底部，且滑块（14）上安装有滑槽（13），同时废品集中箱（12）左侧安装有金属集中箱（15），所述工作台（1）通过支撑台（19）固定在支架上。

### 设计方案

1.一种废品回收用分拣装置，包括工作台（1）、输送带（3）、第一抽气口（4）、抽风机（6）、磁铁（10）和滑块（14），其特征在于：所述输送带（3）安装在与传动轮（2）相固定的转辊上，且传动轮（2）通过皮带（21）与输送电机（20）转子上的皮带轮相连接；所述第一抽气口（4）安装在输送带（3）上，且第一抽气口（4）与风管（5）相连通，同时风管（5）与第二抽气口（7）相连通；所述抽风机（6）通过管道与纸屑集中箱（8）相连通，且纸屑集中箱（8）安装在壳体（9）上，同时壳体（9）固定在底座（18）上；所述磁铁（10）通过安装板与伸缩杆（16）相固定，且伸缩杆（16）与伸缩气缸（17）一体成型，同时刮板（11）套接在磁铁（10）的外侧；所述滑块（14）通过螺栓安装在废品集中箱（12）的底部，且滑块（14）上安装有滑槽（13），同时废品集中箱（12）左侧安装有金属集中箱（15），所述工作台（1）通过支撑台（19）固定在支架上。

2.根据权利要求1所述的一种废品回收用分拣装置，其特征在于：所述第一抽气口（4）的宽度与输送带（3）的宽度相适配，且第一抽气口（4）与第二抽气口（7）均是由不锈钢材质做成的圆台形装置。

3.根据权利要求1所述的一种废品回收用分拣装置，其特征在于：所述第一抽气口（4）与第二抽气口（7）通过风管（5）和抽风机（6）与纸屑集中箱（8）相连通，且抽风机（6）的型号为WL-9。

4.根据权利要求1所述的一种废品回收用分拣装置，其特征在于：所述磁铁（10）均匀设置为多组，且磁铁（10）安装在输送带（3）的出口正下方，同时废品集中箱（12）安装在输送带（3）的出口正下方，磁铁（10）为倾斜设置。

5.根据权利要求1所述的一种废品回收用分拣装置，其特征在于：所述刮板（11）是由聚四氟乙烯材质做成的方形材质，且刮板（11）上开设有与磁铁（10）的尺寸相适配的通孔，同时金属集中箱（15）安装在刮板（11）的正下方。

6.根据权利要求1所述的一种废品回收用分拣装置，其特征在于：所述废品集中箱（12）和金属集中箱（15）均通过底部的滑块（14）滑接在滑槽（13）内部，且废品集中箱（12）的高度低于金属集中箱（15）的高度。

7.根据权利要求1所述的一种废品回收用分拣装置，其特征在于：所述伸缩气缸（17）设置为上下两组，且两组伸缩气缸（17）平行设置，同时伸缩气缸（17）的型号为SC63-100-EU，输送电机（20）的型号为YVP-4。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及废品回收设备科技技术领域，具体为一种废品回收用分拣装置。

背景技术

废品分类，指按一定规定或标准将废品分类储存、分类投放和分类搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称，分类的目的是提高废品的资源价值和经济价值，力争物尽其用，废品在分类储存阶段属于公众的私有品，废品经公众分类投放后成为公众所在小区或社区的区域性准公共资源，废品分类驳运到废品集中点或转运站后成为没有排除性的公共资源，从国内外各城市对生活废品分类的方法来看，大致都是根据废品的成分构成、产生量，结合本地废品的资源利用和处理方式来进行分类的，但是现有的废品分拣方式大多是利用人工进行分拣，存在分拣难度大，分拣效率低等缺陷。

为了解决目前市场上所存在的缺点，急需改善分拣装置的技术。

发明内容

本实用新型解决的技术问题在于克服现有技术的废品分拣方式大多是利用人工进行分拣，存在分拣难度大，分拣效率低等缺陷等缺陷，提供一种废品回收用分拣装置。所述磁铁、第一抽气口、第二抽气口和伸缩气缸具有分拣速度快，分拣效率高，结构简单，具有适用性强、效率高、分拣效果好、能耗低、成本低等特点。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种废品回收用分拣装置，包括工作台、输送带、第一抽气口、抽风机、磁铁和滑块，所述输送带安装在与传动轮相固定的转辊上，且传动轮通过皮带与输送电机转子上的皮带轮相连接；所述第一抽气口安装在输送带上，且第一抽气口与风管相连通，同时风管与第二抽气口相连通；所述抽风机通过管道与纸屑集中箱相连通，且纸屑集中箱安装在壳体上，同时壳体固定在底座上；所述磁铁通过安装板与伸缩杆相固定，且伸缩杆与伸缩气缸一体成型，同时刮板套接在磁铁的外侧；所述滑块通过螺栓安装在废品集中箱的底部，且滑块上安装有滑槽，同时废品集中箱左侧安装有金属集中箱，所述工作台通过支撑台固定在支架上。

优选的，所述第一抽气口的宽度与输送带的宽度相适配，且第一抽气口与第二抽气口均是由不锈钢材质做成的圆台形装置，第一抽气口和第二抽气口同时工作，可将废品中的纸屑碎片尽可能多的全部吸入到纸屑集中箱内部，提高装置的废品分拣效率。

优选的，所述第一抽气口与第二抽气口通过风管和抽风机与纸屑集中箱相连通，且抽风机的型号为WL-9，第一抽气口和第二抽气口将废品中的纸屑碎片通过风管收纳到纸屑集中箱内部集中处理。

优选的，所述磁铁均匀设置为多组，且磁铁安装在输送带的出口正下方，同时废品集中箱安装在输送带的出口正下方，磁铁为倾斜设置，磁铁将废品中的金属吸附在其表面，不含金属的废品可从磁铁之间的间隙落入到废品集中箱内部，大一点的废品从磁铁表面滑落到废品集中箱内部。

优选的，所述刮板是由聚四氟乙烯材质做成的方形材质，且刮板上开设有与磁铁的尺寸相适配的通孔，同时金属集中箱安装在刮板的正下方，吸附在磁铁上的金属，在刮板的刮除下，自动掉落在金属集中箱内部，实现对废品中的金属材质进行收集。

优选的，所述废品集中箱和金属集中箱均通过底部的滑块滑接在滑槽内部，且废品集中箱的高度低于金属集中箱的高度，可有效的防止从输送上掉落的非金属废品掉落到金属集中箱的内部。

优选的，所述伸缩气缸设置为上下两组，且两组伸缩气缸平行设置，同时伸缩气缸的型号为SC63-100-EU，输送电机的型号为YVP-4。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该废品回收用分拣装置，第一抽气口和第二抽气口同时工作，可将废品中的纸屑碎片尽可能多的全部吸入到纸屑集中箱内部，提高装置的废品分拣效率，磁铁将废品中的金属吸附在其表面，不含金属的废品可从磁铁之间的间隙落入到废品集中箱内部，大一点的废品从磁铁表面滑落到废品集中箱内部。

附图说明

图1为本实用新型结构正视示意图；

图2为本实用新型结构磁铁和刮板示意图；

图3为本实用新型结构磁铁和刮板侧面示意图；

图4为本实用新型结构输送带俯视图。

图中标号：1、工作台，2、传动轮，3、输送带，4、第一抽气口，5、风管，6、抽风机，7、第二抽气口,8、纸屑集中箱，9、壳体，10、磁铁，11、刮板，12、废品集中箱,13、滑槽，14、滑块，15、金属集中箱，16、伸缩杆，17、伸缩气缸，18、底座，19、支撑台，20、输送电机，21、皮带。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种废品回收用分拣装置，包括工作台1、输送带3、第一抽气口4、抽风机6、磁铁10和滑块14，输送带3安装在与传动轮2相固定的转辊上，且传动轮2通过皮带21与输送电机20转子上的皮带轮相连接；第一抽气口4安装在输送带3上，且第一抽气口4与风管5相连通，同时风管5与第二抽气口7相连通；第一抽气口4的宽度与输送带3的宽度相适配，且第一抽气口4与第二抽气口7均是由不锈钢材质做成的圆台形装置，第一抽气口4与第二抽气口7通过风管5和抽风机6与纸屑集中箱8相连通，且抽风机6的型号为WL-9，抽风机6通过管道与纸屑集中箱8相连通，且纸屑集中箱8安装在壳体9上，同时壳体9固定在底座18上；磁铁10通过安装板与伸缩杆16相固定，且伸缩杆16与伸缩气缸17一体成型，同时刮板11套接在磁铁10的外侧；伸缩气缸17设置为上下两组，且两组伸缩气缸17平行设置，同时伸缩气缸17的型号为SC63-100-EU，输送电机20的型号为YVP-4，刮板11是由聚四氟乙烯材质做成的方形材质，且刮板11上开设有与磁铁10的尺寸相适配的通孔，同时金属集中箱15安装在刮板11的正下方，磁铁10均匀设置为多组，且磁铁10安装在输送带3的出口正下方，同时废品集中箱12安装在输送带3的出口正下方，磁铁10为倾斜设置，滑块14通过螺栓安装在废品集中箱12的底部，且滑块14上安装有滑槽13，同时废品集中箱12左侧安装有金属集中箱15，废品集中箱12和金属集中箱15均通过底部的滑块14滑接在滑槽13内部，且废品集中箱12的高度低于金属集中箱15的高度，工作台1通过支撑台19固定在支架上；

如图1-4所示：第一抽气口4和第二抽气口7同时工作，可将废品中的纸屑碎片尽可能多的全部吸入到纸屑集中箱8内部，提高装置的废品分拣效率，不含金属的废品可从磁铁10之间的间隙落入到废品集中箱12内部，由于磁铁10是倾斜的，掉落在磁铁10之间的尺寸大点大废品，在重力的作用下滑落到废品集中箱12内部，进行收集，磁铁10上下两层设置，可以更加充份的将废品中的金属进行分拣出来，提高装置对金属废品的分拣效率；

如图1-3所示：伸缩气缸17安装上下两组，两个伸缩杆16收缩，磁铁10向左移动，磁铁10穿过刮板11，吸附在磁铁10上的金属在刮板11的刮除下，自动掉落在金属集中箱15的内部，刮板11上的刮孔大于磁铁10的尺寸，实现对废品中的金属材质进行收集，结构简单，具有适用性强、效率高、分拣效果好。

工作原理：在使用该废品回收用分拣装置时，将废品放在输送带3上，输送电机20的转子转动利用皮带21带动传动轮2转动，将输送带3上的废品传输到壳体9内部，启动抽风机6，第一抽气口4和第二抽气口7将废品中的纸屑碎片通过风管5收纳到纸屑集中箱8内部集中处理，经过第一抽气口4和第二抽气口7分拣过的废品从输送带3的右侧落下来，落在磁铁10上，磁铁10将废品中的金属吸附在其表面，不含金属的废品可从磁铁10之间的间隙落入到废品集中箱12内部，大一点的废品从磁铁10表面滑落到废品集中箱12内部，通过抽拉废品集中箱12上的把手，将废品集中箱12从壳体9中取出，进行回收利用，通过打开伸缩气缸17，伸缩杆16收缩，吸附在磁铁10上的金属，在刮板11的刮除下，自动掉落在金属集中箱15内部，实现对废品中的金属材质进行收集，实现将废品中掺杂的金属、纸屑纸张和其他废品杂物进行分拣归类，对环境保护做出了巨大的贡献，分拣速度快，分拣效率高，结构简单，具有适用性强、效率高、分拣效果好、能耗低、成本低等特点，这就是该废品回收用分拣装置工作的整个过程。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920036277.8

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209476903U

授权时间:20191011

主分类号:B09B 3/00

专利分类号:B09B3/00;B07B4/00;B03C1/22

范畴分类:41A;

申请人:陈玉杰

第一申请人:陈玉杰

申请人地址:528000 广东省佛山市南海区大沥镇雅瑶

发明人:陈玉杰

第一发明人:陈玉杰

当前权利人:陈玉杰

代理人:黄大宇

代理机构:44214

代理机构编号:广州市红荔专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4a9b7e9b4de437908e8cde83.html