# 音频控制发光线论文和设计-钱海波

### 全文摘要

本实用新型公开了音频控制发光线，包括输入插头、连接线和输出插头；所述输入插头和所述输出插头设置在所述连接线的两端；还包括有音频控制器、发光源和通电显示灯；所述音频控制器设置在所述输入插头上；所述发光源设置在所述连接线内；所述通电显示灯设置在所述输入插头上。本实用新型通过声音激活发光以及控制光源闪烁的频率，时髦感十足，符合当下年轻人的艺术潮流；同时发光与数据传输功能相互独立，容错率高，使用成本较低。

### 主设计要求

1.音频控制发光线，包括输入插头、连接线和输出插头；所述输入插头和所述输出插头设置在所述连接线的两端；其特征在于：还包括有音频控制器、发光源和通电显示灯；所述音频控制器设置在所述输入插头上；所述发光源设置在所述连接线内；所述通电显示灯设置在所述输入插头上。

### 设计方案

1.音频控制发光线，包括输入插头、连接线和输出插头；所述输入插头和所述输出插头设置在所述连接线的两端；其特征在于：还包括有音频控制器、发光源和通电显示灯；所述音频控制器设置在所述输入插头上；所述发光源设置在所述连接线内；所述通电显示灯设置在所述输入插头上。

2.根据权利要求1所述的音频控制发光线，其特征在于：所述连接线包括保护外被、第一保护中被和第一导线；所述保护外被设置在所述输入插头和所述输出插头之间；所述发光源设置在所述保护外被内；所述第一保护中被设置在所述保护外被内；所述第一导线设置在所述第一保护中被内；所述第一导线的输入端与所述输入插头的输出端电性连接；所述第一导线的输出端与所述通电显示灯的输入端电性连接；所述通电显示灯的输出端与所述输出插头的输入端电性连接。

3.根据权利要求2所述的音频控制发光线，其特征在于：所述保护外被由透明的TPE材质制成。

4.根据权利要求2所述的音频控制发光线，其特征在于：所述第一保护中被由PVC材质制成。

5.根据权利要求2所述的音频控制发光线，其特征在于：所述发光源为LED灯；若干个所述发光源间隔均匀设置在所述保护外被内；任意相邻的两个所述发光源所发出的光的颜色均不相同。

6.根据权利要求2所述的音频控制发光线，其特征在于：所述连接线还包括第二保护中被和第二导线；所述第二保护中被设置在所述保护外被内；所述第二导线设置在所述第二保护中被内；所述第二导线的输入端与所述输入插头的输出端电性连接；所述第二导线的输出端与所述发光源的输入端电性连接。

7.根据权利要求6所述的音频控制发光线，其特征在于：所述第二保护中被由PVC材质制成。

8.根据权利要求1所述的音频控制发光线，其特征在于：所述音频控制器包括控制芯片和声音传感器；所述控制芯片和声音传感器设置在所述输入插头内；所述声音传感器的输入端与所述输入插头的输出端电性连接；所述控制芯片上设置有声音处理单元和频率控制单元；所述声音处理单元的输入端与所述声音传感器的输出端电性连接；所述频率控制单元的输入端与所述声音处理单元的输出端电性连接；所述声音处理单元的输出端与所述发光源的输入端电性连接。

9.根据权利要求2-8中任意一项权利要求所述的音频控制发光线，其特征在于：所述第一保护中被和所述第二保护中被内均设置有电磁屏蔽层；所述第一导线和所述第二导线设置在所述电磁屏蔽层内。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及发光线领域，具体公开了音频控制发光线。

背景技术

现有的发光数据线发光光线恒定、色彩单一，无法满足新时代年轻人的潮流思想。

现有的发光数据线具备传输数据以及发光的功能，并且两种功能结合在一体，一损俱损，即当其中一部分功能损坏后，另一部分功能亦无法使用，使用成本较高。

实用新型内容

本实用新型为解决上述技术问题提供了一种可以通过声音频率控制发光的闪烁频率，并且发光和传输数据两种功能各自独立的音频控制发光线。

本实用新型为实现其技术效果而采用的解决方案为：

音频控制发光线，包括输入插头、连接线和输出插头；所述输入插头和所述输出插头设置在所述连接线的两端；还包括有音频控制器、发光源和通电显示灯；所述音频控制器设置在所述输入插头上；所述发光源设置在所述连接线内；所述通电显示灯设置在所述输入插头上。

优选地，所述连接线包括保护外被、第一保护中被和第一导线；所述保护外被设置在所述输入插头和所述输出插头之间；所述发光源设置在所述保护外被内；所述第一保护中被设置在所述保护外被内；所述第一导线设置在所述第一保护中被内；所述第一导线的输入端与所述输入插头的输出端电性连接；所述第一导线的输出端与所述通电显示灯的输入端电性连接；所述通电显示灯的输出端与所述输出插头的输入端电性连接。

优选地，所述保护外被由透明的TPE材质制成。

优选地，所述第一保护中被由PVC材质制成。

优选地，所述发光源为LED灯；若干个所述发光源间隔均匀设置在所述保护外被内；任意相邻的两个所述发光源所发出的光的颜色均不相同。

优选地，所述连接线还包括第二保护中被和第二导线；所述第二保护中被设置在所述保护外被内；所述第二导线设置在所述第二保护中被内；所述第二导线的输入端与所述输入插头的输出端电性连接；所述第二导线的输出端与所述发光源的输入端电性连接。

优选地，所述第二保护中被由PVC材质制成。

优选地，所述音频控制器包括控制芯片和声音传感器；所述控制芯片和声音传感器设置在所述输入插头内；所述声音传感器的输入端与所述输入插头的输出端电性连接；所述控制芯片上设置有声音处理单元和频率控制单元；所述声音处理单元的输入端与所述声音传感器的输出端电性连接；所述频率控制单元的输入端与所述声音处理单元的输出端电性连接；所述声音处理单元的输出端与所述发光源的输入端电性连接。

优选地，所述第一保护中被和所述第二保护中被内均设置有电磁屏蔽层；所述第一导线和所述第二导线设置在所述电磁屏蔽层内。

本实用新型的有益效果为：设置有音频控制器，通过音频控制器中的声音传感器感应周围的声音，然后通过音频控制器中的控制芯片分析处理声音的频率，最后控制发光源闪烁的频率与声音的频率一致，发光源可以按照歌曲发出特定频率并且颜色各异的光，十分符合年轻人的潮流思想。连接内设置有第一导线和第二导线，分别用于传输数据以及导通发光源，除输入端头和输出端头外，各自独立、互不干扰，一种导线损坏后不会影响另一种导线的使用，节约使用成本。

附图说明

图1为本实用新型实施例公开的音频控制发光线示意图；

图2为本实用新型实施例公开的输入插头内部简示图；

图3为本实用新型实施例公开的连接线截面示意图。

标识说明：1-插头，2-连接线，21-保护外被，22-第一保护中被，23-第一导线，24-第二保护中被，25-第二导线，26-电磁屏蔽层，3-输出插头，4-音频控制器，41-控制芯片，42-声音传感器，5-发光源，6-通电显示灯。

具体实施方式

请参考图1-3，本实用新型优选实施例中公开了音频控制线，包括输入插头1、连接线2、输出插头3、音频控制器4、发光源5和通电显示灯6；所述连接线2包括保护外被21、第一保护中被22和第一导线23；所述保护外被21设置在所述输入插头1和所述输出插头3之间；所述发光源5设置在所述保护外被内；所述第一保护中被22设置在所述保护外被21内；所述第一导线23设置在所述第一保护中被22内；所述第一导线23的输入端与所述输入插头1的输出端电性连接；所述第一导线23的输出端与所述输出插头3的输入端电性连接；所述连接线2还包括第二保护中被24和第二导线25；所述第二保护中被24设置在所述保护外被21内；所述第二导线25设置在所述第二保护中被24内；所述第二导线25的输入端与所述输入插头1的输出端电性连接；所述第二导线25的输出端与所述发光源5的输入端电性连接；所述音频控制器4包括控制芯片41和声音传感器42；所述控制芯片41和声音传感器42设置在所述输入插头1内；所述声音传感器42的输入端与所述输入插头1的输出端电性连接；所述控制芯片41上设置有声音处理单元和频率控制单元；所述声音处理单元的输入端与所述声音传感器42的输出端电性连接；所述频率控制单元的输入端与所述声音处理单元的输出端电性连接；所述声音处理单元的输出端与所述发光源5的输入端电性连接；所述通电显示灯6设置在所述输入插头3上；所述通电显示灯6的输入端与所述第一导线23的输出端电性连接；所述通电显示灯6的输出端与所述输出插头3的输入端电性连接。当第一导线23导通，通电显示灯6发光；若第一导线23不导通，通电显示灯6关闭。

在本实用新型优选实施例中，所述保护外被21由透明的TPE材质制成，方便透射发光源5发出的光。所述第一保护中被22和第二保护中被24由PVC材质制成，绝缘性能好，使用寿命长。进一步地，所述第一保护中被22和所述第二保护中被24内均设置有电磁屏蔽层26，所述第一导线23和所述第二导线25设置在所述电磁屏蔽层26内，电磁屏蔽层26可以有效避免第一导线23和第二导线25导通后产生的电磁场相互之间发生干扰现象。具体地，该电磁屏蔽层26为铜线编织层。

在本实用新型优选实施例中，所述发光源5为LED灯，若干个所述发光源5间隔均匀设置在所述保护外被21内，并且任意相邻的两个所述发光源5所发出的光的颜色均不相同，当发光源5通电并且在音频控制器4感应到有声音后，发光源5可以发出各种色彩并且闪烁频率与声音频率一致的灯光。

本实用新型发光部分工作原理：通电后，当声音传感器42感应到声音，声音传感器42将声音信号转化为数据信号，并将信号传递到声音处理单元内，声音处理单元对信号进行分析处理，分析出声音发出的频率并且将处理后的信号传递给频率控制单元，频率控制单元控制发光源5导通并且使发光源5灯光闪烁的频率与声音的频率一致。

由上述描述可知，本实用新型通过声音激活发光以及控制光源闪烁的频率，时髦感十足，符合当下年轻人的艺术潮流；同时发光与数据传输功能相互独立，容错率高，使用成本较低。

以上结合说明书附图对本实用新型的优选实施例进行了详细阐述，应该说明的是，本实用新型的保护范围包括但不限于上述实施例；说明书附图中公开的具体结构也只是本实用新型的较佳实施例，所述领域的技术人员还可以在此基础上开发出其他实施例，任何不脱离本实用新型创新理念的简单变形或等同替换，均涵盖于本实用新型，属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920038651.8

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209731652U

授权时间:20191203

主分类号:H05B33/08

专利分类号:H05B33/08;F21V23/00;F21V23/04;F21Y115/10

范畴分类:39D;

申请人:东莞市宇洋电子有限公司

第一申请人:东莞市宇洋电子有限公司

申请人地址:523000 广东省东莞市塘厦镇振兴围社区明月路3号

发明人:钱海波

第一发明人:钱海波

当前权利人:东莞市宇洋电子有限公司

代理人:石艳丽

代理机构:44460

代理机构编号:东莞市浩宇专利代理事务所(普通合伙) 44460

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4adae27e5ce708c53ef040c0.html