# 公路桥梁桩基施工质量问题及控制措施

中国水利水电第十六工程局有限公司福建福州350001

摘要：目前，施工单位一般选择在土地层或是岩石上打造桥梁桩基，以便桩基顶部能和预定的桥墩、桥本身相互连接。即桥梁桩基属于桥梁下部结构。其功能是表现得自身特性，将桥梁上部荷载传达的下部结构再进一步传达到桥梁地基上，由土层或者是岩石直接承受。不难看出，在桥梁施工中，桥梁桩基占据着重要位置，是打造桥梁的核心。为提高桥梁应用的绝对安全性，减少非正常使用问题，打造地基和桩基时要注意测量其刚度、稳定性和强度，避免中桥梁桩基水平变位超出规定，进而引发桥梁整体出现不均匀沉降现象。

关键词：公路桥梁；桩基；质量问题；控制措施

引言

在公路工程的建设中，桥梁桩基的质量会对桥梁工程的质量和结构安全产生直接的影响，因为公路工程中的桥梁桩基担负着整个桥梁结构以及所过车辆的负载。但是在整个的工程建设中，桥梁桩基的建设实际上属于地下的工程，因为在桥梁建成之后，桥梁桩基是看不到的，但是桥梁桩基建设的质量则会对桥梁的稳固性以及安全产生直接的影响，桩基是桥梁的根基，桩基的稳定才能保证桥梁结构的稳定，从而降低桥梁的危险。在桥梁桩基施工的整个项目工程中，一定要严格控制施工的每一个环节，从而实现对桥梁的质量有一个很好的控制，减少安全隐患的存在，保证公路桥梁的安全。

1公路桥梁桩基施工的质量问题及原因

1.1塌孔的出现

在进行桩基的施工时，很容易出现的一个事故还有塌孔的出现，在实际的施工过程中，造成塌孔事故发生的原因有很多种，比如护筒的埋深没有达到应达的标准，如果埋深的土壤的土质也很差的话，在实际应用之后，就很容易发生漏水的现象，这样就会导致塌孔事件发生。还有如果在钻孔时，在提升钻头时用的力量太大，就会导致长时间的停钻，这样的操作是非常不规范的，也会导致塌孔现象的发生。或者是在限制流速时没有控制好力度，向孔内加水的速度没有得到合理的控制，或者是钻土的土壤是非常松软的沙层，一旦钻土的速度太快，必然会造成塌孔现象出现。

1.2缩颈和斜孔事故

在桥梁桩基施工的过程中，下放钢筋笼是较为重要的一个环节，有时会出现无法放下的情况，经过检查发现，大多数情况是由于缩颈和斜孔事故引发。一旦出现这类问题，必须尽快采取措施进行处理，以免对施工进度和成本控制造成不利影响。导致缩颈事故发生的原因较多，多数情况为地质不良所致。导致斜孔事故发生的原因则更为复杂，在钻孔的过程中因各种阻碍导致钻头受力出现不均匀就会引发孔斜。此外，当连接钻杆出现磨损时，会导致钻杆在压力作用下发生倾斜，从而引发斜孔。

1.3桩基和承台结合不良的原因分析

桩基与承台结合不良主要是指在施工完成后，桩基与承台之间出现较为严重的混凝土破损以及烂根或露筋等问题。这一问题的出现会严重影响桩基的稳定性，长时间没有处理，就很容易造成整体公路桥梁的结构不稳，严重时还会引发桥梁断裂，坍塌。而造成这一情况的原因主要有两点，首先施工过程中在对桩头进行凿除时，没有做好质量控制，破坏了桩基；其次在混凝土浇筑时，没有进行充分的振捣，导致混凝土的强度无法达到技术标准要求。

2公路桥梁桩基施工质量控制措施

2.1加强桩基施工的过程管理

在进行桩基建设时，一定要在全程都加强规范操作，严格按照试配的要求进行检查，包括在原材料进场之前的检验，以及对于桩基建设使用的配料，尽最大可能的保证桩基建设的质量，防止其中的每一个环节出错造成桩基建设的质量问题。对于混凝土的进料也要严格要求，保证混凝土进料的准确性以及施工时的搅拌质量，还要严格控制搅拌时的水量，在细节的操作上安排专门的值班人员严加检验，搅拌之后的混凝土在出料时也要进行抽样检验，严格控制每一个步骤，如果混凝土的质量达不到标准，一定不能为了方便使用不合格的混凝土。工作人员如果连班工作，项目涉及的技术管理人员以及现场的施工人员都要认真的做好接班工作，将施工过程中的责任严格的落实到个人，管理人员还要严格的强调施工现场的纪律问题，加强桩基施工全过程的管理，这样才能尽可能的防止某一个环节发生失控。管理人员要知道有一个良好的现场管理是施工能过顺利进行、工程能够顺利完成的前提条件，而其中最关键的一个问题，就是混凝土的质量，在保证混凝土质量时，桩基的灌注进展得越顺利，在进行桩基建设时出现问题的可能性越小。

2.2对于设计图纸的质量控制

为保证设计图纸科学性与可靠性，需要设计单位在设计工作前做好地质勘察工作，深入了解当地现场环境条件，在保证设计合理的基础上，尽可能实现设计方案的绿色环保。从施工单位角度来说，在施工作业开始前，施工单位需要根据设计图纸进行模拟，从而尽可能找出存在于设计中的问题，并将问题及时反馈给设计单位处理。需要注意的是，在这一过程中，要做好记录，保证在之后需要查询相关数据时能够准确无误。对于设计图纸中的一些变更需要及时完成，保证在项目工期开始前设计工作能够做到完善，避免因设计问题而导致的返工。

2.3做好施工材料的质量控制

施工材料的质量水平是影响公路桥梁桩基施工质量的重要因素，因此必须要做好施工材料的质量控制。首先，施工单位要牢牢树立责任意识，在材料选购中主动拒绝为降低成本而无视材料质量的行为。其次，在采购过程中对施工材料质量进行严格的检验，保证施工材料能够在经过严格的质量检验之后才能够进场使用。最后，还需要做好材料的现场施工管理，合理保管材料，做好材料的使用登记。

2.4加强施工的管理问题

在进行公路桥梁桩基施工之前，相关工程的技术人员应该跟施工的工人认真的探讨施工的图纸以及施工过程的每一个细节问题，设定一个明确的施工技术规范，两个部门一起合作努力做好施工技术的交底工作，并且施工人员要求自己能够按照规范严格进行施工。在进行施工之前，技术人员一定要认真的核查桩基的水文地质材料，并且到实地进行认真考察，然后根据实地的考察情况对桩基水文地质的情况进行初判，在施工的过程中，因为人工的挖孔可能会因为渗水量过大的原因从而没有办法挖到底，那么在施工的过程中就可以严格的控制上层挖孔的最小直径，这样才能够保证下半段在用机械挖孔时冲锥才能够顺利的放下去，工作才能继续进行。而且想要使得挖改重时可以不发生护壁坍塌的事故，就应该先截掉下边的两层护壁，然后把它做成钢筋混凝土护壁的形式才能够让施工顺利的进行下去。

2.5桥梁桩基施工中对孔壁质量进行检查

建设桥梁桩基时，施工单位的技术员应全天候轮班跟班作业，严禁在技术员不在场时施工作业。而施工员在跟班作业时还要注意详细记录桥梁桩基的具体施工内容，包括钻孔过程、控制情况、现实进度、成孔情况。做好详细记录的主要目的是充分确保钻孔内水位指标、泥浆指标满足既有规定与标准，进一步提高孔壁本身的质量。

结束语

在桥梁工程施工的过程中，桩基的建设是非常重要的，对于桩基的建设不仅对技术上有很高的要求，而且操作起来非常的复杂，所以想要提高公路桥梁施工的质量，就要对桩基的建设足够的重视，严格控制施工过程中每一个环节的质量问题，尽最大可能避免质量隐患的存在，特别是桩基的建设，一定要落实到每一个细节问题。这样才能保证公路桥梁建设的质量，为社会的进步与发展奠定坚实的基础。

参考文献

[1]高燕.分析公路桥梁的桩基施工质量控制措施[J].四川水泥，2018（02）：61.

[2]马驰，陈要新.公路桥梁桩基施工质量问题及控制措施[J].科技创新与应用，2014（11）：176.

[3]谢桂香.公路桥梁桩基施工质量控制措施浅析[J].科技与企业，2013（03）：212.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4b31619bae3e7892f1091413.html