# 一种动物立式小型无害化处理设备论文和设计-王艳艳

### 全文摘要

本实用新型提供一种动物立式小型无害化处理设备，包括电机输出轴一端连接破碎机转轴，所述破碎机上端设有一进料口，所述破碎机底部的出料口连通螺旋输送器上端的进料口，所述螺旋输送器转轴经传动链连接所述电机输出轴上的双排链轮，所述螺旋输送器出料口端部的对接法兰与搅拌器上端进料口处的对接法兰螺栓连接，所述搅拌器电机输出轴连接搅拌减速机输入轴，所述搅拌减速机输出轴连接所述搅拌器上的搅拌轴，本实用新型破碎机与螺旋输送机整合为一体大大节省了空间，也使得物料到搅拌机的行程缩短，搅拌机内部的横向搅拌轴使物料翻滚的更加均匀，能使物料均匀的受热，产生的废气由光氧废气处理系统排出有效地防止废气、以为直接排放到车间。

### 主设计要求

1.一种动物立式小型无害化处理设备，其特征在于，包括破碎机（1）、螺旋输送器（2）、搅拌器（3）、微波设备（4）、光氧废气处理系统（5）、搅拌轴（6）、搅拌机出料口（7）、电机（10）、搅拌减速机（11）、对接法兰（12）、搅拌机横向主轴（13）和双排链轮（14）；电机（10）输出轴一端连接破碎机（1）转轴，所述破碎机（1）上端设有一进料口，所述破碎机（1）底部的出料口连通螺旋输送器（2）上端的进料口，所述螺旋输送器（2）转轴经传动链连接所述电机（10）输出轴上的双排链轮（14），所述螺旋输送器（2）出料口端部的对接法兰（12）与搅拌器（3）上端进料口处的对接法兰（12）螺栓连接，所述搅拌器（3）电机输出轴连接搅拌减速机（11）输入轴，所述搅拌减速机（11）输出轴连接所述搅拌器（3）上的搅拌轴（6），所述搅拌轴（6）外圆周上安装有若干搅拌机横向主轴（13），所述搅拌器（3）上端筒体上安装有一微波设备（4），所述微波设备（4）微波排气孔伸入所述搅拌器（3）内部，所述搅拌器（3）下端设有一搅拌机出料口（7），所述搅拌器（3）出气孔连通有一光氧废气处理系统（5），所述光氧废气处理系统（5）包括疏水口（8）、排气口（9）、光氧管（15）和水汽分离筒（16），水汽分离筒（16）进气口与所述搅拌器（3）出气口连通，所述水汽分离筒（16）内部固接有若干光氧管（15），所述水汽分离筒（16）底部设有一疏水口（8），顶部固接有一排气口（9）。

### 设计方案

1.一种动物立式小型无害化处理设备，其特征在于，包括破碎机（1）、螺旋输送器（2）、搅拌器（3）、微波设备（4）、光氧废气处理系统（5）、搅拌轴（6）、搅拌机出料口（7）、电机（10）、搅拌减速机（11）、对接法兰（12）、搅拌机横向主轴（13）和双排链轮（14）；电机（10）输出轴一端连接破碎机（1）转轴，所述破碎机（1）上端设有一进料口，所述破碎机（1）底部的出料口连通螺旋输送器（2）上端的进料口，所述螺旋输送器（2）转轴经传动链连接所述电机（10）输出轴上的双排链轮（14），所述螺旋输送器（2）出料口端部的对接法兰（12）与搅拌器（3）上端进料口处的对接法兰（12）螺栓连接，所述搅拌器（3）电机输出轴连接搅拌减速机（11）输入轴，所述搅拌减速机（11）输出轴连接所述搅拌器（3）上的搅拌轴（6），所述搅拌轴（6）外圆周上安装有若干搅拌机横向主轴（13），所述搅拌器（3）上端筒体上安装有一微波设备（4），所述微波设备（4）微波排气孔伸入所述搅拌器（3）内部，所述搅拌器（3）下端设有一搅拌机出料口（7），所述搅拌器（3）出气孔连通有一光氧废气处理系统（5），所述光氧废气处理系统（5）包括疏水口（8）、排气口（9）、光氧管（15）和水汽分离筒（16），水汽分离筒（16）进气口与所述搅拌器（3）出气口连通，所述水汽分离筒（16）内部固接有若干光氧管（15），所述水汽分离筒（16）底部设有一疏水口（8），顶部固接有一排气口（9）。

2.如权利要求1所述动物立式小型无害化处理设备，其特征在于，所述破碎机（1）进料口处设有一喇叭口形状的护板。

3.如权利要求1所述动物立式小型无害化处理设备，其特征在于，所述破碎机（1）转轴与所述螺旋输送器（2）转轴平行。

4.如权利要求1所述动物立式小型无害化处理设备，其特征在于，所述搅拌器（3）出气孔与所述搅拌器（3）进料口沿所述搅拌器（3）竖直轴线对称。

5.如权利要求1所述动物立式小型无害化处理设备，其特征在于，所述微波设备（4）微波排气孔处固接有一止逆阀。

6.如权利要求1所述动物立式小型无害化处理设备，其特征在于，所述水汽分离筒（16）采用耐高温玻璃制成。

### 设计说明书

技术领域

本发明用于动物无害化处理技术领域，尤其是一种动物立式小型无害化处理设备。

背景技术

当前，我国病死禽畜无害化处理以及养殖户对死亡禽畜自行处理为主。虽然个别地区建立公共病死禽畜无害化处理场所，但是，病死禽畜无害化处理制度还不够完善，还达不到实际的需求。病死禽畜无害化处理面临前所未有发展机遇，急切需要社会资本介入。

目前在小型无害化处理设备上用的是输送带式，在熟化的过程中会出现不均匀，局部温度过高，工作效率低，同时无法完全的完成无害化处理。

因此，发明一种动物立式小型无害化处理设备是十分必要的。

发明内容

针对现有技术中，动物无害化处理装置存在的缺陷，本实用新型的一个主要目的在于提供一种动物立式小型无害化处理设备。

为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种动物立式小型无害化处理设备，包括破碎机、螺旋输送器、搅拌器、微波设备、光氧废气处理系统、搅拌轴、搅拌机出料口、电机、搅拌减速机、对接法兰、搅拌机横向主轴和双排链轮；电机输出轴一端连接破碎机转轴，所述破碎机上端设有一进料口，所述破碎机底部的出料口连通螺旋输送器上端的进料口，所述螺旋输送器转轴经传动链连接所述电机输出轴上的双排链轮，所述螺旋输送器出料口端部的对接法兰与搅拌器上端进料口处的对接法兰螺栓连接，所述搅拌器电机输出轴连接搅拌减速机输入轴，所述搅拌减速机输出轴连接所述搅拌器上的搅拌轴，所述搅拌轴外圆周上安装有若干搅拌机横向主轴，所述搅拌器上端筒体上安装有一微波设备，所述微波设备微波排气孔伸入所述搅拌器内部，所述搅拌器下端设有一搅拌机出料口，所述搅拌器出气孔连通有一光氧废气处理系统，所述光氧废气处理系统包括疏水口、排气口、光氧管和水汽分离筒，水汽分离筒进气口与所述搅拌器出气口连通，所述水汽分离筒内部固接有若干光氧管，所述水汽分离筒底部设有一疏水口，顶部固接有一排气口。

优选地，所述破碎机进料口处设有一喇叭口形状的护板。

优选地，所述破碎机转轴与所述螺旋输送器转轴平行。

优选地，所述搅拌器出气孔与所述搅拌器进料口沿所述搅拌器竖直轴线对称。

优选地，所述微波设备微波排气孔处固接有一止逆阀。

优选地，所述水汽分离筒采用耐高温玻璃制成。

本实用新型的有益效果为：

本实用新型破碎机与螺旋输送机整合为一体大大节省了空间，也使得物料到搅拌机的行程缩短，搅拌机内部的横向搅拌轴使物料翻滚的更加均匀，能使物料均匀的受热，产生的废气由光氧废气处理系统排出有效地防止废气、以为直接排放到车间，光氧废气处理系统底部设置的疏水口解决了因空气受冷后产生冷凝水的问题。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型整体结构图。

图2是本实用新型图1中的光氧废气处理系统结构图。

图中，

1-破碎机、2-螺旋输送器、3-搅拌器、4-微波设备、5-光氧废气处理系统、6-搅拌轴、7-搅拌机出料口、8-疏水口、9-排气口、10-电机、11-搅拌减速机、12-对接法兰、13-搅拌机横向主轴、14-双排链轮、15-光氧管、16-水汽分离筒。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明，本实用新型的实施方式包括但不限于下列实施例。

为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

如图1、2所示，该动物立式小型无害化处理设备，包括破碎机1、螺旋输送器2、搅拌器3、微波设备4、光氧废气处理系统5、搅拌轴6、搅拌机出料口7、电机10、搅拌减速机11、对接法兰12、搅拌机横向主轴13和双排链轮14；电机10输出轴一端连接破碎机1转轴，破碎机1上端设有一进料口，破碎机1底部的出料口连通螺旋输送器2上端的进料口，螺旋输送器2转轴经传动链连接电机10输出轴上的双排链轮14，螺旋输送器2出料口端部的对接法兰12与搅拌器3上端进料口处的对接法兰12螺栓连接，搅拌器3电机输出轴连接搅拌减速机11输入轴，搅拌减速机11输出轴连接搅拌器3上的搅拌轴6，搅拌轴6外圆周上安装有若干搅拌机横向主轴13，搅拌器3上端筒体上安装有一微波设备4，微波设备4微波排气孔伸入搅拌器3内部，搅拌器3下端设有一搅拌机出料口7，搅拌器3出气孔连通有一光氧废气处理系统5，光氧废气处理系统5包括疏水口8、排气口9、光氧管15和水汽分离筒16，水汽分离筒16进气口与搅拌器3出气口连通，水汽分离筒16内部固接有若干光氧管15，水汽分离筒16底部设有一疏水口8，顶部固接有一排气口9。

破碎机1进料口处设有一喇叭口形状的护板，避免内部的禽类肉块飞出，便于添加物料。

破碎机1转轴与螺旋输送器2转轴平行，破碎机1转轴与螺旋输送器2转轴联动，避免出现物料堆积现象。

搅拌器3出气孔与搅拌器3进料口沿搅拌器3竖直轴线对称，避免物料进入到搅拌器3进料口堵塞搅拌器3出气孔。

微波设备4微波排气孔处固接有一止逆阀，防止搅拌器3内部的高温气流回流，保证高温气流能够进入到搅拌器3内部，有效保温。

水汽分离筒16采用耐高温玻璃制成，透光可清楚观测内部水汽分离的过程，美观可靠。

本实用新型工作时，禽类尸体经破碎机1上端进料口进入到破碎机1的内部，经过电机10转轴驱动破碎机1的转轴转动对破碎机1进行粉碎处理，粉碎后的禽类肉块可经由破碎机1出料口添加到螺旋输送器2内部，电机10输出轴上的双排链轮14经传动链驱动螺旋输送器2转轴转动，使得粉碎后的螺旋输送器2经由对接法兰12输送到搅拌器3的内部，即提高了工作效率，又缩短了行程，搅拌器3上的电机驱动搅拌减速机11转轴，搅拌减速机11驱动搅拌轴6高速转动带动搅拌器3内部的搅拌机横向主轴13转动，不停地对搅拌器3内部的肉块颗粒进行搅拌，在搅拌的同时微波设备4对搅拌器3内部的肉块颗粒进行加热，使得肉块颗粒受热均匀，产生的蒸汽由光氧废气处理系统5排出，光氧废气处理系统5的底部设置疏水口8，防止了冷凝水回流腔体或存留在通道内，保证了物料的质量，提高了效率，同时光氧管15发出的高能紫外线光束充分接触，使得尾气中的有机或无机恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束的照射下，与恶臭进行反应生成低分子化合物，使得尾气中的有机或无机恶臭化合物分子链，除臭效果好，运行费用地。

利用本实用新型所述的技术方案，或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下，设计出类似的技术方案，而达到上述技术效果的，均是落入本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822263690.6

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209753640U

授权时间:20191210

主分类号:B09B3/00

专利分类号:B09B3/00;B01F13/10;B01F15/06;B01F15/02;B01F15/00;B01D53/00

范畴分类:41A;

申请人:滨州市龙腾机械有限公司

第一申请人:滨州市龙腾机械有限公司

申请人地址:256600 山东省滨州市无棣县西城区工业园荣盛路以西

发明人:王艳艳;杨凡;孟维彬;王玉燕;崔宝华;杨玉良

第一发明人:王艳艳

当前权利人:滨州市龙腾机械有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4b46cedabcd1c003d6d19d4d.html