# 用于电镀园区污水处理系统的污泥低温烘干机出料装置论文和设计-冯亮

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于电镀园区污水处理系统的污泥低温烘干机出料装置，包括烘干单元及螺旋输送机，螺旋输送机连接安装于烘干单元的出料口，其中：所述螺旋输送机安装有防尘卸料器，该防尘卸料器包括壳体、旋转轴、十字形叶片及电机减速器，所述壳体的上端制有进料口，该进料口与螺旋输送机出料口固定连接，壳体的下端制有出料口，壳体内为出料腔，在壳体的出料腔内水平安装旋转轴，该旋转轴外部制有十字形叶片，十字形叶片的外轮廓与出料腔内壁形状吻合；壳体外部安装电机减速器，所述旋转轴由电机减速器驱动。本实用新型结构设计科学合理，可实现污泥出料过程中的堵风抑尘，从而大大改善环境，提高人员工作舒适性。

### 主设计要求

1.一种用于电镀园区污水处理系统的污泥低温烘干机出料装置，包括烘干单元及螺旋输送机，螺旋输送机连接安装于烘干单元的出料口，其特征在于：所述螺旋输送机安装有防尘卸料器，该防尘卸料器包括壳体、旋转轴、十字形叶片及电机减速器，所述壳体的上端制有进料口，该进料口与螺旋输送机出料口固定连接，壳体的下端制有出料口，壳体内为出料腔，在壳体的出料腔内水平安装旋转轴，该旋转轴外部制有十字形叶片，十字形叶片的外轮廓与出料腔内壁形状吻合；壳体外部安装电机减速器，所述旋转轴由电机减速器驱动。

### 设计方案

1.一种用于电镀园区污水处理系统的污泥低温烘干机出料装置，包括烘干单元及螺旋输送机，螺旋输送机连接安装于烘干单元的出料口，其特征在于：所述螺旋输送机安装有防尘卸料器，该防尘卸料器包括壳体、旋转轴、十字形叶片及电机减速器，所述壳体的上端制有进料口，该进料口与螺旋输送机出料口固定连接，壳体的下端制有出料口，壳体内为出料腔，在壳体的出料腔内水平安装旋转轴，该旋转轴外部制有十字形叶片，十字形叶片的外轮廓与出料腔内壁形状吻合；壳体外部安装电机减速器，所述旋转轴由电机减速器驱动。

2.根据权利要求1所述用于电镀园区污水处理系统的污泥低温烘干机出料装置，其特征在于：所述十字形叶片包括与旋转轴固定的金属叶片及固定于金属叶片外缘的橡胶叶片，该橡胶叶片与所述出料腔内壁形成密封。

3.根据权利要求1所述用于电镀园区污水处理系统的污泥低温烘干机出料装置，其特征在于：所述防尘卸料器的壳体下端所制出料口的宽度小于十字形叶片上相邻叶片的间隔距离。

4.根据权利要求1所述用于电镀园区污水处理系统的污泥低温烘干机出料装置，其特征在于：所述螺旋输送机为无轴单螺旋输送机。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电镀园区污水处理技术领域，特别是一种用于电镀园区污水处理系统的污泥低温烘干机出料装置。

背景技术

目前，电镀园区污水处理系统末端所得的污泥多采用低温烘干机进行烘干后收集，现有的低温烘干机出料均采用无轴单螺旋输送机出料，由于所烘干物品为电镀污泥，不含纤维和有机物，因此烘干至含水率20％左右时非常松散，同时由于机组内部是正压循环风，易从无轴但螺旋输送机的内部吹出，吹出的风把干的泥带出，造成车间粉尘非常的大，对操作人员和环境造成很大影响。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术的不足，提供一种避免低温烘干系统的无轴单螺旋输送机出料时产生松散污泥被吹散至环境中，利于干污泥出料及收集的用于电镀园区污水处理系统的污泥低温烘干机出料装置。

本实用新型解决其技术问题是通过以下技术方案实现的：

一种用于电镀园区污水处理系统的污泥低温烘干机出料装置，包括烘干单元及螺旋输送机，螺旋输送机连接安装于烘干单元的出料口，其特征在于：所述螺旋输送机安装有防尘卸料器，该防尘卸料器包括壳体、旋转轴、十字形叶片及电机减速器，所述壳体的上端制有进料口，该进料口与螺旋输送机出料口固定连接，壳体的下端制有出料口，壳体内为出料腔，在壳体的出料腔内水平安装旋转轴，该旋转轴外部制有十字形叶片，十字形叶片的外轮廓与出料腔内壁形状吻合；壳体外部安装电机减速器，所述旋转轴由电机减速器驱动。

而且，所述十字形叶片包括与旋转轴固定的金属叶片及固定于金属叶片外缘的橡胶叶片，该橡胶叶片与所述出料腔内壁形成密封。

而且，所述防尘卸料器的壳体下端所制出料口的宽度小于十字形叶片上相邻叶片的间隔距离。

而且，所述螺旋输送机为无轴单螺旋输送机。

本实用新型的优点和有益效果为：

1、本实用新型的用于电镀园区污水处理系统的污泥低温烘干机出料装置，考虑粉尘是由风带出的，堵住了风的泄漏，就不会有粉尘出来，还不能影响出料，因此制作一台“十”字形叶片的防尘卸料器安装在螺旋的出料口，用变频电动机带动旋转，频率和出料机频率匹配即可，实现堵风抑制粉尘，又可正常出料。

2、本实用新型的用于电镀园区污水处理系统的污泥低温烘干机出料装置，十字形叶片包括与旋转轴固定的金属叶片及固定于金属叶片外缘的橡胶叶片，通过橡胶叶片与出料腔内壁形成柔性密封，从而有效防止漏风，提高堵风效果，最终抑制粉尘。

3、本实用新型的用于电镀园区污水处理系统的污泥低温烘干机出料装置，防尘卸料器的壳体下端所制出料口的宽度小于十字形叶片上相邻叶片的间隔距离，实现十字形叶片旋转过程中，即可实现堵风，且可正常出料。

4、本实用新型的用于电镀园区污水处理系统的污泥低温烘干机出料装置，可实现污泥出料过程中的堵风抑尘，从而大大改善环境，提高人员工作舒适性。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的防尘卸料器的结构示意图；

图3为图2的A-A向剖视图；

图4为图3的十字形叶片旋转90度后的示意图。

附图标记说明

1-烘干单元、2-螺旋输送机、3-防尘卸料器、4-电机减速器、5-壳体、6-橡胶叶片、7-金属叶片、8-螺栓、9-旋转轴、10-进料口、11-出料口。

具体实施方式

下面通过具体实施例对本实用新型作进一步详述，以下实施例只是描述性的，不是限定性的，不能以此限定本实用新型的保护范围。

一种用于电镀园区污水处理系统的污泥低温烘干机出料装置，包括烘干单元1 及螺旋输送机2，螺旋输送机连接安装于烘干单元的出料口，螺旋输送机为无轴单螺旋输送机。其创新之处为：螺旋输送机安装有防尘卸料器3，该防尘卸料器包括壳体 5、旋转轴9、十字形叶片及电机减速器4，壳体的上端制有进料口10，该进料口与螺旋输送机出料口固定连接，壳体的下端制有出料口11，壳体内为出料腔，在壳体的出料腔内水平安装旋转轴，该旋转轴外部制有十字形叶片，十字形叶片的外轮廓与出料腔内壁形状吻合；壳体外部安装电机减速器，所述旋转轴由电机减速器驱动。

十字形叶片包括与旋转轴固定的金属叶片7及固定于金属叶片外缘的橡胶叶片6，橡胶叶片与金属叶片采用螺栓8连接安装。该橡胶叶片与出料腔内壁形成密封。十字形叶片包括与旋转轴固定的金属叶片及固定于金属叶片外缘的橡胶叶片，防尘卸料器安装在螺旋的出料口，用变频电动机带动旋转，频率和出料机频率匹配即可，实现堵风抑制粉尘，又可正常出料。通过橡胶叶片与出料腔内壁形成密封，从而有效防止漏风，提高堵风效果，最终抑制粉尘。防尘卸料器的壳体下端所制出料口的宽度小于十字形叶片上相邻叶片的间隔距离。实现十字形叶片旋转过程中，即可实现堵风，且可正常出料。

本实用新型虽公开了实施例和附图，但是本领域的技术人员可以理解：在不脱离本实用新型及所附权利要求的精神和范围内，各种替换、变化和修改都是可能的，因此，本实用新型的范围不局限于实施例和附图所公开的内容。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920305137.6

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209815934U

授权时间:20191220

主分类号:C02F11/13

专利分类号:C02F11/13;B65G69/18;B65G29/02;C02F103/16

范畴分类:申请人:天津滨港电镀企业管理有限公司

第一申请人:天津滨港电镀企业管理有限公司

申请人地址:301600 天津市静海县滨港高新铸造工业区双赢道2号

发明人:冯亮

第一发明人:冯亮

当前权利人:天津滨港电镀企业管理有限公司

代理人:刘玲

代理机构:12209

代理机构编号:天津盛理知识产权代理有限公司 12209

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4b9600dc28ed1988e624caed.html