# 试析水利施工中围堰技术及施工技术要点朱伟国

中国水电建设集团十五工程局有限公司陕西西安710065

摘要：施工过程中围堰作业技术是工程的重大项目，对施工进度和工程稳定性有重要影响，相关人员应注意施工过程和技术注意事项。围堰技术的应用在水利工程中发挥着不可替代的作用。在水利项目的建设中，只能最大限度地利用围堰技术，减少施工过程中各种问题的发生，如洪水和污泥泄漏。随着时代的发展，围堰技术在保护工程建设中的应用受到越来越多的关注和重视，使其他项目的推广也使社会经济发展更快。随着当前水利相关项目需求的不断增加，中国的水电和水利行业也在不断发展，作为其水利项目中心的围堰技术实时更新和不断更新，使其在中国的水利工程中表现更好。

关键词：水利工程；施工技术；围堰技术

一、围堰施工的概念内涵和特点

在水利工程的施工现场常常能够看到，用于建设临时大堤的围堰工程，俯瞰围堰工程呈现的一般是不规则的闭合形状。围堰施工中一般采用钢板进行围堰，钢板桩围堰是使用钢板桩逐根插打，钢板桩之间相互咬接，最后封闭成一个整体，相当于一堵“墙”，可以挡住外侧的水土，以便在围堰内排水、开挖基坑、修筑建筑物。围堰建成后，一般需要用水泵抽取围堰内的水。抽完水后，将把围堰内的底泥挖出来运到堆土场，对淤泥采用水泥进行固化，用于填筑路基。围堰是水利工程中的临时建筑设施，起到维护建构的作用，围堰内部主要是用来实施水利工程的基坑施工，为水利工程奠定良好的基坑基础，确保水利工程的质量可靠性和安全性。在完成堰内的相关部位施工后，可以对围堰结构进行拆除。现阶段，水利工程施工中常用的围堰类型主要有以下几种，即土围堰、钢板围堰、土袋围堰、竹笼围堰等，就围堰的施工位置来分，还可以分为河宽限制上下游围堰、墩台施工围堰、驳岸挡墙施工围堰等。在实施围堰施工过程中，需要根据水利工程的施工实际条件和情况来制定合理的围堰施工方案。

二、水利施工围堰技术的施工方法

现代水利施工项目的建设应与时代和科学技术的发展相适应，及时采用新技术和新设备，提高围堰建设的技术水平。堰体设施的建设必须满足几项基础施工方法的技术要求。首先有一定的强度，除了具体的稳定性和抗渗性外，还可以保护地面的施工。其结构要求简单，施工和拆卸后维护方便。整体布局将使水流畅通，不会发生局部水流，施工期间水流不会被侵蚀。其次，围堰的布局应确定基坑的范围。通常，设施应有足够的空间来建造材料和放置排水设施。此外，围堰应考虑水流方向。由于围堰结构，其覆盖所述主体和所述水流方向综合考虑，土壤的水流量和压力必须结合了许多问题。如围堰结构和水流的影响必须执行现场勘测，标准设计和精确的计算。

首先确定轴线并测量尺寸，并设置构造标记和测量位置。其次，测量对于阐明未来的施工方向和范围也是必不可少的。此外，在施工过程中，始终注意测量围堰堰体本身的尺寸，以避免截断面不准确的部分。围堰底部有深层淤泥层，因此工作人员必须将木桩插入泥浆中，主要保证堰体的稳定性。坡度保护木材的插入可有效防止堰体移动并造成事故，用于建造堰体的材料是具有高粘度的粘性黄土。由于施工现场周围的脏乱，重要的是将黄土带到外面并在施工现场携带进行密封处理。密封的土壤袋主要用于填补间隙。使堰体更稳定。围堰建成后，必须从施工现场拆除淤泥。施工期间，穿戴设备并注意安全。为避免危险，请在清洁前检查深度问题。堰体完成后，表面需要应用布密封，以防止泄漏，用布条土袋进行堵漏。围堰平坦部分的放置与保护项目的密切相关，在操纵时应小心，例如建筑物的整体形状，围堰本身的排水系统，对施工交通的影响和材料的堆放。围堰项目的高度应高于建筑物中可能被侵蚀的最高深度，以使堰体本身能够发挥其全部功能。

三、水利工程的围堰施工的技术要点

1、把控基坑排水施工要点。围堰工程主要是隔离水流，保证整体工程施工环境干燥，所以在进行围堰施工过程中，需要对施工抗腐蚀性以及耐水流冲击性进行保证，即要做好基坑排水施工。目前常用基坑排水主要分为经常性排水以及一致性排水两种。其中，经常性排水又可细分为多次排水以及内侧一次性排水等方式，排水对象主要以渗透水、施工废水以及内积水等内容为主，需要通过基坑排水对整体结构干燥程度进行保证。

2、把控结构走向以及水流方向。围堰施工中为了对水流进行有效阻隔，在实际操作中要对水流的方向以及冲击力的大小展开全面考虑，这是围堰施工中要面对的重要问题。需要对这些因素展开严格的控制，可以对现场展开严格的考察，进行水样以及泥土的抽检，然后得到相关的数据信息，可以做好围堰施工的结构设计以及平衡工作，保证工程可以依据环境的走势，结合自然的规律，化解围堰施工中的各类冲突，并且保证围堰施工整体上的可靠以及安全，可以为水利工程的正常开展，提供足够的支持，让现场保持足够的干燥，从而保证水利工程的顺利建设。

3、科学实施连接施工。围堰施工的整体质量直接关系到工程本身的安全性，因此技术人员需要结合围堰施工中一些通病和常见的问题，做好对各类情况的合理预防和预测，要依据预防为主的工作原则，并结合过去围堰施工中的一些经验，对于可能出现的问题以及事故，要做出判断以及预测，然后为现场布置一些防护措施。要做好连接施工，让围堰施工的整体质量得到足够的保障。同时围堰施工的施工人员要采取科学的方式，保证接头是足够稳定的，接头要做好防渗漏的处理以及防腐蚀措施，可以对防渗的线路进行延长，并加强地底嵌入，实现对围堰施工期限的延长，让围堰施工可以为整个工程的管理以及施工做到有力支持。

4、做好钢板定桩使用以及粘土围堰填充。钢板定桩围堰技术应用合理性，有利于满足各项水利工程施工需求。在对该施工技术进行应用时，需要通过合理手段对钢板进行安置，确保其能够被放置在具有一定流量的河水之中，要在钢板中间进行加土处理，以保证整体围堰结构可靠性。同时，为保证水利工程能够更好地适应各种流速，要不断优化钢板定桩围堰技术使用，并在施工计划完成之后，取出钢板以备下次使用。在实施粘土围堰填充施工时，需要按照围堰技术设计方案要求，利用监测手段对各项数据信息展开科学运用，以便按照监测所得数据，合理运用粘土对堤身实施填充，充分发挥围堰技术优势。为保证最终填充效果，技术人员需要做好填充材料选择工作，在此前提下合理展开分层填充施工，通过对堤身填充厚度进行合理控制的方式，保证围堰结构稳定程度，以满足水利工程实际施工需要。此外，在施工作业完成之后，运用挖土机对围堰顶部实施科学处理，并做好围堰夯实工作，提高整体水利工程施工安全系数。

结论

水利工程的围堰施工是影响工程质量和效益的关键环节，现阶段，水利工程施工中的围堰技术还有待进一步提升，施工单位在施工中要坚持围堰施工原则，把握技术要点，做好关键环节措施，才能确保围堰施工的安全可靠。

参考文献：

[1]罗华军.水利施工中围堰技术的应用及施工技术要点分析[J].农家参谋，2018（2x）：203.

[2]张金华.水利施工中围堰技术的运用与施工技术要点研究[J].珠江水运，2018（24）：95-96.

[3]李栋.水利施工中围堰技术的运用与施工技术要点研究[J].工程技术研究，2018（5）：41-42.

[4]白凤鸣.试析施工导流和围堰技术在水利水电施工中的应用[J].黑龙江科技信息，2018（2）：251.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4bdfddf372f06ea4bf595f81.html