# 浅谈电力系统安全风险评估体系的相关问题

(云南电网有限责任公司昆明供电局云南昆明650000)

摘要：现如今电力系统大面积停电风险总是存在。因此，在加强电力系统安全稳定控制研究的同时，也必须注重对电力系统进行安全风险评估，以使相关人员可以及时地了解整个系统的安全风险，从而有针对性地提出防范对策。风险评估是电力系统安全评估发展的一个新的阶段。本文建立了一套基于监管的电力系统安全风险评估体系。同时，充分发挥电力及其它领域相关专家的作用，成立评估领导小组和工作小组，对电力系统安全风险进行综合评估。

关键词：电力系统；风险评估；指标体系；负荷削减量；控制措施

1电力系统安全风险评估体系构建思路

1.1评估的主要形式

开展安全风险评估目的是从社会公共安全的角度出发，担当起监管的责任，把握住整个系统的薄弱环节和风险度。因此评估体系的主要形式也应从有利于政府开展的角度出发，形成一套可以定期、反复实施的评估活动。

1.2评估体系的主要结构

本评估体系结构主要包括：评估工作的组织形式、评估的主要对象和内容、评估的主要方法、评估结果的分析和措施的提出。评估工作的组织形式可以参照政府部门的有关规定；评估的对象和内容主要从结构、技术、设备三个方面来对电力系统进行评估；评估的主要方法采用事故树的方法建立反映大面积停电风险的指标体系，并利用层次分析法等方法进行计算；对于评估结果，重点分析电力系统的薄弱环节，并提出针对性的降低风险措施。

1.3评估指标的构造原则

根据评估内容的要求，评估指标也应该从结构、技术、设备三方面去构造。由于负荷削减量可以直接反映风险的大小，而设备风险增长率可以反映风险变化趋势，因此，结合电力系统实际，构建了直接（或间接）与负荷削减量相关的指标以及设备风险增长率指标。

2电力系统安全风险评估体系主要内容

建立一套具有科学性、实用性、完整性的安全风险评估体系。该体系包含了结构、技术、设备三大方面的风险指标，指标的内容侧重于反映大面积停电的风险。电力监管部门可以根据需要收集相关数据，然后在专家的指导下，按照所构建的安全风险评估体系对电力系统进行风险评估，根据评估结果不断完善当前的电力安全监管体系和应急体系，督促相关部门采取措施降低系统风险水平。电力企业应依照本研究成果自主进行安全风险评估，制定降低风险的对策和措施。由于电力系统高速发展，评估体系的指标也需要不断调整以适应其变化。因而，本文仅就试点电力系统近几年的实际情况进行示范性评估并提出相应对策，以供政府、电力监管部门及电力企业参考。主要评估内容如下：

2.1结构风险评估与对策

评估电力系统的电源结构与布局，分析一次能源结构、机组类型与容量对省供电安全的影响。评估电力系统的电网结构，分析电源结构与电网结构的适应性，确定可能引起大面积停电的相关脆弱点。评估电力系统的运行风险，分析分区供电方案、元件重载过载、无功电压水平、动态稳定等问题带来的安全风险。通过对电源与电网结构、电网运行、故障恢复与支援等方面的安全风险评估，从系统结构分析存在的问题，并提出降低结构风险的对策和建议。

2.2技术风险评估与对策

结合电网的结构和运行特点，针对同杆并架双回输电线路继电保护问题、大负荷转移时保护连锁动作问题以及通道对超高压线路主保护影响等三个方面进行安全风险分析与评估，并提出建议与对策。同时围绕电网安全稳定控制系统及安全自动装置（主要包括失歩解列装置、低频减载装置、低压减载装置等）可能存在的安全风险进行分析与评估，并针对可能存在的问题提出建议与对策。分析与评估直流偏磁对电网变压器本体的影响，提出了相关的建议和对策。对目前安全防护技术的标准进行了一定程度的评估，并给出改进的建议和对策。

2.3设备风险评估与对策

确定影响电网安全运行的关键一、二次设备，对其安全风险进行评估，并分析关键设备不可靠的原因。分析由于自然灾害和极端气候条件等引起的电网设备安全风险，并对其影响程度进行评估。结合电网的结构和运行特点，对大型主设备保护和安全稳定自动装置的设备风险进行研究，实现对电力系统二次设备的风险评估。提出降低关键一、二次设备风险的对策。

3电力系统安全风险评估体系实施的基本原则

评估开始前需要收集所需要的相关资料，并按照要求对资料进行整理，提取出有用的数据和信息。评估工作的第一歩是成立评估领导小组和评估工作小组。由于电力系统风险评估应该纳入电力系统的日常管理工作中，因此，每一次评估开始时，评估工作小组都要对上一次风险评估提出的问题进行检查，监督相关降低风险的措施是否落实到位，然后根据检查的结果来确定本次评估内容。

评估的主体内容总体上包括三个方面，即结构安全风险评估、技术安全风险评估和设备安全风险评估。评估的目的是了解系统的风险水平，从而有针对性地进行改进。因此，评估主体内容完成之后，必须根据实际结果提出相应的降低风险的措施，并给出加强安全监管的措施和建议。最后撰写并提交安全风险评估与对策研究报告，开会审核通过后，整个评估过程结束。

3.1成立评估领导小组

评估主体工作正式开始前需要成立评估领导小组，领导小组整个评估工作的首脑，它虽然不参与具体的评估工作，似由其来制定评估工作的整体规划以及协调各个评估工作组和相关部门的关系等。

3.2成立评估工作小组

在确定评估对象和评估方式以后，评估方组织成立评估工作小组，从电力风险评估专家库中选聘专家开展评估，专家库的建立由监管部门负责，专家可从监管机构、电力企业（机构）相关人员、设备制造厂商专家、科研院校学者中选拔，并确定其工作职责和工作规范，保证评估的公平、公正和高效。

3.3评估主体内容的框架

展开评估工作的主要途径有以下几种：根据电力系统安全风险评估体系制定评估调查表，下发到评估对象企业进行调查，然后根据调查结果对其相关方面的风险水平进行打分。

评估工作组可根据电力系统可能存在的特定的风险问题进行专题分析。专题分析可由评估工作组利用电力系统有关单位提供的数据及分析结果，运用安全风险分析方法进行必要的分析或委托电力系统相关部门进行分析。

为保障评估工作的顺利的开展，电力系统行业应积极配合评估工作，提交完备的技术文档，为评估工作组提供便利的调研、评估条件和充足技术支持。

4结束语

电力系统安全风险评估通常是在政府的监管下进行的，因此评估体系必须符合便于政府监管部门开展评估工作的原则。在这一原则的指导下，借助国内电力行业现有的安全评估方面的经验，本文建立了一套基于监管的电力系统安全风险评估体系。

参考文献

[1]牛东晓，刘达.应对灾害电网危机管理[M].北京:中国电力出版社，2010．

[2]张运双.基于风险控制理论与风险评估的电力安全管理[J].中国高新技术企业.2015(35).

[3]沈雄.电力安全风险等级评估管理系统的应用分析[J].机电信息.2014(21).

[4]喇元,王红斌,董明,范云滩,刘剑,刘开培.风险评估在电力系统中的应用[J].广东电力.2011(06).

作者简介

张毅（1986.12-），男，云南昆明人，华北电力大学测控技术及仪器学士，单位：云南电网有限责任公司昆明供电局，研究方向：电力系统运行。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4c04a198c38961ced0263cbc.html