# 一种汽轮机高低压加热器水位计装置论文和设计

### 全文摘要

一种汽轮机高低压加热器水位计装置，包括水位计、水位计显示器、连接法兰、紧固连接套、固定连接板、固定连接套、定位连接板、定位连接套，所述水位计外侧具有两个连接法兰，水位计显示器左侧具有两个定位连接套,所述定位连接套内侧连接水位计，紧固连接套内侧连接水位计,紧固连接套右侧通过紧固螺栓连接定位连接套左侧，紧固连接套两侧通过固定螺钉连接定位连接板,定位连接套两侧通过固定螺钉连接定位连接板，水位计外侧连接固定连接套,所述固定连接套内部具有滑槽,所述滑槽内部连接弹簧,所述弹簧在滑槽内滑动，弹簧上部连接滑动卡块，所述滑动卡块下部连接滑槽。

### 主设计要求

1.一种汽轮机高低压加热器水位计装置，其特征是:包括水位计、水位计显示器、连接法兰、紧固连接套、固定连接板、固定连接套、定位连接板、定位连接套，所述水位计外侧具有两个连接法兰，水位计显示器左侧具有两个定位连接套,所述定位连接套内侧连接水位计，紧固连接套内侧连接水位计,紧固连接套右侧通过紧固螺栓连接定位连接套左侧，紧固连接套两侧通过固定螺钉连接定位连接板,定位连接套两侧通过固定螺钉连接定位连接板，水位计外侧连接固定连接套,所述固定连接套内部具有滑槽,所述滑槽内部连接弹簧,所述弹簧在滑槽内滑动，弹簧上部连接滑动卡块，所述滑动卡块下部连接滑槽,滑动卡块在滑槽内滑动，水位计下部具有插槽,滑动卡块与插槽相适应。

### 设计方案

1.一种汽轮机高低压加热器水位计装置，其特征是:包括水位计、水位计显示器、连接法兰、紧固连接套、固定连接板、固定连接套、定位连接板、定位连接套，所述水位计外侧具有两个连接法兰，水位计显示器左侧具有两个定位连接套,所述定位连接套内侧连接水位计，紧固连接套内侧连接水位计,紧固连接套右侧通过紧固螺栓连接定位连接套左侧，紧固连接套两侧通过固定螺钉连接定位连接板,定位连接套两侧通过固定螺钉连接定位连接板，水位计外侧连接固定连接套,所述固定连接套内部具有滑槽,所述滑槽内部连接弹簧,所述弹簧在滑槽内滑动，弹簧上部连接滑动卡块，所述滑动卡块下部连接滑槽,滑动卡块在滑槽内滑动，水位计下部具有插槽,滑动卡块与插槽相适应。

2.根据权利要求1所述的一种汽轮机高低压加热器水位计装置，其特征是: 所述滑动卡块上部连接插槽,滑动卡块在插槽内滑动，固定连接套下部通过定位螺钉连接固定连接板,所述固定连接板两侧通过紧固螺钉连接定位连接板,所述定位连接板对称设置，固定连接板两端连接紧固连接套。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及汽轮机领域，尤其涉及一种汽轮机高低压加热器水位计装置。

背景技术

在汽轮机高低压加热器水位计的使用中，由于汽轮机高低压加热器水位计整体结构不合理，在使用时水位计显示器与水位计连接处常会出现松动，从而造成水位计显示器在水位计上晃动或者是从水位计上掉落，给使用者带来不便。

实用新型内容

本实用新型针对现有技术存在的上述不足，提供一种结构合理的一种汽轮机高低压加热器水位计装置。

本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现：

一种汽轮机高低压加热器水位计装置，包括水位计、水位计显示器、连接法兰、紧固连接套、固定连接板、固定连接套、定位连接板、定位连接套，所述水位计外侧具有两个连接法兰，水位计显示器左侧具有两个定位连接套,所述定位连接套内侧连接水位计，紧固连接套内侧连接水位计,紧固连接套右侧通过紧固螺栓连接定位连接套左侧，紧固连接套两侧通过固定螺钉连接定位连接板,定位连接套两侧通过固定螺钉连接定位连接板，水位计外侧连接固定连接套,所述固定连接套内部具有滑槽,所述滑槽内部连接弹簧,所述弹簧在滑槽内滑动，弹簧上部连接滑动卡块，所述滑动卡块下部连接滑槽,滑动卡块在滑槽内滑动，水位计下部具有插槽,滑动卡块与插槽相适应。

所述滑动卡块上部连接插槽,滑动卡块在插槽内滑动，固定连接套下部通过定位螺钉连接固定连接板,所述固定连接板两侧通过紧固螺钉连接定位连接板,所述定位连接板对称设置，固定连接板两端连接紧固连接套。

有益效果：

在滑动卡块、弹簧、滑槽、插槽的相互配合下，提高了固定连接套与水位计连接的稳定性，使固定连接套与水位计连接的更稳固，使整体结构更合理，同时在固定连接板、固定连接套、定位连接板的共同作用下，使水位计显示器与水位计连接的更稳固，使整体结构更合理。

附图说明

图1为本实用新型所述的一种汽轮机高低压加热器水位计装置结构主视图。

图2为本实用新型所述的一种汽轮机高低压加热器水位计装置结构侧视图。

图3为本实用新型所述的一种汽轮机高低压加热器水位计装置局部剖视图。

具体实施方式

下面根据附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明：

一种汽轮机高低压加热器水位计装置，包括水位计01、水位计显示器02、连接法兰03、紧固连接套04、固定连接板05、固定连接套06、定位连接板07、定位连接套08，所述水位计01外侧具有两个连接法兰03，水位计显示器02左侧具有两个定位连接套08,所述定位连接套08内侧连接水位计01，紧固连接套04内侧连接水位计01,紧固连接套04右侧通过紧固螺栓09连接定位连接套08左侧，紧固连接套04两侧通过固定螺钉10连接定位连接板07,定位连接套08两侧通过固定螺钉10连接定位连接板07，水位计01外侧连接固定连接套06,所述固定连接套06内部具有滑槽15,所述滑槽15内部连接弹簧14,所述弹簧14在滑槽15内滑动，弹簧14上部连接滑动卡块13，所述滑动卡块13下部连接滑槽15,滑动卡块13在滑槽15内滑动，水位计01下部具有插槽16,滑动卡块13与插槽16相适应。

所述滑动卡块13上部连接插槽16,滑动卡块13在插槽16内滑动，固定连接套06下部通过定位螺钉12连接固定连接板05,所述固定连接板05两侧通过紧固螺钉11连接定位连接板07,所述定位连接板07对称设置，固定连接板05两端连接紧固连接套04。

在滑动卡块13、弹簧14、滑槽15、插槽16的相互配合下，提高了固定连接套06与水位计01连接的稳定性，使固定连接套06与水位计01连接的更稳固，使整体结构更合理，同时在固定连接板05、固定连接套06、定位连接板07的共同作用下，使水位计显示器02与水位计01连接的更稳固，使整体结构更合理。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920292291.4

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209432228U

授权时间:20190924

主分类号:G01F 23/04

专利分类号:G01F23/04

范畴分类:31H;

申请人:张永清

第一申请人:张永清

申请人地址:265700 山东省烟台市龙口市电厂南路213号

发明人:张永清

第一发明人:张永清

当前权利人:张永清

代理人:白海军

代理机构:23212

代理机构编号:哈尔滨市邦杰专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4c05f179594f637a438e72ea.html