# 一种用于高压断路器的位移传感器安装结构论文和设计-贾敬礼

### 全文摘要

本实用新型提供一种用于高压断路器的位移传感器安装结构，包括“C”形连接座，“C”形连接座通过螺栓固定在高压断路器上，“C”形连接座上设有供连接轴穿过的通孔，连接轴一端插入位移传感器的轴心，位移传感器的外壳通过固定装置连接在“C”形连接座上。该安装结构能够对位移传感器进行可靠安装。

### 主设计要求

1.一种用于高压断路器的位移传感器安装结构，其特征在于：包括“C”形连接座（1），“C”形连接座（1）通过螺栓固定在高压断路器上，“C”形连接座（1）上设有供连接轴（3）穿过的通孔（101），连接轴（3）一端插入位移传感器（4）的轴心，位移传感器（4）的外壳通过固定装置连接在“C”形连接座（1）上。

### 设计方案

1.一种用于高压断路器的位移传感器安装结构，其特征在于：包括“C”形连接座（1），“C”形连接座（1）通过螺栓固定在高压断路器上，“C”形连接座（1）上设有供连接轴（3）穿过的通孔（101），连接轴（3）一端插入位移传感器（4）的轴心，位移传感器（4）的外壳通过固定装置连接在“C”形连接座（1）上。

2.根据权利要求1所述的一种用于高压断路器的位移传感器安装结构，其特征在于：所述固定装置包括固定法兰（5）和连接法兰（6），固定法兰（5）包括底部法兰（501）、第一夹紧块（502）和第二夹紧块（503），第一夹紧块（502）设置在底部法兰（501）一侧并设有与底部法兰（501）的法兰孔连通的连接孔，第二夹紧块（503）设有与底部法兰（501）的法兰孔对应的条形孔（504），第一夹紧块（502）和第二夹紧块（503）的相对侧均设有凹槽（505），两个凹槽（505）组成安装连接法兰（6）的安装槽，连接法兰（6）套装在位移传感器（4）的外壳上，连接法兰（6）上设有限位凸起（601），限位凸起（601）夹装在第一夹紧块（502）和第二夹紧块（503）之间的间隙内。

3.根据权利要求2所述的一种用于高压断路器的位移传感器安装结构，其特征在于：所述固定法兰（5）为绝缘材质。

4.根据权利要求1所述的一种用于高压断路器的位移传感器安装结构，其特征在于：所述连接轴（3）插入位移传感器（4）轴心的一端套设绝缘套筒（2）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于智能电网高压电器智能在线监测设备技术领域，具体涉及一种用于高压断路器的位移传感器安装结构。

背景技术

高压断路器是电力系统中的重要组成设备之一，它是保护电力系统运行安全和控制电力系统电路的重要设备，因此高压断路器的运行状态关系到整个电力系统的安全。对高压断路器的运行状态监控，最主要一项监测内容就是对断路器的运行行程的监测，因此首先要保证位移传感器的正确安装。但现有的位移传感器安装不可靠，高压断路器的感应电压容易对位移传感器造成损坏，影响位移传感器的使用寿命。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种用于高压断路器的位移传感器安装结构，能够对位移传感器进行可靠安装。

为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：一种用于高压断路器的位移传感器安装结构，包括“C”形连接座，“C”形连接座通过螺栓固定在高压断路器上，“C”形连接座上设有供连接轴穿过的通孔，连接轴一端插入位移传感器的轴心，位移传感器的外壳通过固定装置连接在“C”形连接座上。

优选的方案中，所述固定装置包括固定法兰和连接法兰，固定法兰包括底部法兰、第一夹紧块和第二夹紧块，第一夹紧块设置在底部法兰一侧并设有与底部法兰的法兰孔连通的连接孔，第二夹紧块设有与底部法兰的法兰孔对应的条形孔，第一夹紧块和第二夹紧块的相对侧均设有凹槽，两个凹槽组成安装连接法兰的安装槽，连接法兰套装在位移传感器的外壳上，连接法兰上设有限位凸起，限位凸起夹装在第一夹紧块和第二夹紧块之间的间隙内。

进一步的方案中，所述固定法兰为绝缘材质。

优选的方案中，所述连接轴插入位移传感器轴心的一端套设绝缘套筒。

本实用新型提供的一种用于高压断路器的位移传感器安装结构，“C”形连接座作为位移传感器的主支撑部件通过螺栓固定在高压断路器的底架上，该安装结构实现对位移传感器的可靠安装。优选的，固定法兰采用分体式结构，连接法兰的限位凸起安装在第一夹紧块和第二夹紧块之间的间隙内，实现对位移传感器旋转自由度的限制；第二夹紧块和第一夹紧块之间的间隙的调整，从而实现对加工误差的吸收，保证安装可靠性，同时可以吸收断路器部分操作震动；位移传感器与断路器本体之间完全绝缘，降低了断路器的感应电压的伤害，提高了位移传感器的使用寿命。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

图1为本实用新型的安装示意图。

图2 为本实用新型的分解示意图。

图中：“C”形连接座1，绝缘套筒2，连接轴3，位移传感器4，固定法兰5，连接法兰6，通孔101，底部法兰501，第一夹紧块502，第二夹紧块503，条形孔504，凹槽505，限位凸起601。

具体实施方式

如图1~2所示，一种用于高压断路器的位移传感器安装结构，包括“C”形连接座1，“C”形连接座1通过螺栓固定在高压断路器底架上，“C”形连接座1上设有供连接轴3穿过的通孔101，连接轴3一端插入位移传感器4的轴心，另一端与高压断路器的传动轴连接，位移传感器4的外壳通过固定装置连接在“C”形连接座1上。

“C”形连接座1作为位移传感器4的主支撑部件通过螺栓固定在高压断路器的底架上，该安装结构实现对位移传感器4的可靠安装。

在本实施例中，所述固定装置包括固定法兰5和连接法兰6，固定法兰5包括底部法兰501、第一夹紧块502和第二夹紧块503，第一夹紧块502设置在底部法兰501一侧并设有与底部法兰501的法兰孔连通的连接孔，第一夹紧块502和底部法兰501一体化设置，第二夹紧块503设置在与第一夹紧块502相同的一侧，第一夹紧块502和第二夹紧块503之间形成间隙，该间隙大小可以通过第二夹紧块503上设置的与底部法兰501对应的条形孔504进行调整，第一夹紧块502和第二夹紧块503的相对侧均设有凹槽505，两个凹槽505组成放置连接法兰6的安装槽，连接法兰6安装在位移传感器4的外壳上，在本实施例中，位移传感器4与连接法兰6通过螺栓连接，连接法兰6上设有限位凸起401，限位凸起401夹装在第一夹紧块502和第二夹紧块503之间的间隙内。通过调整第二夹紧块503相对底部法兰501的位置，实现第二夹紧块503和第一夹紧块502之间的间隙的调整，从而实现对加工误差的调整和吸收断路器部分操作震动的要求，保证安装可靠性。通过连接法兰6上设置的限位凸起401仅限制了连接法兰6以及位移传感器4的旋转自由度，该连接方式可以使位移传感器4在X和Y方向进行微量位移，从而抵消断路器操作过程中的部分振动，提高位移传感器的耐用度。

所述固定法兰5为绝缘材质。

所述连接轴3插入位移传感器4轴心的一端套设绝缘套筒2。

固定法兰5设置为绝缘材质以及连接轴6与位移传感器4连接的一端套设绝缘套筒2，使位移传感器4与断路器外壳和底架之间完全绝缘，降低了断路器外壳和底座感应电压对传感器的伤害，提高了位移传感器4的使用寿命。

上述的实施例仅为本实用新型的优选技术方案，而不应视为对于本实用新型的限制，本实用新型的保护范围应以权利要求记载的技术方案，包括权利要求记载的技术方案中技术特征的等同替换方案为保护范围。即在此范围内的等同替换改进，也在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920034664.8

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209434128U

授权时间:20190924

主分类号:H01H 71/02

专利分类号:H01H71/02

范畴分类:38C;

申请人:中国长江电力股份有限公司

第一申请人:中国长江电力股份有限公司

申请人地址:443002 湖北省宜昌市西陵区西坝建设路1号

发明人:贾敬礼;王海强;张永强;邹红

第一发明人:贾敬礼

当前权利人:中国长江电力股份有限公司

代理人:刘翠霞

代理机构:42103

代理机构编号:宜昌市三峡专利事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4c7c64e1e6b00253ad5b113e.html