# 连续式跨声速风洞降温系统液氮存储装置的设计与调试

### 论文摘要

低温运行是提高风洞实验雷诺数的有效途径。采用喷洒液氮的方式,NF-6风洞建成了国内第一套适用于连续式跨声速风洞的降温系统。介绍了NF-6风洞降温系统的总体方案和主要技术指标,重点介绍其液氮存储装置的结构和技术原理,给出了静态和通气运行调试结果。测试结果表明:提出的液氮需求量计算方法正确,为储罐容积估算提供了理论依据;液氮存储装置设计合理,液氮加注通畅平稳,自增压系统工作正常,绝热性满足低温液氮存储要求;储罐的液氮日蒸发率为0.044%,远低于设计指标;液氮存储装置与降温系统整体匹配良好、工作稳定,总温、总压、马赫数以及运行时间等关键指标达到设计要求。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 NF-6风洞降温系统简介

- 1.1 NF-6风洞结构及主要技术指标

- 1.2 降温方案选择

- 1.3 降温系统总体结构及主要技术要求

- 2 液氮总需求量和储罐容积计算

- 2.1 不同工况下的液氮总需求量

- 2.1.1 稳定运行工况下液氮流量需求估算

- 2.1.2 准备和过渡过程的液氮需求计算

- 2.2 液氮储罐容积

- 3 液氮存储装置设计

- 3.1 系统组成

- 3.2 液氮充灌及储罐自增压方法

- 3.2.1 液氮充灌方法

- 3.2.2 储罐自增压方法

- 4 系统运行调试

- 4.1 液氮存储装置调试

- 4.1.1 液氮存储性能测试

- 4.1.2 液氮蒸发率测试

- 4.2 风洞降温系统运行调试

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李峰,高超,郗忠祥,张国彪

关键词: 液氮存储装置,降温系统,风洞,雷诺数

来源: 实验流体力学 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 力学,航空航天科学与工程

单位: 西北工业大学翼型叶栅空气动力学国家重点实验室,中国空气动力研究与发展中心

基金: 航空科学基金项目(2015ZD53053),装备预研基金项目(61422010401),中国博士后科学基金项目(2018M633567),陕西省自然科学基础研究计划项目(2019JM-018),陕西省博士后科研项目(2018BSHQYXMZZ18)

分类号: V211.74

页码: 106-111

总页数: 6

文件大小: 2957K

下载量: 57

### 相关论文文献

- [1].一种连续式跨声速风洞总压控制方法设计[J]. 实验流体力学 2019(06)

- [2].大型跨声速风洞配套试验技术研究[J]. 飞航导弹 2019(11)

- [3].大型跨声速风洞流动显示技术综述[J]. 飞航导弹 2018(11)

- [4].大型连续式跨声速风洞热交换器概述[J]. 实验流体力学 2009(01)

- [5].2.4m跨声速风洞大振幅动态试验技术[J]. 空气动力学学报 2019(06)

- [6].连续式跨声速风洞动力系统运行安全研究[J]. 兵工学报 2016(07)

- [7].0.6m连续式跨声速风洞总压控制策略设计[J]. 实验流体力学 2016(04)

- [8].0.3m低温连续式跨声速风洞结构设计[J]. 实验流体力学 2020(05)

- [9].0.6m连续式跨声速风洞总体性能[J]. 实验流体力学 2018(06)

- [10].超大型连续式跨声速风洞地震安全分析[J]. 计算机辅助工程 2017(05)

- [11].2.4m跨声速风洞流场预测自抗扰控制[J]. 航空学报 2019(11)

- [12].0.6m连续式跨声速风洞轴流压缩机联锁监控系统[J]. 兵工自动化 2015(03)

- [13].2.4米跨声速风洞推力矢量试验技术[J]. 空气动力学学报 2016(01)

- [14].2.4米跨声速风洞条带悬挂支撑试验技术研究[J]. 空气动力学学报 2016(03)

- [15].基于实验的跨声速风洞试验段噪声机理研究[J]. 空气动力学学报 2014(04)

- [16].一种新型跨声速风洞捕获轨迹系统的设计与分析[J]. 机床与液压 2019(01)

- [17].2.4 m跨声速风洞低超声速流场调试试验研究[J]. 飞航导弹 2018(02)

- [18].跨声速风洞槽壁干扰评估与修正技术的应用[J]. 航空学报 2018(02)

- [19].集成神经网络在2.4m跨声速风洞马赫数预测中的应用[J]. 兵工自动化 2015(12)

- [20].跨声速风洞斜孔壁非线性流动试验[J]. 航空学报 2019(05)

- [21].2.4m跨声速风洞槽壁试验段调试及流场校测[J]. 实验流体力学 2013(04)

- [22].Tomo-PIV亚跨声速风洞应用探索[J]. 实验流体力学 2020(04)

- [23].连续式跨声速风洞大开角扩散段设计方法研究概述[J]. 实验流体力学 2012(06)

- [24].2.4m跨声速风洞的模型位移视频测量精度研究[J]. 实验流体力学 2011(04)

- [25].大型风洞设计建设中的结构力学问题[J]. 中国科学基金 2017(05)

- [26].低雷诺数效应对0.6m连续式风洞性能影响[J]. 实验流体力学 2017(01)

- [27].风洞结构振动的基础研究综述[J]. 中国科学基金 2017(05)

- [28].跨声速风洞现代试验设计方法应用研究[J]. 空气动力学学报 2018(01)

- [29].2.4m跨声速风洞试验质量影响因素分析及改进措施研究[J]. 实验流体力学 2012(01)

- [30].跨声速风洞颤振试验模型激振与数据处理方法研究[J]. 实验流体力学 2009(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4c84325c01dd1404ecefad81.html