# 胶原纤维为模板制备Gd掺杂纤维状二氧化钛及光催化性能研究

### 论文摘要

以胶原为模板剂、硫酸钛为钛源、硝酸钆为掺杂源制备了钆掺杂纤维结构TiO2（Gd-TiO2）。通过扫描电镜（SEM）、X射线衍射仪（XRD）、紫外可见漫反射光谱（UV-Vis-DRS）、X射线光电子能谱（XPS）对样品的表面形貌、晶相组成、紫外吸收带、元素组成及化合价态进行了分析。以甲基橙为目标降解物,研究了样品的光催化性能并确定钆的最佳掺杂量。结果表明:600℃煅烧温度下2%Gd-TiO2纤维结构完好、光催化效果最好,光反应30 min后其降解率达到91. 89%,比起未掺杂试样大大提高。钆掺杂会改变TiO2的晶粒尺寸并能够抑制TiO2从锐钛矿相向金红石相转变,掺杂后紫外吸收带发生蓝移。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验

- 2.1 Ti O2的制备

- 2.1.1 钛鞣剂的配制

- 2.1.2 皮胶原负载钛

- 2.1.3 煅烧

- 2.2 Gd-TiO2的制备

- 2.3 光催化性能测试

- 2.4 样品表征

- 3 结果与讨论

- 3.1 形貌分析

- 3.2 物相分析

- 3.3 光催化性能

- 3.4 UV-Vis-DRS分析

- 3.5能谱分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张理元,由耀辉,尤佳,刘义武,阮尚全

关键词: 胶原纤维,模板法,二氧化钛,掺杂,光催化

来源: 人工晶体学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 内江师范学院化学化工学院,果蔬类废弃物资源化四川省高校重点实验室

基金: 内江师范学院重点项目(17JC23),内江师范学院博士科研启动经费(15B16)

分类号: O643.36;O644.1

DOI: 10.16553/j.cnki.issn1000-985x.2019.02.023

页码: 312-320

总页数: 9

文件大小: 395K

下载量: 117

### 相关论文文献

- [1].钼酸铋基材料的可控制备与光催化性能研究进展[J]. 广州化工 2020(21)

- [2].空心球形In_2O_3/ZrO_2-TiO_2纳米复合材料多模式光催化[J]. 化学通报 2017(10)

- [3].光催化去除挥发性有机污染物的研究进展[J]. 现代盐化工 2017(05)

- [4].聚马来酸的合成及其对棉织物光催化抗皱整理的影响[J]. 现代丝绸科学与技术 2015(06)

- [5].光催化纸的研究进展[J]. 纸和造纸 2016(05)

- [6].光催化解“毒”实验日记[J]. 课堂内外(科学Fans) 2020(06)

- [7].具有光催化空气净化功能的铝网研制[J]. 化工管理 2020(12)

- [8].光催化混凝土物理力学性能研究[J]. 混凝土 2020(04)

- [9].天然模板法多孔TiO_2遗态材料的制备及其光催化性能[J]. 河北科技师范学院学报 2020(01)

- [10].吡咯并吡咯二酮类染料小分子在光催化制氢中的应用[J]. 中国科学:化学 2020(08)

- [11].光催化功能棉织物的原位制备及性能研究[J]. 棉纺织技术 2020(09)

- [12].负载型光催化膜特征及氟伐他汀降解性能分析[J]. 哈尔滨工业大学学报 2019(09)

- [13].纳米TiO_2光催化混凝土研究进展[J]. 混凝土与水泥制品 2018(06)

- [14].银反点阵列/TiO_2材料的制备及光催化性能研究[J]. 贵金属 2016(S1)

- [15].磷酸银纳米结构的调控及其光催化性能研究[J]. 无机材料学报 2017(03)

- [16].氧化铟掺杂的氧化镓光催化固氮性能研究[J]. 环境科学学报 2017(08)

- [17].可见光催化需氧氧化在有机合成中的应用[J]. 影像科学与光化学 2017(05)

- [18].室内光催化喷雾净化产品与相关净化标准比较[J]. 无线互联科技 2015(15)

- [19].氮化碳复合材料光催化性能研究进展[J]. 内蒙古石油化工 2020(09)

- [20].金属-有机框架材料在光催化二氧化碳还原中的应用[J]. 化学进展 2020(11)

- [21].纳米TiO_2@酵母碳球对盐酸四环素的吸附-光催化协同效应及响应面优化[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [22].使用光催化设备能有效预防新型冠状病毒感染吗[J]. 现代物理知识 2020(04)

- [23].一锅法水热制备Bi_3O_4Cl-BiOCl复合材料及可见光催化性能研究[J]. 能源研究与信息 2018(02)

- [24].TiO_2光催化绿色建筑材料研究进展[J]. 新型建筑材料 2018(06)

- [25].TiO_2光催化纺织品的研究现状[J]. 山东纺织经济 2018(09)

- [26].用智慧舞动光能——光催化前沿论坛侧记[J]. 中国材料进展 2016(10)

- [27].N掺杂TiO_2纳米材料可见光催化性能及其降解水中腐殖酸[J]. 环境工程 2017(01)

- [28].Fe_3O_4/G-BiOCl纳米复合光催化剂的制备及光催化性能研究[J]. 化工新型材料 2017(02)

- [29].半导体材料的能带调控及其光催化性能的研究[J]. 同行 2016(13)

- [30].2013·中国光催化论坛及产业大会在北京举行[J]. 影像技术 2013(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4cd7ea923bfa92e88a15e76b.html