# 一种道路照明用具有驱虫功能的路灯论文和设计-祁云山

### 全文摘要

本实用新型公开了一种道路照明用具有驱虫功能的路灯，包括固定座、安装板和灯杆，灯杆安装在固定座的上端，安装板安装在灯杆的上端，安装板的底端远离灯杆的方向左右对称安装有灯具，安装板的底端靠近灯杆的方向左右对称安装有框架，框架的左端安装有激光测距传感器，框架的内部顶端安装有红外线发射器，框架的内部偏下端左右对称安装有诱虫灯，框架的底端安装有活动板，活动板的上端有反光镜。本实用新型通过设置导管、微处理器、PLC控制器、激光测距传感器、液压杆、液压缸、超声波发生器、超声波换能器、第一计时器、第二计时器和活动板结构，解决了路灯存在不便于清洁驱虫装置和路灯存在无法自动清理昆虫尸体的问题。

### 主设计要求

1.一种道路照明用具有驱虫功能的路灯，包括固定座(2)、安装板(6)和灯杆(16)，其特征在于：所述灯杆(16)安装在固定座(2)的上端中间，所述安装板(6)安装在灯杆(16)的上端，所述安装板(6)的底端远离灯杆(16)的方向左右对称安装有灯具(4)，所述安装板(6)的底端靠近灯杆(16)的方向左右对称安装有框架(18)，所述框架(18)的左端安装有激光测距传感器(21)，所述框架(18)的内部顶端安装有红外线发射器(31)，所述框架(18)的内部偏下端左右对称安装有诱虫灯(33)，所述框架(18)的底端安装有活动板(29)，所述活动板(29)的上端有反光镜(20)，所述框架(18)的底端连接有盒体(30)，所述盒体(30)的内部安装有液压缸(24)，所述液压缸(24)的内部有液压杆(23)，所述液压杆(23)的上端与活动板(29)连接，所述盒体(30)的内部偏底端安装有超声波发生器(25)、超声波换能器(26)、第一计时器(27)和第二计时器(28)，所述盒体(30)的右底端连接有导管(1)，所述灯杆(16)的左端安装有安装盒(3)，所述安装盒(3)的内部设置有微处理器(9)、PLC控制器(10)、MPPT充电转换器(11)和蓄电池(12)，所述安装板(6)的上端左右对称安装有太阳能电板(7)，所述安装板(6)的上端中间安装有支柱(8)，所述太阳能电板(7)的另一端安装在支柱(8)上。

### 设计方案

1.一种道路照明用具有驱虫功能的路灯，包括固定座(2)、安装板(6)和灯杆(16)，其特征在于：所述灯杆(16)安装在固定座(2)的上端中间，所述安装板(6)安装在灯杆(16)的上端，所述安装板(6)的底端远离灯杆(16)的方向左右对称安装有灯具(4)，所述安装板(6)的底端靠近灯杆(16)的方向左右对称安装有框架(18)，所述框架(18)的左端安装有激光测距传感器(21)，所述框架(18)的内部顶端安装有红外线发射器(31)，所述框架(18)的内部偏下端左右对称安装有诱虫灯(33)，所述框架(18)的底端安装有活动板(29)，所述活动板(29)的上端有反光镜(20)，所述框架(18)的底端连接有盒体(30)，所述盒体(30)的内部安装有液压缸(24)，所述液压缸(24)的内部有液压杆(23)，所述液压杆(23)的上端与活动板(29)连接，所述盒体(30)的内部偏底端安装有超声波发生器(25)、超声波换能器(26)、第一计时器(27)和第二计时器(28)，所述盒体(30)的右底端连接有导管(1)，所述灯杆(16)的左端安装有安装盒(3)，所述安装盒(3)的内部设置有微处理器(9)、PLC控制器(10)、MPPT充电转换器(11)和蓄电池(12)，所述安装板(6)的上端左右对称安装有太阳能电板(7)，所述安装板(6)的上端中间安装有支柱(8)，所述太阳能电板(7)的另一端安装在支柱(8)上。

2.根据权利要求1所述的一种道路照明用具有驱虫功能的路灯，其特征在于：所述灯具(4)的上端安装有支杆(5)，所述支杆(5)的上端安装在安装板(6)上，所述灯具(4)通过支杆(5)安装在安装板(6)上。

3.根据权利要求1所述的一种道路照明用具有驱虫功能的路灯，其特征在于：所述框架(18)的顶端安装有支杆(5)，所述框架(18)通过支杆(5)安装在安装板(6)上，所述框架(18)的左右两侧开设有通孔(19)。

4.根据权利要求1所述的一种道路照明用具有驱虫功能的路灯，其特征在于：所述诱虫灯(33)的底端安装有灯座(32)，所述灯座(32)的一端安装在框架(18)的内部侧壁上，所述诱虫灯(33)通过灯座(32)安装在框架(18)的内部。

5.根据权利要求1所述的一种道路照明用具有驱虫功能的路灯，其特征在于：所述活动板(29)的右端安装有安装轴(17)，所述活动板(29)通过安装轴(17)安装在框架(18)上。

6.根据权利要求1所述的一种道路照明用具有驱虫功能的路灯，其特征在于：所述液压杆(23)的顶端安装有安装配件(22)，所述安装配件(22)的另一端安装在活动板(29)上，所述液压杆(23)通过安装配件(22)与活动板(29)连接。

7.根据权利要求1所述的一种道路照明用具有驱虫功能的路灯，其特征在于：所述液压缸(24)的底端有支板(13)，所述支板(13)的右端安装在盒体(30)的内部右侧壁上，所述液压缸(24)通过支板(13)安装在盒体(30)的内部。

8.根据权利要求1所述的一种道路照明用具有驱虫功能的路灯，其特征在于：所述安装盒(3)上安装有门体(15)，所述门体(15)上安装有把手(14)，所述导管(1)的下部穿透灯杆(16)延伸至固定座(2)，且导管(1)的下端穿透固定座(2)延伸至固定座(2)的外部。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及路灯技术领域，具体为一种道路照明用具有驱虫功能的路灯。

背景技术

路灯，指给道路提供照明功能的灯具，泛指交通照明中路面照明范围内的灯具。路灯被广泛运用于各种需要照明的地方。

但是，现有的路灯具有以下不足：

1.现有路灯存在不便于清洁驱虫装置的问题。

2.现有路灯存在无法自动清理昆虫尸体的问题。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种道路照明用具有驱虫功能的路灯，解决了现有路灯存在不便于清洁驱虫装置和现有路灯存在无法自动清理昆虫尸体的问题。

(二)技术方案

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种道路照明用具有驱虫功能的路灯，包括固定座、安装板和灯杆，所述灯杆安装在固定座的上端中间，所述安装板安装在灯杆的上端，所述安装板的底端远离灯杆的方向左右对称安装有灯具，所述安装板的底端靠近灯杆的方向左右对称安装有框架，所述框架的左端安装有激光测距传感器，所述框架的内部顶端安装有红外线发射器，所述框架的内部偏下端左右对称安装有诱虫灯，所述框架的底端安装有活动板，所述活动板的上端有反光镜，所述框架的底端连接有盒体，所述盒体的内部安装有液压缸，所述液压缸的内部有液压杆，所述液压杆的上端与活动板连接，所述盒体的内部偏底端安装有超声波发生器、超声波换能器、第一计时器和第二计时器，所述盒体的右底端连接有导管，所述灯杆的左端安装有安装盒，所述安装盒的内部设置有微处理器、PLC控制器、MPPT充电转换器和蓄电池，所述安装板的上端左右对称安装有太阳能电板，所述安装板的上端中间安装有支柱，所述太阳能电板的另一端安装在支柱上。

优选的，所述灯具的上端安装有支杆，所述支杆的上端安装在安装板上，所述灯具通过支杆安装在安装板上。

优选的，所述框架的顶端安装有支杆，所述框架通过支杆安装在安装板上，所述框架的左右两侧开设有通孔。

优选的，所述诱虫灯的底端安装有灯座，所述灯座的一端安装在框架的内部侧壁上，所述诱虫灯通过灯座安装在框架的内部。

优选的，所述活动板的右端安装有安装轴，所述活动板通过安装轴安装在框架上。

优选的，所述液压杆的顶端安装有安装配件，所述安装配件的另一端安装在活动板上，所述液压杆通过安装配件与活动板连接。

优选的，所述液压缸的底端有支板，所述支板的右端安装在盒体的内部右侧壁上，所述液压缸通过支板安装在盒体的内部。

优选的，所述安装盒上安装有门体，所述门体上安装有把手，所述导管的下部穿透灯杆延伸至固定座，且导管的下端穿透固定座延伸至固定座的外部。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种道路照明用具有驱虫功能的路灯，具备以下有益效果：

(1)本实用新型，通过设置的PLC控制器、超声波发生器和超声波换能器结构，通过PLC控制器打开超声波发生器，然后通过超声波换能器将超声波转换成机械能，然后使得盒体振动，然后使得粘附在框架上和活动板上的昆虫尸体掉落在盒体的内部，同时使得粘附在框架上和活动板上的灰尘掉落在盒体上，解决了现有路灯存在不便于清洁驱虫装置的问题。

(2)本实用新型，通过设置的导管、微处理器、PLC控制器、激光测距传感器、液压杆、液压缸、第一计时器、第二计时器和活动板结构，通过PLC控制器打开第一计时器，然后第一计时器进行计时并将信号传送至微处理器上，然后通过微处理器进行处理，当第一计时器的计时数字达到设定值时，微处理器发出指令至PLC控制器上，然后使得液压缸打开，然后使得液压杆向下移动，然后使得活动板的左端向下移动，同时使得活动板的右端通过安装轴在框架上转动，然后使得掉落在反光镜上的昆虫尸体掉落入盒体的内部，同时通过激光测距传感器感应活动板的左端与框架的左下端之间的距离并将信号传送至微处理器上，然后通过微处理器进行处理，当激光测距传感器测得距离设定值时，微处理器发出指令至PLC控制器上，然后使得液压缸关闭，然后使得液压杆停止向下移动，然后使得活动板的左端停止向下移动，同时第一计时器停止计时且归零，同时第二计时器进行计时并将信号传送至微处理器上，当第二计时器上计时的数字达到设定值时，微处理器发出指令至PLC控制器上，然后使得液压缸打开，然后使得液压杆向上移动，然后使得活动板的左端向上移动，同时通过激光测距传感器感应活动板的左端与框架的左下端之间的距离并将信号传送至微处理器上，然后通过微处理器进行处理，当激光测距传感器测得距离等于零时，微处理器发出指令至PLC控制器上，然后使得液压缸关闭，然后使得液压杆停止向上移动，然后使得活动板的左端停止向上移动，同时使得第二计时器停止计时且归零，同时使得第一计时器开始计时，然后使得进入盒体内部的昆虫尸体进入导管的内部然后通过导管排出，解决了现有路灯存在无法自动清理昆虫尸体的问题。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的正视示意图；

图3为本实用新型的图1中A处的结构放大示意图。

图中附图标记为：1、导管；2、固定座；3、安装盒；4、灯具；5、支杆；6、安装板；7、太阳能电板；8、支柱；9、微处理器；10、PLC控制器；11、MPPT充电转换器；12、蓄电池；13、支板；14、把手；15、门体；16、灯杆；17、安装轴；18、框架；19、通孔；20、反光镜；21、激光测距传感器；22、安装配件；23、液压杆；24、液压缸；25、超声波发生器；26、超声波换能器；27、第一计时器；28、第二计时器；29、活动板；30、盒体；31、红外线发射器；32、灯座；33、诱虫灯。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3所示，本实用新型提供的一种实施例：一种道路照明用具有驱虫功能的路灯，包括固定座2、安装板6和灯杆16，灯杆16安装在固定座2的上端中间，安装板6安装在灯杆16的上端，安装板6的底端远离灯杆16的方向左右对称安装有灯具4，灯具4的上端安装有支杆5，支杆5的上端安装在安装板6上，灯具4通过支杆5安装在安装板6上，安装板6的底端靠近灯杆16的方向左右对称安装有框架18，框架18的顶端安装有支杆5，框架18通过支杆5安装在安装板6上，框架18的左右两侧开设有通孔19，框架18的左端安装有激光测距传感器21，框架18的内部顶端安装有红外线发射器31，框架18的内部偏下端左右对称安装有诱虫灯33，诱虫灯33的底端安装有灯座32，灯座32的一端安装在框架18的内部侧壁上，诱虫灯33通过灯座32安装在框架18的内部，框架18的底端安装有活动板29，活动板29的右端安装有安装轴17，活动板29通过安装轴17安装在框架18上，活动板29的上端有反光镜20，框架18的底端连接有盒体30，盒体30的内部安装有液压缸24，液压缸24的底端有支板13，支板13的右端安装在盒体30的内部右侧壁上，液压缸24通过支板13安装在盒体30的内部，液压缸24的内部有液压杆23，液压杆23的顶端安装有安装配件22，安装配件22的另一端安装在活动板29上，液压杆23通过安装配件22与活动板29连接，液压杆23的上端与活动板29连接，盒体30的内部偏底端安装有超声波发生器25、超声波换能器26、第一计时器27和第二计时器28，盒体30的右底端连接有导管1，导管1的下部穿透灯杆16延伸至固定座2，且导管1的下端穿透固定座2延伸至固定座2的外部，灯杆16的左端安装有安装盒3，安装盒3上安装有门体15，门体15上安装有把手14，安装盒3的内部设置有微处理器9、PLC控制器10、MPPT充电转换器11和蓄电池12，安装板6的上端左右对称安装有太阳能电板7，安装板6的上端中间安装有支柱8，太阳能电板7的另一端安装在支柱8上，该微处理器9的型号为IntelXeonE5-2695v3，该PLC控制器10的型号为ED3500，该蓄电池12的型号为H560LT2H，该激光测距传感器21的型号为LRF-MICRO-1550，该液压杆23的型号为CU6-10，该液压缸24的型号为ROB63，该超声波发生器25的型号为MD67-KMD-K1，该超声波换能器26的型号为YP-5020-2BL，该第一计时器27的型号为XN33，该第二计时器28的型号为XN33，该红外线传感器的型号为MPT-12C，为已知并公开条件，使用时，通过支杆5使得灯具4安装在安装板6的底端，通过支杆5使得框架18安装在安装板6的底端，通过安装板6和支柱8的配合工作使得太阳能电板7安装在灯杆16的上端，通过安装配件22使得液压杆23与活动板29的底端连接，通过灯座32使得诱虫灯33安装在框架18的内部，通过支板13使得液压缸24、超声波发生器25、超声波换能器26、第一计时器27和第二计时器28。

工作原理：使用时，使用者将固定座2固定安装在指定位置上，然后使得本实用新型固定安装在指定位置上，通过太阳能电板7吸收太阳光，然后通过MPPT充电转换器11将太阳能电板7吸收的太阳光转换成电能并存储在蓄电池12的内部，通过PLC控制器10打开诱虫灯33，然后使得诱虫灯33发出诱虫光源，然后使得昆虫通过通孔19进入框架18的内部，同时通过PLC控制器10打开红外线发射器31，然后使得红外线发射器31发射出红外线杀死进入框架18内部的昆虫，然后使得昆虫尸体掉落在反光镜20上，同时使得红外线照射在反光镜20上反射到框架18的上端，同时通过PLC控制器10打开第一计时器27，然后第一计时器27进行计时并将信号传送至微处理器9上，然后通过微处理器9进行处理，当第一计时器27的计时数字达到设定值时，微处理器9发出指令至PLC控制器10上，然后使得液压缸24打开，然后使得液压杆23向下移动，然后使得活动板29的左端向下移动，同时使得活动板29的右端通过安装轴17在框架18上转动，然后使得掉落在反光镜20上的昆虫尸体掉落入盒体30的内部，同时通过激光测距传感器21感应活动板29的左端与框架18的左下端之间的距离并将信号传送至微处理器9上，然后通过微处理器9进行处理，当激光测距传感器21测得距离设定值时，微处理器9发出指令至PLC控制器10上，然后使得液压缸24关闭，然后使得液压杆23停止向下移动，然后使得活动板29的左端停止向下移动，同时第一计时器27停止计时且归零，同时第二计时器28进行计时并将信号传送至微处理器9上，当第二计时器28上计时的数字达到设定值时，微处理器9发出指令至PLC控制器10上，然后使得液压缸24打开，然后使得液压杆23向上移动，然后使得活动板29的左端向上移动，同时通过激光测距传感器21感应活动板29的左端与框架18的左下端之间的距离并将信号传送至微处理器9上，然后通过微处理器9进行处理，当激光测距传感器21测得距离等于零时，微处理器9发出指令至PLC控制器10上，然后使得液压缸24关闭，然后使得液压杆23停止向上移动，然后使得活动板29的左端停止向上移动，同时使得第二计时器28停止计时且归零，同时使得第一计时器27开始计时，然后使得进入盒体30内部的昆虫尸体进入导管1的内部然后通过导管1排出，通过PLC控制器10打开超声波发生器25，然后通过超声波换能器26将超声波转换成机械能，然后使得盒体30振动，当需要维修安装盒3的内部结构时，使用者用手握住把手14并施加拉力，然后使得门体15打开，然后使用者可以对安装盒3的内部进行检修。

综上可得，本实用新型通过设置导管1、微处理器9、PLC控制器10、激光测距传感器21、液压杆23、液压缸24、超声波发生器25、超声波换能器26、第一计时器27、第二计时器28和活动板29结构，解决了现有路灯存在不便于清洁驱虫装置和现有路灯存在无法自动清理昆虫尸体的问题。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822271413.X

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209229589U

授权时间:20190809

主分类号:F21S 9/03

专利分类号:F21S9/03;F21V33/00;A01M1/04;A01M1/22;F21W131/103

范畴分类:35A;

申请人:江苏天叙照明集团有限公司

第一申请人:江苏天叙照明集团有限公司

申请人地址:225000 江苏省扬州市广陵区文昌中路8号首席国际大厦809室

发明人:祁云山;潘明丽;邵天华;徐金发

第一发明人:祁云山

当前权利人:江苏天叙照明集团有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4cec941d0e17e4188211d458.html