# 一种供热制冷系统真空脱气设备用雾化喷头论文和设计-童若冰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种供热制冷系统真空脱气设备用雾化喷头，包括喷头安装管、莲花蓬以及管式腔体，所述喷头安装管、莲花蓬以及管式腔体依次连接，所述管式腔体内设有电子式雾化结构；上述电子式雾化结构，其包括：一级雾化部以及二级雾化部所述进液管、雾化盒以及出液管依次连通，所述进液管与喷头安装管连通，所述超声波发生器位于雾化盒内；所述二级雾化部，其包括：压缩腔、通透膜、伸缩电机以及安装架；所述进液管与压缩腔进行连通；所述伸缩电机的伸缩端具有活塞结构。本实用新型涉及供热制冷系统真空脱气机技术领域。本案的创新点在于提供一种电子式雾化喷头，该雾化喷头具有双重雾化结构，有效的对液体进行更好的液化。

### 主设计要求

1.一种供热制冷系统真空脱气设备用雾化喷头，包括喷头安装管(1)、莲花蓬(2)以及管式腔体(3)，其特征在于，所述喷头安装管(1)、莲花蓬(2)以及管式腔体(3)依次连接，所述管式腔体(3)内设有电子式雾化结构；上述电子式雾化结构，其包括：一级雾化部以及二级雾化部；所述一级雾化部，其包括：进液管、雾化盒(4)、超声波发生器(5)以及出液管(6)；所述进液管、雾化盒(4)以及出液管(6)依次连通，所述进液管与喷头安装管(1)连通，所述超声波发生器(5)位于雾化盒(4)内；所述二级雾化部，其包括：压缩腔(7)、通透膜(8)、伸缩电机(9)以及安装架(10)；所述进液管与压缩腔(7)进行连通；所述压缩腔(7)位于管式腔体(3)内，且通透膜(8)嵌装在压缩腔(7)底部的开口内，所述安装架(10)位于压缩腔(7)端面，且位于伸缩电机(9)嵌装在安装架(10)上，且伸缩端伸入到压缩腔(7)内，所述伸缩电机(9)的伸缩端具有活塞结构。

### 设计方案

1.一种供热制冷系统真空脱气设备用雾化喷头，包括喷头安装管(1)、莲花蓬(2)以及管式腔体(3)，其特征在于，所述喷头安装管(1)、莲花蓬(2)以及管式腔体(3)依次连接，所述管式腔体(3)内设有电子式雾化结构；

上述电子式雾化结构，其包括：一级雾化部以及二级雾化部；

所述一级雾化部，其包括：进液管、雾化盒(4)、超声波发生器(5)以及出液管(6)；

所述进液管、雾化盒(4)以及出液管(6)依次连通，所述进液管与喷头安装管(1)连通，所述超声波发生器(5)位于雾化盒(4)内；

所述二级雾化部，其包括：压缩腔(7)、通透膜(8)、伸缩电机(9)以及安装架(10)；

所述进液管与压缩腔(7)进行连通；

所述压缩腔(7)位于管式腔体(3)内，且通透膜(8)嵌装在压缩腔(7)底部的开口内，所述安装架(10)位于压缩腔(7)端面，且位于伸缩电机(9)嵌装在安装架(10)上，且伸缩端伸入到压缩腔(7)内，所述伸缩电机(9)的伸缩端具有活塞结构。

2.根据权利要求1所述的一种供热制冷系统真空脱气设备用雾化喷头，其特征在于，所述伸缩电机(9)以及超声波发生器(5)均电性连接有继电器(11)；该继电器(11)用于对伸缩电机(9)以及超声波发生器(5)进行控制。

3.根据权利要求1所述的一种供热制冷系统真空脱气设备用雾化喷头，其特征在于，所述压缩腔(7)与出液管(6)之间具有一对导流管(12)。

4.根据权利要求1所述的一种供热制冷系统真空脱气设备用雾化喷头，其特征在于，所述雾化盒(4)与管式腔体(3)之间设有架体(13)；该架体(13)用于对雾化盒(4)进行固定。

5.根据权利要求1所述的一种供热制冷系统真空脱气设备用雾化喷头，其特征在于，所述压缩腔(7)与管式腔体(3)之间设有紧固件(14)；该紧固件(14)用于对雾化盒(4)进行固定。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及供热制冷系统技术领域，具体为一种供热制冷系统真空脱气设备用雾化喷头。

背景技术

真空脱气机是利用真空抽吸作用排除料液中所含不凝性气体的装置，真空脱气机中具有多种规格，雾化式真空脱气机在进行工作的时候，雾化喷头的效果决定了整体抽气的质量，对于雾化喷头，其雾化效果越好，则抽气质量越高。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种供热制冷系统真空脱气设备用雾化喷头，解决了现有的雾化式真空脱气机在进行工作的时候，雾化喷头的效果决定了整体抽气的质量，对于雾化喷头，其雾化效果越好，则抽气质量越高。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种供热制冷系统真空脱气设备用雾化喷头，包括喷头安装管、莲花蓬以及管式腔体，所述喷头安装管、莲花蓬以及管式腔体依次连接，所述管式腔体内设有电子式雾化结构；

上述电子式雾化结构，其包括：一级雾化部以及二级雾化部；

所述一级雾化部，其包括：进液管、雾化盒、超声波发生器以及出液管；

所述进液管、雾化盒以及出液管依次连通，所述进液管与喷头安装管连通，所述超声波发生器位于雾化盒内；

所述二级雾化部，其包括：压缩腔、通透膜、伸缩电机以及安装架；

所述进液管与压缩腔进行连通；

所述压缩腔位于管式腔体内，且通透膜嵌装在压缩腔底部的开口内，所述安装架位于压缩腔端面，且位于伸缩电机嵌装在安装架上，且伸缩端伸入到压缩腔内，所述伸缩电机的伸缩端具有活塞结构。

优选的，所述伸缩电机以及超声波发生器均电性连接有继电器；该继电器用于对伸缩电机以及超声波发生器进行控制。

优选的，所述压缩腔与出液管之间具有一对导流管。

优选的，所述雾化盒与管式腔体之间设有架体；该架体用于对雾化盒进行固定。

优选的，所述压缩腔与管式腔体之间设有紧固件；该紧固件用于对雾化盒进行固定。

有益效果

本实用新型提供了一种供热制冷系统真空脱气设备用雾化喷头。具备以下有益效果；本案的创新点在于提供一种电子式雾化喷头，该雾化喷头具有双重雾化结构，有效的对液体进行更好的液化，有效的解决了背景技术中所提及的雾化式真空脱气机在进行工作的时候，雾化喷头的效果决定了整体抽气的质量，对于雾化喷头，其雾化效果越好，则抽气质量越高。

附图说明

图1为本实用新型所述一种供热制冷系统真空脱气设备用雾化喷头的结构示意图。

图2为本实用新型所述一种供热制冷系统真空脱气设备用雾化喷头的俯视结构示意图。

图3为本实用新型所述一种供热制冷系统真空脱气设备用雾化喷头的仰视结构示意图。

图中：1-喷头安装管；2-莲花蓬；3-管式腔体；4-雾化盒；5-超声波发生器；6-出液管；7-压缩腔；8-通透膜；9-伸缩电机；10-安装架；11-继电器；12-导流管；13-架体；14-紧固件。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种供热制冷系统真空脱气设备用雾化喷头，包括喷头安装管1、莲花蓬2以及管式腔体3，所述喷头安装管1、莲花蓬2以及管式腔体3依次连接，所述管式腔体3内设有电子式雾化结构；上述电子式雾化结构，其包括：一级雾化部以及二级雾化部；所述一级雾化部，其包括：进液管、雾化盒4、超声波发生器5以及出液管6；所述进液管、雾化盒4以及出液管6依次连通，所述进液管与喷头安装管1连通，所述超声波发生器5位于雾化盒4内；所述二级雾化部，其包括：压缩腔7、通透膜8、伸缩电机9以及安装架10；所述进液管与压缩腔7进行连通；所述压缩腔7位于管式腔体3内，且通透膜8嵌装在压缩腔7底部的开口内，所述安装架10位于压缩腔7端面，且位于伸缩电机9嵌装在安装架10上，且伸缩端伸入到压缩腔7内，所述伸缩电机9的伸缩端具有活塞结构；所述伸缩电机9以及超声波发生器5均电性连接有继电器11；该继电器11用于对伸缩电机9以及超声波发生器5进行控制；所述压缩腔7与出液管6之间具有一对导流管12；所述雾化盒4与管式腔体3之间设有架体13；该架体13用于对雾化盒4进行固定；所述压缩腔7与管式腔体3之间设有紧固件14；该紧固件14用于对雾化盒4进行固定。

通过本领域人员，将本案中所有电气件与其适配的电源通过导线进行连接，并且应该根据实际情况，选择合适的控制器，以满足控制需求，具体连接以及控制顺序，应参考下述工作原理中，各电气件之间先后工作顺序完成电性连接，其详细连接手段，为本领域公知技术，下述主要介绍工作原理以及过程，不在对电气控制做说明。

下列为本装置在其领域内不常见的零部件的具体结构以及作用：

喷头安装管1：其为一种水管结构，用于进液；

雾化盒4：其为一种腔体结构，用于对一级雾化部进行安装；

压缩腔7：其为轴对称的多边形腔体，用于与对二级雾化部进行安装；

安装架10：一种架体，用于对伸缩电机进行安装的架体；

实施例：首先会液体由喷头安装管1进入到进液管内，其后进入到雾化盒4内，由超声波发生器5对液体进行初步雾化，超声波发生器5采用微型规格的，因为管式腔体3内部的安装空间有限，其后由出液管将雾化液喷向到压缩腔7内，由安装架10上的伸缩电机9推动活塞结构在压缩腔7内部运动，将雾化液再一次压缩，并且通过通透膜8进入到莲花蓬2后，由其端面的细微圆孔喷出，实现雾化喷散。

作为优选方案，更进一步的，伸缩电机9以及超声波发生器5均电性连接有继电器11；该继电器11用于对伸缩电机9以及超声波发生器5进行控制。

作为优选方案，更进一步的，压缩腔7与出液管6之间具有一对导流管12，设置一对导流管12后，可以使得雾化液流出效率更高。

作为优选方案，更进一步的，雾化盒4与管式腔体3之间设有架体13；该架体13用于对雾化盒4进行固定。

作为优选方案，更进一步的，压缩腔7与管式腔体3之间设有紧固件14；该紧固件14用于对雾化盒4进行固定。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。由语句“包括一个......限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素”。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920000983.7

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209379300U

授权时间:20190913

主分类号:B05B 17/06

专利分类号:B05B17/06;B05B9/047;B05B1/18

范畴分类:23B;

申请人:天津市佰特尔能源科技有限公司

第一申请人:天津市佰特尔能源科技有限公司

申请人地址:300000 天津市河东区万新村三区铁道部第十六工程局第二工程处518室

发明人:童若冰;隋毅

第一发明人:童若冰

当前权利人:天津市佰特尔能源科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4d2a28338ca9cdf0a48cef74.html