# 一种外科用清创装置论文和设计-范雪峰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种外科用清创装置，涉及外科用清创装置技术领域，具体为一种外科用清创装置，包括清洗液储存箱体，所述清洗液储存箱体的内部设置有清水储存室，所述清洗液储存箱体内部位于清水储存室的一侧设置有消毒液储存室，所述清水储存室和消毒液储存室的内部均设置有抽水泵，所述抽水泵的一侧设置有导液管。该外科用清创装置，通过半圆形槽、活动杆、扇形调节块和旋转拧片的设计，实现了对液体通路转换的功能，在使用时，通过转动旋转拧片，经过活动杆带动扇形调节块在半圆形槽中转动，当扇形调节块转动至一侧的导液管时，使得另一侧的导液管与连接管形成通路，从而可以很方便地实现冲洗液体种类的转换，结构合理，方便实用。

### 设计方案

1.一种外科用清创装置，包括清洗液储存箱体(1)，其特征在于：所述清洗液储存箱体(1)的内部设置有清水储存室(2)，所述清洗液储存箱体(1)内部位于清水储存室(2)的一侧设置有消毒液储存室(3)，所述清水储存室(2)和消毒液储存室(3)的内部均设置有抽水泵(4)，所述抽水泵(4)的一侧设置有导液管(5)，所述导液管(5)远离抽水泵(4)的一端固定连接有通路调节壳体(6)，所述通路调节壳体(6)的内部开设有半圆形槽(7)，所述半圆形槽(7)的内底壁活动连接有活动杆(8)，所述活动杆(8)外表面位于半圆形槽(7)的内部固定连接有扇形调节块(9)，所述半圆形槽(7)远离导液管(5)的一侧固定连接有连接管(10)，所述连接管(10)远离通路调节壳体(6)的一端固定连接有清洗壳体(11)，所述清洗壳体(11)的内部开设有导液槽(12)，所述导液槽(12)远离连接管(10)一端的内部设置有清洗头(13)，所述清洗壳体(11)内部位于导液槽(12)的一侧开设有清理刷存放槽(14)，所述清理刷存放槽(14)的内部活动连接有创口清理刷(15)。

2.根据权利要求1所述的一种外科用清创装置，其特征在于：所述扇形调节块(9)的半径与半圆形槽(7)的半径相适配，且所述扇形调节块(9)的厚度与半圆形槽(7)的高度相适配。

3.根据权利要求1所述的一种外科用清创装置，其特征在于：所述活动杆(8)外表面位于通路调节壳体(6)的一侧固定连接有旋转拧片(16)，且所述旋转拧片(16)的外表面设置有防滑纹(17)。

4.根据权利要求1所述的一种外科用清创装置，其特征在于：所述连接管(10)远离通路调节壳体(6)的一端固定连接有螺纹连接头(18)，所述螺纹连接头(18)与导液槽(12)的内壁螺纹连接。

5.根据权利要求1所述的一种外科用清创装置，其特征在于：所述创口清理刷(15)的一端固定连接有滑动连接杆(19)，所述清洗壳体(11)外表面位于清理刷存放槽(14)的一侧开设有滑道(20)。

6.根据权利要求5所述的一种外科用清创装置，其特征在于：所述滑动连接杆(19)通过滑道(20)与清洗壳体(11)活动连接，且所述滑动连接杆(19)远离创口清理刷(15)的一端固定连接有防滑推块(21)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及外科用清创装置技术领域，具体为一种外科用清创装置。

背景技术

外科是研究外科疾病的发生，发展规律及其临床表现，诊断，预防和治疗的科学，是以手术切除、修补为主要治病手段的专业科室，外科疾病分为五大类：创伤，感染，肿瘤，畸形和功能障碍，外科是现代医学的一个科目，主要研究如何利用外科手术方法去解除病人的病原，从而使病人得到治疗。外科和所有的临床医学一样，需要了解疾病的定义、病因、表现、诊断、分期、治疗和预后，而且外科更重视开刀的适应症、术前的评估与照顾、手术的技巧与方法、术后的照顾、手术的并发症与预后等与外科手术相关的问题，在外科中，需要经常对病人的创伤面进行清创，现有清创工作一般都是使用镊子、剪刀、刀片、止血钳等清除局部腐败、坏死组织，再使用注射器抽吸盐水、药液进行冲洗。

临床上在给外伤病人进行清创处理时，大多是将消毒器械放在护理盘内，需要助手一边倾倒消毒液，一边擦拭消毒，这样操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度，而且，现有的一些外科清创装置体积过大，存放时占用地方，使用时不方便，因此，现在亟需一种功能齐全、体积小和使用方便的外科用清创装置。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种外科用清创装置，解决了上述背景技术中提出的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种外科用清创装置，包括清洗液储存箱体，所述清洗液储存箱体的内部设置有清水储存室，所述清洗液储存箱体内部位于清水储存室的一侧设置有消毒液储存室，所述清水储存室和消毒液储存室的内部均设置有抽水泵，所述抽水泵的一侧设置有导液管，所述导液管远离抽水泵的一端固定连接有通路调节壳体，所述通路调节壳体的内部开设有半圆形槽，所述半圆形槽的内底壁活动连接有活动杆，所述活动杆外表面位于半圆形槽的内部固定连接有扇形调节块，所述半圆形槽远离导液管的一侧固定连接有连接管，所述连接管远离通路调节壳体的一端固定连接有清洗壳体，所述清洗壳体的内部开设有导液槽，所述导液槽远离连接管一端的内部设置有清洗头，所述清洗壳体内部位于导液槽的一侧开设有清理刷存放槽，所述清理刷存放槽的内部活动连接有创口清理刷。

可选的，所述扇形调节块的半径与半圆形槽的半径相适配，且所述扇形调节块的厚度与半圆形槽的高度相适配。

可选的，所述活动杆外表面位于通路调节壳体的一侧固定连接有旋转拧片，且所述旋转拧片的外表面设置有防滑纹。

可选的，所述连接管远离通路调节壳体的一端固定连接有螺纹连接头，所述螺纹连接头与导液槽的内壁螺纹连接。

可选的，所述创口清理刷的一端固定连接有滑动连接杆，所述清洗壳体外表面位于清理刷存放槽的一侧开设有滑道。

可选的，所述滑动连接杆通过滑道与清洗壳体活动连接，且所述滑动连接杆远离创口清理刷的一端固定连接有防滑推块。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种外科用清创装置，具备以下有益效果：

1、该外科用清创装置，通过半圆形槽、活动杆、扇形调节块和旋转拧片的设计，实现了对液体通路转换的功能，在使用时，通过转动旋转拧片，经过活动杆带动扇形调节块在半圆形槽中转动，当扇形调节块转动至一侧的导液管时，使得另一侧的导液管与连接管形成通路，从而可以很方便地实现冲洗液体种类的转换，冲洗液体经过连接管进入导液槽内，然后由清洗头对患者伤口处进行清洗，结构合理，方便实用。

2、该外科用清创装置，通过创口清理刷的设计，方便对患者创口处的污物进行清理，在使用时，通过推动防滑推块将创口清理刷从清理刷放置槽内推出，即可使用，操作简单，功能更加多样性，方便医护人员对患者创口的处理。

附图说明

图1为本实用新型主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型通路调节壳体侧视剖面结构示意图；

图3为本实用新型清洗壳体后视剖面结构示意图；

图4为本实用新型清洗壳体后视结构示意图；

图5为本实用新型滑动连接杆结构示意图。

图中：1-清洗液储存箱体、2-清水储存室、3-消毒液储存室、4-抽水泵、5-导液管、6-通路调节壳体、7-半圆形槽、8-活动杆、9-扇形调节块、10-连接管、11-清洗壳体、12-导液槽、13-清洗头、14-清理刷存放槽、15-创口清理刷、16-旋转拧片、17-防滑纹、18-螺纹连接头、19-滑动连接杆、20-滑道、21-防滑推块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

请参阅图1至图5，本实用新型提供一种技术方案：一种外科用清创装置，包括清洗液储存箱体1，清洗液储存箱体1的内部设置有清水储存室2，清洗液储存箱体1内部位于清水储存室2的一侧设置有消毒液储存室3，清水储存室2和消毒液储存室3的内部均设置有抽水泵4，抽水泵4的一侧设置有导液管5，导液管5远离抽水泵4的一端固定连接有通路调节壳体6，通路调节壳体6的内部开设有半圆形槽7，半圆形槽7的内底壁活动连接有活动杆8，活动杆8外表面位于通路调节壳体6的一侧固定连接有旋转拧片16，且旋转拧片16的外表面设置有防滑纹17，活动杆8外表面位于半圆形槽7的内部固定连接有扇形调节块9，扇形调节块9的半径与半圆形槽7的半径相适配，且扇形调节块9的厚度与半圆形槽7的高度相适配，通过半圆形槽7、活动杆8、扇形调节块9和旋转拧片16的设计，实现了对液体通路转换的功能，在使用时，通过转动旋转拧片16，经过活动杆8带动扇形调节块9在半圆形槽7中转动，当扇形调节块9转动至一侧的导液管5时，使得另一侧的导液管5与连接管10形成通路，从而可以很方便地实现冲洗液体种类的转换，冲洗液体经过连接管10进入导液槽12内，然后由清洗头13对患者伤口处进行清洗，结构合理，方便实用，半圆形槽7远离导液管5的一侧固定连接有连接管10，连接管10远离通路调节壳体6的一端固定连接有螺纹连接头18，螺纹连接头18与导液槽12的内壁螺纹连接，连接管10远离通路调节壳体6的一端固定连接有清洗壳体11，清洗壳体11的内部开设有导液槽12，导液槽12远离连接管10一端的内部设置有清洗头13，清洗壳体11内部位于导液槽12的一侧开设有清理刷存放槽14，清理刷存放槽14的内部活动连接有创口清理刷15，通过创口清理刷15的设计，方便对患者创口处的污物进行清理，在使用时，通过推动防滑推块21将创口清理刷15从清理刷放置槽14内推出，即可使用，操作简单，功能更加多样性，方便医护人员对患者创口的处理，创口清理刷15的一端固定连接有滑动连接杆19，清洗壳体11外表面位于清理刷存放槽14的一侧开设有滑道20，滑动连接杆19通过滑道20与清洗壳体11活动连接，且滑动连接杆19远离创口清理刷15的一端固定连接有防滑推块21。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

综上所述，该外科用清创装置，通过半圆形槽7、活动杆8、扇形调节块9和旋转拧片16的设计，实现了对液体通路转换的功能，在使用时，通过转动旋转拧片16，经过活动杆8带动扇形调节块9在半圆形槽7中转动，当扇形调节块9转动至一侧的导液管5时，使得另一侧的导液管5与连接管10形成通路，从而可以很方便地实现冲洗液体种类的转换，冲洗液体经过连接管10进入导液槽12内，然后由清洗头13对患者伤口处进行清洗，结构合理，方便实用，通过创口清理刷15的设计，方便对患者创口处的污物进行清理，在使用时，通过推动防滑推块21将创口清理刷15从清理刷放置槽14内推出，即可使用，操作简单，功能更加多样性，方便医护人员对患者创口的处理。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

需要说明的是，在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920002545.4

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:65(新疆)

授权编号:CN209884888U

授权时间:20200103

主分类号:A61M3/02

专利分类号:A61M3/02

范畴分类:16A;

申请人:范雪峰;田义;石如进

第一申请人:范雪峰

申请人地址:832000 新疆维吾尔自治区石子河市十二小区64栋楼111号

发明人:范雪峰;田义;石如进

第一发明人:范雪峰

当前权利人:范雪峰;田义;石如进

代理人:陈娟

代理机构:11427

代理机构编号:北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4d52fe6632b25c3dffb362dc.html