# 沉淀预处理论文_唐妍涤

导读:本文包含了沉淀预处理论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:废水,水杨酸,增塑剂,絮凝,泥水,污染物,碳酸。

### 沉淀预处理论文文献综述

唐妍涤[1]（2017）在《基于碳酸银沉淀预处理的总有机氯和溴检测方法研究》一文中研究指出消毒副产物(DBPs)是化学消毒剂与水中的有机物反应产生的一类物质,对人体健康具有潜在的“叁致”效应。溶解性有机卤(DOX)作为DBPs的综合参数和毒性指标,对DBPs研究的意义不容忽视。传统的DOX检测方法为吸附-热解法,该方法会造成部分有机卤化物的损失,影响了DOX检测的准确性,且测试成本昂贵,不利于这一指标的广泛应用。为解决以上问题,本课题提出了一种检测水中DOX的新方法。主要的前处理过程包括DOX与无机卤(DIX)分离,以及DOX的转化。分离过程主要使用碳酸银沉淀法,转化过程主要使用紫外光解法。此方法操作简单、测试快速、成本低廉,有着广泛的应用前景。本课题对DIX与DOX分离方法进行了探索与优化,实验以Cl-和Br-为研究对象,结果表明:碳酸银沉淀法是去除水中DIX的有效方法,反应产生的沉淀可用0.22μm的微孔滤膜过滤去除,溶液中剩余的Ag+可用氢柱去除。将优化后的分离过程与DOX紫外光解转化过程联用,组成一种检测水中DOX的新方法。以有机氯化物和有机溴化物为研究对象,对该方法的典型影响因素进行了评价。结果表明:在本实验的优化条件下,100μg/L~1 mg/L的卤乙腈以及100μg/L卤乙酸、卤甲烷和卤苯酚的最终回收率较好,为85%~102%。卤乙醛最终回收率较低,约为60%。初始浓度<100 mg/L的Cl-、Br-及其二者的混合对本方法的检测结果影响较小。分别以一氯乙腈和一溴乙腈为总有机氯(TOCl)和总有机溴(TOBr)检测方法的指示物质,来对该检测方法进行评价。以检测值与理论值绘制标准曲线,结果表明,相关系数均大于0.999。TOCl检测方法的检出限约为8μg/L,TOBr的约为9μg/L。不同浓度TOCl与TOBr的检测值与理论值相差均小于10%,重复测试值间的相对标准偏差(RSD)均不超过7%。用该方法对自来水中的DOX进行多次检测,测试结果的RSD小于6%,自来水加标回收测试的加标回收率为100%~104%。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2017-12-01）

刘峰,王学华,王浩,顾明楼,陈昌龙[2]（2016）在《铁炭微电解+EF-Feox+混凝沉淀预处理增塑剂生产废水》一文中研究指出选用铁炭微电解+EF-Feox+混凝沉淀组合工艺,对增塑剂生产废水进行预处理。结果表明:微电解控制pH=3.0、HRT=120 min、m(Fe)/m(C)=3、气水比=8:1,EF-Feox控制pH=3.5、U=8 V、H2O2(3%)投加量20 m L/L、HRT=80 min,混凝沉淀控制p H=10、PAM(2‰)投加量1.5 m L/L、HRT=30 min,工艺稳定运行后COD从13 000mg/L左右降解到500 mg/L以下,去除率达到95%以上,出水BOD5、SS皆在200 mg/L以下,达到了污水综合排放标准(GB 8978-1996)的叁级标准。同时,出水B/C提高到0.35左右,可生化性增强,有利于后续接生化反应器,以进一步降解有机物。微电解产生的Fe2+对EF-Feox反应能起到强化作用,在一定程度上可以加快EF-Feox反应。(本文来源于《水处理技术》期刊2016年03期）

胡绍伟,王飞,陈鹏,王永,徐伟[3]（2014）在《内电解—Fenton氧化—絮凝沉淀预处理焦化废水》一文中研究指出采用内电解—Fenton氧化—絮凝沉淀的化学集成技术预处理焦化废水,优化了各工段的运行参数。实验结果表明:在钢铁铁屑与活性炭的体积比为1∶1的条件下,内电解工段的优化参数为进水pH 2.6~3.1、HRT=1.0 h;Fenton氧化工段的优化参数为Fe2+加入量200 mg/L、H2O2加入量1 000 mg/L、进水pH 3.0左右、反应时间1.0 h;絮凝沉淀工段的设定参数为进水pH9.5~10.0、聚丙烯酰胺加入量1 mg/L、静置沉降0.5 h。在上述工艺条件下,该集成技术对废水的总COD去除率大于55%,处理后的废水BOD5/COD大于0.28,不添加稀释新水即可进入后续生化处理系统。该工艺占地面积小、系统结构简单、易于工业化,废水预处理成本为4~5元/t。(本文来源于《化工环保》期刊2014年04期）

程旺斌[4]（2014）在《混凝沉淀预处理中药废水及其对特征污染物去除机制研究》一文中研究指出中药材加工废水，是难处理的高浓度有机废水之一，其具有水质、水量波动较大，成分复杂，可生化性差，毒性较大等特点，采用单一的传统生物处理工艺进行处理，一般出水很难达标排放，因此，需要通过一定的预处理工艺来降低废水的有机负荷及废水的生物毒性，提高废水的可生化性，以利于后续生物处理更好的发挥作用，使出水达标。本文立足于混凝沉淀技术预处理中药废水的应用现状，研究混凝沉淀工艺的预处理作用，同时，对混凝沉淀工艺参数进行优化，并对混凝剂去除中药废水中特征污染物的去除机理进行研究。在对废水成分进行分析的基础上，通过小试实验研究，确定聚合氯化铝（PAC）、硫酸铝（AS）、聚丙烯酰胺（PAM）作为处理该中药废水的混凝剂，叁种混凝剂复配使用，并进一步通过混凝剂复配实验，确定叁种混凝剂的最佳配比为：PAC:AS:PAM=3:2:1。通过单因素实验和响应曲面实验，确定混凝沉淀最佳工艺参数如下：复配混凝剂最优投加量为50mg/L，速度梯度为41.4s-1，搅拌时间为17.1min，沉淀时间为50.1min。在最佳的工艺参数条件下，废水的COD去除率为19.15%，SS去除率73.43%，为实际工程应用提供了理论指导。进行了混凝沉淀反应器的中试运行，运行结果表明，混凝沉淀工艺预处理中药废水运行效果稳定，SS去除率稳定在60%~70%，色度去除率在70%左右，COD去除率稳定在20%以上，毒性去除率稳定在4%~7%之间。混凝沉淀工艺对整体工艺的运行效果具有积极的影响，混凝出水B/C提高到0.35以上；与单独的生化处理工艺相比，混凝+生化处理工艺的COD去除率提高10%左右；单独的生化处理对废水毒性的去除很少，而混凝工艺对废水毒性具有一定的去除效果，混凝+生化处理工艺的废水毒性去除率可以达到10%左右。混凝沉淀工艺达到了对废水进行预处理的效果，为后续生物处理创造了有利条件。对聚合氯化铝去除水中苯酚和苯胺的机理进行了研究。通过Zeta电位、红外光谱以及扫描电镜等分析方法，得出结论，聚合氯化铝去除水中苯酚和苯胺的主要作用机理均为静电吸附作用和氢键吸附作用，推测这两种吸附的具体作用形式可能是苯酚、苯胺首先通过氢键或静电作用吸附到絮体上，然后H+再以电荷平衡离子的身份吸附到絮体上，从而构成分子吸附作用。并从理论层面，通过苯酚、苯胺的结构、化学性质以及Zeta电位分析得出，聚合氯化铝对苯胺的吸附作用强于苯酚。进行了聚合氯化铝对水中苯酚和苯胺的吸附动力学研究，结果表明，聚合氯化铝对苯酚和苯胺的吸附过程相同，均符合拟二级吸附动力学，吸附过程为化学吸附占主导作用，吸附等温线符合弗雷德里希吸附模型。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2014-06-01）

王琳[5]（2014）在《混凝沉淀预处理工艺研究》一文中研究指出通过对混凝沉淀的原理及工艺参数等影响因素的试验研究,结果表明:混凝沉淀预处理工艺,对淀粉废水一类高浓度有机废水,具有明显的处理效果。对比试验结果表明,采用聚合氯化铝(PAC)作为混凝剂对废水进行处理效果最佳,当进水pH为7~8时,COD、SS的平均去除率分别达到36.2%和71.0%。(本文来源于《化工时刊》期刊2014年05期）

李连营,周元祥,张影,李建伟[6]（2014）在《混凝沉淀预处理水杨酸己酯类香料废水研究》一文中研究指出采用混凝沉淀研究水杨酸己酯类废水的预处理实验效果,综合比较两种混凝剂PAC(聚合氯化铝)、FeCl3对该废水的混凝预处理效果,得出二者CODCr去除率分别为23.35%、38.34%。FeCl3混凝对水杨酸己酯类香料废水具有相对较高的去除效果。(本文来源于《广东化工》期刊2014年07期）

关攀博,蔡静菊,赵泽达,郑玉馨,郭栋生[7]（2014）在《焦化废水中COD的沉淀预处理及资源化利用研究》一文中研究指出高浓度焦化废水经生化处理后COD难以达标并浪费大量资源。采用实验室自制的无机絮凝剂PAC和助凝剂PAM对焦化废水原水进行了预处理。结果表明,PAC+PAM的投加量分别为2.5 g/L和0.025 g/L,搅拌时间8 min,温度25℃,pH值为6时可取得最佳的絮凝效果;对COD的最佳去除率为37.5%。GC-MS分析结果表明,焦化原水经PAC和PAM混凝预处理后主要去除物为苯酚类有机物,可采用碱沉淀法对其进行分离和资源化回收。(本文来源于《山西科技》期刊2014年01期）

许春红,刘永德,刘战果,蔡茹[8]（2013）在《混凝沉淀预处理洗浴废水试验研究》一文中研究指出采用混凝沉淀法预处理洗浴废水,探讨混凝搅拌强度、混凝剂投加量、废水pH值及沉淀时间等因素对CODCr及浊度去除率的影响,研究混凝沉淀工艺的最佳运行条件。试验结果表明,混凝沉淀的最佳运行条件为:中速搅拌(100 r/min)2 min,慢速搅拌(30 r/min)5 min,沉淀时间为15 min;PAC和PAM投加量分别为40、2.5～3.5 mg/L,pH值为6～9。在此条件下,废水中CODCr和浊度的去除率分别达到76%和81%。采用混凝沉淀预处理,可以大大减轻后续处理单元的负荷,为洗浴废水处理后回用提供了保障。(本文来源于《工业用水与废水》期刊2013年03期）

曾华,包春波[9]（2011）在《五矿营钢废水混凝沉淀预处理调试分析》一文中研究指出介绍了五矿营钢钢铁废水预处理工段的工艺流程、主要构筑物,重点对混凝沉淀的工艺调试进行分析并提出调整建议。(本文来源于《环境保护与循环经济》期刊2011年04期）

范爱丽,李笑梅,张金松,刘茜,许青[10]（2010）在《水厂排泥水沉淀预处理回用试验研究》一文中研究指出对水厂沉淀池排泥水进行了自然沉淀、混凝沉淀试验研究,结果表明:排泥水经过0.5 h自然沉淀后,上清液水质趋于稳定,浊度、CODMn、氨氮、细菌、藻密度、浮游动物死体和活体均得到不同程度的去除。继续延长沉淀时间对上清液水质的改善效果不明显,个别生物类指标反而有上升趋势。投加混凝剂可以进一步提高回用水水质,阳离子PAM投加量为0.8 mg/L时,排泥水浊度从2 219 NTU下降至1.59～3.84 NTU。(本文来源于《供水技术》期刊2010年06期）

### 沉淀预处理论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

选用铁炭微电解+EF-Feox+混凝沉淀组合工艺,对增塑剂生产废水进行预处理。结果表明:微电解控制pH=3.0、HRT=120 min、m(Fe)/m(C)=3、气水比=8:1,EF-Feox控制pH=3.5、U=8 V、H2O2(3%)投加量20 m L/L、HRT=80 min,混凝沉淀控制p H=10、PAM(2‰)投加量1.5 m L/L、HRT=30 min,工艺稳定运行后COD从13 000mg/L左右降解到500 mg/L以下,去除率达到95%以上,出水BOD5、SS皆在200 mg/L以下,达到了污水综合排放标准(GB 8978-1996)的叁级标准。同时,出水B/C提高到0.35左右,可生化性增强,有利于后续接生化反应器,以进一步降解有机物。微电解产生的Fe2+对EF-Feox反应能起到强化作用,在一定程度上可以加快EF-Feox反应。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 沉淀预处理论文参考文献

[1].唐妍涤.基于碳酸银沉淀预处理的总有机氯和溴检测方法研究[D].哈尔滨工业大学.2017

[2].刘峰,王学华,王浩,顾明楼,陈昌龙.铁炭微电解+EF-Feox+混凝沉淀预处理增塑剂生产废水[J].水处理技术.2016

[3].胡绍伟,王飞,陈鹏,王永,徐伟.内电解—Fenton氧化—絮凝沉淀预处理焦化废水[J].化工环保.2014

[4].程旺斌.混凝沉淀预处理中药废水及其对特征污染物去除机制研究[D].哈尔滨工业大学.2014

[5].王琳.混凝沉淀预处理工艺研究[J].化工时刊.2014

[6].李连营,周元祥,张影,李建伟.混凝沉淀预处理水杨酸己酯类香料废水研究[J].广东化工.2014

[7].关攀博,蔡静菊,赵泽达,郑玉馨,郭栋生.焦化废水中COD的沉淀预处理及资源化利用研究[J].山西科技.2014

[8].许春红,刘永德,刘战果,蔡茹.混凝沉淀预处理洗浴废水试验研究[J].工业用水与废水.2013

[9].曾华,包春波.五矿营钢废水混凝沉淀预处理调试分析[J].环境保护与循环经济.2011

[10].范爱丽,李笑梅,张金松,刘茜,许青.水厂排泥水沉淀预处理回用试验研究[J].供水技术.2010

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4d65e76a8b01be23ada15f94.html