# 市政工程中箱涵施工技术的解析张鹏

身份证号码：37011219861107XXXX

摘要：近年来，伴随着箱梁施工技术的不断成熟进步，其在市政工程上的应用越来越多。在一些地基软弱的地区施作箱涵，地基处理是施工的一大重点。经过实践验证，在箱涵施工过程中进行质量控制，加强对涵洞地基与涵洞本身的施工质量控制，可以有效避免箱涵出现各种病害。文章着重介绍在箱涵施工中进行质量控制，对施工一线具有参考作用。

关键词：市政工程；箱涵；施工；技术

1市政项目箱涵技术施工要点

1.1施工准备

1）技术准备。施工前组织现场施工技术人员对图纸进行阅读、审阅，对发现问题的进行复核，并自上而下进行技术交底。制定各分部工程的施工方案、施工计划，并建立各阶段施工跟踪记录档案。2）现场准备。对施工现场施工便道进行施作，对施工用水、用电进行协调和布置，以确保施工的正常进行。

1.2土方的开挖以及回填

该环节可以说是整个项目的重点部分，保证箱涵土方的开挖以及回填质量不仅可以为箱涵项目的正常使用打下基础，同时其也是项目施工的开始。在开展开挖施工时，相关人员应当对市政项目所在区域地下管线分布情况和管道分布展开调查核实，以更为详细的了解到地下管线的所处位置，有效保证了土方开挖作业的针对性。在开展开挖施工时，可以根据具体情况结合应用机械设备以及人工，其中在施工机械开挖时，相关人员应当根据施工要求和施工图纸确定好开挖的具体深度，之后在机械开挖到施工标准20cm左右时，应当停止开挖作业，转而使用人工开挖方式，以避免发生严重的超挖问题。另外通过结合的应用人工和机械开挖方式，还可以避免土体受到过大的不良扰动，有利于地基承载能力的增强。在实施土方开挖时，应当注重回填材料的清理，将有机物质、腐殖土以及冻土由回填材料之中清除出去，以使土方项目的开挖以及回填均可以顺利进行。

1.3基坑支护要点

基坑支护结构的施工质量会直接关系到箱涵的稳定程度，同时其也是大型箱涵工程中必不可少的施工步骤。一般在基坑深度处于5m之内时，可以考虑通过放坡坡面防护技术来开展基坑支护，但若是施工现场的地质情况相对较差，则应当通过钢桩支撑技术的使用来提升基坑的稳定程度[2]；若是基坑的深度大于5m，则属于是深基坑，在此类基坑的支护方面，可考虑使用多种支护措施，像是SMW工法桩、有排桩或者是地下连续墙等，若是基坑深入较大，则需要选择多支点形式支护技术。另外还需要于箱涵项目的基坑周边布置设点，根据规定所要求的频率来实施监测，尤其是需要监测基坑变形情况与其支撑内力，从而在发生问题之后可以及时的处理。

1.4钢筋绑扎施工

钢筋加工前首先进行拉伸、冷弯和可焊性检验，合格后进行试加工，加工质量验收合格后方可进行大批量生产。①钢筋存放地点应设置钢筋加工棚，并做好防潮防雨措施。②钢筋加工前进行除锈处理，对锈蚀严重的钢筋不得使用。③钢筋应预先加工，然后移运至施工现场。④箱涵钢筋应严格按照设计图纸进行加工，不得私自改变钢筋加工尺寸。⑤钢筋绑扎应分两步施工，首先在混凝土基础上进行绑扎，然后将上部结构与下部钢筋进行绑扎。⑥应注意保留钢筋保护层厚度，可在一定间距内设置砂浆垫块和塑料垫块。⑦钢筋属隐蔽工程，绑扎后经现场监理工程师验收后方可进行模板施工。

1.5模板安装

模板应采用钢模，不得采用木模等容易变形的模板，本项目采用面积大于1m2的钢模板。①箱涵基础模板应采用组合模板，外漏部分应尽量采用大模板。②模板固定应牢固，可采用钢管、木材等材料作为其支架使用。模板固定应牢固，混凝土浇筑过程中不得产生变形。③模板自身应该有足够的刚度，能够抵抗在混凝土浇筑过程中产生的荷载。④为了便于脱模，应在模板上涂抹脱模剂，且严禁使用废机油作为脱模机。

1.6混凝土浇筑与养生

对钢筋模板检测合格后，即可进行混凝土浇筑施工。①混凝土应分层浇筑，分层振捣，上下层浇筑距离应控制在1．5m以上，厚度控制标准如表1。②混凝土振捣采用插入式振捣器，振捣过程中应快插慢拔，确保振捣密实。③接缝处应采用沥青麻絮和木板填充，并及时进行填缝。④如前后分两次浇筑，应在前一次浇筑的混凝土表面进行凿毛，确保混凝土结合良好。⑤斜面上浇筑应从低处开始浇筑，逐步分层浇筑，并确保水平分层均匀。⑥混凝土养生应保水保湿，气温超过25℃，应覆盖土工布，以防止水分散失造成混凝土表面开裂。

2施工注意事项

2.1严格进行施工准备

施工准备工作主要包括对施工人员的技术交底、对工、料、机的准备情况。①重视从上到下的技术交底。整个项目部应以项目总工为主要负责人，从上到下进行技术交底。项目总工、工程部长向现场施工技术人员，包括测量员、现场技术员、安全员等进行技术交底。现场技术员向施工队主要管理人员，包括施工队长、副队长、带班、现场安全员进行技术交底。施工队管理人员向一线工人技术交底。从上至下，向每一个现场工作人员进行技术交底。②现场工、料、机到位后，方可进行开工。项目上各位置人员必须持证上岗，原材料、机械设备必须满足施工要求。

2.2基坑开挖施工问题的防治

在基坑开挖施工过程中，由于各种原因，往往会发生涌水、涌砂的情况，针对这种情况，施工人员要预先采取防控措施，以便应对突发状况，保证施工的顺利进行：①相关施工人员在基坑开挖施工之前，要对工程设计图纸进行综合分析，全面了解基坑位置的地质特点，分析地质与地下水文的具体关系；②结合地质勘察报告，对施工路段的地质情况进行了解；③对可能出现涌水、涌砂的地点和路段进行预测，适当采取钻孔的方法释放一定的应力，对于危险地段的具体情况进行分析，适当采用注浆封堵的方式降低施工危险；④适当提高混凝土喷射的支护高度，尽量缩短土体在空气中的暴露时间。同时要严格控制混凝土的配比，保证混凝土的强度。随时检查支护面是否出现裂缝等问题，对监控测量数据进行及时分析，以此为施工的进行做好铺垫；⑤在基坑开挖过程中，要把支护桩设置在相对薄弱的地方，安排专门的看护人员随时观察基坑周围的变化情况，如果出现渗水现象等，要及时采取防护措施进行处理。

2.3严格控制雨水箱涵的变形缝

在雨水箱涵施工技术应用过程中，变形缝是影响其施工质量的重要组成部分[3]，这也是一种常见的施工情况。只有保证变形缝的质量，才能提高雨水箱涵施工质量。一般变形缝存在雨水箱涵的每个节段之间，因此要根据施工的具体情况，预留出适当的变形缝空间，再填充进其他施工材料，提高雨水箱涵每个节段之间的贴合度，使其与工程设计图纸相符合，进而提高雨水箱涵施工的水平。

3结束语

综上所述，市政道路工程是城市发展的重要组成部分，特别是排水问题的施工直接关系着人们的生活。为了更好地解决排水问题，提高市政道路工程建设的水平，雨水箱涵施工技术得到广泛应用。通过分析施工准备工作，重点把握雨水箱涵施工技术要点，结合施工的具体注意事项，同时根据市政道路工程发展的实际需要，采取一定的强化措施，有效地提高了雨水箱涵施工的质量。这对市政道路工程的创新发展具有重要作用。

参考文献：

[1]张寅虎.泄洪渠箱涵施工技术及其实例探讨[J].中国水运（月刊），2015，15（7）：182~183.

[2]吴炜.某高速顶推箱涵施工技术研究[J].贵州大学学报（自然版），2015，32（1）：114~118.

[3]张雪莲.流砂地质处箱涵施工技术浅析[J].价值工程，2010，29（30）：54.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4d861f3c9fffe48dbd75c905.html