# 一种胶辊送料机构论文和设计-卓理财

### 全文摘要

本实用新型公开一种胶辊送料机构，包括振动盘及送料组件，所述振动盘的出料口连接有出料通道，所述出料通道包括与出料口相连的第一通道及与第一通道相连的第二通道，所述第二通道竖直布置，且第二通道的下端设置有落料口，所述送料组件位于落料口下方，送料组件包括底座、接料盒及挡料板，所述接料盒能水平移动的连接于底座上以实现接料送料，所述挡料板位于接料盒的上方，且挡料板能水平移动的连接于底座上以实现在落料口处进行挡料。所述一种胶辊送料机构能实现胶辊的逐个送料，具有结构简单、易于实现、自动化程度高的特点，其大大降低了劳动强度，提高了送料效率。

### 主设计要求

1.一种胶辊送料机构，包括振动盘及送料组件，所述振动盘的出料口连接有出料通道，所述出料通道包括与出料口相连的第一通道及与第一通道相连的第二通道，所述第二通道竖直布置，且第二通道的下端设置有落料口，其特征在于：所述送料组件位于落料口下方，送料组件包括底座、接料盒及挡料板，所述接料盒能水平移动的连接于底座上以实现接料送料，所述挡料板位于接料盒的上方，且挡料板能水平移动的连接于底座上以实现在落料口处进行挡料。

### 设计方案

1.一种胶辊送料机构，包括振动盘及送料组件，所述振动盘的出料口连接有出料通道，所述出料通道包括与出料口相连的第一通道及与第一通道相连的第二通道，所述第二通道竖直布置，且第二通道的下端设置有落料口，其特征在于：所述送料组件位于落料口下方，送料组件包括底座、接料盒及挡料板，所述接料盒能水平移动的连接于底座上以实现接料送料，所述挡料板位于接料盒的上方，且挡料板能水平移动的连接于底座上以实现在落料口处进行挡料。

2.根据权利要求1所述的一种胶辊送料机构，其特征在于：所述接料盒由底板、左侧板、右侧板、后侧板围成，接料盒上设置有与胶辊相适配的槽口。

3.根据权利要求2所述的一种胶辊送料机构，其特征在于：所述接料盒由第一气缸驱动以实现在底座上的水平移动。

4.根据权利要求3所述的一种胶辊送料机构，其特征在于：所述挡料板由第二气缸驱动以实现在底座上的水平移动。

5.根据权利要求1至4任一项所述的一种胶辊送料机构，其特征在于：所述底座上安装有第一滑轨，所述接料盒连接有滑动板，所述滑动板上设置有与第一滑轨相配合的第一滑块。

6.根据权利要求5所述的一种胶辊送料机构，其特征在于：所述底座上安装有第二滑轨，所述挡料板上设置有与第二滑轨相配合的第二滑块。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种送料机构，尤其涉及一种胶辊送料机构。

背景技术

胶辊是以金属或其他材料为芯，外覆橡胶经硫化而制成的辊状制品。目前，胶辊在实际生产过程中，主要通过人工进行送料，其存在劳动强度大，送料效率低下的问题，由此，急需解决。

实用新型内容

本实用新型的目的在于针对上述问题，提供一种胶辊送料机构，以解决现有胶辊送料由人工完成，劳动强度大，送料效率低下的问题。

本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现：

一种胶辊送料机构，包括振动盘及送料组件，所述振动盘的出料口连接有出料通道，所述出料通道包括与出料口相连的第一通道及与第一通道相连的第二通道，所述第二通道竖直布置，且第二通道的下端设置有落料口，所述送料组件位于落料口下方，送料组件包括底座、接料盒及挡料板，所述接料盒能水平移动的连接于底座上以实现接料送料，所述挡料板位于接料盒的上方，且挡料板能水平移动的连接于底座上以实现在落料口处进行挡料。

作为本实用新型的一种优选方案，所述接料盒由底板、左侧板、右侧板、后侧板围成，接料盒上设置有与胶辊相适配的槽口。

作为本实用新型的一种优选方案，所述接料盒由第一气缸驱动以实现在底座上的水平移动。

作为本实用新型的一种优选方案，所述挡料板由第二气缸驱动以实现在底座上的水平移动。

作为本实用新型的一种优选方案，所述底座上安装有第一滑轨，所述接料盒连接有滑动板，所述滑动板上设置有与第一滑轨相配合的第一滑块。

作为本实用新型的一种优选方案，所述底座上安装有第二滑轨，所述挡料板上设置有与第二滑轨相配合的第二滑块。

本实用新型的有益效果为，所述一种胶辊送料机构能实现胶辊的逐个送料，具有结构简单、易于实现、自动化程度高的特点，其大大降低了劳动强度，提高了送料效率。

附图说明

图1为一种胶辊送料机构的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。可以理解的是，此处所描述的实施例仅仅用于解释本实用新型，而非对本实用新型的限定。

请参照图1所示，图1为一种胶辊送料机构的结构示意图。

于本实施例中，一种胶辊送料机构，包括振动盘(图中未绘示)及送料组件，所述振动盘的出料口连接有出料通道(图中为绘示)，所述出料通道包括与出料口相连的第一通道及与第一通道相连的第二通道，所述第二通道竖直布置，且第二通道的下端设置有落料口，所述送料组件位于落料口下方，送料组件包括底座1、接料盒及挡料板8，所述接料盒由底板2、左侧板5、右侧板3、后侧板4围成，接料盒上设置有与胶辊相适配的槽口，所述接料盒能左右移动的连接于底座1上以实现接料送料，具体的，所述接料盒由第一气缸7驱动以实现在底座1上的左右移动，所述底座1上安装有第一滑轨，所述接料盒连接有滑动板6，所述滑动板6上设置有与第一滑轨相配合的第一滑块；所述挡料板 8位于接料盒的上方，且挡料板8能左右移动的连接于底座1上以实现在落料口处进行挡料，具体的，所述挡料板8由第二气缸9驱动以实现在底座1上的左右移动，所述底座1上安装有第二滑轨10，所述挡料板8上设置有与第二滑轨 10相配合的第二滑块。

工作时，胶辊由振动盘送出，经出料通道由落料口掉落，落入接料盒中，此时，第一气缸7带动接料盒向左端移动以实现送料，与此同时，第二气缸9 带动挡料板8左移，进而使得挡料板8能够遮挡住落料口，避免胶辊下落，待接料盒送料完成后，第一气缸7带动接料盒右移回到落料口下方，此时，第二气缸9带动挡料板8右移复位，使得胶辊能从落料口落入接料盒中。

以上实施例只是阐述了本实用新型的基本原理和特性，本实用新型不受上述实施例限制，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还有各种变化和改变，这些变化和改变都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822266651.1

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209905831U

授权时间:20200107

主分类号:B65G47/34

专利分类号:B65G47/34;B65G27/10

范畴分类:申请人:无锡市兰翔胶业有限公司

第一申请人:无锡市兰翔胶业有限公司

申请人地址:214171 江苏省无锡市惠山区堰桥街道西漳工业园区

发明人:卓理财

第一发明人:卓理财

当前权利人:无锡市兰翔胶业有限公司

代理人:胡彬

代理机构:11332

代理机构编号:北京品源专利代理有限公司 11332

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4e62d0eaed56336e1631a2ee.html