# 用于CNG冷能回收的低温有机朗肯循环系统热力学分析

### 论文摘要

针对现有压缩天然气(CNG)降压过程中冷能浪费较大的问题,提出使用低温有机朗肯循环系统回收CNG冷能。通过建立低温有机朗肯循环系统模型,探究循环蒸发温度、冷凝温度以及冷、热源温度等参数对系统性能的影响。研究结果表明:系统净输出功和系统热效率随蒸发温度的上升而增加,且存在1个最优蒸发温度使系统?效率达到最大;系统净输出功随冷凝温度的升高存在1个峰值,系统热效率和?效率均随冷凝温度的升高而降低;提高热源温度和降低冷源温度可以有效提高系统净输出功和系统热效率,但过高的热源温度和过低的冷源温度将导致?损失增大,进而降低系统?效率,同时也对系统设备提出了更高的要求。

### 论文目录

- 1 低温有机朗肯循环热力系统模型

- 1.1 低温有机朗肯循环系统结构

- 1.2 系统数学模型

- 1.2.1 蒸发器模型

- 1.2.2 透平机模型

- 1.2.3 冷凝器模型

- 1.2.4 工质泵及热源泵模型·

- 1.2.5 热力学指标

- 2 计算结果与分析讨论

- 2.1 计算参数设定

- 2.2 计算结果分析

- 2.2.1 蒸发温度对系统的影响

- 2.2.2 冷凝温度对系统的影响

- 2.2.3 热源和冷源温度对系统的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李铖灏,曾志勇,陈星宇,李洁

关键词: 低温有机朗肯循环,热力学分析,冷能回收,压缩天然气

来源: 中南大学学报(自然科学版) 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,石油天然气工业

单位: 中南大学能源科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(21506257)~~

分类号: TE646

页码: 2586-2594

总页数: 9

文件大小: 1427K

下载量: 73

### 相关论文文献

- [1].液化天然气冷能利用方法的研究与展望[J]. 化工管理 2020(16)

- [2].分析液化天然气冷能及其回收利用[J]. 化工管理 2017(20)

- [3].液化天然气的冷能利用技术探析[J]. 化工管理 2016(03)

- [4].我国液化天然气卫星站冷能利用潜力分析[J]. 化学工业 2014(10)

- [5].液化天然气冷能利用发电技术浅析[J]. 中国新技术新产品 2015(07)

- [6].液化天然气冷能构成与有效利用方式分析[J]. 当代化工 2015(10)

- [7].利用液化天然气冷能发电新流程及模拟分析[J]. 化学工业 2019(02)

- [8].液化天然气冷能利用的原理与应用[J]. 硅谷 2012(16)

- [9].国内首个LNG冷能空分项目调试成功[J]. 天然气工业 2010(08)

- [10].以冷媒为介质的液化天然气冷能利用系统[J]. 现代化工 2009(03)

- [11].液化天然气冷能的综合利用研究[J]. 上海电机学院学报 2008(02)

- [12].自主LNG冷能空分技术获国家专利[J]. 低温与特气 2008(03)

- [13].基于液化天然气冷能的电厂凝汽器改造研究[J]. 电力勘测设计 2020(07)

- [14].接收站冷能空分的技术探讨[J]. 中国新技术新产品 2012(01)

- [15].液化天然气冷能的利用[J]. 油气田地面工程 2012(10)

- [16].液化天然气冷能储存技术研究[J]. 上海电气技术 2010(03)

- [17].高压天然气调压工艺冷能综合利用技术研究[J]. 煤气与热力 2009(12)

- [18].液化天然气冷能发电的影响因素分析[J]. 中国水运(下半月) 2018(03)

- [19].探讨液化天然气冷能利用的控制办法[J]. 化工管理 2017(11)

- [20].分析液化天然气汽化工艺及冷量利用问题[J]. 化工设计通讯 2017(05)

- [21].利用液化天然气冷能进行区域供冷的2种方案比较(英文)[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2010(02)

- [22].液化天然气冷能利用规划先行——用气和用冷分离困局亟待破解 专家建议[J]. 气体分离 2012(05)

- [23].浅析液化天然气的冷能利用[J]. 科技创新导报 2018(05)

- [24].浮式储存再气化装置冷能利用系统设计与经济性[J]. 船电技术 2020(11)

- [25].天然气冷能回收技术在门站的应用[J]. 煤气与热力 2012(03)

- [26].液化天然气接收站中的冷能在冷库设计中的利用[J]. 低温工程 2010(06)

- [27].利用液化天然气卫星站冷能的废旧橡胶低温粉碎装置[J]. 现代化工 2009(07)

- [28].解冻过程中能量回收[J]. 乙醛醋酸化工 2018(05)

- [29].浅谈自然冷能空调系统[J]. 应用能源技术 2016(04)

- [30].中小型液化天然气站冷能回收装置的设计及应用[J]. 城市燃气 2016(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4ec6f5a1e464f668cffdb1f4.html