# 解析电力系统及自动化技术改造

三峡新能源普格发电有限公司四川省凉山州普格县615000

摘要：在电力系统的常年不断运行下，经过多年运行通常就存在着设备老化现象，严重的影响到电力系统安全稳定运行。为保证电力系统供电可靠性。我们必须就电力系统的自动化运行情况进行分析，加强对电力系统自动化技术的改造。下面就结合作者实际工作经验，简要的分析电力系统和自动化技术的改造，希望对相关从业人员的借鉴参考。

关键词：电力系统；自动化技术；安全运行

Abstract：undertheperennialconstantlyrunningofpowersystem，afteryearsofoperationisusuallyexistequipmentagingphenomenon，seriousinfluencetothesafeandstableoperationofpowersystem.Inordertoensurethepowersystemofpowersupplyreliability.Wemustanalyzetheautomationofpowersystemoperation，strengthenthereformofelectricpowersystemautomationtechnology.Herearecombinedwithpracticalworkexperience，theauthorbrieflyanalysisofpowersystemandautomationtechnologyrenovation，hopeareferenceforrelatedprofessionals.

Keywords：powersystem；Automationtechnology；Thesafeoperationofthe

1选用适当的电力系统和自动化技术的优化改造方案

随着科学技术在进步，变电站逐渐向自动化智能化方向的改造，在改造过程中不仅要遵循安全可靠的原则，而且还要保障其方案的实用性和经济性。通常二次设备改造的任务不仅难度要大一些，而且其改造任务也相当重，因此我们认真严格的分析其相关技术，从而制定出优良的改造方案。在进行改造断路器控制和继电保护的时候，要对其全部的保护设备和装置进行保留，然后把控制屏取消掉，随后对设备安装到保护屏的位置进行适当的控制。通常这种方案的去取消控制屏就是指取消所有的设备仪表的信号，从而对其进行有效的改造，同时相关的操作人员要监视设备的实时状态，然后在变电站的显示设备上增添一套RTU装置。一般情况下相关的接线图都会显示在显示器上，其中显示了相关的测量信息、事故情况以及相关的预告消息等，变电站通过增添RTU装置方案进行改造，不仅对二次回路的接线有所简化，而且还对其控制电缆有所减少，同时也就对其回路触点有所减少，从而让二次设备运行更加可靠。然而对于已经存在有RTU装置的变电站，要扩大原来的装置设备的功效，因此就要从RTU容量的增加入手，从而实现自动化、智能化的无人值班改造要求。通常在对二次回路接线方案进行改造的时候，要全部利用其改造方案的保护和控制装置设备，因此在实际改造的时候，根据变电站无人值班的相关要求，对二次回路中的断路器控制接线和重合闸接线进行改造，另外就是对部分继电器进行增加，从而实现相关方案的良好改造。一般向这种改造方案的工作量是相对较小的，因此二次回路也不需要太大的变动，在电磁式继电器保护改造方案中是相当的便利和经济的。实质上变电站RTU装置通常都是运用的最为常规的运动设备，要全部更新改造二次保护设备的方案，然而对于使用时间较长的变电站，在改造方案进行实施的过程中，为了满足无人值班的技术性要求，其中要引进国内外比较先进的自动化装置，通常这种方案主要针对于比较老旧的变电所，并且其改造的投资也是比较大的，所以仅靠原来的二次回路是不能保障其运行的安全性的。

2加强改造供电系统

把常规变电所改造是无人值班的变电所运行，第一，改造一、二次设备，使得其充分适应无人值班的运行要求。一次设备主要改造技术要求，改造断路器，其要求实现了遥控操作的功能，提供出安全可靠低断路器位置信号。对使用年久、性能都不能满足电网运行要求断路器的动作要求，保证其性能好、可靠性高、维护量较小的无油设备所代替。断路器的辅助触点改造是双辅助触点的接线以避免信号的误发，经过改造高压开关柜，能够有效的完善其机械避免误操作的。完善柜间的距离，要求了隔离物能够起到其绝缘支撑的作用，有着良好地阻燃性。加强母线导体间、相对地间绝缘水平、峰值、短时耐受电流、短时持续时间地要求。主变压器有着改造辅助元件，改造中性点隔离开关、操作机构，实现了遥控的操作。对于有载调压开关实现了当地、远方的遥调操作，对其主变温差的远方测量进行实现。二次设备的改造内容在于控制回路改造适应无人值班的需要，主要有下面几点要点：断路器的控制回路改造以后，应该保证其简单性和可靠性，无迂回接线的方式。断路器控制回路断线，失去了控制电源的时候充分实现了远方的报警，并且保留了控制回路的故障信号。保护回路的单独都设置了熔断器变电所，保护回路直流的消失以后，可以实现远方报警。重合闸的装置要实现自动的投退，在遥控、当地操作合闸之后，重合闸的电源需要自动的投入，重合闸的放电回路自动的断开。在当地操作的跳闸之后，就自动的退出了重合闸的电源，重合闸的装置便会自动的放电。按照所需实现了重合闸后加速，低频减负荷的装置或者是其他系统稳定的措施，装置动作跳闸之后，能够有效的实现自动闭锁重合闸。

3对远方监控进行改造，加强线路监视

经过更新继电器，按照其传统的变电所无人值班改造情况，保证四遥功能地实现，在实际改造的过程中应该把把陪护、自动装置中电流、电压、时间、信号、重合闸等等电磁型的继电器进行更新成静态继电器。由集成电路所构成的静态继电器和原电磁型继电器比较，有着整定直观、功耗较低、精度高等的优点，电流和电压继电器也增加直流辅助的电源，经过电源监视灯，对其继电器正常运行实施监视，提升保护可靠性、速动性。尤其是信号继电器不有电保持，还有磁保持，信号记忆可靠，增强了多组动合触点、电动复归圈，确保遥信功能地实现。远控和就地操作的转换，变电所就实现了无人值班，方便了设备检修、事故现场的处理，实现了远控和就地控制的操作。所以，需要拆除原有的kk控制开关，在回路中就增加了具备远控、就地地转换功能QK切换的开关，在正常情况下，无人值守的变电所运行设备状态地断路器，应该出在远控的状态，由监控中心的值班员进行远程控制。红绿灯信号除了反映出断路器实际位置以外，还肩负了对调合闸回路正常运行进行监控，变电所中经过红绿灯的方式，实现了跳合闸回路监视，但是不能进行远程监控。所以在控制回路中就加装跳闸位置继电器TWJ、合闸位置继电器HWJ，只要HWJ、TWJ的两副常闭触点同时闭合，就能证明跳闸回路存在着问题，需要进行检修。

4遥信功能的实现

常规的变电所无人值班改造原理在于经过中央信号、光子牌反应地各预告信号，具备其遥信功能。并且在继电器动作后，应该在监控中心进行遥控复归。所以，信号继电器遥信问题和信号继电器复归的问题就成为当前主要解决的问题，在实际改造的过程中，我们必须加强对其的重视。遥信实现，变电所的原中央信号解决之后，为正确的反映出所有异常、事故信号，把上述的信号经过继电器的触点提供给远动遥信装置，有效的实现了遥信的功能。结合无人值班要求在反映实际保护动作事件的时候，变电所的任何一套保护装置动作或者是异常都要启动起变电所遥信事故的总信号，进而提醒监控人员作出及时的处理。对于这个要求，就把信号继电器全部更换成带有电动复归线圈、多组动合触点的静态集成继电器，各信号继电器单独提供一堆触点，对其保护动作的事件进行反映出。

结束语：

总而言之，电力系统及自动化技术的改造需要确定出改造的方案，改造其供电的系统，促使远方监控和遥信功能的实现，为供电系统安全稳定的运行提供出依旧。

参考文献：

[1]魏传金.线路检修及配电运行中设备的检修与维护[J].化工管理，2016，08：21.

[2]洪基炜.浅析线路检修及配电运行中设备的检修与维护[J].科技与创新，2015，01：152+155.

[3]王小飞，李林芝.浅析电网配电运行中设备的检修与维护[J].科技风，2016，17：173.

[4]刘毅斌.浅谈提高配网施工管理水平[J].中国电力教育，2009，（02）.

[5]吴金民.谈如何做好配电网施工[J].中国科技信息；2011，（10）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4edbab18623cc115e1df4a7a.html