# 关于建筑工程高支模施工技术研究杨夫君

安徽省宿州市汇源大道32号两淮融景苑公司安徽省宿州市23400

摘要：随着我国国民经济的不断提高，人们的生活水平及生活条件越来越好，人们对居住建筑的质量、安全、外观等要求也越来越高。建筑行业要想获得可持续的发展就必须创新施工技术。高支模施工技术作为一种新型的施工技术，一般应用于有一定高度的建筑施工中，主要作用是搭建和支撑建筑的模板构建，具有跨度大、悬挑长度大、荷载大以及洞口多等特点。高支模施工技术在土建工程施工中的应用不仅促进了施工的顺利进行，保证了施工进度，而且提高了整体的施工质量，让整个建筑更具美观性，有效满足了人们的需求。但由于施工高度高、难度大，因此高支模施工也存在一定的风险。要想更好的应用高支模施工技术，那么就必须把握好其施工中的每一个环节，确保万无一失。

关键词：建筑工程；高支模；施工技术

1高支模技术的基本概述

高支模技术主要是适用在具有一定高度的施工过程中，是一种全新型的施工技术，由于其具有良好支撑的能力，所以在广泛运用的同时要注意其稳定性一定严格的遵守相关的规定，并且一定做好高空工作人员的安全保护工作。在保证施工人员生命安全的同时减少不必要的经济损失，由于其施工的过程中存在很多的不稳定性，所以对于其相关的施工流程应该严格的按照施工标准去实施。搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程，均应编制专项方案；对搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上的模板支撑工程，其专项方案应组织专家论证。

2高支模安装技术要求

2.1高支撑施工管理措施与施工使用要求

就高支撑施工管理措施来讲，要格外关注纵向方木的接头与横向方木的接头位置相错开，严格建立拆除模板混凝土抗压试验，支架拼装的基础上还要用水准仪把底座螺栓调节到同一平面上，最重要的是要向作业人员进行安全交底，还要经过审批部门的同意才能进行施工.此外，就施工使用的要求来讲，主要是确保每个扣件与钢管的质量合乎规范要求，立杆的垂直偏差与实际要求不能过于悬殊，推广使用由中间向两边扩展的浇筑枋式，实际施工荷载还不能超过相关的国家规定，还要在浇筑的过程中时刻监控建筑工程的松动与变形情况，如果出现支撑下沉的状况要立即上报记录，进行及时的反馈总结，避免影响后续建筑工程的正常施工。

2.2高支模安装质量的控制

在建筑工程的施工应用中，高支模安装质量的控制主要集中体现在以下几点之上：①其余梁模板安装，开始要辅助以标高线来不断调整门式脚手架的高度，支架上用水平拉杆锁好并严格仔细的检查侧面垂直度与平整度，还要在木枋上装置梁底龙骨；②模板及支撑体系的安装，这是高支模安装质量控制环节中的重中之重，需要依据设计标高来不断的调整钢管长度，同时设置2m的木枋，底模板与梁侧模板要先弹出轴线并予以巩固；③大梁模板的安装，这需要依据梁纵的方向放置脚手架并予以校正调直，同时要兼顾其稳定的支撑系统，这有利于建筑工程的安全施工，还要在门式架两侧安放锁紧剪力撑。

3建筑工程高支模施工技术分析

3.1高支模施工体系的设计

高支模施工技术是一项高危技术，其施工技术直接影响着整体建筑的施工质量及水平，因此，相关建筑单位一定要重视高支模施工体系的设计。高支模施工体系主要由楼板、加固杆、脚手架及扫地杆等材料组成，首先，相关建筑单位要选择合适、质量过硬的模板和材料，为后面的施工奠定坚实的基础；其次，相关设计人员要对模板结构进行严格、精细的设计和运算，以确定模板结构的断面尺寸和构造，从而为高支模的安装提供可靠的依据。值得注意的是，模板结构的计算机设计既要保证经济实用，又要确保足够安全。

3.2高支模施工体系的安装

一般，高支模施工体系的安装，首先对其地基进行加固，铺设、摆放脚手架和扫地杆；其次，设置、安装剪刀撑，这也是土建工程施工中高支模施工技术的重中之重，其安装质量直接决定着高支模施工的质量。在剪刀撑的安装中，要结合土建工程高支模的实际施工情况，并严格按照相关的技术要求及扣件式钢管脚手架的安全技术规范，合理的增加水平及竖向剪刀撑，从而增加高支模施工体系的稳定性和强度，提升其承载力；最后，钢筋的绑扎加固及检查验收。

3.3混凝土振捣及浇筑

首先，在混凝土材料的选购及配比上，相关建筑单位及人员要严格按照相关的要求及标准，把好质量关；其次，要按照一定的浇筑流程、顺序和步骤进行施工，进行分段、分层以及连续的浇筑工作，确保混凝土的浇筑均匀；最后，在浇筑过程中，要确保混凝土振捣时的稳定，振捣过程要做到快插慢拔，避免过振及漏振现象的发生。

3.4高支模的拆除

在高支模的拆除中，首先，相关单位要对每一个环节进行认真的检查，检查是否与预期的设计标准相符；其次，一定要按照一定的流程和顺序，并经相关部门和责任人审批签字后才能进行拆除；最后，在拆除高支模时，现场一定要竖立警示牌和标志，禁止不相干的人员进入到施工场地，以免引起不必要的麻烦或意外事故。除此之外，高支模在拆除后，相关单位要合理存放相关拆除的材料，并进行分类，以便于下次高支模施工使用。

4强化高支模施工技术在建筑工程中的应用

4.1提高施工准备工作前的要求

首先，该企业的工作人员要认真检查高支模施工技术在施工过程中所涉及到的原材料和相关机器，是否达标，是否符合国家标准，以此来保障高支模的施工质量。其次，技术人员要培训施工人员如何操作高支模施工技术的流程，学习相关专业技能，以此保障施工人员在施工过程中遇到问题时，能够可以自行解决，不用在等技术人员来施工现场解决。

4.2提高施工人员专业技能和综合素质

由于高支模施工技术在施工过程中操作比较复杂，工序难度比较大，必须施工人员对高支模施工技术操作特别熟练，并且需要该技术的相关知识，才能保障高支模施工的质量。因此，施工企业要对施工人员不定期培训相关专业知识和专业技能，对于优秀的施工人员可以给予现金奖励，以此来鼓励施工人员学习的积极性；同时，在学习技能的前提下也要提高施工人员的综合素质，培养创新能力，从而创建一个高效的施工团队，为建筑行业发展奠定了基础。

4.3提高工作人员的安全意识

首先，施工现场的工作人员要用铁板把施工现场围起来，禁止与企业无关人员进入施工现场，并且，在施工现场围栏门口安装警示牌，提醒来往车辆尽量避开施工现场；其次，在安装与拆除脚手架时，要按正规的操作手段进行施工作业，以免在拆除脚手架时，将零部件丢失，脚手架不完全，造成不必要的经济损失。同时，施工企业要组织工作人员开展安全事故宣传周，可以选取一些比较优秀的工作人员进行安全宣传与演讲。

结语

总而言之，高支模技术已经被广泛的应用并提供了很高的经济利润，所以从本身施工人员应该严格的对自身要求。另外国家也应该加大监管力度，从而确保高支模技术能够更好的去实施，为我国的房建施工做出贡献。

参考文献：

[1]刘杜钊.关于建筑工程高支模施工技术研究[J].江西建材，2017（01）：70-71.

[2]李永红.建筑工程高支模施工技术的有效运用分析[J].山西建筑，2016，42（34）：108-110.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4f78e1e290f297449ec7119a.html