# CFRP-火灾后混凝土界面快速剥离试验

### 论文摘要

该文完成了72个快速荷载下CFRP加固火灾后混凝土试件单面剪切试验,基于Dai模型对界面应变分布进行拟合,并探讨了混凝土强度、应变率和过火温度三种因素对界面剪切黏结强度、应变分布、黏结剪应力、界面黏结滑移关系和界面断裂能等黏结性能参数的影响。试验表明:界面剪切黏结强度、峰值剪应力和界面断裂能随着混凝土强度和应变率的提高而提高,但随着过火温度的升高而下降,在500℃以后下降尤为显著,过火温度为700℃的试件界面平均峰值剪应力相比于常温试件下降33.0%,界面断裂能下降83.8%;有效粘结长度随着混凝土强度和应变率的提高略有减小,但随着过火温度的升高而显著增大。常温试件的有效粘结长度在70 mm～90 mm之间,而过火温度为700℃的试件有效粘结长度达165 mm左右。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 何栋尔,章子华,肖云逸,罗威,单艳玲

关键词: 快速荷载,应变率,高温,黏结滑移关系,界面断裂能,有效粘结长度

来源: 工程力学 2019年S1期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 宁波大学土木工程系

基金: 国家自然科学基金项目(51308307),浙江省自然科学基金项目(LY18E080013,LQ18E08006)

分类号: TU528

页码: 285-292+297

总页数: 9

文件大小: 1423K

下载量: 98

### 相关论文文献

- [1].基于内聚力模型的快速荷载下CFRP-混凝土界面剪切剥离模拟[J]. 宁波大学学报(理工版) 2020(04)

- [2].涂层材料/混凝土界面研究进展[J]. 化工新型材料 2020(09)

- [3].CFRP与高温后混凝土界面正拉粘结性能初步分析[J]. 福建建材 2017(05)

- [4].钢与混凝土界面的基本物理参数测试[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [5].CFRP-混凝土界面的疲劳性能探讨[J]. 江西建材 2013(02)

- [6].植筋混凝土界面剪切性能试验与数值模拟[J]. 建筑结构 2019(15)

- [7].橡胶混凝土界面与性能改进研究进展及分析[J]. 广东工业大学学报 2019(06)

- [8].严酷水环境下胶-混凝土界面黏结性能[J]. 河海大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [9].新旧混凝土界面抗剪承载力试验研究[J]. 低温建筑技术 2012(04)

- [10].新老混凝土界面抗剪强度研究现状综述[J]. 混凝土 2015(01)

- [11].高温下混凝土界面抗剪性能研究[J]. 江苏建筑 2018(04)

- [12].结构加固用混凝土界面结合胶的发展和应用[J]. 四川建筑科学研究 2011(03)

- [13].高应力下砂与混凝土界面单剪试验研究[J]. 路基工程 2009(03)

- [14].塑管混凝土界面透气性研究[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2010(07)

- [15].钢混凝土界面接触热阻试验研究[J]. 土木建筑与环境工程 2015(02)

- [16].碳纤维复合材料-混凝土界面梁铰式疲劳试验与分析[J]. 建筑结构学报 2015(09)

- [17].高温下碳纤维-混凝土界面双面剪切研究[J]. 科技资讯 2009(07)

- [18].黏结树脂对复材-混凝土界面疲劳性能影响的试验研究[J]. 工业建筑 2019(09)

- [19].真空辅助成型工艺下纤维增强复合材料与混凝土界面的粘结滑移试验研究[J]. 科学技术与工程 2018(20)

- [20].CFRP-混凝土界面4ENF断裂试验研究[J]. 河海大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [21].岩石-混凝土界面拉伸软化本构关系试验研究[J]. 水利学报 2014(06)

- [22].片材-混凝土界面粘贴性能试验[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [23].温度对CFRP-混凝土界面粘结滑移行为的影响[J]. 防灾减灾工程学报 2012(S1)

- [24].钢管混凝土界面的本构关系[J]. 钢结构 2011(06)

- [25].钢筋混凝土界面抗剪承载力计算方法比较研究[J]. 结构工程师 2010(04)

- [26].高温下碳纤维-混凝土界面受剪性能试验研究[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2009(12)

- [27].组合梁钢与混凝土界面连接效应的精细化计算[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2016(12)

- [28].FRP-混凝土界面模型及其应用[J]. 低温建筑技术 2016(02)

- [29].铝合金板混凝土界面的粘结滑移性能及其本构关系[J]. 土木与环境工程学报(中英文) 2020(03)

- [30].桥梁湿接缝施工工艺对混凝土界面黏结力的影响研究[J]. 公路 2020(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4f8a6ca9f4e38f4c68df0f3c.html