# 一种稻田养鱼的结构论文和设计-张兴兴

### 全文摘要

本实用新型公开了一种稻田养鱼的结构，包括稻田，稻田上开设有多条鱼沟和回水沟，多条鱼沟和回水沟呈田字型分布，鱼沟内设有多个矩形管，多个矩形管均通过连接管连接组成增氧管道，矩形管的下端固定连接有多个均匀分布的挡板，回水沟内放置有回水管，回水管的一端与矩形管的管壁连通，矩形管和回水管的上端均开设有多个均匀分布的曝气口，稻田的表面开设有回水池，回水池内放置有网状箱，网状箱的上端固定连接有水泵，水泵的输出端固定连接有排水管。本实用新型能够在稻田的沟壑内同时进行鱼类的养殖，而且在稻田排水时也不会影响鱼类的生长，方便人们捕获鱼类，提高农业种植的收益。

### 主设计要求

1.一种稻田养鱼的结构，包括稻田，其特征在于，所述稻田上开设有多条鱼沟和回水沟，多条所述鱼沟和回水沟呈田字型分布，所述鱼沟内设有多个矩形管，多个所述矩形管均通过连接管连接组成增氧管道，所述矩形管的下端固定连接有多个均匀分布的挡板，所述回水沟内放置有回水管，所述回水管的一端与矩形管的管壁连通，所述矩形管和回水管的上端均开设有多个均匀分布的曝气口，所述稻田的表面开设有回水池，所述回水池内放置有网状箱，所述网状箱的上端固定连接有水泵，所述水泵的输出端固定连接有排水管，所述排水管远离水泵输出端的一端与回水管连通。

### 设计方案

1.一种稻田养鱼的结构，包括稻田，其特征在于，所述稻田上开设有多条鱼沟和回水沟，多条所述鱼沟和回水沟呈田字型分布，所述鱼沟内设有多个矩形管，多个所述矩形管均通过连接管连接组成增氧管道，所述矩形管的下端固定连接有多个均匀分布的挡板，所述回水沟内放置有回水管，所述回水管的一端与矩形管的管壁连通，所述矩形管和回水管的上端均开设有多个均匀分布的曝气口，所述稻田的表面开设有回水池，所述回水池内放置有网状箱，所述网状箱的上端固定连接有水泵，所述水泵的输出端固定连接有排水管，所述排水管远离水泵输出端的一端与回水管连通。

2.根据权利要求1所述的一种稻田养鱼的结构，其特征在于，所述稻田的上端堆砌有田埂，所述田埂的截面呈梯形结构，所述田埂上开设有缺口，所述缺口内固定连接有水闸组件。

3.根据权利要求1所述的一种稻田养鱼的结构，其特征在于，所述网状箱内竖直固定连接有网状桶。

4.根据权利要求1所述的一种稻田养鱼的结构，其特征在于，所述矩形管和回水管内均填充有多孔石，所述矩形管和回水管的管壁上均开设有多个均匀分布的排水孔。

5.根据权利要求1所述的一种稻田养鱼的结构，其特征在于，所述回水管远离矩形管的一端为密封结构。

6.根据权利要求1所述的一种稻田养鱼的结构，其特征在于，所述鱼沟和回水沟的沟壁均铺设有防渗布。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及农业生态种植技术领域，尤其涉及一种稻田养鱼的结构。

背景技术

立体养殖是在传统养殖模式的基础上发展起来的，可以看做多种传统养殖模式的一种高效结合，它充分利用环境的各部分的不同属性和所涉及农作物及养殖物生存所需要的特定环境，将其有机的结合在一起，完整的利用了环境的各个不同的部分，在相同面积的土地上发挥最大效益。其典型结构有南方水乡的桑基水田等等，近年来，随着科技的不断进步，养殖业开始向着更加专业化、科技化发展。各种各样的立体养殖技术开始投入实际生产。

现有技术中，农业种植水稻时，排水沟壑会占用不少的稻田面积，造成耕地的浪费，而且在沟壑中养殖的鱼类，成活率低，由于鱼类散养在稻田内的水中，稻田排放水都会对鱼类的生长造成影响。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中农业种植水稻时，排水沟壑造成耕地的浪费，而且在沟壑中养殖的鱼类，成活率低的问题，而提出的一种稻田养鱼的结构。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种稻田养鱼的结构，包括稻田，所述稻田上开设有多条鱼沟和回水沟，多条所述鱼沟和回水沟呈田字型分布，所述鱼沟内设有多个矩形管，多个所述矩形管均通过连接管连接组成增氧管道，所述矩形管的下端固定连接有多个均匀分布的挡板，所述回水沟内放置有回水管，所述回水管的一端与矩形管的管壁连通，所述矩形管和回水管的上端均开设有多个均匀分布的曝气口，所述稻田的表面开设有回水池，所述回水池内放置有网状箱，所述网状箱的上端固定连接有水泵，所述水泵的输出端固定连接有排水管，所述排水管远离水泵输出端的一端与回水管连通。

优选的，所述稻田的上端堆砌有田埂，所述田埂的截面呈梯形结构，所述田埂上开设有缺口，所述缺口内固定连接有水闸组件。

优选的，所述网状箱内竖直固定连接有网状桶。

优选的，所述矩形管和回水管内均填充有多孔石，所述矩形管和回水管的管壁上均开设有多个均匀分布的排水孔。

优选的，所述回水管远离矩形管的一端为密封结构。

优选的，所述鱼沟和回水沟的沟壁均铺设有防渗布。

与现有技术相比，本实用新型具备以下有益效果：

1、通过设置在网状箱上的水泵，水泵工作时抽取回水池内的水通过排水管排进回水管和矩形管内，水流经过多孔石时，多孔石上的孔能够过滤水中含有的鱼类粪便，同时也能够提高鱼沟和回水沟内的水质，提高鱼类的成活率，而且鱼类生长在鱼沟内，在稻田排水时不会影响鱼类的生长，提高农业种植的收益，同时也方便人们捕获鱼类。

2、通过设置在回水池内的网状箱，能够防止水泵工作时将鱼类吸进水泵中造成鱼类死亡，网状箱内的网状桶能够防止杂物进入水泵内，同时也能够在网状箱内种植沉水植物，对鱼类生长的水质进行净化。

本申请中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型，能够在稻田的沟壑内同时进行鱼类的养殖，而且在稻田排水时也不会影响鱼类的生长，方便人们捕获鱼类，提高农业种植的收益。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种稻田养鱼的结构的平面结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种稻田养鱼的结构的剖视面示意图；

图3为图2中A处的结构放大图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

参照图1-3，一种稻田养鱼的结构，包括稻田4，稻田4上开设有多条鱼沟7和回水沟11，多条鱼沟7和回水沟11呈田字型分布，鱼沟7内设有多个矩形管5，多个矩形管5均通过连接管6连接组成增氧管道，矩形管5的下端固定连接有多个均匀分布的挡板3，回水沟11内放置有回水管10，回水管10的一端与矩形管5的管壁连通，矩形管5和回水管11的上端均开设有多个均匀分布的曝气口2，曝气口2可增加稻田内水质的溶解氧含量，防止水中溶解氧含量较低，影响鱼类存活，稻田4的上端开设有回水池，回水池内放置有网状箱13，网状箱13内竖直固定连接有网状桶15，网状箱13的上端固定连接有水泵12，水泵的电力输入端通过导线和控制开关与外部电源电性连接，此技术在生活中被广泛的应用，本领域技术人员应当知晓，固不再做过多的赘述，水泵12的输出端固定连接有排水管16，排水管16远离水泵12输出端的一端与回水管10连通，稻田4的上端堆砌有田埂8，田埂的截面8呈梯形结构，田埂8上开设有缺口，缺口内固定连接有水闸组件9，水闸组件9用于放水，田埂8的宽度不低于70厘米，池坎坡度为40°，矩形管5和回水管10内均填充有多孔石1，多孔石上能够残留鱼类的粪便，矩形管5和回水管10的管壁上均开设有多个均匀分布的排水孔18，回水管10远离矩形管5的一端为密封结构，方便水从排水口18内排出，在排水口排水时，能够增加水与空气的接触面积，增加水质内溶解氧含量，防止鱼类缺氧死亡，鱼沟7和回水沟11的沟壁均铺设有防渗布17，防止稻田4内的水渗过多渗透进土壤内；使用时，水泵工作时抽取回水池内的水通过排水管排进回水管和矩形管内，水流经过多孔石时，多孔石上的孔能够过滤水中含有的鱼类粪便，曝气口可增加水质内的溶解氧，同时也能够提高鱼沟和回水沟内的水质，提高鱼类的成活率，而且鱼类生长在鱼沟内，在稻田排水时不会影响鱼类的生长，回水池内的网状箱，能够防止水泵工作时将鱼类吸进水泵中造成鱼类死亡，网状箱内的网状桶能够防止杂物进入水泵内，同时也能够在网状箱内种植沉水植物，对鱼类生长的水质进行净化。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822263712.9

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:85(重庆)

授权编号:CN209473217U

授权时间:20191011

主分类号:A01G 22/22

专利分类号:A01G22/22;A01K63/00;A01K63/04

范畴分类:12A;

申请人:重庆五财农业有限责任公司

第一申请人:重庆五财农业有限责任公司

申请人地址:405400 重庆市开州区白鹤街道黄桷村二组9号

发明人:张兴兴

第一发明人:张兴兴

当前权利人:重庆五财农业有限责任公司

代理人:母先定

代理机构:50218

代理机构编号:重庆信航知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4f980b9e2402c963c592c47e.html