# 润滑油加氢装置的工艺改进及效果

### 论文摘要

在中海油某石蜡基润滑油加氢装置上,考察了大分子氮和大分子蜡对加氢装置及其产品的影响,并对工艺改进措施及其效果进行了分析。结果表明:大分子氮造成了一段反应温度升高,一段转化率处于高位,黏度大幅降低、黏度指数大幅提高;大分子蜡导致脱蜡难度增加,二段反应温度升高,产品倾点、浊点等指标不易合格,基础油收率降低、黏度降低;延长减三线加工时间并降低减四线干点(措施A)和更换加工原油(措施B)对三段催化剂平均温度均有一定程度改善,但对一段和二段催化剂平均温度、基础油收率、减四线重质润滑油浊点均无明显影响;2种改进措施对产品黏度均有所改善,与措施A相比,措施B能有效改善产品倾点,降低裂解程度,可实现10 cSt基础油的生产。

### 论文目录

- 1 工业装置

- 2 大分子氮和大分子蜡对装置及其产品的影响

- 2.1 大分子氮的影响

- 2.2 大分子蜡的影响

- 3 改进措施及其效果

- 3.1 改进措施A

- 3.2 改进措施B

- 3.3 改进效果

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王娟

关键词: 润滑油,基础油,加氢,异构脱蜡,黏度,倾点,工艺改进,效果分析

来源: 石化技术与应用 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中海油气(泰州)石化有限公司

分类号: TE96

页码: 340-344

总页数: 5

文件大小: 659K

下载量: 84

### 相关论文文献

- [1].两种不同润滑油加氢工艺流程对比[J]. 山东化工 2020(01)

- [2].润滑油加氢装置结垢分析及应对建议[J]. 炼油技术与工程 2020(04)

- [3].废润滑油加氢再生厂区总图设计[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(06)

- [4].循环氢油洗在润滑油加氢装置上的应用探析[J]. 化工管理 2016(33)

- [5].润滑油加氢装置节能中夹点技术的应用[J]. 化工管理 2017(06)

- [6].润滑油加氢工艺[J]. 当代化工 2017(01)

- [7].润滑油加氢异构脱蜡装置换热器结垢物分析[J]. 通用机械 2014(11)

- [8].加氢裂化尾油作润滑油加氢原料的工业应用[J]. 石油炼制与化工 2012(03)

- [9].加氢裂化尾油在润滑油加氢装置上的利用[J]. 石油商技 2010(05)

- [10].“润滑油加氢处理技术开发与应用”通过鉴定[J]. 工业催化 2008(05)

- [11].润滑油加氢工艺[J]. 中国石油石化 2017(12)

- [12].改善润滑油加氢原料性质 提升基础油产品质量[J]. 石油商技 2013(04)

- [13].润滑油加氢技术工程化问题及对策[J]. 炼油技术与工程 2018(02)

- [14].国内外润滑油加氢异构脱蜡技术对比分析[J]. 辽宁化工 2015(05)

- [15].中国石化上海高桥分公司用加氢裂化尾油作润滑油加氢原料[J]. 炼油技术与工程 2008(09)

- [16].高桥石化用加氢裂化尾油作润滑油加氢原料取得成功[J]. 炼油与化工 2008(03)

- [17].润滑油加氢装置运行末期的生产状况分析[J]. 石油炼制与化工 2019(03)

- [18].润滑油加氢装置分馏塔带水的处理及优化[J]. 广东化工 2015(21)

- [19].分程控制在润滑油加氢及蒸馏装置的不同方案[J]. 医药工程设计 2011(03)

- [20].混合癸烯制备润滑油加氢工艺技术应用研究[J]. 科技创新与应用 2015(01)

- [21].蜡下油资源在润滑油加氢装置的应用[J]. 润滑油 2014(04)

- [22].润滑油加氢装置保护反应器床层压降升高的原因及对策分析[J]. 化工中间体 2015(02)

- [23].夹点技术在润滑油加氢脱酸装置节能改造中的应用[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [24].夹点技术在润滑油加氢装置节能中的应用研究[J]. 计算机与应用化学 2012(01)

- [25].8.5万吨/年润滑油加氢处理装置节能改造分析与探讨[J]. 化工进展 2011(S1)

- [26].润滑油加氢装置燃料气节能优化实践[J]. 石油化工技术与经济 2017(03)

- [27].润滑油加氢装置开工中存在的问题及对策[J]. 石化技术与应用 2019(06)

- [28].工程建设项目信息[J]. 化学工程 2011(05)

- [29].润滑油加氢装置重污油的回收利用[J]. 广东化工 2012(13)

- [30].FSC系统在30万吨/年润滑油加氢装置的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(17)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4fbd641708ff1d2ec1f97296.html