# 一种高效碳纤维羽毛球拍注塑模具论文和设计-胡基盛

### 全文摘要

本实用新型公开了一种高效碳纤维羽毛球拍注塑模具，包括底座、下支撑脚和下端模具，所述下端模具的下方前后两端左右两侧均固接有下支撑脚，所述下支撑脚与底座的上表面相贴合，所述第三转轴的左右两侧均通过第三轴承与底座转动相连，所述第三转轴的左右两侧外壁均固接有第二锥齿轮，所述第二锥齿轮与第一锥齿轮均相互啮合。该高效碳纤维羽毛球拍注塑模具，通过第一转轴、第二转轴、卡块、上端模具、下端模具、滑块、U型块、压板、球拍和模具土之间的配合，解决了需人工将模具土层层压实的问题，通过电机、第三转轴、第三轴承、第一锥齿轮、第二锥齿轮和第一转轴之间的配合，解决了对模具土压实时左右两侧不同步导致球拍处变形的问题。

### 主设计要求

1.一种高效碳纤维羽毛球拍注塑模具，包括底座(1)、下支撑脚(21)和下端模具(5)，所述下端模具(5)的下方前后两端左右两侧均固接有下支撑脚(21)，所述下支撑脚(21)与底座(1)的上表面相贴合，其特征在于：所述下端模具(5)的上端设有上端模具(13)，且下端模具(5)与上端模具(13)相贴合，所述上端模具(13)的上方左右两端前后两侧均固接有上支撑脚(15)，所述上端模具(13)和下端模具(5)的左右两侧内腔分别设有第二转轴(17)和第一转轴(3)，所述第一转轴(3)的上端左右两侧均固接有卡块(29)，所述卡块(29)与第二转轴(17)间隙配合，所述第二转轴(17)的上端和第一转轴(3)的中心均通过第二轴承(10)分别与上端模具(13)和下端模具(5)转动相连，所述第一转轴(3)和第二转轴(17)的外壁均设有滑块(16)，所述滑块(16)的上下两端内侧均通过U型块(14)与压板(11)固定相连，上下所述U型块(14)分别与上端模具(13)和下端模具(5)间隙配合，所述压板(11)的内侧设有模具土(7)，所述模具土(7)与压板(11)紧密贴合，所述模具土(7)的内部设有球拍(18)，所述球拍(18)的上端设有注塑管(12)，所述注塑管(12)的上端与上端模具(13)固定相连，且注塑管(12)的上端与外界相连通，所述注塑管(12)与上方压板(11)间隙配合，所述压板(11)的左右两侧均固接有橡胶块(8)，所述橡胶块(8)与上端模具(13)和下端模具(5)均相贴合，所述第一转轴(3)的下端通过第一轴承(2)与底座(1)转动相连，所述第一转轴(3)的下端固接有第一锥齿轮(25)，所述底座(1)的左侧内腔固接有电机(22)，所述电机(22)的输出轴右端固接有第三转轴(26)，所述第三转轴(26)的左右两侧均通过第三轴承(24)与底座(1)转动相连，所述第三转轴(26)的左右两侧外壁均固接有第二锥齿轮(27)，所述第二锥齿轮(27)与第一锥齿轮(25)均相互啮合。

### 设计方案

1.一种高效碳纤维羽毛球拍注塑模具，包括底座(1)、下支撑脚(21)和下端模具(5)，所述下端模具(5)的下方前后两端左右两侧均固接有下支撑脚(21)，所述下支撑脚(21)与底座(1)的上表面相贴合，其特征在于：所述下端模具(5)的上端设有上端模具(13)，且下端模具(5)与上端模具(13)相贴合，所述上端模具(13)的上方左右两端前后两侧均固接有上支撑脚(15)，所述上端模具(13)和下端模具(5)的左右两侧内腔分别设有第二转轴(17)和第一转轴(3)，所述第一转轴(3)的上端左右两侧均固接有卡块(29)，所述卡块(29)与第二转轴(17)间隙配合，所述第二转轴(17)的上端和第一转轴(3)的中心均通过第二轴承(10)分别与上端模具(13)和下端模具(5)转动相连，所述第一转轴(3)和第二转轴(17)的外壁均设有滑块(16)，所述滑块(16)的上下两端内侧均通过U型块(14)与压板(11)固定相连，上下所述U型块(14)分别与上端模具(13)和下端模具(5)间隙配合，所述压板(11)的内侧设有模具土(7)，所述模具土(7)与压板(11)紧密贴合，所述模具土(7)的内部设有球拍(18)，所述球拍(18)的上端设有注塑管(12)，所述注塑管(12)的上端与上端模具(13)固定相连，且注塑管(12)的上端与外界相连通，所述注塑管(12)与上方压板(11)间隙配合，所述压板(11)的左右两侧均固接有橡胶块(8)，所述橡胶块(8)与上端模具(13)和下端模具(5)均相贴合，所述第一转轴(3)的下端通过第一轴承(2)与底座(1)转动相连，所述第一转轴(3)的下端固接有第一锥齿轮(25)，所述底座(1)的左侧内腔固接有电机(22)，所述电机(22)的输出轴右端固接有第三转轴(26)，所述第三转轴(26)的左右两侧均通过第三轴承(24)与底座(1)转动相连，所述第三转轴(26)的左右两侧外壁均固接有第二锥齿轮(27)，所述第二锥齿轮(27)与第一锥齿轮(25)均相互啮合。

2.根据权利要求1所述的一种高效碳纤维羽毛球拍注塑模具，其特征在于：所述上端模具(13)的左右两端下方均固接有垫块(6)，所述垫块(6)的下端均固接有连杆(19)，所述下端模具(5)的左右两侧内部加工有凹槽(4)，所述凹槽(4)与连杆(19)间隙配合，所述连杆(19)的下端外壁固接有挡板(20)，所述挡板(20)与下端模具(5)相贴合。

3.根据权利要求1所述的一种高效碳纤维羽毛球拍注塑模具，其特征在于：所述电机(22)的左侧弧形处通过电机座(23)与电机(22)固定相连。

4.根据权利要求1所述的一种高效碳纤维羽毛球拍注塑模具，其特征在于：下方所述U型块(14)的下端外壁套接有橡胶套(28)。

5.根据权利要求1所述的一种高效碳纤维羽毛球拍注塑模具，其特征在于：所述上支撑脚(15)和下支撑脚(21)的外侧均固接有橡胶垫(9)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及生产技术领域，具体为一种高效碳纤维羽毛球拍注塑模具。

背景技术

羽毛球是一项室内、室外都可以进行的体育运动，依据参与的人数，可以分为单打与双打，及新兴的3打3，羽毛球拍由，拍面、拍杆、拍柄及拍框与拍杆的接头构成，在现在运动盛行的时代，人们对羽毛球拍的需求日益增大，虽然现有技术能够实现羽毛球拍的注塑生产，但是现有技术仍需要人工将模具土层层压实导致效率低下的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种高效碳纤维羽毛球拍注塑模具，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种高效碳纤维羽毛球拍注塑模具，包括底座、下支撑脚和下端模具，所述下端模具的下方前后两端左右两侧均固接有下支撑脚，所述下支撑脚与底座的上表面相贴合，所述下端模具的上端设有上端模具，且下端模具与上端模具相贴合，所述上端模具的上方左右两端前后两侧均固接有上支撑脚，所述上端模具和下端模具的左右两侧内腔分别设有第二转轴和第一转轴，所述第一转轴的上端左右两侧均固接有卡块，所述卡块与第二转轴间隙配合，所述第二转轴的上端和第一转轴的中心均通过第二轴承分别与上端模具和下端模具转动相连，所述第一转轴和第二转轴的外壁均设有滑块，所述滑块的上下两端内侧均通过U型块与压板固定相连，上下所述U型块分别与上端模具和下端模具间隙配合，所述压板的内侧设有模具土，所述模具土与压板紧密贴合，所述模具土的内部设有球拍，所述球拍的上端设有注塑管，所述注塑管的上端与上端模具固定相连，且注塑管的上端与外界相连通，所述注塑管与上方压板间隙配合，所述压板的左右两侧均固接有橡胶块，所述橡胶块与上端模具和下端模具均相贴合，所述第一转轴的下端通过第一轴承与底座转动相连，所述第一转轴的下端固接有第一锥齿轮，所述底座的左侧内腔固接有电机，所述电机的输出轴右端固接有第三转轴，所述第三转轴的左右两侧均通过第三轴承与底座转动相连，所述第三转轴的左右两侧外壁均固接有第二锥齿轮，所述第二锥齿轮与第一锥齿轮均相互啮合。

优选的，所述上端模具的左右两端下方均固接有垫块，所述垫块的下端均固接有连杆，所述下端模具的左右两侧内部加工有凹槽，所述凹槽与连杆间隙配合，所述连杆的下端外壁固接有挡板，所述挡板与下端模具相贴合。

优选的，所述电机的左侧弧形处通过电机座与电机固定相连。

优选的，下方所述U型块的下端外壁套接有橡胶套。

优选的，所述上支撑脚和下支撑脚的外侧均固接有橡胶垫。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该高效碳纤维羽毛球拍注塑模具，通过第一转轴、第二转轴、卡块、上端模具、下端模具、滑块、U型块、压板、球拍和模具土之间的配合，使转动第一转轴即可实现压板对模具土的挤压，解决了需人工将模具土层层压实的问题，通过电机、第三转轴、第三轴承、第一锥齿轮、第二锥齿轮和第一转轴之间的配合，使电机启动即可实现第一转轴的同时转动，解决了对模具土压实时左右两侧不同步导致球拍处变形的问题。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为图1中第一转轴、下端模具和第二轴承处的结构示意图；

图3为图1中压板、U型块和滑块处的结构示意图；

图4为图1中第一转轴、第二转轴和卡块处的结构示意图。

图中：1、底座，2、第一轴承，3、第一转轴，4、凹槽，5、下端模具，6、垫块，7、模具土，8、橡胶块，9、橡胶垫，10、第二轴承，11、压板，12、注塑口，13、上端模具，14、U型块，15、上支撑脚，16、滑块，17、第二转轴，18、球拍，19、连杆，20、挡板，21、下支撑脚，22、电机，23、电机座，24、第三轴承，25、第一锥齿轮，26、第三转轴，27、第二锥齿轮，28、橡胶套，29、卡块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种高效碳纤维羽毛球拍注塑模具，包括底座1、下支撑脚21和下端模具5，下端模具5的下方前后两端左右两侧均固接有下支撑脚21，下支撑脚21与底座1的上表面相贴合，底座1通过下支撑脚21对下端模具5进行支撑，下端模具5的上端设有上端模具13，且下端模具5与上端模具13相贴合，限制上端模具13和下端模具5之间的位置，上端模具13的上方左右两端前后两侧均固接有上支撑脚15，在建模时上支撑脚15可对上端模具13进行支撑，上端模具13和下端模具5的左右两侧内腔分别设有第二转轴17和第一转轴3，第一转轴3的上端左右两侧均固接有卡块29，第一转轴3可带动卡块29转动，卡块29与第二转轴17间隙配合，卡块29可在第二转轴17的内部移动，且卡块29可带动第二转轴17转动，第二转轴17的上端和第一转轴3的中心均通过第二轴承10分别与上端模具13和下端模具5转动相连，上端模具13和下端模具5均用过第二轴承10对第二转轴17和第一转轴3进行支撑，第一转轴3和第二转轴17的外壁均设有滑块16，第一转轴3和第二转轴17转动可使上下滑块16相对移动，滑块16的上下两端内侧均通过U型块14与压板11固定相连，滑块16可通过U型块14带动压板11移动，上下U型块14分别与上端模具13和下端模具5间隙配合，U型块14可在上端模具13和下端模具5的内部移动，压板11的内侧设有模具土7，模具土7与压板11紧密贴合，压板1可对模具土7进行挤压，模具土7的内部设有球拍18，模具土7挤压球拍18即可完成建模，球拍18的上端设有注塑管12，注塑管12的上端与上端模具13固定相连，且注塑管12的上端与外界相连通，通过对注塑管12完成注塑实现生产，注塑管12与上方压板11间隙配合，上方压板11可在注塑管12的外壁移动，压板11的左右两侧均固接有橡胶块8，橡胶块8可保证对模具土7的挤压效果，避免泄漏，橡胶块8与上端模具13和下端模具5均相贴合，第一转轴3的下端通过第一轴承2与底座1转动相连，底座1通过第一轴承2对第一转轴3进行支撑，第一转轴3的下端固接有第一锥齿轮25，第一锥齿轮25可滴啊东第一转轴3转动，底座1的左侧内腔固接有电机22，电机22型号为Y2-355L-10，电机22的输出轴右端固接有第三转轴26，电机22可带动第三转轴26转动，第三转轴26的左右两侧均通过第三轴承24与底座1转动相连，底座1通过第三轴承24对第三转轴26进行支撑，第三转轴26的左右两侧外壁均固接有第二锥齿轮27，第三转轴26可带动第二锥齿轮27转动，第二锥齿轮27与第一锥齿轮25均相互啮合，使第二锥齿轮27可带动第一锥齿轮25转动，上端模具13的左右两端下方均固接有垫块6，上端模具13可带动垫块6移动，垫块6的下端均固接有连杆19，垫块6可带动连杆19移动，下端模具5的左右两侧内部加工有凹槽4，凹槽4与连杆19间隙配合，上端模具13可通过连杆19和凹槽4完成与下端模具5之间的位置固定，连杆19的下端外壁固接有挡板20，挡板20与下端模具5相贴合，挡板20可避免上端模具13出现晃动，电机22的左侧弧形处通过电机座23与电机22固定相连，电机座23可对电机22进行辅助支撑，下方U型块14的下端外壁套接有橡胶套28，避免U型块14撞击到底座1时损坏，上支撑脚15和下支撑脚21的外侧均固接有橡胶垫9，避免建模时上支撑脚15和下支撑脚21出现滑动。

当需要此高效羽毛球拍模具使用时，首先将上端模具13和下端模具5的内部放入模具土7，把球拍18放置在下端模具5内部模具土7的中心，再将上端模具13通过连杆19和凹槽4之间的配合完成与下端模具5之间的位置固定安装，使第一转轴3可通过卡块29带动第二转轴17，且注塑口12的下端与球拍18相接触，此时启动电机22，电机22通过第三转轴26带动两个第二锥齿轮27转动，即可使第二锥齿轮27的竖直转向转换成第一锥齿轮25的水平转向，使左右第一转轴3和第二转轴17同时转动，第一转轴3和第二转轴17外壁上的滑块16即可向内移动，滑块16均通过U型块带动压板11向内移动对模具土7进行挤压，使模具土7对球拍18也进行挤压，进行快速建模，待U型块14移动缓慢后即可关闭电机22，再向上移动上端模具13，拿出球拍18后再将上顿模具13放在下端模具5的上方，通过对注塑管12进行注塑完成羽毛球拍的生产。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920000789.9

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209440707U

授权时间:20190927

主分类号:B29C 45/26

专利分类号:B29C45/26

范畴分类:17J;

申请人:福建泉州佳鑫精密科技有限公司

第一申请人:福建泉州佳鑫精密科技有限公司

申请人地址:362711 福建省泉州市石狮市永宁镇沙堤工业区149号

发明人:胡基盛

第一发明人:胡基盛

当前权利人:福建泉州佳鑫精密科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4fdd1ec5f47135f2208269ce.html