# 微合金镍对轴承钢组织和机械性能的影响

### 论文摘要

通过组织观察和机械性能分析,研究了轴承钢中镍含量（ωNi=1.1%、2.0%、3.0%、4.0%）对其显微组织及机械性能的影响.显微组织观察结果表明:当镍含量为1.1%时,显微组织为板条马氏体+残留奥氏体+少量碳化物;当镍含量为4.0%时候,显微组织是隐晶马氏体+大量残留奥氏体+少量碳化物.镍含量的增加对组织的影响规律是马氏体板条束变得细小,残留奥氏体的含量逐渐增加.机械性能分析表明,镍的增加提高了材料强硬度和塑、韧性,而残留奥氏体数量的增加消除了部分镍带来的强化效果,高镍含量降低抗拉强度,试验结果表明,镍含量在3.0%的轴承钢综合机械性能最佳.

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验材料和方法

- 2 试验结果及讨论

- 2.1 组织形貌

- 2.2 碳化物的形貌及能谱分析

- 2.3 机械性能

- 2.4 拉伸端口形貌分析

- 2.4.1 宏观断口分析

- 2.4.2 纤维区微观形貌

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘欣,钟仲华

关键词: 镍含量,轴承钢,板条状马氏体,残留奥氏体,机械性能

来源: 江西冶金 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 江西省钨与稀土研究院,赣州卷烟厂

基金: 国家自然科学基金资助项目(51461024,51261009)

分类号: TG142.1

页码: 29-33

总页数: 5

文件大小: 3090K

下载量: 51

### 相关论文文献

- [1].浅析非调质钢的应用前景[J]. 机械制造 2009(09)

- [2].利用攀西铁矿制备微合金铁粉的中试生产[J]. 钢铁研究 2017(01)

- [3].微合金抗磨钢的应用研究[J]. 铸造技术 2008(08)

- [4].Ti微合金在Q345B中厚板生产中的应用[J]. 宽厚板 2013(05)

- [5].连续退火微合金双相钢的应力应变关系[J]. 上海交通大学学报 2008(05)

- [6].钒钛微合金铁粉的应用及展望[J]. 金属材料与冶金工程 2014(04)

- [7].钒氮微合金技术在HRB500E开发中的应用[J]. 甘肃冶金 2014(02)

- [8].微合金中碳钢的热压缩变形流变行为研究[J]. 材料科学与工艺 2011(01)

- [9].钒系微合金车轴钢晶粒粗化温度研究[J]. 热加工工艺 2010(24)

- [10].微合金低碳钢高温拉伸实验过程的有限元模拟[J]. 金属学报 2010(10)

- [11].加热温度对钒微合金中碳钢组织及性能的影响[J]. 材料热处理学报 2020(02)

- [12].新型微合金非调质钢的组织与性能[J]. 热处理 2008(04)

- [13].热处理工艺对微合金建筑用钢力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2016(16)

- [14].锻造工艺对铌-钒微合金非调质钢显微组织的影响[J]. 机械工程材料 2015(01)

- [15].新型高强度铜微合金材料的研究与开发[J]. 有色金属加工 2010(03)

- [16].铌-钛复合微合金CSP流程生产X60管线钢的组织及性能[J]. 材料工程 2008(05)

- [17].退火温度对微合金铁粉压缩性的影响[J]. 热加工工艺 2016(12)

- [18].高氮微合金钒钢在贝氏体区等温析出行为[J]. 材料热处理学报 2016(02)

- [19].超低碳微合金管线钢焊接接头的组织与冲击性能[J]. 机械工程材料 2014(06)

- [20].梅钢微合金钢板坯角裂的形成机理和控制措施[J]. 现代冶金 2009(01)

- [21].微合金非调质40Mn2V钢管的变形抗力研究[J]. 武汉科技大学学报 2009(03)

- [22].河北钢铁唐钢开发出电网用Q690C微合金高强钢[J]. 轧钢 2010(05)

- [23].HRB500E高强度钢筋开发与生产探析[J]. 科技致富向导 2015(06)

- [24].微合金非调质钢转向节锻造工艺探讨[J]. 热处理 2010(06)

- [25].热轧微合金高强钢卷冷却过程温度场数值模拟[J]. 钢铁 2016(10)

- [26].700MPa微合金高强钢奥氏体高温变形行为研究[J]. 山西冶金 2014(06)

- [27].含铌HRB400盘条的试制[J]. 鄂钢科技 2010(02)

- [28].IF钢在梅钢RH炉生产的实践[J]. 梅山科技 2008(01)

- [29].微合金管线钢针状铁素体等温转变行为[J]. 金属热处理 2011(11)

- [30].不同合金元素的添加对含Ti微合金高强钢组织性能的影响[J]. 宽厚板 2019(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/4ff9ae932d367d5048ba1559.html