# 一种模拟天然温泉生成装置论文和设计-李厥红

### 全文摘要

本实用新型公开了一种模拟天然温泉生成装置，包括过滤箱，所述过滤箱设有滑槽，所述过滤箱设有凹槽，所述凹槽内接触连接有弹簧，所述滑槽内滑动连接有网板，所述网板设有滤网，所述网板的上下两端分别固定连接有对称的滑块，所述网板的右侧固定连接有连接杆，所述连接杆的表面滑动套接有过滤箱，所述连接杆的右端固定连接有挡板，所述过滤箱的右侧固定连接有电机。该模拟天然温泉生成装置具有过滤的功能，设置的具有震动功能的网板可以将水中含有的杂质过滤拦截在过滤箱内，生成的温泉泉水干净透彻，不会出现浑浊杂质，并且还具有消毒的功能，通过紫光灯管将水进行消毒灭菌，让消费者安全放心的使用温泉。

### 主设计要求

1.一种模拟天然温泉生成装置，包括过滤箱(1)，其特征在于：所述过滤箱(1)设有滑槽(12)，所述过滤箱(1)设有凹槽(13)，所述凹槽(13)内接触连接有弹簧(14)，所述滑槽(12)内滑动连接有网板(2)，所述网板(2)设有滤网(21)，所述网板(2)的上下两端分别固定连接有对称的滑块(22)，所述网板(2)的右侧固定连接有连接杆(23)，所述连接杆(23)的表面滑动套接有过滤箱(1)，所述连接杆(23)的右端固定连接有挡板(24)，所述过滤箱(1)的右侧固定连接有电机(3)，所述电机(3)的一端固定连接有凸轮(31)，所述电机(3)的下端固定连接有底板(32)，所述底板(32)的左侧固定连接有过滤箱(1)，所述过滤箱(1)的右侧固定连接有第一连接管(4)，所述第一连接管(4)的右端固定连接有消毒箱(5)；所述消毒箱(5)的内壁固定连接有定位板(6)，所述定位板(6)设有第一通孔(61)，所述定位板(6)的上端固定连接有灯座(7)，所述灯座(7)的下端固定连接有灯管(71)，所述消毒箱(5)的内壁固定连接有固定板(8)，所述固定板(8)设有第二通孔(81)，所述第二通孔(81)内滑动套接有灯管(71)，所述固定板(8)设有过水孔(82)，所述消毒箱(5)的右侧固定连接有短管(83)，所述短管(83)的右端固定连接有水泵(9)，所述水泵(9)的上端固定连接有第二连接管(91)，所述第二连接管(91)的右端固定连接有进水管(101)，所述进水管(101)的右端固定连接有装置主体(10)，所述装置主体(10)的右侧固定连接有出水管(102)。

### 设计方案

1.一种模拟天然温泉生成装置，包括过滤箱(1)，其特征在于：所述过滤箱(1)设有滑槽(12)，所述过滤箱(1)设有凹槽(13)，所述凹槽(13)内接触连接有弹簧(14)，所述滑槽(12)内滑动连接有网板(2)，所述网板(2)设有滤网(21)，所述网板(2)的上下两端分别固定连接有对称的滑块(22)，所述网板(2)的右侧固定连接有连接杆(23)，所述连接杆(23)的表面滑动套接有过滤箱(1)，所述连接杆(23)的右端固定连接有挡板(24)，所述过滤箱(1)的右侧固定连接有电机(3)，所述电机(3)的一端固定连接有凸轮(31)，所述电机(3)的下端固定连接有底板(32)，所述底板(32)的左侧固定连接有过滤箱(1)，所述过滤箱(1)的右侧固定连接有第一连接管(4)，所述第一连接管(4)的右端固定连接有消毒箱(5)；

所述消毒箱(5)的内壁固定连接有定位板(6)，所述定位板(6)设有第一通孔(61)，所述定位板(6)的上端固定连接有灯座(7)，所述灯座(7)的下端固定连接有灯管(71)，所述消毒箱(5)的内壁固定连接有固定板(8)，所述固定板(8)设有第二通孔(81)，所述第二通孔(81)内滑动套接有灯管(71)，所述固定板(8)设有过水孔(82)，所述消毒箱(5)的右侧固定连接有短管(83)，所述短管(83)的右端固定连接有水泵(9)，所述水泵(9)的上端固定连接有第二连接管(91)，所述第二连接管(91)的右端固定连接有进水管(101)，所述进水管(101)的右端固定连接有装置主体(10)，所述装置主体(10)的右侧固定连接有出水管(102)。

2.根据权利要求1所述的一种模拟天然温泉生成装置，其特征在于：所述过滤箱(1)的上端固定连接有水管(11)。

3.根据权利要求1所述的一种模拟天然温泉生成装置，其特征在于：所述滑块(22)分别滑动连接有滑槽(12)。

4.根据权利要求1所述的一种模拟天然温泉生成装置，其特征在于：所述滑块(22)的左侧固定套接有弹簧(14)。

5.根据权利要求1所述的一种模拟天然温泉生成装置，其特征在于：所述凸轮(31)的表面接触连接有挡板(24)。

6.根据权利要求1所述的一种模拟天然温泉生成装置，其特征在于：所述灯管(71)的表面滑动套接有第一通孔(61)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及温泉生成设备技术领域，具体为一种模拟天然温泉生成装置。

背景技术

天然温泉是泉水的一种，是从地下自然涌出的，泉口温度显著地高于当地年平均气温的地下天然泉水，并含有对人体健康有益的微量元素的矿物质泉水。

随着科学技术的发展一种模拟天然温泉生成装置被广泛使用，现有的温泉生成装置大都没有设置过滤和杀菌的功能，在消费者使用温泉时有可能因为水中的细菌而感染皮肤疾病的可能，并且在泡温泉时，水中的杂质会依附在皮肤表面，并且水质看起来浑浊不清，影响消费者的消费心情。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种模拟天然温泉生成装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种模拟天然温泉生成装置，包括过滤箱，所述过滤箱设有滑槽，所述过滤箱设有凹槽，所述凹槽内接触连接有弹簧，所述滑槽内滑动连接有网板，所述网板设有滤网，所述网板的上下两端分别固定连接有对称的滑块，所述网板的右侧固定连接有连接杆，所述连接杆的表面滑动套接有过滤箱，所述连接杆的右端固定连接有挡板，所述过滤箱的右侧固定连接有电机，所述电机的一端固定连接有凸轮，所述电机的下端固定连接有底板，所述底板的左侧固定连接有过滤箱，所述过滤箱的右侧固定连接有第一连接管，所述第一连接管的右端固定连接有消毒箱；

所述消毒箱的内壁固定连接有定位板，所述定位板设有第一通孔，所述定位板的上端固定连接有灯座，所述灯座的下端固定连接有灯管，所述消毒箱的内壁固定连接有固定板，所述固定板设有第二通孔，所述第二通孔内滑动套接有灯管，所述固定板设有过水孔，所述消毒箱的右侧固定连接有短管，所述短管的右端固定连接有水泵，所述水泵的上端固定连接有第二连接管，所述第二连接管的右端固定连接有进水管，所述进水管的右端固定连接有装置主体，所述装置主体的右侧固定连接有出水管。

优选的，所述过滤箱的上端固定连接有水管。

优选的，所述滑块分别滑动连接有滑槽。

优选的，所述滑块的左侧固定套接有弹簧。

优选的，所述凸轮的表面接触连接有挡板。

优选的，所述灯管的表面滑动套接有第一通孔。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该模拟天然温泉生成装置具有过滤的功能，设置的具有震动功能的网板可以将水中含有的杂质过滤拦截在过滤箱内，生成的温泉泉水干净透彻，不会出现浑浊杂质，并且还具有消毒的功能，通过紫光灯管将水进行消毒灭菌，让消费者安全放心的使用温泉。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的A部放大图；

图3为本实用新型的B部放大图。

图中：1过滤箱、11水管、12滑槽、13凹槽、14弹簧、2网板、21滤网、22滑块、23连接杆、24挡板、3电机、31凸轮、32底板、4第一连接管、5消毒箱、6定位板、61第一通孔、7灯座、71灯管、8固定板、81第二通孔、82过水孔、83短管、9水泵、91第二连接管、10装置主体、101进水管、102出水管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种模拟天然温泉生成装置，包括过滤箱1，过滤箱1的上端固定连接有水管11，水管11用来向过滤箱1内输送水，过滤箱1设有上下对称的两个滑槽12，当网板2设置的滑块22滑动连接在滑槽12内时，网板2具有移动的功能，过滤箱1设有凹槽13，凹槽13内接触连接有弹簧14，当弹簧14受到滑块22的挤压时，弹簧14具有压缩弹力的作用，滑槽12内滑动连接有网板2，当电机3工作时，网板2具有震动的功能，可以将滤网21表面依附的杂质震落，具有防止堵塞滤网21网孔的作用，网板2设有滤网21，当水经过网板2时，滤网21将水中的杂质拦截在过滤箱1内部，具有过滤的作用，网板2的上下两端分别固定连接有对称的滑块22，滑块22分别滑动连接有滑槽12，滑块22的左侧固定套接有弹簧14，网板2的右侧固定连接有连接杆23，连接杆23的表面滑动套接有过滤箱1，连接杆23的右端固定连接有挡板24，过滤箱1的右侧固定连接有电机3，电机3的型号为NT75，属于现有技术，电机3的插头与外接电源插接，电机3的一端固定连接有凸轮31，凸轮31的表面接触连接有挡板24，电机3的下端固定连接有底板32，底板32的左侧固定连接有过滤箱1，过滤箱1的右侧固定连接有第一连接管4，第一连接管4的右端固定连接有消毒箱5；

消毒箱5的内壁固定连接有定位板6，定位板6用来固定灯座7，定位板6设有第一通孔61，定位板6的上端固定连接有灯座7，灯座7配有控制开关，控制开关和灯座7通过导线与外接电源串联连接，灯座7的下端固定连接有灯管71，灯管71的型号为TUV6W，属于现有技术，当水进入消毒箱5内时，灯管71工作对水进行消毒灭菌，灯管71的表面滑动套接有第一通孔61，消毒箱5的内壁固定连接有固定板8，当水流经过灯管71时，固定板8用来固定灯管71防止灯管71晃动，固定板8设有第二通孔81，第二通孔81内滑动套接有灯管71，固定板8设有过水孔82，消毒箱5的右侧固定连接有短管83，短管83的右端固定连接有水泵9，水泵9的型号为JET-G17-37，属于现有技术，水泵9的插头与外接电源插接，水泵9的上端固定连接有第二连接管91，第二连接管91的右端固定连接有进水管101，进水管101的右端固定连接有装置主体10，装置主体10的右侧固定连接有出水管102。

本实用新型在具体实施时：使用时，先插接电机3的外接电源插头，电机3工作带动凸轮31转动，凸轮31转动挤压挡板24，挡板24受到凸轮31的挤压向左移动，挡板24向左移动带动连接杆23向左移动，连接杆23向左移动带动网板2向左移动，网板2向左移动带动滑块22向左移动挤压弹簧14，弹簧14形成压缩弹力，当凸轮31继续转动挡板24失去挤压力时，弹簧14释放压缩弹力，弹力向右推动滑块22，滑块22向右移动带动网板2向右移动，网板2向右移动带动连接杆23和挡板24向右移动回到原有位置，电机3带动网板2做水平的往复直线运动，使网板2具有震动的作用，防止杂质堵塞滤网21的网孔，设置的具有震动功能的网板2可以将水中含有的杂质过滤拦截在过滤箱1内，生成的温泉泉水干净透彻，不会出现浑浊杂质，过滤后的水通过第一连接管4流入消毒箱5内，然后控制灯管71工作，灯管71工作发出消毒紫外灯光将消毒箱5内的水进行消毒杀菌，接着插接水泵9的外接电源插头，水泵9工作通过短管83将消毒过滤后的水抽出，然后通过进水管101输送至装置主体1内部，具有消毒的功能，通过紫光灯管71将水进行消毒灭菌，让消费者安全放心的使用温泉。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822250149.1

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209815709U

授权时间:20191220

主分类号:C02F1/00

专利分类号:C02F1/00;C02F1/32;C02F103/42

范畴分类:申请人:北京尚善御水养生科技有限公司

第一申请人:北京尚善御水养生科技有限公司

申请人地址:100020 北京市朝阳区东八间房北岗子环里2层2127号

发明人:李厥红

第一发明人:李厥红

当前权利人:北京尚善御水养生科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/50334155c8ed7d0321b1fc73.html