# 7A04铝合金表面等离子喷涂多道Mo涂层温度场数值模拟

### 论文摘要

为突破传统热障涂层高温易剥落的技术瓶颈,选用纯钼金属为黏结底层,基于ANSYS有限元仿真模拟软件"生死单元"的方法,建立铝合金表面等离子喷涂Mo涂层的有限元模型;分析等离子喷涂过程中喷涂构件各部分温度场的变化规律。结果表明:在基材表面喷涂单道涂层时,随着喷涂进行,试样最高温度起始与终了的差值先减小后增大;基材两侧壁面温差呈波浪式变化,当喷涂到基材表面中间区域时,基材两侧壁面温差增大;后沉积的涂层对先沉积的涂层起二次加热作用,随着与已沉积涂层距离的增加,后沉积涂层的加热作用减小;随着喷涂的进行,各单道次涂层的最高温度值增大;喷涂构件沿喷涂方向与垂直方向的温度梯度先减小后增大,喷涂构件厚度方向的温度梯度逐渐降低。

### 论文目录

- 1 数值模型的建立

- 1.1物理与有限元模型

- 1.2 喷涂温度场控制方程及热边界条件

- 1.2.1 等离子喷涂控制方程

- 1.2.2 喷涂构件的热边界条件

- 1.3 等离子喷涂相变潜热的处理

- 1.4 材料的热物性参数

- 2 结果分析与讨论

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张啸寒,刘光,赵健,庞铭

关键词: 等离子喷涂,黏结底层,热障涂层,数值模拟

来源: 兵器材料科学与工程 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中国兵器科学研究院宁波分院,中国民航大学机场学院

基金: 国家自然科学基金(U1633111,51206179),中央高校基本科研业务费资助项目(201909),中央高校基本科研业务费项目中国民航大学专项资助(3122018D020)

分类号: TG174.4

DOI: 10.14024/j.cnki.1004-244x.20190705.001

页码: 33-39

总页数: 7

文件大小: 1823K

下载量: 198

### 相关论文文献

- [1].溶液等离子喷涂铈酸镧热障涂层的制备及表征[J]. 稀有金属材料与工程 2020(02)

- [2].等离子喷涂氧化锆涂层在硬质合金烧结舟皿上的应用[J]. 世界有色金属 2020(15)

- [3].等离子喷涂技术制备陶瓷涂层新进展[J]. 热喷涂技术 2017(04)

- [4].等离子喷涂45钢工艺与性能研究[J]. 铸造技术 2018(06)

- [5].等离子喷涂及优选工艺参数的新方法[J]. 工程机械与维修 2018(05)

- [6].反应等离子喷涂结晶规律的研究[J]. 陶瓷学报 2017(01)

- [7].液料等离子喷涂制备功能涂层的研究进展[J]. 化工新型材料 2016(04)

- [8].非常规等离子喷涂技术及其特点分析[J]. 硅酸盐通报 2016(05)

- [9].液相等离子喷涂涂层研究进展[J]. 热喷涂技术 2014(04)

- [10].溶剂类型对液相等离子喷涂涂层性能影响[J]. 热喷涂技术 2015(02)

- [11].反应等离子喷涂AlNbO_4-Al_2O_3-NbO_x复合涂层的研究[J]. 表面技术 2017(05)

- [12].等离子喷涂-物理气相沉积制备7YSZ热障涂层及其热导率研究[J]. 材料工程 2017(07)

- [13].等离子喷涂承烧板涂层寿命的研究[J]. 广东化工 2014(12)

- [14].内送粉等离子喷涂枪的研究与应用现状[J]. 热喷涂技术 2013(01)

- [15].等离子喷涂制备热障涂层的研究进展[J]. 材料保护 2013(05)

- [16].激光重熔处理等离子喷涂陶瓷涂层的研究现状及展望[J]. 陶瓷学报 2012(02)

- [17].等离子喷涂涂层的研究进展[J]. 热喷涂技术 2011(02)

- [18].反应等离子喷涂技术的研究进展[J]. 机械工程材料 2011(12)

- [19].等离子喷涂技术在纸机压光辊上的应用[J]. 造纸科学与技术 2009(01)

- [20].等离子喷涂电源发展概述[J]. 金属加工(热加工) 2009(18)

- [21].武汉材保所：重新启用高能等离子喷涂设备 为建设“两型”社会作贡献[J]. 表面工程资讯 2008(02)

- [22].液相等离子喷涂技术研究进展[J]. 表面技术 2019(12)

- [23].水浸超声C扫描系统在等离子喷涂靶材缺陷检测中的应用[J]. 理化检验(物理分册) 2017(02)

- [24].超音速等离子喷涂过程颗粒运动特性（英文）[J]. 材料热处理学报 2017(10)

- [25].影响等离子喷涂的因素解析[J]. 中国军转民 2013(02)

- [26].等离子喷涂技术在塑料模具修复中的应用[J]. 模具制造 2009(09)

- [27].等离子喷涂枪喷嘴部分冷却效果模拟分析[J]. 甘肃科技 2019(02)

- [28].等离子喷涂成形技术的研究现状和应用进展[J]. 中国钨业 2015(03)

- [29].等离子喷涂薄壁工件涂层中温度场解析[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [30].超音速等离子喷涂制备先进陶瓷涂层的特点[J]. 有色金属(冶炼部分) 2008(S1)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/504abfe835c15285daa495b3.html