# 一种便于携带的音响论文和设计-田凤明

### 全文摘要

本实用新型具体公开了一种便于携带的音响，包括左壳体和右壳体，所述的左壳体和右壳体为中空的圆柱结构；所述左壳体内部远离右壳体一端设有第一喇叭；所述第一喇叭靠近右壳体一端设有顶板；所述第一喇叭和顶板之间设有弹簧；所述顶板活动设置于左壳体内部；所述右壳体远离左壳体一端设有第二喇叭；所述右壳体靠近左壳体一端设有嵌入部；所述嵌入部嵌接于左壳体的内部；所述右壳体内部还设有蓄电池；所述第一喇叭与蓄电池电电性连接。本实用新型体积小，在用户外出时携带方便，能满足用户的需求。

### 主设计要求

1.一种便于携带的音响，包括左壳体（1）和右壳体（2），其特征在于，所述的左壳体（1）和右壳体（2）为中空的圆柱结构；所述左壳体（1）内部远离右壳体（2）一端设有第一喇叭（13）；所述第一喇叭（13）靠近右壳体（2）一端设有顶板（16）；所述第一喇叭（13）和顶板（16）之间设有弹簧（15）；所述顶板（16）活动设置于左壳体（1）内部；所述右壳体（2）远离左壳体（1）一端设有第二喇叭（14）；所述右壳体（2）靠近左壳体（1）一端设有嵌入部（17）；所述嵌入部（17）嵌接于左壳体（1）的内部；所述右壳体（2）内部还设有蓄电池（18）；所述第一喇叭（13）与蓄电池（18）电性连接。

### 设计方案

1.一种便于携带的音响，包括左壳体（1）和右壳体（2），其特征在于，所述的左壳体（1）和右壳体（2）为中空的圆柱结构；所述左壳体（1）内部远离右壳体（2）一端设有第一喇叭（13）；所述第一喇叭（13）靠近右壳体（2）一端设有顶板（16）；所述第一喇叭（13）和顶板（16）之间设有弹簧（15）；所述顶板（16）活动设置于左壳体（1）内部；所述右壳体（2）远离左壳体（1）一端设有第二喇叭（14）；所述右壳体（2）靠近左壳体（1）一端设有嵌入部（17）；所述嵌入部（17）嵌接于左壳体（1）的内部；所述右壳体（2）内部还设有蓄电池（18）；所述第一喇叭（13）与蓄电池（18）电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种便于携带的音响，其特征在于，所述左壳体（1）侧壁上对称设有卡槽（6）；所述卡槽（6）连通于左壳体（1）靠近右壳体（2）一端边缘。

3.根据权利要求2所述的一种便于携带的音响，其特征在于，所述卡槽（6）靠近第一喇叭（13）一端设有限位槽（11）。

4.根据权利要求1所述的一种便于携带的音响，其特征在于，所述嵌入部（17）侧壁上对称设有与卡槽（6）相匹配的卡条（7）；嵌入部（17）置于左壳体（1）的内部时卡条（7）卡接于限位槽（11）内。

5.根据权利要求1所述的一种便于携带的音响，其特征在于，所述顶板（16）中部设有通孔（19）；所述第二喇叭（14）通过通孔（19）与蓄电池（18）电性连接。

6.根据权利要求1所述的一种便于携带的音响，其特征在于，所述左壳体（1）靠近第一喇叭（13）一端设有第一防尘网（10）；所述右壳体（2）靠近第二喇叭（14）一端设有第二防尘网（12）。

7.根据权利要求6所述的一种便于携带的音响，其特征在于，所述右壳体（2）侧壁上设有充电插口（9）；所述充电插口（9）与蓄电池（18）电性连接。

8.根据权利要求7所述的一种便于携带的音响，其特征在于，所述右壳体（2）外侧壁上还设有多个用于控制第一喇叭（13）和第二喇叭（14）的控制按钮（8）。

9.根据权利要求6所述的一种便于携带的音响，其特征在于，所述左壳体（1）外侧壁上设有左勾耳（4）；所述右壳体（2）外侧壁上设有与左勾耳（4）相对应的右勾耳（5）。

10.根据权利要求9所述的一种便于携带的音响，其特征在于，所述左勾耳（4）和右勾耳（5）之间设有可拆卸连接的挂绳（3）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及音响技术领域，具体涉及一种便于携带的音响。

背景技术

随着社会的进步，人们向往生活更多姿多彩。但是随着科技的发展和进步，人们对于音响的质量要求越来越多、越来越高。音响系统随着人们的需求不断改进和完善，大到满足上万人演唱会现场扩声需求，小到满足个人家庭弹奏乐器、K歌的需要。

但现有的便于携带智能音响，由于智能音响主要是用于播放歌曲以及视频等，所以当使用者使用智能音响时，由于音响体积较大，使用者难以移动，降低了智能音响的灵活率；其次，由于现有音响内部没有设计缓冲装置，使得音响在携带使用时，音质质量变差，降低了音响的使用效果，无法满足使用者的需求，导致降低了智能音响的使用效果。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种便于携带的音响，其体积小，能为用户外出时提供便利。

一种便于携带的音响，包括左壳体和右壳体，所述的左壳体和右壳体为中空的圆柱结构；所述左壳体内部远离右壳体一端设有第一喇叭；所述第一喇叭靠近右壳体一端设有顶板；所述第一喇叭和顶板之间设有弹簧；所述顶板活动设置于左壳体内部；所述右壳体远离左壳体一端设有第二喇叭；所述右壳体靠近左壳体一端设有嵌入部；所述嵌入部嵌接于左壳体的内部；所述右壳体内部还设有蓄电池；所述第一喇叭与蓄电池电电性连接。

优选地，所述左壳体侧壁上对称设有卡槽；所述卡槽连通于左壳体靠近右壳体一端边缘。

进一步优选地，所述卡槽靠近第一喇叭一端设有限位槽。便于右壳体嵌入部的连接。

优选地，所述嵌入部侧壁上对称设有与卡槽相匹配的卡条；嵌入部置于左壳体的内部时卡条卡接于限位槽内。安装时卡条沿着卡槽限位槽内，便于将右壳体卡接稳固。

优选地，所述顶板中部设有通孔；所述第二喇叭通过通孔与蓄电池电电性连接。便于第二喇叭通过导线与蓄电池连接。

优选地，所述左壳体靠近第一喇叭一端设有第一防尘网；所述右壳体靠近第二喇叭一端设有第二防尘网。保护左壳体以及内壳体内部干净整洁。

进一步优选地，所述右壳体侧壁上设有充电插口；所述充电插口与蓄电池电性连接。蓄电池使得该音响便于外出携带，方便用户使用。

更进一步优选地，所述右壳体外侧壁上还设有多个用于控制第一喇叭和第二喇叭的控制按钮。

进一步优选地，所述左壳体外侧壁上设有左勾耳；所述右壳体外侧壁上设有与左勾耳相对应的右勾耳。

更进一步优选地，所述左勾耳和右勾耳之间设有可拆卸连接的挂绳。挂绳便于外出时携带，到达目的地后可将挂绳拆卸，提升音响的美观性。

有益效果：本实用新型右壳体设有嵌入部使得右壳体能够可拆卸连接于左壳体的内部，使用时便于拆开放置实现立体效果，外出时组装方便，减小占用面积，便于携带；右壳体内部设有蓄电池方便外出携带；左壳体内部设有弹簧以及顶板，在携带过程中具有缓冲组，使得携带时音响的音质更加稳定，能够避免携带过程中因左右壳体之间碰撞而导致音质效果变差的缺陷。

附图说明

图1为本实用新型所述的一种便于携带的音响的结构示意图。

图2为本实用新型所述的一种便于携带的音响的剖视图。

图3为本实用新型右壳体的剖视图。

图4为本实用新型图1中A处的放大示意图。

图5为本实用新型顶板的剖视图。

图中：1-左壳体；2-右壳体；3-挂绳；4-左勾耳；5-右勾耳；6-卡槽；7-卡条；8-控制按钮；9-充电插口；10-第一防尘网；11-限位槽；12-第二防尘网；13-第一喇叭；14-第二喇叭；15-弹簧；16-顶板；17-嵌入部；18-蓄电池；19-通孔。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步的详细说明。

实施例1

如图1~5所示，本实用新型提供一种便于携带的音响，包括左壳体1和右壳体2，左壳体1和右壳体2为中空的圆柱结构；左壳体1内部远离右壳体2一端设有第一喇叭13；第一喇叭13靠近右壳体2一端设有顶板16；第一喇叭13和顶板16之间设有弹簧15；顶板16活动设置于左壳体1内部；顶板16中部设有通孔19；第二喇叭14通过通孔19与蓄电池电18电性连接，便于第二喇叭14通过导线与蓄电池18连接；右壳体2远离左壳体1一端设有第二喇叭14；右壳体2靠近左壳体1一端设有嵌入部17；嵌入部17嵌接于左壳体1的内部；右壳体2内部还设有蓄电池18；第一喇叭13与蓄电池电18电性连接；本实用新型右壳体2设有嵌入部17使得右壳体2能够可拆卸连接于左壳体1的内部，使用时便于拆开放置实现立体效果，外出时组装方便，减小占用面积，便于携带；右壳体2内部设有蓄电池18方便外出携带；左壳体1内部设有弹簧15以及顶板16，在携带过程中具有缓冲组，使得携带时音响的音质更加稳定，能够避免携带过程中因左右壳体之间碰撞而导致音质效果变差的缺陷。

具体地，左壳体1侧壁上对称设有卡槽6；卡槽6连通于左壳体1靠近右壳体1一端边缘；卡槽6靠近第一喇叭13一端设有限位槽11，便于右壳体2嵌入部17的连接；嵌入部17侧壁上对称设有与卡槽6相匹配的卡条7；嵌入部17置于左壳体1的内部时卡条7卡接于限位槽11内，安装时卡条7沿着卡槽6限位槽11内，便于将右壳体2卡接稳固；左壳体1靠近第一喇叭13一端设有第一防尘网10；右壳体2靠近第二喇叭14一端设有第二防尘网12，保护左壳体1以及内壳体2内部干净整洁；右壳体2侧壁上设有充电插口9；充电插口9与蓄电池18电性连接，蓄电池18使得该音响便于外出携带，方便用户使用；所述右壳体2外侧壁上还设有多个用于控制第一喇叭13和第二喇叭14的控制按钮8；左壳体1外侧壁上设有左勾耳4；右壳体1外侧壁上设有与左勾耳4相对应的右勾耳5；左勾耳4和右勾耳5之间设有可拆卸连接的挂绳3，挂绳3便于外出时携带，到达目的地后可将挂绳3拆卸，提升音响的美观性。

当然，以上所述仅表达了本实用新型的某种实施方式，其描述较为详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920078897.8

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209435370U

授权时间:20190924

主分类号:H04R 1/02

专利分类号:H04R1/02

范畴分类:38B;

申请人:广州市兰思音响科技有限公司

第一申请人:广州市兰思音响科技有限公司

申请人地址:510000 广东省广州市花都区新雅街团结村泰安中心路1号2楼

发明人:田凤明;程千顺

第一发明人:田凤明

当前权利人:广州市兰思音响科技有限公司

代理人:杨昕昕;董云

代理机构:44369

代理机构编号:广州一锐专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/50890b07a3e882974b759b21.html