# 一种机电用升降操作台论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及机械设备领域，特别是涉及一种机电用升降操作台，包括升降台机构、升降调节机构、活动支撑机构、矩形固定支柱和底座板，其特征在于：所述升降台机构底面的左端固定连接活动支撑机构的一端，活动支撑机构的另一端连接在底座板上；所述矩形固定支柱的上端滑动配合连接在升降台机构的右端，矩形固定支柱的下端固定连接在底座板上；所述升降调节机构的一端滑动配合连接在活动支撑机构上，升降调节机构的另一端转动配合连接在矩形固定支柱上。本实用新型可以进行大幅度的升降，升降过程中震动幅度较小，稳定性好，且本实用新型内部设有用于辅助使用的抽拉式台面，便于根据工作人员的需求配合升降台本体进行使用。

### 主设计要求

1.一种机电用升降操作台，包括升降台机构(1)、升降调节机构(2)、活动支撑机构(3)、矩形固定支柱(4)和底座板(5)，其特征在于：所述升降台机构(1)底面的左端固定连接活动支撑机构(3)的一端，活动支撑机构(3)的另一端连接在底座板(5)上；所述矩形固定支柱(4)的上端滑动配合连接在升降台机构(1)的右端，矩形固定支柱(4)的下端固定连接在底座板(5)上；所述升降调节机构(2)的一端滑动配合连接在活动支撑机构(3)上，升降调节机构(2)的另一端转动配合连接在矩形固定支柱(4)上。

### 设计方案

1.一种机电用升降操作台，包括升降台机构(1)、升降调节机构(2)、活动支撑机构(3)、矩形固定支柱(4)和底座板(5)，其特征在于：所述升降台机构(1)底面的左端固定连接活动支撑机构(3)的一端，活动支撑机构(3)的另一端连接在底座板(5)上；所述矩形固定支柱(4)的上端滑动配合连接在升降台机构(1)的右端，矩形固定支柱(4)的下端固定连接在底座板(5)上；所述升降调节机构(2)的一端滑动配合连接在活动支撑机构(3)上，升降调节机构(2)的另一端转动配合连接在矩形固定支柱(4)上。

2.根据权利要求1所述的一种机电用升降操作台，其特征在于：所述升降台机构(1)包括升降台本体(1-1)、抽拉式台面(1-2)、限位滑块(1-3)、拉手(1-4)、竖杆(1-5)、固定板(1-6)、固定柱(1-7)、滑动套管(1-8)和压簧(1-9)；所述抽拉式台面(1-2)的底面上由左至右依次设有多个定位插槽；所述升降台本体(1-1)的左侧面上设有矩形滑槽，升降台本体(1-1)前侧面的左端设有限位滑槽，限位滑槽连通矩形滑槽；所述抽拉式台面(1-2)滑动配合连接在矩形滑槽内，抽拉式台面(1-2)前侧面的右端固定连接限位滑块(1-3)，限位滑块(1-3)滑动配合连接在限位滑槽内；所述抽拉式台面(1-2)的左端固定连接拉手(1-4)，拉手(1-4)位于升降台本体(1-1)的左端；所述固定板(1-6)的一端固定连接竖杆(1-5)，竖杆(1-5)固定连接在升降台本体(1-1)的底面上；所述固定板(1-6)的另一端固定连接固定柱(1-7)；所述滑动套管(1-8)的下端滑动配合连接在固定柱(1-7)上，滑动套管(1-8)的上端滑动配合连接在升降台本体(1-1)底面的定位插孔内，定位插孔连通矩形滑槽；所述滑动套管(1-8)的顶端间隙配合连接在一个定位插槽内；所述滑动套管(1-8)的内侧设有压簧(1-9)，压簧(1-9)的下端固定连接在固定柱(1-7)上；所述矩形固定支柱(4)的上端滑动配合连接在升降台本体(1-1)的导向槽内。

3.根据权利要求2所述的一种机电用升降操作台，其特征在于：所述活动支撑机构(3)包括滑槽支撑架(3-1)、翻转轴(3-2)、轴座板(3-3)、槽轮(3-4)、轮轴(3-5)、限位横杆(3-6)和限位挡板(3-7)；所述滑槽支撑架(3-1)的上端固定连接在翻转轴(3-2)上，翻转轴(3-2)通过带座轴承转动连接在轴座板(3-3)上，轴座板(3-3)固定连接在升降台本体(1-1)底面的左端；所述滑槽支撑架(3-1)的下端固定连接轮轴(3-5)，轮轴(3-5)的前后两端分别固定连接一个槽轮(3-4)，槽轮(3-4)的轮面与底座板(5)的顶面贴合；所述限位横杆(3-6)设有两根，两根限位横杆(3-6)的左右两端分别固定连接一块限位挡板(3-7)，限位挡板(3-7)固定连接在底座板(5)的顶面上，限位横杆(3-6)间隙配合连接在槽轮(3-4)的U形槽内。

4.根据权利要求3所述的一种机电用升降操作台，其特征在于：所述升降调节机构(2)包括调节转轴(2-1)、调节螺杆(2-2)、内螺纹套管(2-3)、推拉轴(2-4)、推拉架(2-5)和滑动轴(2-6)；所述调节转轴(2-1)的中端通过带座轴承转动连接在矩形固定支柱(4)的下端，调节转轴(2-1)的左端固定连接调节螺杆(2-2)，调节螺杆(2-2)的左端通过螺纹连接在内螺纹套管(2-3)内，内螺纹套管(2-3)的左端固定连接推拉轴(2-4)，推拉轴(2-4)的左端固定连接推拉架(2-5)，推拉架(2-5)的左端固定连接滑动轴(2-6)；所述滑动轴(2-6)滑动配合连接在滑槽支撑架(3-1)的推拉滑槽内。

5.根据权利要求4所述的一种机电用升降操作台，其特征在于：所述升降调节机构(2)还包括调节转盘(2-7)，调节转盘(2-7)固定连接在调节转轴(2-1)右端。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机械设备领域，特别是涉及一种机电用升降操作台。

背景技术

现有的操作台基本为固定式结构，不具有升降功能，且现有技术中的操作台的台面面积固定，无法进行改变，导致其在需要利用更大操作台台面，使用不便。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种机电用升降操作台，可以有效解决现有技术中的操作台无法升降的问题以及现有操作台台面面积固定的问题。

本实用新型的目的通过以下技术方案来实现：

一种机电用升降操作台，包括升降台机构、升降调节机构、活动支撑机构、矩形固定支柱和底座板，其特征在于：所述升降台机构底面的左端固定连接活动支撑机构的一端，活动支撑机构的另一端连接在底座板上；所述矩形固定支柱的上端滑动配合连接在升降台机构的右端，矩形固定支柱的下端固定连接在底座板上；所述升降调节机构的一端滑动配合连接在活动支撑机构上，升降调节机构的另一端转动配合连接在矩形固定支柱上。

所述升降台机构包括升降台本体、抽拉式台面、限位滑块、拉手、竖杆、固定板、固定柱、滑动套管和压簧；所述抽拉式台面的底面上由左至右依次设有多个定位插槽；所述升降台本体的左侧面上设有矩形滑槽，升降台本体前侧面的左端设有限位滑槽，限位滑槽连通矩形滑槽；所述抽拉式台面滑动配合连接在矩形滑槽内，抽拉式台面前侧面的右端固定连接限位滑块，限位滑块滑动配合连接在限位滑槽内；所述抽拉式台面的左端固定连接拉手，拉手位于升降台本体的左端；所述固定板的一端固定连接竖杆，竖杆固定连接在升降台本体的底面上；所述固定板的另一端固定连接固定柱；所述滑动套管的下端滑动配合连接在固定柱上，滑动套管的上端滑动配合连接在升降台本体底面的定位插孔内，定位插孔连通矩形滑槽；所述滑动套管的顶端间隙配合连接在一个定位插槽内；所述滑动套管的内侧设有压簧，压簧的下端固定连接在固定柱上；所述矩形固定支柱的上端滑动配合连接在升降台本体的导向槽内。

所述活动支撑机构包括滑槽支撑架、翻转轴、轴座板、槽轮、轮轴、限位横杆和限位挡板；所述滑槽支撑架的上端固定连接在翻转轴上，翻转轴通过带座轴承转动连接在轴座板上，轴座板固定连接在升降台本体底面的左端；所述滑槽支撑架的下端固定连接轮轴，轮轴的前后两端分别固定连接一个槽轮，槽轮的轮面与底座板的顶面贴合；所述限位横杆设有两根，两根限位横杆的左右两端分别固定连接一块限位挡板，限位挡板固定连接在底座板的顶面上，限位横杆间隙配合连接在槽轮的U形槽内。

所述升降调节机构包括调节转轴、调节螺杆、内螺纹套管、推拉轴、推拉架和滑动轴；所述调节转轴的中端通过带座轴承转动连接在矩形固定支柱的下端，调节转轴的左端固定连接调节螺杆，调节螺杆的左端通过螺纹连接在内螺纹套管内，内螺纹套管的左端固定连接推拉轴，推拉轴的左端固定连接推拉架，推拉架的左端固定连接滑动轴；所述滑动轴滑动配合连接在滑槽支撑架的推拉滑槽内。

所述升降调节机构还包括调节转盘，调节转盘固定连接在调节转轴的右端。

所述调节转轴上固定连接两个限位环，两个限位环分别滑动配合连接在矩形固定支柱的左侧面和右侧面上。

本实用新型的有益效果为：本实用新型的一种机电用升降操作台，可以有效解决现有技术中的操作台无法升降的问题以及现有操作台台面面积固定的问题；本实用新型可以进行大幅度的升降，升降过程中震动幅度较小，稳定性好，且本实用新型内部设有用于辅助使用的抽拉式台面，便于根据工作人员的需求配合升降台本体进行使用。

附图说明

图1是本实用新型的整体结构示意图一；

图2是本实用新型的整体结构示意图二；

图3是本实用新型内部升降台机构的结构示意图；

图4是本实用新型内部升降台机构的局部结构剖视图；

图5是本实用新型内部升降调节机构的结构示意图；

图6是本实用新型内部活动支撑机构的结构示意图。

图中：升降台机构1；升降台本体1-1；抽拉式台面1-2；限位滑块1-3；拉手1-4；竖杆1-5；固定板1-6；固定柱1-7；滑动套管1-8；压簧1-9；升降调节机构2；调节转轴2-1；调节螺杆2-2；内螺纹套管2-3；推拉轴2-4；推拉架2-5；滑动轴2-6；调节转盘2-7；活动支撑机构3；滑槽支撑架3-1；翻转轴3-2；轴座板3-3；槽轮3-4；轮轴3-5；限位横杆3-6；限位挡板3-7；矩形固定支柱4；底座板5。

具体实施方式

下面结合附图1-6对本实用新型作进一步详细说明。

具体实施方式一：

如图1-6所示，一种机电用升降操作台，包括升降台机构1、升降调节机构2、活动支撑机构3、矩形固定支柱4和底座板5，所述升降台机构1底面的左端固定连接活动支撑机构3的一端，活动支撑机构3的另一端连接在底座板5上；所述矩形固定支柱4的上端滑动配合连接在升降台机构1的右端，矩形固定支柱4的下端固定连接在底座板5上；所述升降调节机构2的一端滑动配合连接在活动支撑机构3上，升降调节机构2的另一端转动配合连接在矩形固定支柱4上。本实用新型的一种机电用升降操作台，可以通过升降调节机构2来对活动支撑机构3进行调节，从而通过活动支撑机构3与矩形固定支柱4的配合对升降台机构1的高度进行支撑调节，便于提供工作人员所需要使用的升降台机构1。

具体实施方式二：

如图1-6所示，所述升降台机构1包括升降台本体1-1、抽拉式台面1-2、限位滑块1-3、拉手1-4、竖杆1-5、固定板1-6、固定柱1-7、滑动套管1-8和压簧1-9；所述抽拉式台面1-2的底面上由左至右依次设有多个定位插槽；所述升降台本体1-1的左侧面上设有矩形滑槽，升降台本体1-1前侧面的左端设有限位滑槽，限位滑槽连通矩形滑槽；所述抽拉式台面1-2滑动配合连接在矩形滑槽内，抽拉式台面1-2前侧面的右端固定连接限位滑块1-3，限位滑块1-3滑动配合连接在限位滑槽内；所述抽拉式台面1-2的左端固定连接拉手1-4，拉手1-4位于升降台本体1-1的左端；所述固定板1-6的一端固定连接竖杆1-5，竖杆1-5固定连接在升降台本体1-1的底面上；所述固定板1-6的另一端固定连接固定柱1-7；所述滑动套管1-8的下端滑动配合连接在固定柱1-7上，滑动套管1-8的上端滑动配合连接在升降台本体1-1底面的定位插孔内，定位插孔连通矩形滑槽；所述滑动套管1-8的顶端间隙配合连接在一个定位插槽内；所述滑动套管1-8的内侧设有压簧1-9，压簧1-9的下端固定连接在固定柱1-7上；所述矩形固定支柱4的上端滑动配合连接在升降台本体1-1的导向槽内。所述升降台机构1内部的升降台本体1-1即为工作人员进行操作的台面，可以将各种机械零件放置在升降台本体1-1上，当升降台本体1-1的面积不足时，首先向下滑动滑动套管1-8使得滑动套管1-8对脱离定位插槽并对压簧1-9进行压缩，然后向外侧拉动拉手1-4带动抽拉式台面1-2向外侧滑出，抽拉式台面1-2向外侧滑出至适当位置后，松开滑动套管1-8，滑动套管1-8在压簧1-9的弹力作用下顶入至相应的定位插槽内，从而对抽拉式台面1-2的位置进行固定；限位滑块1-3用于对抽拉式台面1-2的位置进行限定，防止抽拉式台面1-2脱离升降台本体1-1。

具体实施方式三：

如图1-6所示，所述活动支撑机构3包括滑槽支撑架3-1、翻转轴3-2、轴座板3-3、槽轮3-4、轮轴3-5、限位横杆3-6和限位挡板3-7；所述滑槽支撑架3-1的上端固定连接在翻转轴3-2上，翻转轴3-2通过带座轴承转动连接在轴座板3-3上，轴座板3-3固定连接在升降台本体1-1底面的左端；所述滑槽支撑架3-1的下端固定连接轮轴3-5，轮轴3-5的前后两端分别固定连接一个槽轮3-4，槽轮3-4的轮面与底座板5的顶面贴合；所述限位横杆3-6设有两根，两根限位横杆3-6的左右两端分别固定连接一块限位挡板3-7，限位挡板3-7固定连接在底座板5的顶面上，限位横杆3-6间隙配合连接在槽轮3-4的U形槽内。所述活动支撑机构3用于对升降台本体1-1进行支撑并配合升降调节机构2对升降台本体1-1的高度进行调节；升降调节机构2可以带动滑槽支撑架3-1以翻转轴3-2为轴心进行翻转运动，滑槽支撑架3-1与轴座板3-3之间的夹角发生变化，滑槽支撑架3-1的下端带动槽轮3-4在底座板5的顶面上滑动，进而通过滑槽支撑架3-1对轴座板3-3的高度进行调节，进而通过轴座板3-3对升降台本体1-1的高度进行调节，矩形固定支柱4在升降台本体1-1的高度进行调节时起到导向限位的作用；限位横杆3-6用于对槽轮3-4的上端进行阻挡限位，使得槽轮3-4的轮面始终与底座板5的顶面接触，采用槽轮3-4滑动的结构，可以使得本实用新型整体的高度在调节时稳定性好，震动幅度小。

具体实施方式四：

如图1-6所示，所述升降调节机构2包括调节转轴2-1、调节螺杆2-2、内螺纹套管2-3、推拉轴2-4、推拉架2-5和滑动轴2-6；所述调节转轴2-1的中端通过带座轴承转动连接在矩形固定支柱4的下端，调节转轴2-1的左端固定连接调节螺杆2-2，调节螺杆2-2的左端通过螺纹连接在内螺纹套管2-3内，内螺纹套管2-3的左端固定连接推拉轴2-4，推拉轴2-4的左端固定连接推拉架2-5，推拉架2-5的左端固定连接滑动轴2-6；所述滑动轴2-6滑动配合连接在滑槽支撑架3-1的推拉滑槽内。所述升降调节机构2用于带动活动支撑机构3对升降台本体1-1的高度进行调节；调节时，可以将调节转轴2-1通过联轴器连接伺服电机，伺服电机连通电源后可以带动调节转轴2-1绕自身轴线进行转动，调节转轴2-1转动时可以带动调节螺杆2-2绕自身轴线进行转动，调节螺杆2-2转动时可以通过与内螺纹套管2-3的螺纹配合带动内螺纹套管2-3与矩形固定支柱4之间的距离发生变化，从而使内螺纹套管2-3通过推拉轴2-4带动推拉架2-5和滑动轴2-6进行左右方向的水平运动，进而通过推拉轴2-4在滑槽支撑架3-1的推拉滑槽内滑动带动滑槽支撑架3-1与轴座板3-3之间的夹角发生变化，从而带动轴座板3-3的水平高度发生变化。

具体实施方式五：

如图1-6所示，所述升降调节机构2还包括调节转盘2-7，调节转盘2-7固定连接在调节转轴2-1的右端。调节转盘2-7的设置，使得本发明在不连接伺服电机的状态下也可以进行高度的调节，转动调节转盘2-7即可。

具体实施方式六：

如图1-6所示，所述调节转轴2-1上固定连接两个限位环，两个限位环分别滑动配合连接在矩形固定支柱4的左侧面和右侧面上。

本实用新型的工作原理为：本实用新型的一种机电用升降操作台，可以通过升降调节机构2来对活动支撑机构3进行调节，从而通过活动支撑机构3与矩形固定支柱4的配合对升降台机构1的高度进行支撑调节，便于提供工作人员所需要使用的升降台机构1；所述升降台机构1内部的升降台本体1-1即为工作人员进行操作的台面，可以将各种机械零件放置在升降台本体1-1上，当升降台本体1-1的面积不足时，首先向下滑动滑动套管1-8使得滑动套管1-8对脱离定位插槽并对压簧1-9进行压缩，然后向外侧拉动拉手1-4带动抽拉式台面1-2向外侧滑出，抽拉式台面1-2向外侧滑出至适当位置后，松开滑动套管1-8，滑动套管1-8在压簧1-9的弹力作用下顶入至相应的定位插槽内，从而对抽拉式台面1-2的位置进行固定；限位滑块1-3用于对抽拉式台面1-2的位置进行限定，防止抽拉式台面1-2脱离升降台本体1-1；所述活动支撑机构3用于对升降台本体1-1进行支撑并配合升降调节机构2对升降台本体1-1的高度进行调节；升降调节机构2可以带动滑槽支撑架3-1以翻转轴3-2为轴心进行翻转运动，滑槽支撑架3-1与轴座板3-3之间的夹角发生变化，滑槽支撑架3-1的下端带动槽轮3-4在底座板5的顶面上滑动，进而通过滑槽支撑架3-1对轴座板3-3的高度进行调节，进而通过轴座板3-3对升降台本体1-1的高度进行调节，矩形固定支柱4在升降台本体1-1的高度进行调节时起到导向限位的作用；限位横杆3-6用于对槽轮3-4的上端进行阻挡限位，使得槽轮3-4的轮面始终与底座板5的顶面接触，采用槽轮3-4滑动的结构，可以使得本实用新型整体的高度在调节时稳定性好，震动幅度小；所述升降调节机构2用于带动活动支撑机构3对升降台本体1-1的高度进行调节；调节时，可以将调节转轴2-1通过联轴器连接伺服电机，伺服电机连通电源后可以带动调节转轴2-1绕自身轴线进行转动，调节转轴2-1转动时可以带动调节螺杆2-2绕自身轴线进行转动，调节螺杆2-2转动时可以通过与内螺纹套管2-3的螺纹配合带动内螺纹套管2-3与矩形固定支柱4之间的距离发生变化，从而使内螺纹套管2-3通过推拉轴2-4带动推拉架2-5和滑动轴2-6进行左右方向的水平运动，进而通过推拉轴2-4在滑槽支撑架3-1的推拉滑槽内滑动带动滑槽支撑架3-1与轴座板3-3之间的夹角发生变化，从而带动轴座板3-3的水平高度发生变化。

根据上述说明书的揭示和教导，本实用新型所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行变更和修改。因此，本实用新型并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式，对本实用新型的一些修改和变更也应当落入本实用新型的权利要求的保护范围内。此外，尽管本说明书中使用了一些特定的术语，但这些术语只是为了方便说明，并不对本实用新型构成任何限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920294188.3

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209632977U

授权时间:20191115

主分类号:B25H 1/16

专利分类号:B25H1/16

范畴分类:26H;

申请人:于剑锋

第一申请人:于剑锋

申请人地址:523808 广东省东莞市松山湖科技产业园区大学路3号

发明人:于剑锋;吴铁军;孟鑫沛;熊长炜;刘联涛

第一发明人:于剑锋

当前权利人:于剑锋

代理人:贾文健

代理机构:11340

代理机构编号:北京天奇智新知识产权代理有限公司 11340

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/51115b749d4633e8db7117b7.html