# 一种房屋建筑工程用加固型支撑模板论文和设计-时艳旭

### 全文摘要

本实用新型公开了一种房屋建筑工程用加固型支撑模板，包括模板本体，所述模板本体内包括锰钢层、钨钢层和高碳钢层，所述锰钢层、钨钢层和高碳钢层依次设置，所述模板本体的下端面均匀布设有圆柱。锰钢层和钨钢层自身强度高，具有耐折弯性，高碳钢层刚性高，不易弯折，使得模板本体抗压强度高，通过四侧的三角板与圆柱的外壁连接，且上端连接模板本体的下端，可增加圆柱自身各个方向抗弯曲能力，保护圆柱与模板本体连接部位，当模板本体中侧受到混凝土下压时，通过支撑杆将向下的压力反馈到圆支撑板上，通过四侧的圆柱的连接支撑，为模板本体中侧进行辅助支撑，增加模板本体中侧抗压能力。

### 主设计要求

1.一种房屋建筑工程用加固型支撑模板，包括模板本体（1），其特征在于：所述模板本体（1）包括锰钢层（2）、钨钢层（3）和高碳钢层（4），所述锰钢层（2）、钨钢层（3）和高碳钢层（4）依次设置，所述模板本体（1）的下端面均匀布设有圆柱（6），所述圆柱（6）内设有内螺纹（7），所述模板本体（1）的下端面中心位置装设有支撑杆（9），所述支撑杆（9）的下端面装设有圆支撑板（10），所述圆支撑板（10）和圆柱（6）之间设置有横杆（11）。

### 设计方案

1.一种房屋建筑工程用加固型支撑模板，包括模板本体（1），其特征在于：所述模板本体（1）包括锰钢层（2）、钨钢层（3）和高碳钢层（4），所述锰钢层（2）、钨钢层（3）和高碳钢层（4）依次设置，所述模板本体（1）的下端面均匀布设有圆柱（6），所述圆柱（6）内设有内螺纹（7），所述模板本体（1）的下端面中心位置装设有支撑杆（9），所述支撑杆（9）的下端面装设有圆支撑板（10），所述圆支撑板（10）和圆柱（6）之间设置有横杆（11）。

2.根据权利要求1所述的一种房屋建筑工程用加固型支撑模板，其特征在于：所述高碳钢层（4）的上端面粘接有聚四氟乙烯层（5）。

3.根据权利要求1所述的一种房屋建筑工程用加固型支撑模板，其特征在于：所述圆柱（6）的外壁焊接有三角板（8），三角板（8）的上端面焊接模板本体（1）的下端。

4.根据权利要求3所述的一种房屋建筑工程用加固型支撑模板，其特征在于：所述三角板（8）的材质为锰钢。

5.根据权利要求1所述的一种房屋建筑工程用加固型支撑模板，其特征在于：所述圆支撑板（10）的外壁环形设有斜杆（12），斜杆（12）的上端面焊接模板本体（1）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种房屋建筑工程用加固型支撑模板。

背景技术

建筑工程，指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体，其中房屋建筑指有顶盖、梁柱、墙壁、基础以及能够形成内部空间，满足人们生产、居住、学习、公共活动需要的工程。

在建筑上用于混凝土现浇施工的模板本体支撑结构，普遍采用钢或木梁拼装成模板本体托架，利用钢或木杆搭建成脚手架构成托架支撑，并配合钢模板本体进行混凝土施工，目前的模板本体支撑架已经出现像钢性模板本体支撑组合结构这样的具有可伸缩性并且重复利用的全钢制支架，它由伸缩套管、螺杆和螺纹座组成，模板本体下端四侧设置有螺纹座，螺纹座为一个圆柱结构，内部中心位置设有螺纹孔，旋转伸缩套管，使得螺杆与螺纹座中心的螺纹孔互配，广泛适用于不同地貌或地质条件下的各种砼的浇筑中，存在的不足之处有：第一，模板本体多采用不锈铁，因其防锈性，使得其上端面与混凝土长期接触不易生锈，但是其抗压强度不高，尤其在模板本体上混凝土较多时，还是容易被压弯，第二，模板本体设计多为一块板状结构，中部多没有支撑结构，由于其上端面浇筑混凝土时，其中侧最容易弯折。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种房屋建筑工程用加固型支撑模板，以解决上述背景技术中提出模板本体抗压强度不高和中侧易弯折的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种房屋建筑工程用加固型支撑模板，包括模板本体，所述模板本体内包括锰钢层、钨钢层和高碳钢层，所述锰钢层、钨钢层和高碳钢层依次设置，所述模板本体的下端面均匀布设有圆柱，所述圆柱内设有内螺纹，所述模板本体的下端面中心位置装设有支撑杆，所述支撑杆的下端面装设有圆支撑板，所述圆支撑板和圆柱之间设有横杆。

优选的，所述高碳钢层的上端面粘接有聚四氟乙烯层。

优选的，所述圆柱的外壁四侧焊接有三角板，三角板的上端面焊接模板本体的下端。

优选的，所述三角板的材质为锰钢。

优选的，所述圆支撑板的外壁环形设有斜杆，斜杆的上端面与模板本体焊接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：第一，锰钢层和钨钢层自身强度高，具有耐折弯性，且抗压能力强，高碳钢层刚性高，不易弯折，使得模板本体抗压强度高，解决了模板本体抗压强度不高的问题，第二，通过四侧的三角板与圆柱的外壁连接，且上端连接模板本体的下端，可增加圆柱自身各个方向抗弯曲能力，保护圆柱与模板本体连接部位，通过横杆，将圆支撑板与四侧的圆柱连接呈一体，当模板本体中侧受到混凝土下压时，通过支撑杆将向下的压力反馈到圆支撑板上，通过四侧的圆柱的连接支撑，为模板本体中侧进行辅助支撑，增加模板本体中侧抗压能力，还解决了中侧易弯折的问题。

附图说明

图1为本实用新型的主视局部剖切示意图；

图2为本实用新型的仰视示意图；

图3为本实用新型的圆支撑板连接俯视示意图。

图中：1模板本体、2锰钢层、3钨钢层、4高碳钢层、5聚四氟乙烯层、6圆柱、7内螺纹、8三角板、9支撑杆、10圆支撑板、11横杆、12斜杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1，本实用新型提供一种技术方案：一种房屋建筑工程用加固型支撑模板，包括模板本体1，模板本体1内包含有锰钢层2、钨钢层3和高碳钢层4，模板本体1为一个方形板状结构，锰钢层2的上端面装设有钨钢层3，锰钢层2的厚度为2毫米，其上端面采用树脂胶粘接的方式连接钨钢层3的下端面，钨钢层3的厚度为2毫米，锰钢层2和钨钢层3自身强度高，具有耐折弯性，且抗压能力强，钨钢层3的上端面装设有高碳钢层4，钨钢层3的上端面采用树脂胶粘接的方式连接高碳钢层4的下端面，高碳钢层4的厚度为3毫米，碳含量为总体元素的5%，因而刚性高，不易弯折，高碳钢层4的上端面采用树脂胶粘接的方式连接聚四氟乙烯层5高的下端面，聚四氟乙烯层5厚度为2毫米，自身强度高，耐腐蚀，耐老化，长期与混凝土接触不易被腐蚀，更不会生锈，高碳钢层4的上端面粘接有聚四氟乙烯层5。

参阅图1、图2和图3，模板本体1的下端面均匀布设有圆柱6，模板本体1的下端面四侧采用焊接的方式连接圆柱6的上端面，圆柱6内设有内螺纹7，内螺纹7用于旋入模板本体支撑架上的螺杆，使得模板本体1与模板本体支撑架固定在一起，圆柱6的外壁四侧焊接有三角板8，通过四侧的三角板8与圆柱6的外壁连接，且上端连接模板本体1的下端，可增加圆柱6自身各个方向抗弯曲能力，保护圆柱6与模板本体1连接部位，三角板8的材质为锰钢，三角板8自身强度高，不易弯折，三角板8的上端面焊接模板本体1的下端，模板本体1的下端面中心位置装设有支撑杆9，模板本体1的下端面中心位置采用焊接的方式连接支撑杆9的上端面，支撑杆9的下端面装设有圆支撑板10，支撑杆9的下端面采用焊接的方式连接圆支撑板10的上端面中心位置，圆支撑板10为一个圆形板状结构，圆支撑板10的外缘环形装设有横杆11，圆支撑板10与横杆11为熔铸一体件，通过横杆11，将圆支撑板10与四侧的圆柱6连接呈一体，当模板本体1中侧受到混凝土下压时，通过支撑杆9将向下的压力反馈到圆支撑板10上，通过四侧的圆柱6的连接支撑，为模板本体1中侧进行辅助支撑，增加模板本体1中侧抗压能力，横杆11的外端连接圆柱6的外壁，圆支撑板10的外壁环形设有斜杆12，圆支撑板10与斜杆12为熔铸一体件，斜杆12环形分布，单个斜杆12与模板本体1和支撑杆9组成一个三角支撑结构，而斜杆12环形分布的数量为四个，因而可对模板本体1中心位置的外缘部有效力学支撑，进一步增强模板本体1抗压能力，斜杆12的上端面焊接模板本体1的下端。

本实用新型在具体实施时：锰钢层2和钨钢层3自身强度高，具有耐折弯性，且抗压能力强，高碳钢层4刚性高，不易弯折，聚四氟乙烯层5自身强度高，耐腐蚀，耐老化，长期与混凝土接触不易被腐蚀，更不会生锈，进而使得模板本体1抗压强度高，三角板8自身强度高，不易弯折，通过四侧的三角板8与圆柱6的外壁连接，且上端连接模板本体1的下端，可增加圆柱6自身各个方向抗弯曲能力，保护圆柱6与模板本体1连接部位，通过横杆11，将圆支撑板10与四侧的圆柱6连接呈一体，当模板本体1中侧受到混凝土下压时，通过支撑杆9将向下的压力反馈到圆支撑板10上，通过四侧的圆柱6的连接支撑，为模板本体1中侧进行辅助支撑，增加模板本体1中侧抗压能力，斜杆12环形分布，单个斜杆12与模板本体1和支撑杆9组成一个三角支撑结构，而斜杆12环形分布的数量为四个，因而可对模板本体1中心位置的外缘部有效力学支撑，进一步增强模板本体1抗压能力，进而使得模板本体1中侧不易弯折。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920002698.9

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:23(黑龙江)

授权编号:CN209837662U

授权时间:20191224

主分类号:E04G9/10

专利分类号:E04G9/10

范畴分类:36E;

申请人:时艳旭

第一申请人:时艳旭

申请人地址:157399 黑龙江省牡丹江市绥芬河市山城路阳光小区2号楼2单元202室

发明人:时艳旭

第一发明人:时艳旭

当前权利人:时艳旭

代理人:李恒

代理机构:61247

代理机构编号:西安汇智创想知识产权代理有限公司 61247

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/51282d0640212da7f20abc3b.html