# 结构计算理论论文_彭胜

导读:本文包含了结构计算理论论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:质点,力学,理论,扣件,脚手架,混凝土结构,结构。

### 结构计算理论论文文献综述

彭胜[1]（2019）在《震损型钢混凝土框架结构加固后抗震性能及设计计算理论研究》一文中研究指出型钢混凝土结构具有优良的抗震性能和耐久性能。遭受地震破损的建筑结构并不适宜整体推倒重建或盲目采用某种加固方法进行加固处理,加固不合理的结构或构件再次遭受地震作用造成灾害性破坏,容易导致建筑结构立即或逐渐倒塌,造成大量人员伤亡及经济损失。因此,针对震损型钢混凝土结构提出可靠的抗震加固方法以及对加固后结构抗震性能与抗剪承载力的研究十分必要。主要研究内容如下:(1)震损型钢混凝土框架柱和框架节点加固后抗震性能试验研究。基于现行规范,按缩尺1:2,设计并制作了10根框架柱模型和9个框架节点模型。分别采用碳纤维布和外包钢套对震损后的模型进行抗震加固。采用低周反复荷载试验方法研究了加固前后模型的抗震性能。获得了加固前后的模型在低周反复作用下的破坏模式、滞回曲线、骨架曲线、耗能、承载力退化、刚度退化及延性。对加固前后模型的抗震性能及加固效果进行了对比分析。(2)震损型钢混凝土框架结构外包钢套加固后抗震性能试验研究。基于现行规范,设计并制作了4榀1/3比例的两跨叁层型钢混凝土框架结构模型,通过低周反复荷载试验模拟地震下的损伤。对震损后的模型采用外包钢套加固,并对加固后模型再次进行低周反复荷载破坏试验。获得了加固前后的模型在低周反复作用下的滞回曲线、骨架曲线、延性系数、能量耗散系数、刚度退化及承载力退化,对加固前后模型的抗震性能进行了分析。(3)震损型钢混凝土结构加固后抗震性能的非线性有限元分析。通过损伤指标对震损程度量化,基于折减材料性能法,构建了损伤指标与各组成材料的关系式。采用ABAQUS有限元软件建立了叁维有限元分析模型,并与模型试验结果相比较,二者吻合较好。(4)震损型钢混凝土框架柱和框架节点加固后抗剪承载力分析。基于“桁架-拱”模型理论,建立了震损型钢混凝土柱加固后的抗剪承载力计算式;基于试验研究和有限元分析结果,进行了节点核心区受力及传力机理分析,确定了节点抗剪的各组成部分,建立了震损型钢混凝土节点加固后的抗剪承载力计算式,并与试验实测值相比较,二者吻合较好,表明该计算式是可行的。(本文来源于《武汉科技大学》期刊2019-05-24）

李正兵,黄平,杨玉川[2]（2018）在《高边坡脚手架结构计算理论与方法概述》一文中研究指出扣件式钢管脚手架在高边坡开挖支护施工中是最为重要的一种搭设方式,其优劣将直接影响工程的安全、经济、进度等。然而关于高边坡脚手架的结构计算却至今也没有统一的计算方法,特别是随着边坡工程逐渐高陡化及复杂化,超出已有的经验范围,需要提出更合理和更经济的脚手架结构计算理论和方法。结合当今研究的现状,对脚手架系统从单杆件计算到整体结构计算的理论进行详细的阐述及对比分析,并对脚手架的计算理论进行力学方面的探讨,对不同理论提供较为明确的计算简图和系统完整的分析和论证。通过对脚手架叁种整体结构模式:格构式体系、钢架结构、排架结构进行结构力学方面的对比分析以及相关力学的探讨,最终得出应尽量采用格构式体系来进行脚手架的设计和理论计算以及采用电算方法的发展前景,这对脚手架结构设计与计算具有一定的指导意义。(本文来源于《四川省水力发电工程学会2018年学术交流会暨“川云桂湘粤青”六省（区）施工技术交流会论文集》期刊2018-11-14）

尹泉,傅鹤林,刘运思,岳健,郭志广[3]（2018）在《肋梁-桩-锚支护结构锚索拉力计算理论模型及其应用》一文中研究指出肋梁-桩-锚支护结构有别于传统桩锚支护结构,前者在传统排桩上增设了竖向肋梁。为解决肋梁桩锚支护结构中锚索拉力计算问题,以变形协调理论为基础,根据肋梁、桩和锚索这3种支护结构在共点时水平位移相等,构建肋梁-桩-锚索共同支护作用下锚索拉力计算理论模型,并将该模型应用于某深基坑工程的锚索拉力计算。研究结果表明:基于该理论模型求解得到的锚索拉力小于传统桩锚支护结构锚索拉力,与工程实际结果更加接近;由于有肋梁存在,支护结构整体刚度提高,支护结构的受力分布更加合理,锚索内力更小,节约了工程造价,同时提高了支护结构的整体稳定性。(本文来源于《中南大学学报(自然科学版)》期刊2018年09期）

刘灿[4]（2017）在《混凝土结构裂缝宽度计算理论研究现状》一文中研究指出混凝土结构裂缝开展对钢筋锈蚀及混凝土耐久性有重要影响。本文探讨了裂缝成因及影响裂缝宽度的因素,并阐述了目前混凝土结构裂缝宽度计算理论的研究进展和裂缝控制措施,展望了未来裂缝研究的方向。(本文来源于《建材与装饰》期刊2017年34期）

李正兵,杨玉川,黄平[5]（2017）在《高边坡脚手架结构计算理论与方法概述》一文中研究指出关于高边坡脚手架的结构计算却至今没有统一的计算方法,为此,结合当今研究的现状,对脚手架系统从单杆件计算到整体结构计算的理论进行详细的阐述及对比分析,并对脚手架的计算理论进行力学方面的探讨,对不同理论提供较为明确的计算简图和系统完整的分析和论证。通过对脚手架格构式体系、刚架结构、排架结构叁种整体结构模式进行结构力学方面的对比分析以及相关力学的探讨,最终得出应尽量采用格构式体系进行脚手架设计和理论计算,并且提出采用电算方法是脚手架结构设计与计算的发展前景。(本文来源于《水力发电》期刊2017年07期）

马开强[6]（2017）在《基于模块化方法的高层建筑斜交网格筒结构抗侧刚度计算理论研究》一文中研究指出随着经济的发展与兴盛,为满足建筑行业得需要,现代建筑对结构高度与造型的要求也越来越高,这促使了一些新型建筑结构体系的出现。高层建筑斜交网格筒结构是一种新型的高层结构体系,它具有强大的抗侧刚度与灵活的平面形状布置,可较高效率地实现各种优美的造型,满足了现代建筑追求高度与美观的双重需求,被广泛应用于建造现代高层建筑。目前针对斜交网格筒结构抗侧刚度研究多是基于矩形平面的斜交网格筒,而对任意多边形斜交网格筒抗侧刚度的理论研究尚不完善,需要对任意多边形平面的斜交网格筒结构抗侧刚度理论计算方法进行研究。本文首先定义了模块化方法在斜交网格筒结构理论计算中的基本概念,将斜交网格筒结构沿高度方向分为多个模块,以模块为基础对斜交网格筒结构展开理论研究。通过假定斜交网格筒结构斜柱只受轴向力作用,从理论上提出了适用于任意正多边形平面的斜交网格筒结构抗侧刚度计算模型;采用模块化方法得出了结构侧移的计算公式,通过有限元方法验证了模块化方法与抗侧刚度计算模型的准确性。采用有限元方法进行参数分析,对模块化方法计算斜交网格筒结构侧移结果的误差进行了分析,探讨了斜柱端部弯矩,刚性楼板假定和模块数量叁者对结构侧移的理论计算结果的影响规律。基于模块化方法与等材料原则,以结构顶点侧移作为参考指标,提出了斜交角度优选理论方法,通过有限元方法验证了其合理性;基于目标顶点位移设计方法,提出了任意正多边形斜交网格筒结构斜柱横截面初步设计方法,期望为工程上斜柱截面初步设计提供理论参考。(本文来源于《西南交通大学》期刊2017-04-01）

俞锋[7]（2015）在《索滑移分析的计算理论及其在索杆梁膜结构的应用研究》一文中研究指出索杆梁膜结构是一种依靠预应力产生刚度而成形的张力结构体系。此类结构的构件布置灵活,建筑造型丰富,自问世以来便以巧妙的构思、新颖的造型以及良好的经济效益等优点受到国内外学者的广泛关注。索作为该体系中最为活跃的组成部分,它和其余构件的连接方式也随着结构体系的不断创新而有了很大发展,无论是在施工成形阶段还是在使用过程中均存在连续索可自由滑移的情况。连续索滑移的索杆梁膜结构体系中,索的滑移和索杆梁膜结构的受力变形均是强非线性问题。本文利用有限质点法在结构非线性分析中的独特优势,在课题组已有研究成果的基础上,将有限质点法应用于具有连续滑移索的索杆梁膜结构分析中,通过理论推导提出了适用于有限质点法分析的滑移索单元,并以之作为基本分析手段,对具有连续滑移索的索杆梁膜结构的初始形态和应用性能展开研究。有限质点法是基于向量式固体力学提出的一种有别于传统有限元的新型数值方法。文中简要阐述了该方法的基本原理,包括空间离散的点值描述、时间离散的路径单元描述、控制方程求解、分析流程等概念。对索杆单元、空间梁单元和膜单元的内力求解过程进行了推导,得到构件单元对质点运动的约束力。采用调整质点受力和位移两种方式对结构的边界条件和特殊的质点运动约束条件进行处理。并通过数值算例验证算法的稳定性,为索杆梁膜结构的协同分析奠定基础。基于有限质点法提出一种适用于连续索滑移过程分析及平衡态求解的数值方法。推导了滑移索单元的内力求解公式,给出了滑移索单元对接触点作用力的计算方法,分析了接触点尺寸对滑移索单元内力求解的影响,根据是否考虑接触点尺寸分别制定了接触点和索单元接触关系的判定准则,并阐述了基于有限质点法的索滑移分析流程。根据接触点构造的不同建立两种考虑摩擦的接触点计算模型,并分别给出不同计算模型下的接触点力传递系数求解方法。根据滑移索单元经过接触点的数量,分别推导滑移索单元仅和一个接触点接触以及和多个接触点同时接触时的内力计算公式。结合结构试验模型,对考虑接触点摩擦的连续索张拉进行试验研究,探讨接触点摩擦对索张拉结果的影响。利用有限质点法在结构大变形分析中的优势,将其应用于考虑连续索滑移的索杆梁膜张力结构的初始形态分析上。根据索杆梁膜结构各自的特点,将研究对象分成索杆梁、索膜和索杆梁膜叁大类,分别给出切实可行的初始形态分析方法,并建立有限质点法找形找力分析的基本流程。通过数值算例分析来验证考虑连续索滑移的初始形态分析方法的正确性,并总结归纳出连续索滑移对索杆梁膜张力结构初始形态分析的影响。采用本文推导的滑移索单元从静力平衡和动力过程等方面对连续滑移索在索网结构、索膜结构以及索杆梁膜结构中的应用及滑移索对结构性能的影响进行研究。连续滑移索能通过滑移来保证连续索各索段的内力一致,有利于结构在非均布荷载作用下内力分布的均匀性。同时连续滑移索可以改变力的传递方向,引导力在结构内部的流动,优化力在结构内的分布。利用滑移索的这些优点,探讨连续滑移索在新型索杆梁膜结构形式中的可行应用。基于上述理论分析,利用面向对象的程序开发技术编写可考虑连续索滑移的索杆梁膜协同分析程序。该程序集前后处理和分析计算模块于一体,可方便的显示结构变形过程和分析结果,为本文的算例分析提供帮助。通过理论推导、数值计算、试验分析以及程序编制,验证了索滑移分析的有限质点法计算理论的可行性和合理性,进一步完善了有限质点法的理论体系,也给连续索的滑移分析以及索杆梁膜结构的协同分析提供了一种新的思路和求解方法,对连续滑移索在实际工程中的应用和推广具有一定的指导意义。(本文来源于《浙江大学》期刊2015-06-01）

戴志仁[8]（2015）在《盾构隧道衬砌结构计算理论研究》一文中研究指出目前广泛应用的盾构隧道衬砌结构计算方法中,衬砌结构单元长度划分和衬砌单元四周约束弹簧的作用形式比较随意;将地面超载直接施加在衬砌结构上,忽略了地面超载在应力转变过程中的折减。本文分析发现:(1)衬砌结构单元划分长度对结构内力计算结果影响不大,但相对精细的衬砌单元有利于得出更加准确的计算结果;(2)可采用水平与竖向弹簧取代法向与切向弹簧,实现与地勘报告相对应的弹簧参数取值;(3)地表超载可根据松弛土压力或塌落拱高度折减,并提出了相应的荷载折减系数,指出了超载对衬砌内力的影响与其荷载水平正相关;(4)明确了应根据局部超载作用范围及其与隧道间的相对位置关系,以及荷载在地层中的应力扩散角综合确定其对衬砌结构内力的具体影响,提出了不同范围局部超载作用下的衬砌结构附加荷载计算模型。(本文来源于《第十七届中国科协年会——分7 综合轨道交通体系学术沙龙论文集》期刊2015-05-23）

郑延丰[9]（2015）在《结构精细化分析的有限质点法计算理论研究》一文中研究指出空间结构计算理论经历了从简化方法到有限元法的过程,从以连续化理论为基础的“拟板解法”、“拟壳解法”等解析方法发展为通用有限单元法。但当前结构分析仍以宏观为主流,关注结构的整体受力性能,采用结构整体使用低维度杆／梁单元建模、局部关键节点采用实体单元分析的手段。这虽然基本满足了作为结构的整体分析设计需求,但忽视了截面的尺寸效应,也不能同步对复杂节点进行受力计算,无法获得结构的真实失效机理及承载力。为获得空间结构的真实受力性能,精细化分析十分必要,这也是近年来国内外学者关注的热点。本论文将采用一种新的数值分析方法——有限质点法对结构进行精细化,系统建立该方法的精细化计算理论。本论文详细介绍了精细化分析在国内外的研究现状,总结了叁种建模手段的优缺点,并对主要数值分析手段的精确性和稳定性进行了阐述。同时对有限质点法的发展、应用及特点作了深入研究,提出利用该方法进行精细化分析的优势及存在的关键科学问题,指出有限质点法精细化计算理论研究的重要性。阐述了有限质点法的基本理论,分别介绍了点值描述、途径单元描述、变形描述机制、控制方程式等基本概念,并给出了通用计算框架。详细推导了空间结构分析采用的各类单元的内力计算公式,包括宏观分析采用的梁单元及精细化分析采用的壳单元、实体单元,总体给出了本文的基本分析工具。利用有限质点法的高度可并行性,开展了该方法的并行加速研究。针对该方法在质点控制方程求解及单元内力计算上彼此独立的特性,在GPU(Graphics Processing Unit)硬件上研究该方法的并行,从数据存储、线程映射、质点内力集成、多线程存储及程序优化等方面实现了有限质点法的并行加速,可数十倍地提高梁单元、壳单元和实体单元的计算效率,为结构精细化分析提供了可靠的技术保障。针对精细化模型中的接触／摩擦行为,提出了基于有限质点法的模拟方法。建立空间单元格存储方式,通过全局搜索缩小点-面接触对的检测范围,在局部搜索中判定接触状态,使用防御节点法满足接触约束条件,从而精确地计算接触力及摩擦力,并在GPU硬件上实现接触算法的并行加速,大幅提高精细化接触行为的计算效率。算例表明该算法模拟壳单元的碰撞、实体单元的粘滞摩擦等行为时具有良好的精度与稳定性。提出了基于有限质点法的多尺度连接方法,实现了结构半精细化分析的手段。利用有限质点法以质点为基本元素和显式积分的特点,基于梁、壳等低维单元的平截面假定,将多尺度连接处的质点分为主质点和从质点,集成从质点的质量、质量惯性矩阵、力、力矩等物理量至主质点,求解主质点运动方程后,由位移约束条件求得从质点位移,从而实现不同维度单元的多尺度连接。算例表明该多尺度方法对梁-壳、梁-实体及壳-实体的连接是有效的,在几何非线性及动力问题中具有良好的精度及稳定性。提出了基于有限质点法的质点分布智能优化方法,实现了结构精细化模型中效率与精度的平衡。基于应力平滑及“Zienkiewicz-Zhu"法建立误差估计指标,实现应力屈服等损伤部位的智能判别与跟踪,通过母单元至子单元的分裂实现损伤部位网格与质点的加密,结合物理量传递等手段,可解决新旧质点和单元状态的继承与一致性问题。文中以静力问题、高度非线性屈曲等问题验证算法的鲁棒性。利用本论文建立的基于有限质点法的精细化计算理论,对典型焊接球节点平板网架展开了全过程分析与性能研究。通过缓慢加载及虚设阻尼的方法减少静力计算时间,获得了结构精细化模型的静力位移响应及应力分布。通过持续加载获得了结构精细模型的局部破坏情况及极限承载力。考察了在地震荷载作用下精细化结构的动力响应,捕捉了结构受力全过程。同时考察了节点壁厚对结构极限承载力、动力响应的影响。算例表明精细化分析时能得到宏观分析无法获得的结构性能与真实承载力。根据本文基于有限质点法的精细化计算理论,运用VC面向对象程序设计,开发了集前后处理及数值分析的可视化程序——结构精细化分析CAD(FASCAD),包括接触行为分析、多尺度连接分析、质点分布智能优化等核心模块,实现了精细化模型的建立及显示、结果显示、数据交互等功能。理论推导与大量数值算例表明,本文建立的有限质点法精细化计算理论具有良好的通用性和稳定性,可以作为结构精细化分析与性能研究的理论基础。同时论文还提出了今后待解决的关键问题。(本文来源于《浙江大学》期刊2015-04-10）

罗羽令[10]（2015）在《关于混凝土结构裂缝宽度的控制要求及计算理论》一文中研究指出文章浅述了混凝土结构裂缝产生原因和混凝土结构裂缝宽度的控制要求,在此基础之上,重点论述:混凝土结构产生过大裂缝带来的负面影响,混凝土结构正截面抗裂度和斜截面抗裂度计算理论,混凝土结构裂缝宽度的控制要求,得出了影响混凝土结构裂缝宽度大小的因素,提出部分解决方法。(本文来源于《江西建材》期刊2015年01期）

### 结构计算理论论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

扣件式钢管脚手架在高边坡开挖支护施工中是最为重要的一种搭设方式,其优劣将直接影响工程的安全、经济、进度等。然而关于高边坡脚手架的结构计算却至今也没有统一的计算方法,特别是随着边坡工程逐渐高陡化及复杂化,超出已有的经验范围,需要提出更合理和更经济的脚手架结构计算理论和方法。结合当今研究的现状,对脚手架系统从单杆件计算到整体结构计算的理论进行详细的阐述及对比分析,并对脚手架的计算理论进行力学方面的探讨,对不同理论提供较为明确的计算简图和系统完整的分析和论证。通过对脚手架叁种整体结构模式:格构式体系、钢架结构、排架结构进行结构力学方面的对比分析以及相关力学的探讨,最终得出应尽量采用格构式体系来进行脚手架的设计和理论计算以及采用电算方法的发展前景,这对脚手架结构设计与计算具有一定的指导意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 结构计算理论论文参考文献

[1].彭胜.震损型钢混凝土框架结构加固后抗震性能及设计计算理论研究[D].武汉科技大学.2019

[2].李正兵,黄平,杨玉川.高边坡脚手架结构计算理论与方法概述[C].四川省水力发电工程学会2018年学术交流会暨“川云桂湘粤青”六省（区）施工技术交流会论文集.2018

[3].尹泉,傅鹤林,刘运思,岳健,郭志广.肋梁-桩-锚支护结构锚索拉力计算理论模型及其应用[J].中南大学学报(自然科学版).2018

[4].刘灿.混凝土结构裂缝宽度计算理论研究现状[J].建材与装饰.2017

[5].李正兵,杨玉川,黄平.高边坡脚手架结构计算理论与方法概述[J].水力发电.2017

[6].马开强.基于模块化方法的高层建筑斜交网格筒结构抗侧刚度计算理论研究[D].西南交通大学.2017

[7].俞锋.索滑移分析的计算理论及其在索杆梁膜结构的应用研究[D].浙江大学.2015

[8].戴志仁.盾构隧道衬砌结构计算理论研究[C].第十七届中国科协年会——分7 综合轨道交通体系学术沙龙论文集.2015

[9].郑延丰.结构精细化分析的有限质点法计算理论研究[D].浙江大学.2015

[10].罗羽令.关于混凝土结构裂缝宽度的控制要求及计算理论[J].江西建材.2015

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/513c24194485c802298a432c.html