# 一种家庭装饰用木雕展示架论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种家庭装饰用木雕展示架，包括底座，所述底座的上表面在竖直方向上通过螺栓固定安装有第一连接杆，所述第一连接杆的内部开设有插槽，所述插槽中在竖直方向上滑动插接有第二连接杆，所述插槽的侧壁上旋合有手柄螺杆，所述手柄螺杆的端头止抵在所述第二连接杆上，所述第二连接杆上通过螺栓安装有多组卡箍，多组所述卡箍上均固定焊接有放置板，所述放置板水平设置，所述放置板上设置有凹槽。本实用新型方便对该展示架的高度进行调节，可适用于不同的空间，可根据所需要展示的木雕的数量和尺寸选择合适数量的放置板和调节放置板之间的距离，可满足不同的木雕的展示需求。

### 主设计要求

1.一种家庭装饰用木雕展示架，包括底座(1)，其特征在于：所述底座(1)的上表面在竖直方向上通过螺栓固定安装有第一连接杆(2)，所述第一连接杆(2)的内部开设有插槽(3)，所述插槽(3)中在竖直方向上滑动插接有第二连接杆(4)，所述插槽(3)的侧壁上旋合有手柄螺杆(5)，所述手柄螺杆(5)的端头止抵在所述第二连接杆(4)上；所述第二连接杆(4)上通过螺栓安装有多组卡箍(6)，多组所述卡箍(6)上均固定焊接有放置板(7)，所述放置板(7)水平设置，所述放置板(7)上设置有凹槽(8)。

### 设计方案

1.一种家庭装饰用木雕展示架，包括底座(1)，其特征在于：所述底座(1)的上表面在竖直方向上通过螺栓固定安装有第一连接杆(2)，所述第一连接杆(2)的内部开设有插槽(3)，所述插槽(3)中在竖直方向上滑动插接有第二连接杆(4)，所述插槽(3)的侧壁上旋合有手柄螺杆(5)，所述手柄螺杆(5)的端头止抵在所述第二连接杆(4)上；

所述第二连接杆(4)上通过螺栓安装有多组卡箍(6)，多组所述卡箍(6)上均固定焊接有放置板(7)，所述放置板(7)水平设置，所述放置板(7)上设置有凹槽(8)。

2.根据权利要求1所述的一种家庭装饰用木雕展示架，其特征在于：所述底座(1)的内部设置有配重块(9)，所述配重块(9)为铸铁块。

3.根据权利要求1所述的一种家庭装饰用木雕展示架，其特征在于：所述第一连接杆(2)和所述底座(1)上均焊接有铰接耳(10)，相对应的铰接耳(10)之间通过螺栓安装有加强杆(11)。

4.根据权利要求1所述的一种家庭装饰用木雕展示架，其特征在于：所述第二连接杆(4)为中空结构。

5.根据权利要求1所述的一种家庭装饰用木雕展示架，其特征在于：所述第二连接杆(4)的顶端固定焊接有吊环(12)。

6.根据权利要求1所述的一种家庭装饰用木雕展示架，其特征在于：所述底座(1)的底部固定有支撑脚(13)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及家具技术领域，具体为一种家庭装饰用木雕展示架。

背景技术

家具是指人类维持正常生活、从事生产实践和开展社会活动必不可少的器具设施大类。家具也跟随时代的脚步不断发展创新，到如今门类繁多，用料各异，品种齐全，用途不一，是建立工作生活空间的重要基础。

木雕是雕塑的一种，在我们国家常常被称为“民间工艺”。木雕可以分为立体圆雕、根雕、浮雕三大类。木雕是从木工中分离出来的一个工种，在我们国家的工种分类中为“精细木工”。

以雕刻材料分类的民间美术品种。一般选用质地细密坚韧，不易变形的树种如楠木、紫檀、樟木、柏木、银杏、沉香、红木、龙眼等。采用自然形态的树根雕刻艺术品则为“树根雕刻”。木雕有圆雕、浮雕、镂雕或几种技法并用。有的还涂色施彩用以保护木质和美化。

现在家庭中常使用展示架对木雕进行展示，然而现有的展示架大都是固定的，高度不能进行调节，对于不同的空间适用性较差，且不能很好地满足不同尺寸的木雕的展示需求。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种家庭装饰用木雕展示架，方便对该展示架的高度进行调节，可适用于不同的空间，可根据所需要展示的木雕的数量和尺寸选择合适数量的放置板和调节放置板之间的距离，可满足不同的木雕的展示需求，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种家庭装饰用木雕展示架，包括底座，所述底座的上表面在竖直方向上通过螺栓固定安装有第一连接杆，所述第一连接杆的内部开设有插槽，所述插槽中在竖直方向上滑动插接有第二连接杆，所述插槽的侧壁上旋合有手柄螺杆，所述手柄螺杆的端头止抵在所述第二连接杆上；

所述第二连接杆上通过螺栓安装有多组卡箍，多组所述卡箍上均固定焊接有放置板，所述放置板水平设置，所述放置板上设置有凹槽。

具体的，所述底座的内部设置有配重块，所述配重块为铸铁块。

具体的，所述第一连接杆和所述底座上均焊接有铰接耳，相对应的铰接耳之间通过螺栓安装有加强杆。

具体的，所述第二连接杆为中空结构。

具体的，所述第二连接杆的顶端固定焊接有吊环。

具体的，所述底座的底部固定有支撑脚。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、通过调节第二连接杆插入第一连接杆内的插槽的长度，进而调节第二连接杆的顶端高度，方便对该展示架的高度进行调节，可适用于不同的空间；

2、通过卡箍将放置板固定在第二连接杆上，方便放置板的拆装，可根据所需要展示的木雕的数量和尺寸选择合适数量的放置板和调节放置板之间的距离，可满足不同的木雕的展示需求。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的剖视示意图；

图3为本实用新型的放置板的结构示意图。

图中：1、底座；2、第一连接杆；3、插槽；4、第二连接杆；5、手柄螺杆；6、卡箍；7、放置板；8、凹槽；9、配重块；10、铰接耳；11、加强杆；12、吊环；13、支撑脚。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种家庭装饰用木雕展示架，包括底座1，所述底座1的上表面在竖直方向上通过螺栓固定安装有第一连接杆2，所述第一连接杆2的内部开设有插槽3，所述插槽3中在竖直方向上滑动插接有第二连接杆4，所述插槽3的侧壁上旋合有手柄螺杆5，所述手柄螺杆5的端头止抵在所述第二连接杆4上，通过调节第二连接杆4插入第一连接杆2内的插槽3的长度，进而调节第二连接杆4的顶端高度，方便对该展示架的高度进行调节，可适用于不同的空间。

所述第二连接杆4上通过螺栓安装有多组卡箍6，多组所述卡箍6上均固定焊接有放置板7，所述放置板7水平设置，所述放置板7上设置有凹槽8，通过卡箍6将放置板7固定在第二连接杆4上，方便放置板7的拆装，可根据所需要展示的木雕的数量和尺寸选择合适数量的放置板7和调节放置板7之间的距离，可满足不同的木雕的展示需求。

具体的，所述底座1的内部设置有配重块9，所述配重块9为铸铁块，铸铁材质的配重块9重量重，可使得该底座1具备良好的稳定性，进一步提升该展示架的稳定性。

具体的，所述第一连接杆2和所述底座1上均焊接有铰接耳10，相对应的铰接耳10之间通过螺栓安装有加强杆11，加强杆11可增强底座1和第一连接杆2之间的连接强度，且通过铰接耳10和螺栓进行安装，方便进行安装和拆卸。

具体的，所述第二连接杆4为中空结构，可减少第二连接杆4的重量，进而减轻该展示架的重量。

具体的，所述第二连接杆4的顶端固定焊接有吊环12，吊环12可将该展示架吊挂起来。

具体的，所述底座1的底部固定有支撑脚13，支撑脚13可将该展示架支撑起来，避免底座1长时间与地面接触。

结构原理：使用时，根据木雕的数量和尺寸选择合适数量的放置板7，再将多组放置板7调节到合适的距离，然后再根据所展示的空间高度，通过调节第二连接杆4插入第一连接杆2内的插槽3的长度，进而调节第二连接杆4的顶端高度，将第二连接杆4调节到合适的高度，即可将木雕放置到该展示架的放置板7上的凹槽8中。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920291335.1

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209733256U

授权时间:20191206

主分类号:A47F5/06

专利分类号:A47F5/06

范畴分类:34C;

申请人:长泰县永恒家具有限公司

第一申请人:长泰县永恒家具有限公司

申请人地址:363000 福建省漳州市长泰县武安镇崇文花园9幢907号

发明人:杨毕武

第一发明人:杨毕武

当前权利人:长泰县永恒家具有限公司

代理人:卢富华

代理机构:11369

代理机构编号:北京远大卓悦知识产权代理事务所(普通合伙) 11369

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/515f31b7bb8f6cf25d48e7c9.html