# 一种带有定频型热泵节能系统的电柜空调器论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种带有定频型热泵节能系统的电柜空调器，包括外壳，所述外壳的内部固定连接有热泵空调，所述出风口的内表面转动连接有横向叶片和纵向叶片，所述电动机的输出轴固定连接有椭圆轮，所述出风口的顶部固定连接有拉丝，所述拉丝的表面与椭圆轮的表面滑动连接，所述电动机的底部固定连接有定滑轮一，所述纵向叶片的顶部固定连接有固定块，所述固定块的右端固定连接有定滑轮二，所述拉丝的表面固定连接有与纵固定块和横向叶片对应的挡块。本实用新型利用地埋管地源热泵技术散热，增加了散热速度，从而达到节能的效果，通过不停变换风向对电柜内部散热，使散热速度快，从而达到了均匀散热且节能的效果。

### 主设计要求

1.一种带有定频型热泵节能系统的电柜空调器，包括外壳（1），所述外壳（1）的表面开设有出风口（2），其特征在于：所述外壳（1）的内部固定连接有热泵空调（3）；所述出风口（2）的内表面转动连接有横向叶片（4）和纵向叶片（5），所述横向叶片（4）位于纵向叶片（5）的前面，所述出风口（2）上靠近其顶部的内表面固定有电动机（6），所述电动机（6）的输出轴固定连接有椭圆轮（7），所述出风口（2）的顶部固定连接有拉丝（8），所述拉丝（8）的表面与椭圆轮（7）的表面滑动连接，所述电动机（6）的底部固定连接有定滑轮一（9），所述定滑轮一（9）的表面与拉丝（8）的表面滑动连接，所述纵向叶片（5）的顶部固定连接有固定块（10），所述固定块（10）的表面和横向叶片（4）的右端开设有通孔（11），所述固定块（10）的右端固定连接有定滑轮二（12），所述拉丝（8）的表面与通孔（11）的内表面滑动连接，所述拉丝（8）的表面与定滑轮二（12）的表面滑动连接，所述拉丝（8）的表面固定连接有与纵固定块（10）和横向叶片（4）对应的挡块（13），且每个固定块（10）和横向叶片（4）的两侧均与挡块（13）的表面搭接，所述拉丝（8）的底部固定连接有重物（14）。

### 设计方案

1.一种带有定频型热泵节能系统的电柜空调器，包括外壳（1），所述外壳（1）的表面开设有出风口（2），其特征在于：所述外壳（1）的内部固定连接有热泵空调（3）；

所述出风口（2）的内表面转动连接有横向叶片（4）和纵向叶片（5），所述横向叶片（4）位于纵向叶片（5）的前面，所述出风口（2）上靠近其顶部的内表面固定有电动机（6），所述电动机（6）的输出轴固定连接有椭圆轮（7），所述出风口（2）的顶部固定连接有拉丝（8），所述拉丝（8）的表面与椭圆轮（7）的表面滑动连接，所述电动机（6）的底部固定连接有定滑轮一（9），所述定滑轮一（9）的表面与拉丝（8）的表面滑动连接，所述纵向叶片（5）的顶部固定连接有固定块（10），所述固定块（10）的表面和横向叶片（4）的右端开设有通孔（11），所述固定块（10）的右端固定连接有定滑轮二（12），所述拉丝（8）的表面与通孔（11）的内表面滑动连接，所述拉丝（8）的表面与定滑轮二（12）的表面滑动连接，所述拉丝（8）的表面固定连接有与纵固定块（10）和横向叶片（4）对应的挡块（13），且每个固定块（10）和横向叶片（4）的两侧均与挡块（13）的表面搭接，所述拉丝（8）的底部固定连接有重物（14）。

2.根据权利要求1所述的一种带有定频型热泵节能系统的电柜空调器，其特征在于：所述电动机（6）上固定安装有控制器（15），所述控制器（15）与电动机（6）电性连接。

3.根据权利要求1所述的一种带有定频型热泵节能系统的电柜空调器，其特征在于：所述定滑轮一（9）和定滑轮二（12）的表面开设有拉丝槽（16），所述拉丝槽（16）的内表面与拉丝（8）的表面滑动连接。

4.根据权利要求1所述的一种带有定频型热泵节能系统的电柜空调器，其特征在于：所述重物（14）的底部固定连接有拉簧（17），所述拉簧（17）的底部固定连接在出风口（2）的底部。

5.根据权利要求1所述的一种带有定频型热泵节能系统的电柜空调器，其特征在于：所述纵向叶片（5）和横向叶片（4）的宽度与厚度相等。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电柜空调技术领域，具体为一种带有定频型热泵节能系统的电柜空调器。

背景技术

电柜空调又叫:机柜空调，工业空调，机床空调，基站空调，是专门针对通讯领域应用而设计的，如解决户外通信机柜、无线户外柜基站、蓄电池机柜等散热问题。主要用于带走电气元件消耗电能发出的热量，为各类机柜内部提供了理想的温湿度环境，同时隔离了外界环境中的灰尘、腐蚀性气体，延长电气元件的使用寿命，提高机器系统运行可靠性。产品适用于电气控制箱、通讯、通信设备、数据处理箱以及重电机设备控制箱等，但是现有技术中的电柜空调器大多说采用空调内机吸热与空调外机散热，来实现对电柜空调器降温的效果，这样降温速度慢，对周边环境造成影响，且在对电柜降温时，风向难以改变，使降温不够均匀，降温速度慢，效果差，造成耗电量大，因此需要改进。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种带有定频型热泵节能系统的电柜空调器，具备了利用地埋管地源热泵技术散热节能且风向可调的优点，解决了现有技术中散热效果差且耗电量大的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种带有定频型热泵节能系统的电柜空调器，包括外壳，所述外壳的表面开设有出风口，所述外壳的内部固定连接有热泵空调。

所述出风口的内表面转动连接有横向叶片和纵向叶片，所述横向叶片位于纵向叶片的前面，所述出风口上靠近其顶部的内表面固定有电动机，所述电动机的输出轴固定连接有椭圆轮，所述出风口的顶部固定连接有拉丝，所述拉丝的表面与椭圆轮的表面滑动连接，所述电动机的底部固定连接有定滑轮一，所述定滑轮一的表面与拉丝的表面滑动连接，所述纵向叶片的顶部固定连接有固定块，所述固定块的表面和横向叶片的右端开设有通孔，所述固定块的右端固定连接有定滑轮二，所述拉丝的表面与通孔的内表面滑动连接，所述拉丝的表面与定滑轮二的表面滑动连接，所述拉丝的表面固定连接有与纵固定块和横向叶片对应的挡块，且每个固定块和横向叶片的两侧均与挡块的表面搭接，所述拉丝的底部固定连接有重物。

优选的，所述电动机上固定安装有控制器，所述控制器与电动机电性连接。

优选的，所述定滑轮一和定滑轮二的表面开设有拉丝槽，所述拉丝槽的内表面与拉丝的表面滑动连接。

优选的，所述重物的底部固定连接有拉簧，所述拉簧的底部固定连接在出风口的底部。

优选的，所述纵向叶片和横向叶片的宽度与厚度相等。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

一、本实用新型通过将纵向叶片和横向叶片的宽度和厚度相等，在将热泵空调内部吹出的风换向时，将风分割的更加均匀，从而达到将均匀降温的效果,通过在定滑轮一和定滑轮的表面开设拉丝槽，达到了防止拉丝在滑动的过程中定滑轮一和定滑轮二表面的效果，通过在重物的底部固定连接拉簧，增大了重物拉动拉丝的拉力，从而达到便于拉动拉丝的效果，防止拉丝在移动的过程中卡住。

二、本实用新型通过利用地埋管地源热泵技术给电柜内部降温，起到了合理利用地表温度，节约能源的效果，热泵空调启动的同时，控制器使电动机转动，电动机带动椭圆轮转动，椭圆轮挤压拉丝，从而使拉丝的整体移动，拉丝带动重物向上移动，在向上移动的过程中，拉丝通过挡块带动纵向叶片逆时针转动，从而使风向向左吹， 挡块带动横向叶片逆时针转动，从而使风向在向左吹的同时向上吹，当椭圆轮由短半径的表面变为长半径的表面时，重物带动拉丝向下移动，通过上述结构之间的配合使风向变为向右吹的同时向下吹，从而达到将从热泵空调吹出的风均匀吹向电柜的内部，从而达到对电柜内部快速降温且节约能源的效果。

附图说明

图1为本实用新型正视图结构示意图；

图2为图1中A处的放大示意图；

图3为本实用新型侧视图的结构示意图

图4为图3中B处的放大示意图；

图5为本实用新型电路连接图。

图中：1-外壳、2-出风口、3-热泵空调、4-横向叶片、5-纵向叶片、6-电动机、7-椭圆轮、8-拉丝、9-定滑轮一、10-固定块、11-通孔、12-定滑轮二、13-挡块、14-重物、15-控制器、16-拉丝槽、17-拉簧。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1至图5，本实用新型提供一种技术方案：一种带有定频型热泵节能系统的电柜空调器，包括外壳1，外壳1在本实用新型中起到保护和支撑该热泵空调3的效果，外壳1的表面开设有出风口2，热泵空调3通过出风口2将调节温度的风吹向电柜的内部，外壳1的内部固定连接有热泵空调3，热泵空调3是利用地表土壤和水体所储藏的太阳能资源作为冷热源，无燃烧，无排烟，无废弃物，无污染，是一种清洁环保的利用可再生资源的一种技术，该热泵空调3采用地埋管地源热泵技术，包括压缩机、毛细管。蒸发器制冷剂、地埋管散热器和风扇等组成，工作时压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的液态制冷剂，然后送到地埋管散热后成为常温高压的液态制冷剂，然后到毛细管，进入蒸发器，由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大，压力减小，液态的制冷剂就会汽化，变成气态低温的制冷剂，从而吸收大量的热量，蒸发器就会变冷，然后风扇将电柜内部的空气从蒸发器中吹过，所以热泵空调3吹出来的就是冷风，起到对电柜内部降温的效果。

请参阅图1至图5，出风口2的内表面转动连接有横向叶片4和纵向叶片5，当横向叶片4和纵向叶片5转动时，会改变风向，从而达到均匀对电柜内部降温的效果，纵向叶片5和横向叶片4的宽度与厚度相等，通过将纵向叶片5和横向叶片4的宽度和厚度相等，在将热泵空调3内部吹出的风换向时，将风分割的更加均匀，从而达到将均匀降温的效果，横向叶片4位于纵向叶片5的前面，出风口2上靠近其顶部的内表面固定有电动机6，电动机6为本技术领域驱动装置，且与控制器15电信连接，为本实用新型提供动力，电动机6上固定安装有控制器15，控制器15在本实用新型中起到控制电动机6通断电的作用，控制器15与热泵空调3和电动机6电性连接，电动机6的输出轴固定连接有椭圆轮7，当电动机6转动时，电动机6带动椭圆轮7转动，椭圆轮7挤压拉丝8，从而使拉丝8的整体移动，拉丝8带动重物14向上移动，在向上移动的过程中，拉丝8通过挡块13带动纵向叶片5逆时针转动，从而使风向向左吹，挡块13带动横向叶片4逆时针转动，从而使风向在向左吹的同时向上吹，当椭圆轮7由短半径的表面变为长半径的表面时，重物14带动拉丝8向下移动，通过上述结构之间的配合使风向变为向右吹的同时向下吹，从而达到将从热泵空调3吹出的风均匀吹向电柜的内部，从而达到对电柜内部快速降温的效果，椭圆轮7、定滑轮一9和定滑轮二12的表面开设有拉丝槽16，拉丝槽16的内表面与拉丝8的表面滑动连接，通过在定滑轮一9和定滑轮二12的表面开设拉丝槽16，达到了防止拉丝8在滑动的过程中定滑轮一9和定滑轮二12表面的效果，出风口2的顶部固定连接有拉丝8，拉丝8通过挡块13带动纵向叶片5和横向叶片4转动，拉丝8的表面与椭圆轮7的表面滑动连接，电动机6的底部固定连接有定滑轮一9，定滑轮一9使拉丝8的运动方向有竖直方向变为水平方向，定滑轮一9的表面与拉丝8的表面滑动连接，纵向叶片5的顶部固定连接有固定块10，拉丝8通过挡块13带动固定块10以纵向叶片5的轴心转动，固定块10带动纵向叶片5以其轴心转动，从而使风向向左或者向右吹，固定块10的表面和横向叶片4的右端开设有通孔11，拉丝8滑动连接在通孔11的内表面上，固定块10的右端固定连接有定滑轮二12，定滑轮二12将拉丝8由水平方向移动变为竖直方向移动，拉丝8的表面与通孔11的内表面滑动连接，拉丝8的表面与定滑轮二12的表面滑动连接，拉丝8的表面固定连接有与纵固定块10和横向叶片4对应的挡块13，当拉丝8移动时，拉丝8带动挡块13移动，从而使横向叶片4和纵向叶片5逆时针或者顺时针转动，从而达到改变风向的效果，从而对电柜内部快速降温，且每个固定块10和横向叶片4的两侧均与挡块13的表面搭接，拉丝8的底部固定连接有重物14，重物14在地心引力的作用下给拉丝8一个向下的力，为拉丝8向下移动提供动力，重物14的底部固定连接有拉簧17，拉簧17的底部固定连接在出风口2的底部，通过在重物14的底部固定连接拉簧17，增大了重物14拉动拉丝8的拉力，从而达到便于拉动拉丝8的效果，防止拉丝8在移动的过程中卡住。

工作原理：该带有定频型热泵节能系统的电柜空调器使用时，当电柜内部温度变化到超出额定值时，控制器15带动热泵空调3启动，这时压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的液态制冷剂，然后送到地埋管散热后成为常温高压的液态制冷剂，然后到毛细管，进入蒸发器，由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大，压力减小，液态的制冷剂就会汽化，变成气态低温的制冷剂，从而吸收大量的热量，蒸发器就会变冷，然后风扇将电柜内部的空气从蒸发器中吹过，所以热泵空调3吹出来的就是冷风，起到对电柜内部降温的效果，在热泵空调3启动的同时，控制器15使电动机6转动，电动机6带动椭圆轮7转动，椭圆轮7挤压拉丝8，从而使拉丝8的整体移动，拉丝8带动重物14向上移动，在向上移动的过程中，拉丝8通过挡块13带动纵向叶片5逆时针转动，从而使风向向左吹， 挡块13带动横向叶片4逆时针转动，从而使风向在向左吹的同时向上吹，当椭圆轮7由短半径的表面变为长半径的表面时，重物14带动拉丝8向下移动，通过上述结构之间的配合使风向变为向右吹的同时向下吹，从而达到将从热泵空调3吹出的风均匀吹向电柜的内部，从而达到对电柜内部快速降温的效果。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920293322.8

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209623011U

授权时间:20191112

主分类号:F24F 5/00

专利分类号:F24F5/00;F24F13/08;H05K7/20

范畴分类:35C;

申请人:深圳市新良科技有限公司

第一申请人:深圳市新良科技有限公司

申请人地址:518101广东省深圳市宝安区石岩街道石环路204号至诚科技园5楼28号

发明人:蒋良叶;唐新君

第一发明人:蒋良叶

当前权利人:深圳市新良科技有限公司

代理人:李静

代理机构:11548

代理机构编号:北京华仲龙腾专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/518633f67c35df34494577e0.html