# 地下室外墙提前回填土方法浅析

李云峰

中建二局第三建筑工程有限公司湖北武汉430000

摘要：随着建设工程行业的发展，新建工程一般都带有一层至多层地下室，主楼与地下室之间、主楼与裙楼之间、大面积地下室内部会设置大量后浇带，后浇带分为温度后浇带、沉降后浇带、伸缩后浇带，以防止混凝土结构由于温度变化、沉降变化、伸缩变化可能产生的有害裂缝，按设计及规范要求，后浇带需在基础底板、墙、顶板留设，温度后浇带、伸缩后浇带一般设计要求两侧混凝土浇筑完成60天后方可封闭，沉降后浇带需待建筑物沉降稳定后方可封闭。

关键词：后浇带、预制盖板、回填土

由于场地狭窄，建设单位为节约成本，地下室采用放坡开挖，结构施工期间，后浇带无法提前封闭，后浇带封闭滞后，导致肥槽无法回填土形成道路，影响场内交通运输，造成原材料、半成品等多次转运，影响整个场平布置及施工部署，影响施工效率。

本文将以汉阳纽宾凯国际社区-锦城K10高层住宅项目为例，介绍了一种先进行地下室外墙回填土施工后进行地下室外墙后浇带封闭施工的方法。

1.工程简介

汉阳纽宾凯国际社区-锦城K10地块项目，位于湖北省武汉市汉阳区芳草路以东、四新北路以南，总建筑面积55.4万㎡，占地面积11.3万㎡，共建设1栋多层、20栋高层、4栋超高层建筑，最高144m。

本工程地下室1层，地下室建筑面积9.1万㎡，地下室层高3.6m，底板厚度400mm，东西向长度为295m，南北向长度为407m，地下室外墙共设置21条沉降后浇带和17条伸缩后浇带，后浇带宽度800mm。如下图所示：

本工程为住宅小区，地下室占地面积大，根据甲方开发进度要求，主楼需提前达到销售节点、车库跟随施工，地下室采用放坡开挖，底板底标高-5.6m，局部地下室距离红线仅6m多，按设计要求放坡开挖完之后，只剩2m，无法行驶车辆。

地下室外墙提前回填土硬化作为施工临时道路，从而加快钢筋、混凝土等主材的运输畅通，达到加快施工进度、降低施工成本的目的。

2.施工工艺

预制盖板→后浇带两侧修平→预制盖板的安装与固定→表面处理→地下室外墙防水及防水保护层施工→回填土→后浇带封闭。

3.施工方法

3.1预制盖板

盖板采用钢筋混凝土预制，盖板每块大小为1200×600×60mm，混凝土采用C25混凝土，盖板长方向配置4C12@160，短方向配置7C12@170，每块盖板设置4根A10吊环，吊环与受力筋采用双面焊接，焊接长度≥50cm。详见下图：

3.2后浇带两侧修平

需提前封闭的后浇带两侧地下室外墙混凝土表面毛刺、木屑等杂物需清理干净，后浇带两侧的止水螺杆需剔凿并填防水砂浆，表面施工聚氨酯防水附加层，以保证地下室后浇带两侧外墙与盖板能很好的贴合。

3.3预制盖板的安装和固定

后浇带两侧处理完成之后方可安装预制盖板，预制盖板采用A10钢筋进行固定，固定钢筋一端做成弯钩钩住盖板吊钩，另一端采用人工弯钩钩住外墙后浇带钢筋进行固定。每块盖板边涂抹10cm宽、1cm厚的M7.5的水泥砂浆使盖板与地下室外墙更好的贴合，上下两块盖板之间铺一层8mm厚的M7.5水泥砂浆。盖板每安装一块固定一块，避免安装后未固定滑落造成安全事故。详见下图：

3.4表面处理

盖板安装固定待水泥砂浆终凝后铲除挤压出来的水泥砂浆，按要求剔凿、填充地下室止水螺杆孔，地下室外墙阴阳角、穿墙管根等部位采用水泥砂浆施工圆弧，地下室外墙面清理干净。

3.5地下室外墙防水及防水保护层施工

按设计要求施工地下室外墙防水，防水材料复试合格后方可进行施工。先施工阴阳角、管根等部位的防水附加层，后大面积施工地下室外墙防水。防水保护层采用600×300×100mm的加气块砌筑防水保护墙，每天砌筑不超过1.5m。

3.6回填土

回填土按设计要求进行回填，土料采用粘性土，土料中的碎石、砖块、大土块、腐殖物等杂物应提前清理，压实系数0.94，每层回填厚度为300mm，每层夯实做土工试验，直至回填至地下室顶板标高下300mm处，回填完成后进行道路硬化及场地布置。

3.7后浇带封闭

当后浇带达到设计及规范要求可封闭条件后方可进行封闭，外墙后浇带部位止水螺杆一端提前与预制盖板吊环焊接固定，另一端待地下室外墙后浇带内侧模板安装后采用钢管、木方、山型卡等予以固定。外墙后浇带封模之前，后浇带两侧混凝土需剔凿露出坚硬的石子并采用高压水清洗干净，混凝土采用高一标号的微膨胀防水混凝土，混凝土浇筑前模板先湿润，采用溜槽进行混凝土浇筑防止混凝土离析，混凝土浇筑采用插入式振捣器振捣密实。

4.实际效果

纽宾凯K10地块地下室外墙后浇带最后一处按以上方法先回填土后封闭后浇带施工至今有2年半时间，所有外墙后浇带至今无渗漏，通过以上处理措施所有楼均达到甲方销售节点要求。

5.总结与思考

地下室外墙后浇带提前封闭，解决了后浇带混凝土封闭之前外墙回填土问题，为施工创造了良好的条件，加快了施工进度，缩短了施工周期，减少了场内材料周转费用，取得了一定的经济效益。

参考文献:

[1]田金城.地下室顶板沉降后浇带提前封闭技术.施工技术,2009,12:38.

[2]《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/51ce480f329ed76870ec9caa.html