# 民用建筑电气设计中智能消防应急照明系统的应用分析吴正强

吴正强

浙江乔兴科技有限公司浙江湖州313000

摘要：消防应急照明系统是建筑工程电气设计中不可或缺的重要部分，主要承担着的消防的应急功能。火灾发生时，会影响电力系统的正常工作，也就会使得建筑工程内部的照明效果不够理想，会导致消防安全疏散的时间和准确性受到影响，也就会导致人群中出现的盲目逃生的情况，甚至可能会导致摔伤或是踩踏等现象，严重影响消防安全疏散质量。通过智能消防应急照明系统在民用建筑电气设计中的应用，可以使得民用建筑的安全疏散水平得到提升，缩短疏散时间，避免照明不良导致的安全事故。强化对智能消防应急照明系统的分析和解读，全面的应用民用建筑中，进一步推动民用建筑安全性和服务性，保障人们的生命安全，为人们营造一个健康、安全的生活空间。

关键词：民用建筑；电气设计；智能消防；应急；照明系统；应用

1传统型消防应急照明系统与智能型系统的对比

1.1传统应急照明存在的问题

传统的消防应急照明通常情况下，并不是集中控制的独立的供电系统，是非常独立的灯具。如今随着建筑快速发展，传统型的应急照明系统已无法满足疏散人员以及管理上的要求，主要存在以下问题。（1）消防应急的灯具如果因为没有报警信号导致故障发生时，就会有报警不及时性，当民用建筑就会有火灾出现时，导致设施成为摆设。（2）因为应急灯电压是220V，并不知道灯具是否绝缘，如果有漏电的现象发生，就会引起人员因为触电导致死亡，当利用消防系统时消防人员会因为迸溅的消防水而受到伤害。（3）有火灾发生就会有烟雾大量地出现相关的人员就会在视线上受到阻碍，逃生的人群因此受到影响，因为其标志灯会受到影响。（4）由于需要定期更换或维护灯具，因为灯具里的电池都是独立的，导致工作量的加大，而且浪费能源。

1.2应急照明系统智能化设计的优势

（1）安全性。利用智能应急照明疏散系统在火灾发生时进行疏散，要依据就近原则，结合实际情况。对于特殊情况，为免进入危险地带要绕远路，优化疏散道路，使其安全疏散。（2）准确性。在现场，为免因灯具故障引起问题，智能应急照明系统可统一调控每种灯具，以使逃生得到有效指引。（3）迅速性。一部分人因为当火灾发生时，因为心中非常恐惧以及紧张，就会对方向没有辨识能力，当有光传向到眼前就会顺着光的方向前进，这就是向光性；有人喊叫也会迫不及待地跟随，这就是盲目跟随性。当在疏散中遇到这种情况是有很大的危害的，应合理利用应急照明系统的语音提醒及灯具频闪，火灾中的人们就不会因此紧张，人群可有序疏散。智能应急照明系统和传统照明系统对比见表1。

表1智能应急照明系统和传统照明系统对比

2民用建筑电气设计中智能消防应急照明的应用分析

智能消防应急照明系统主要是对疏散人群和逃生做指引，它有效的解决了传统消防应急照明系统上的盲区，以及不能与报警器相连接，使消防人员不能在关键时间接到信息，导致更多的人员受伤，尤其在火灾中起到关键作用，它及时的反馈了发生的事故。建筑电气设计对民用建筑的功能性有着关键的作用，在民用建筑电气设计中，我们应该要着重于消防应急照明的设计方法，因为，只有强化民用建筑电气设计中智能消防应急照明系统的应用，进一步了解智能消防应急系统的实际状况，才能确保消防在民用建筑中起到的安全意识。在建筑电气设计中，应急照明系统的功能性需要得到保障，才会发挥重要作用，对于未来展开科学性智能设计提供了基础。把应急照明系统和消防应急系统相结合，对温度控制芯片和光照传感器进行分析应用，融合网络形式，与监控管理相协助最终完成现代化民用建筑的基本要求，减少火灾带来的危险。

为了保障智能消防应急系统的功能性，智能消防应急照明系统提供了供电线路设计。使发生火灾时，可以有效的持续供电，为民众的照明提供引导。因此，在选择实际的电缆中，需要保障电缆的耐火能力。在耐火电缆的选择中，需要结合民用建筑的情况选择比较好的耐火电缆。根据相关规范可知，当民用建筑的高度超过100m时，我们需要对智能消防应急照明系统的照明时间有所提高，从而提供足够的疏散人员时间。智能消防应急照明系统需要有独立的供电设备，为的是保障疏散效果，照明系统主要控制照明的时间长短，因此，我们对电气的设计要重视，这样智能消防应急照明系统才能够让系统通畅的运行，同时，还把功能发挥到了极致，从而让民用建筑的安全得到了很好的保障。此外，在应急照明的尾部设计自动切换设备，这样可以让蓄电池自动变换，完成应急照明的工作。

智能消防应急照明系统的实际过程中，需要结合科学的设计对灯具进行选择。灯具上要有疏散的标志，正确的指引民众找到逃生方向。对灯具的容积选择和灯具的适应也要重视，而且，智能消防应急照明系统还需要具备瞬间点燃灯具的效果，所以可以采用荧光灯和功率小的卤钨灯，让智能消防应急照明系统保障了民用建筑的安全。民用建筑电气设计中智能消防应急照明系统的应用，主要是为了实现应急灯和报警器的相结合，而这种通信技术设计需要被重视，如果民用建筑一旦发生火灾，报警系统就会自动将信息传递出去，让消防员及时得知，到达现场营救受伤人员。所以说智能消防应急照明系统需要与通信相互配合，减少损失。对于通信的质量而言，要求更为严格，它决定了信息传递出去的时间。让智能消防应急照明系统的功能性得到了全面发挥，保障的民用建筑的安全系数。智能消防应急照明系统在民用建筑电气设计中的应用分析，需要与民用建筑相结合，并根据实际的民用建筑的需求情况，合理的分配各项目的技术，在通过不断的调整得到更好的技术指标。在进行通信技术的选择时，可以采用红外线。蓝牙。Wifi等方式缩短时间，确保智能消防应急照明系统的质量可以全方面的有所提高。

总而言之，火灾是影响现代民用建筑安全性和功能性的关键问题，在实际的民用建筑中，智能消防应急照明系统在电气设计中的应用，需要结合民用建筑的基本特点，和实际需求，选择适宜的线路、供电系统和回路等内容，进而实现火灾过程中消防系统联动，提高人群的疏散效率和安全，规避安全隐患，为人们营造一个安全、健康的生活环境。

参考文献：

[1]张孟尧，杨志超，李永刚.非集中控制型应急照明系统的设计与实施[J].现代建筑电气，2016，7(12):23-28.

[2]胡田田.智能消防应急照明及疏散指示系统的特征分析及相关问题研究[J].科技创新导报，2016，13(24):24+26.

[3]秦剑.某住宅社区建筑电气与智能化系统的研究与设计[D].江苏大学，2016.

[4]黄剑雄.智能应急照明和疏散指示系统设计探讨[J].建筑电气，2016，35(10):33-38.

[5]周芳.浅谈公共建筑中的智能应急疏散照明系统[J].门窗，2016(10):219.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/51dc8ba82873d19cdcdc545d.html