# 安全防护技术在丽泽商务区工程中的应用

黄健

中国新兴建设开发有限责任公司一公司北京丰台100071

摘要：E-08地块地下车库等等2项，E09地块地上办公、商业等，E08地块地上办公、商业等（丽泽商务区E-08、E-09地块商业金融项目），位于北京市丰台区丽泽商务区E-08、E-09地块，由中国新兴建设开发有限责任公司一公司总承包。建筑面积317372.50m2。2016年3月1日开工，2019年5月1日竣工。

关键词：安全，防护，丽泽商务区，地块，金融项目。

1工程概况

E-08地块地下车库等等2项，E09地块地上办公、商业等，E08地块地上办公、商业等（丽泽商务区E-08、E-09地块商业金融项目），位于北京市丰台区丽泽商务区E-08、E-09地块，由中国新兴建设开发有限责任公司一公司总承包。建筑面积317372.50m2。2016年3月1日开工，2019年5月1日竣工。本工程由E-08（西侧）和E-09（东侧）两地块构成，具体情况如下：E-08地块：北侧主塔楼总高200m，地上43层，采用钢框架—核心筒体系全钢结构；南侧副塔楼地上16层，总高80m；E-09地块：北侧主塔楼总高180m，地上39层，采用钢框架—核心筒体系全钢结构；南侧副塔楼地上14层，总高72m。东西两侧结构均采用钢筋混凝土框架—核心筒结构。

2安全防护措施

2.1施工现场洞口、临边防护

1）洞口防护

表1洞口防护措施

2）临边防护

表2临边防护措施

3）钢结构作业安全防护措施

表3钢结构作业安全防护措施

作业安全整体措施

2.2防坠落安全防护措施

本工程单层面积大、E-08主塔结构施工最高处达到200m，施工期间安全管理要求高。因此在工程管理的过程中需重点做好防坠落安全防护措施。

1）安全通道、防砸棚防护（见图1-5）。地上施工现场西南角基坑出入口安全通道，随施工电梯的安装在电梯入口处设置安全通道，另根据现场布置情况在进入楼层施工处设置安全通道，在主体结构施工期间工人上下楼层时在外架内侧搭设之字上楼安全坡道。

图1上楼安全通道示意图图2基坑出入口安全通道示意图

2）由于钢筋加工区、模板加工区等生产辅助用房处于塔吊覆盖范围之内，所以上述用房上部必须搭设防砸棚，防护棚顶部设置均为满铺两层脚手板。

图3防砸棚侧面示意图

图4防砸棚正面示意图图5防砸棚立面示意图

2.3各专业交叉作业的安全防护措施

本工程专业分包较多，涉及的专业多、范围广、施工人员多，尤其是到了总包管理的高峰阶段，将涉及到土建、钢结构、专业分包等各队伍同时施工。

1）加强安全思想教育，强调在交叉作业之前，必须注意位于交叉作业部位的安全防护工作和水平防护网是否搭设完毕，若没有搭设完毕或搭设不符合要求，工人可拒绝此处作业。在现场的塔吊上布置监控系统，对此处施工作业的全部过程进行监督。对于无法避开的交叉作业区域，如E-08主塔、E-09主塔钢结构吊装和土建结构施工，提前搭设好安全兜网和竖向密目安全网，确保作业人员安全。有针对性的各类机房施工的措施，做好机房区域人流、物流管制措施。加强与各类机房专业分包的协调和配合；对相关人员进行专门培训；加强安保措施，要求进入该区域的人员统一着装，并进行检查及监控。施工现场使用的各种电缆或埋入地下800mm，或架空（不能采取埋设的方式时），在埋入的过程中对电缆进行保护，具体做法为300mm细砂，将电缆置入细砂中，素土回填后表面做200mm厚C20细石混凝土保护层。配电箱和配电柜设置安全防护栏杆。提前策划好电缆埋设的布置，对于将来需要市政开挖的部位尽量避开。

2）编制了安全可行的群塔作业施工方案，编制方案过程中，尽量以消灭死角、不碰臂、便于安装和拆卸为原则，并对塔吊操作工、信号工进行安全技术交底。塔吊使用时遵循：动塔让静塔，低塔让高塔、轻车让重车的原则。塔吊操作人员必须严格遵守“安全操作规程”“十不吊”的准则。在塔吊驾驶室内挂放警示牌，注明规定的回转方位、角度等。群塔作业过程中，必须严格按照塔吊使用管理规定要求，工作区域不重叠，信号指挥统一调配的原则进行。

2.4脚手架安全措施

地下室结构施工阶段地下室外墙搭设了扣件式单钢管双排落地脚手架，地上结构施工阶段E-08副塔、E-09副塔分别搭设型钢悬挑双排单管脚手架。在施工前编制了脚手架施工方案，并报公司总工程师审批通过后实施，立面防护、剪刀撑和横向斜撑、水平防护以及斜道的安全防护的设置如下：

1）立面防护

（1）脚手架外侧满挂密目安全网，进行全封闭。

（2）每隔一组或两组剪刀撑设置一道300mm高踢脚板，固定于立杆内侧。

（3）底层脚手架外侧悬挂脚手架管理制度牌及安全提示牌。

图8脚手架立面防护

2）剪刀撑和横向斜撑

（1）双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。斜杆与地面的倾角宜在45-60度之间。

（2）剪刀撑斜杆的接长必须采用搭接，搭接长度不小于1m，且不少于两个扣件紧固。

图9外脚手架立面布置图

3）水平防护

E-08主塔楼高度为200m，E-09主塔楼高度为180m，主体结构为钢框架结构，楼板为钢筋桁架组合楼板，建筑高度较高，高层外围安全防护是重点。

4）拉结点的杆件及扣件涂刷桔黄色油漆。两道水平硬防护间高差≤12米并在拉结点附近悬挂安全提示牌。每层每面不少于2处。

5）悬挑脚手架

E-08、E-09副塔主体结构施工期间采用了型钢悬挑双排单管脚手架，型钢采用25#工字钢，每四层悬挑一次，每次悬挑高度不超过20m。脚手架距结构外墙300mm。架子排距1.00m，柱距1.50m，步距1.50m，立面通长范围设置剪刀撑。在作业层外部，设置防护栏杆和挡脚板，并且按照落地式脚手架的要求进行封锁；在作业层中，设置一道安全网防护层，防护层必须严密，外排架子管内侧满挂绿色密目安全网，全封闭施工。

6）型钢支承架

（1）定距定位：根据要求用尺量出内、外立杆离墙距离，并做好各位置标记，分出内外立杆位置，在位置处居中焊好立杆固定钢筋（直径32螺纹钢筋100mm高）。

图10外脚手架水平防护立面图

（2）综合各方规定、要求，悬挑梁悬挑布置位置如下图所示：

（3）悬挑梁的长度根据DB11/T583-2008表5.3.2确定，悬挑长度为：1500mm；所以悬挑梁总长度取为：5000mm，锚固端中心位置为：3500mm；悬挑梁支承点根据上图所示穿墙设置，并用木方塞死，不得随意更改位置。

7）连墙件

连墙件采用刚性连接。垂直间距为3.900m，水平间距不大于4.000m。连墙杆用A48×3.5的钢管，它与脚手架、建筑物采用直角扣件，轴线位置与结构柱相连，窗口位置与两侧墙体相连。

2.5施工电梯安全管理

1）施工电梯在安装过程中的安全管理

本工程装修阶段共设置了8台室外电梯，E08、E09主副塔各配备2台高速双笼电梯SCD200/200G，解决装修材料垂直运输问题。施工电梯的安装位置要远离架空线路并保持在规定的安全距离以外。

2.6中小型机械设备的安全措施

本工程由于体量大，且专业类型多，基础工程、主体结构工程、二次结构工程、弱电工程、消防工程、机电安装工程、外幕墙工程、室内精装修工程、设备安装工程等，致使作业班组多，点多面广，交叉施工多，导致中小型机械使用频繁，因此要做好中小型机械的使用安全管理。中小型机械的安全管理对确保项目施工人员的身体、财产安全，对确保工程施工的顺利进行具备重要意义，施工中采取以下措施：

1）对中小型机械使用和操作人员进行了安全交底，使其明确安全操作过程，并在交底记录上面签字留总包备案。安全部及现场管理人员每天对中小型机械使用进行一次检查，发现问题及时采取措施。

2）临时用电系统的安全措施

本工程临电系统包括办公区、场外生活区、施工区。施工区主要包括现场施工机械、楼层照明等。针对工程实际采取了以下措施保障临时用电的安全：一是编制临时用电施工方案，并报技术处审批。二是建立用电规章制度，在每个配电箱上面张贴用电责任人和责任人电话，发生用电问题时立即能找到用电责任人。三是按规范架设配电线路，架空线采用了绝缘导线，在起到保护作用的同时做到感官良好。

图11线缆沿钢管架吊设图12线缆沿桥架敷设

2.6.1配电系统实行分级配电。

图13总配电箱（A箱）图14分配箱（B箱）

图15一机一闸箱（C箱）图16电焊机专用箱图17手提开关箱

3）配电箱防护棚的设置

配电棚立柱采用了100mm×100mm方钢，底部焊200mm×200mm铁板，四角开螺栓孔与地面固定。围栏采用方钢，刷红白漆，中间设置向外开启的门。围栏上方设置了带插槽的责任牌，螺栓固定，方便拆装及周转使用。顶棚双层设计，上层满铺脚手板，下层在脚手板上加瓦棱铁或PVC板（防雨）。四周封竹胶板，外侧贴喷绘布，喷绘布上下边纹为蓝色，中间为白色，文字为蓝色，黑体。围栏须作重复接地，用编织软线引至正面右下角，并做好接地标识。围栏内部设置一组灭火器。

图19配电箱防护棚标准设置图18低压配电箱

4）塔吊和施工电梯按规定装设了避雷装置。楼层内施工照明用电采用了36V的低压安全电源。

2.10夜间施工措施

夜间施工按要求向有关部门申请，经批准后再施工的程序进行。

2.11季节性施工的安全措施

编制了专项的冬雨季施工方案，方案内有专项的冬雨季安全施工措施，方案由项目部技术人员编制后报技术处进行审批。在冬季、雨季及大风天气施工时，安全隐患多，针对可能出现的隐患制定了有针对性的安全措施。如雨季易出现雷击现象，为此做好大型设备如塔吊、施工电梯等的防雷接地。冬季做了施工坡道防滑设置，如钉防滑条，穿防滑鞋等。大风天气来临前，把塔吊臂停在了安全可靠部位等。

3结语

该工程在施工过程中，由于严格而认真的实施了安全防护技术，使工程达到了零事故效果。工程被评为“北京市绿色文明安全样板工地”。

参考文献：

[1]肖峰，国家游泳中心室内装饰装修工程实践与总结，建筑安全，2013.12.13.

[2]建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91

[3]朱汉缤，建筑基坑支护工程施工技术，城市建设理论研究，2013.6.25

[4]陈琳，建筑工程项目施工安全生产平价研究，华中科技大学，2013.5.20.

[5]李彦毅，柱内有粘接预应力技术，城市建设理论研究，2015.7.15.

[6]陈磊等，浅析大跨度预应力混凝土施工技术，城市建设理论研究，2015.7.15.

[7]建筑施工安全检查标准，JGJ59-2011.

[8]建筑机械使用安全技术规程，JGJ33-2012

[9]北京市建筑工程施工安全操作规程，DBJ01-62-2002

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/51f669c1241fd0fbfa4401a2.html