# C形压住床垫的垂直升降床护栏论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及一种：C形压住床垫的垂直升降床护栏，设有固定铁片，所述固定铁片上设有可根据床垫厚度可调节的支撑管，所述可调节的支撑管侧面上设有若干个定位孔，所述可调节的支撑管上装有一固定调节塑胶，所述固定调节塑胶上还设有护栏立管固定槽、护栏下横管固定槽、调节支撑管滑动槽、调节按钮安装槽，所述护栏立管固定槽、护栏立管固定槽内分别固定有护栏横管、护栏下横管，所述调节按钮安装槽内装有一C形按压式调节按钮，所述C形按压式调节按钮有一平面的侧壁，在侧壁上设有容纳钢珠的凹槽。本实用新型适用于婴幼儿床护栏，具有设计科学、结构合理、调节方便、零间隙的优点。

### 主设计要求

1.一种C形压住床垫的垂直升降床护栏，其特征在于：设有固定铁片(1)，所述固定铁片上设有可根据床垫厚度可调节的支撑管(2)，所述可调节的支撑管侧面上设有若干个定位孔(3)，所述可调节的支撑管上装有一固定调节塑胶(4)，所述固定调节塑胶上还设有护栏立管固定槽(5)、护栏下横管固定槽(6)、调节支撑管滑动槽(7)、调节按钮安装槽(8)，所述护栏立管固定槽、护栏立管固定槽内分别固定有护栏横管(9)、护栏下横管(10)，所述调节按钮安装槽内装有一C形按压式调节按钮(12)，所述C形按压式调节按钮有一平面的侧壁，在侧壁上设有容纳钢珠的凹槽(11)，所述C形按压式调节按钮内装有一压缩弹簧(13)，所述固定调节塑胶在立柱固定槽与立柱按钮安装槽之间设有一钢珠活动孔(14)，所述C形按压式调节按钮在未端上设有弹性限位扣(15)。

### 设计方案

1.一种C形压住床垫的垂直升降床护栏，其特征在于：设有固定铁片(1)，所述固定铁片上设有可根据床垫厚度可调节的支撑管(2)，所述可调节的支撑管侧面上设有若干个定位孔(3)，所述可调节的支撑管上装有一固定调节塑胶(4)，所述固定调节塑胶上还设有护栏立管固定槽(5)、护栏下横管固定槽(6)、调节支撑管滑动槽(7)、调节按钮安装槽(8)，所述护栏立管固定槽、护栏立管固定槽内分别固定有护栏横管(9)、护栏下横管(10)，所述调节按钮安装槽内装有一C形按压式调节按钮(12)，所述C形按压式调节按钮有一平面的侧壁，在侧壁上设有容纳钢珠的凹槽(11)，所述C形按压式调节按钮内装有一压缩弹簧(13)，所述固定调节塑胶在立柱固定槽与立柱按钮安装槽之间设有一钢珠活动孔(14)，所述C形按压式调节按钮在未端上设有弹性限位扣(15)。

2.根据权利要求1所述的C形压住床垫的垂直升降床护栏，其特征在于：所述护栏立管固定槽、护栏横管固定槽内分别通过固定弹片固定有护栏立管、护栏横管。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于一种防护器具，具体的是一种婴儿床上的防护器具。

背景技术

婴幼儿床为了保证婴幼儿的安全需要在床的四边设上防护栏，保证婴幼儿不掉下来发生意外事故，现在市面上的床护栏通常是在床垫的外边部分，容易从床护栏与床垫之间产生缝隙，这样一来，容易造成婴幼儿的脚卡在缝隙内，扭伤孩子的情况发生，为解决此问题特将床护栏压在床垫上面以防止产生间隙。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决上述问题，提出一种C形压住床垫的垂直升降床护栏，该C形压住床垫的垂直升降床护栏具有设计科学、结构合理、调节方便、零间隙的特点。

本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的：C形压住床垫的垂直升降床护栏，其特征在于：设有固定铁片，所述固定铁片上设有可根据床垫厚度可调节的支撑管，所述可调节的支撑管侧面上设有若干个定位孔，所述可调节的支撑管上装有一固定调节塑胶，所述固定调节塑胶上还设有护栏立管固定槽、护栏下横管固定槽、调节支撑管滑动槽、调节按钮安装槽，所述护栏立管固定槽、护栏立管固定槽内分别固定有护栏横管、护栏下横管，所述调节按钮安装槽内装有一C形按压式调节按钮，所述C形按压式调节按钮有一平面的侧壁，在侧壁上设有容纳钢珠的凹槽，所述C形按压式调节按钮内装有一压缩弹簧，所述固定调节塑胶在立柱固定槽与立柱按钮安装槽之间设有一钢珠活动孔，所述C形按压式调节按钮在未端上设有弹性限位扣。

所述护栏立框固定槽、护栏横框固定槽内分别通过固定螺栓固定有护栏立框、护栏横框。

本实用新型通过在立柱按钮安装槽内装有一C形按压式调节按钮，C 形按压式调节按钮有一平面的侧壁，在侧壁上设有容纳钢珠的凹槽，C形按压式调节按钮内装有一压缩弹簧，固定调节胶套在立柱固定槽与立柱按钮安装槽之间设有一钢珠容纳透孔，C形按压式调节按钮在未端上设有弹性限位爪按压按钮，通过控制C形按压式调节按钮的位置进而控制钢珠与立柱的位置关系，从而能够将护栏横框压在床垫上，防止产生间隙，从而有效保护婴儿的安全。

附图说明

图1是本实用新型的整体结构示意图；

图2是本实用新型的侧面结构示意图；

图3是本实用新型的俯视结构示意图；

图4是本实用新型的固定调节胶套的局部放大图；

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明：

实施例：参见附图1、2、3、4，C C形压住床垫的垂直升降床护栏，设有固定铁片1，所述固定铁片上设有可根据床垫厚度可调节的支撑管2，所述可调节的支撑管侧面上设有若干个定位孔3，所述可调节的支撑管上装有一固定调节塑胶4，所述固定调节塑胶上还设有护栏立管固定槽5、护栏下横管固定槽6、调节支撑管滑动槽7、调节按钮安装槽8，所述护栏立管固定槽、护栏立管固定槽内分别固定有护栏横管9、护栏下横管10，所述调节按钮安装槽内装有一C形按压式调节按钮12，所述C形按压式调节按钮有一平面的侧壁，在侧壁上设有容纳钢珠的凹槽11，所述C形按压式调节按钮内装有一压缩弹簧13，所述固定调节塑胶在立柱固定槽与立柱按钮安装槽之间设有一钢珠活动孔14，所述C形按压式调节按钮在未端上设有弹性限位扣15；所述护栏立框固定槽、护栏横框固定槽内分别通过固定螺栓固定有护栏立框、护栏横框。

最后应说明的是：显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例，而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920285477.7

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209825990U

授权时间:20191224

主分类号:A47D7/02

专利分类号:A47D7/02

范畴分类:15C;

申请人:袁文彬

第一申请人:袁文彬

申请人地址:341714 江西省赣州市龙南县渡江镇果龙村袁屋小组42号

发明人:袁文彬

第一发明人:袁文彬

当前权利人:袁文彬

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/520231cc989549e8f27a74ad.html