# 一种升降脚手架挂吊装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供的一种升降脚手架挂吊装置，上吊点桁架、下吊点桁架、第一链轮组、第二链轮组、第三链轮组、电动葫芦、附墙吊挂座、调节花篮螺栓、弹簧装置及用于安装上吊点桁架、下吊点桁架的附墙导轨，其特征在于：所述附墙导轨上还固定设有若干个防坠支座。

### 主设计要求

1.一种升降脚手架挂吊装置，包括上吊点桁架、下吊点桁架、第一链轮组、第二链轮组、第三链轮组、电动葫芦、附墙吊挂座、调节花篮螺栓、弹簧装置、及用于安装上吊点桁架、下吊点桁架的附墙导轨，其特征在于：所述附墙导轨上还固定设有若干个防坠支座。

### 设计方案

1.一种升降脚手架挂吊装置，包括上吊点桁架、下吊点桁架、第一链轮组、第二链轮组、第三链轮组、电动葫芦、附墙吊挂座、调节花篮螺栓、弹簧装置、及用于安装上吊点桁架、下吊点桁架的附墙导轨，其特征在于：所述附墙导轨上还固定设有若干个防坠支座。

2.根据权利要求1所述的一种升降脚手架挂吊装置，其特征在于：所述防坠支座包括：附墙座、通过摆块轴与附墙座固定连接的防坠摆块、及通过导轮座固定安装于附墙座上的导轮、及活动安装于附墙座上的支撑头，所述附墙座通过墙体螺栓与墙体固定安装，所述支撑头通过支撑座与附墙座以转轴活动连接。

3.根据权利要求2所述的一种升降脚手架挂吊装置，其特征在于：所述防坠摆块的两侧分别设有一端固定安装于防坠摆块侧面的扭簧，防坠摆块通过扭簧的扭力可做相对防坠摆块的旋转运动。

4.根据权利要求2所述的一种升降脚手架挂吊装置，其特征在于：所述支撑座与支撑头之间还固定设有调节杆，通过调节杆调节支撑座与支撑头之间的距离。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种建筑施工设备用的提升吊挂系统，尤其涉及一种升降脚手架挂吊装置。

背景技术

脚手架是建筑施工，装饰工程和维修工程中经常使用的一种施工装备，主要用来提供人行通道和小量堆物放料及安全防护，随着国家城镇化建设步伐的加快，高层和超高层建筑大量涌现，附着式升降脚手架的使用也越来越广泛。

附着式升降脚手架是近年来兴起的一种高层建筑外防护脚手架，简称爬架；附着式升降脚手架的爬升和下降动力设备大都使用环链提升机，俗称电动葫芦。电动葫芦一般有三种使用方式，第一种方式：人工搬运葫芦，该方式爬架每作业一层，需要人工将葫芦搬运到工作层，每次安装固定葫芦后爬升或下降，费工费时；第二种方式：使用转换部件将葫芦倒挂安装，虽然不要人工搬运葫芦，但葫芦倒链时容易将链条卡断，同时不好遮盖葫芦本体，混凝土浇筑时或雨天葫芦本体易被污染；第三种方式，采用钢丝绳和动滑轮的组合方式，该方式虽然不需要人工搬运葫芦，但在机位处将横向脚手板隔断，脚手架下部脚手板通道不畅，密封不严实。

实用新型内容

本实用新型的目的是克服现有技术的缺点，提供一种工厂预制生产，安装和拆除方便，不需人工搬运葫芦，便于葫芦本体遮盖，延长葫芦使用寿命，不需要使用钢丝绳和动滑轮组合的一种升降脚手架挂吊装置。

本实用新型一种升降脚手架挂吊装置，包括：上吊点桁架、下吊点桁架、第一链轮组、第二链轮组、第三链轮组、电动葫芦、附墙吊挂座、调节花篮螺栓、弹簧装置，所述第一链轮组固定在下吊点上，第二链轮组固定在附墙吊挂座上；所述第三链轮组与附墙吊挂座通过调节花篮螺栓和弹簧装置连接；所述电动葫芦的主钩固定挂设在上吊点桁架上，所述上吊点桁架对应于下吊点桁架设置，固定在墙体导轨的上部侧面；所述葫芦链条另一端固定在第三链轮组上；所述附墙吊挂座固定设置在上吊点桁架和下吊点桁架间的结构上部；

进一步的，所述第一链轮组的挂钩与下吊点连接，并通过滑轮挂座与下吊点桁架连，第二链轮组与附墙吊挂座连接，链条尾端固定在第二链轮组上；

进一步的，上吊点桁架和附墙吊挂座之间设置调节花篮螺栓和弹簧装置；

进一步的，上吊点桁架和下吊点桁架的相对距离可以根据不同层高的楼体高度进行设置。

作为本实用新型的进一步方案：所述上吊点桁架、下吊点桁架分别与附墙导轨活动连接。

作为本实用新型的进一步方案：为防止挂吊装置的突然降落，所述附墙导轨上还固定设有若干个防坠支座；

所述防坠支座包括：附墙座、通过摆块轴与附墙座固定连接的防坠摆块、及通过导轮座固定安装于附墙座上的导轮、及活动安装于附墙座上的支撑头；

所述附墙座通过墙体螺栓与墙体固定安装，所述支撑头通过支撑座与附墙座以转轴活动连接；

进一步的，所述防坠摆块的两侧分别设有一端固定安装于防坠摆块侧面的扭簧，防坠摆块通过扭簧的扭力可做相对防坠摆块的旋转运动；

进一步的，所述支撑座与支撑头之间还固定设有调节杆，通过调节杆调节支撑座与支撑头之间的距离。

作为本实用新型的进一步方案：所述防坠摆块上还设有一联动摆块，所述联动摆块的第一端固定设置于防坠摆块上，另一端伸出所述附墙座并对位于所述横杆组件的竖向方向，所述联动摆块受到上方的所述横杆组件的第一横杆的竖向压力后，带动所述防坠摆块绕所述摆动轴向下转动。

本实用新型附着式升降脚手架正挂吊装系统，工厂预制生产，安装和拆除方便，不需人工搬运葫芦，便于葫芦遮盖，延长葫芦使用寿命，不需要使用钢丝绳和动滑轮组合，不在导轨位置断开横向脚手板，有利于脚手架的密闭，保障脚手架下部的脚手板通道畅通，并可有效的防止挂吊装置在使用过程中的防坠。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图，其中：

图1是本实用新型的主视示意图；

图2是本实用新型使用状态时的主视图；

图3是本实用新型使用状态时的右视图；

图4是本实用新型附墙座在使用状态示意图；

图5是本实用新型附墙座在脚手架下降状态示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型详细说明。

结合图1至图3所示，本实用新型公开了一种升降脚手架挂吊装置，包括下吊点桁架23，下吊点5，第一链轮组19，第二链轮组20，附墙吊挂座15，调节花篮螺栓17，弹簧装置18，第三链轮组21，电动葫芦7，还有上吊点6和上吊点桁架4。

下吊点桁架23设置在架体导轨的下部侧面；上吊点桁架4设置在架体导轨的上部侧面；电动葫芦7主钩(未标示)挂设在上吊点桁架4上；第一链轮组19的挂钩与下吊点5连接；第二链轮组20固定在附墙吊挂座15上，链条尾端固定在第二链轮组20上；第三链轮组21与附墙吊挂座15通过调节花篮螺栓17和弹簧装置18连接；葫芦主钩901固定挂设在上吊点桁架4上，上吊点桁架4对应于下吊点桁架23设置，固定在架体导轨的上部侧面；葫芦链条另一端固定在第三链轮组21上；附墙吊挂座15固定设置在上吊点桁架4和下吊点桁架23间的结构上部；

作为优化，上吊点桁架4和附墙吊挂座15间设置调节花篮螺栓17和弹簧装置18。

作为优化，上吊点桁架4和下吊点桁架23的相对距离可以根据不同层高的楼体高度进行设置。

正挂吊装装置是这样实现的：启动电动葫芦7，第一链轮组19与第二链轮组 20间的距离缩短，相对应的，第三链轮组21与电动葫芦7间伸长相同的距离，带动升降脚手架往上爬升。

升降脚手架爬升到位后，将附墙吊挂座15安装在下一个工作楼层，反转电动葫芦7进行倒链，将葫芦链条恢复至初始状态，进入下一循环。

吊装系统循环过程中将调节花篮螺栓17和弹簧装置18张紧，使葫芦链条处于预紧状态，消除链条间夹角的误差，有利于葫芦链条的往复循环。

作为本实用新型的进一步实施例：上吊点桁架4、下吊点桁架23分别与附墙导轨1活动连接；

进一步，为防止挂吊装置的突然降落，附墙导轨1上还固定设有若干个防坠支座2。

作为本实用新型的进一步实施例：如图4和图5所示，防坠支座2包括：附墙座2-1、通过摆块轴与附墙座2-1固定连接的防坠摆块2-3、及通过导轮2-5座固定安装于附墙座2-1上的导轮2-5、及活动安装于附墙座2-1上的支撑头2-7；

附墙座2-1通过墙体螺栓2-2与墙体14固定安装，支撑头2-7通过支撑座2- 6与附墙座2-1以转轴活动连接；

进一步的，防坠摆块2-3的两侧分别设有一端固定安装于防坠摆块2-3侧面的扭簧2-4，防坠摆块2-3通过扭簧2-4的扭力可做相对防坠摆块2-3的旋转运动；

进一步的，支撑座2-6与支撑头2-7之间还固定设有调节杆2-8，通过调节杆 2-8调节支撑座2-6与支撑头2-7之间的距离。

以上内容仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对本实用新型保护范围的限制，本领域的普通技术人员对本实用新型的技术方案进行的简单修改或者等同替换，均不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920311478.4

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209799334U

授权时间:20191217

主分类号:E04G3/32

专利分类号:E04G3/32

范畴分类:36E;

申请人:湖南万力工程科技有限公司;湖南万百源建筑工程有限公司

第一申请人:湖南万力工程科技有限公司

申请人地址:410000 湖南省长沙市雨花区湘府东路二段517号红星国际B座2913

发明人:陈勇

第一发明人:陈勇

当前权利人:湖南万力工程科技有限公司;湖南万百源建筑工程有限公司

代理人:王培苓

代理机构:43115

代理机构编号:长沙市和协专利代理事务所(普通合伙) 43115

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/522992024ffc824cf3201d26.html