# 煤焦油和原油层析色谱轻质组分分离及GC/MS特点分析

### 论文摘要

通过柱层析族组分分离将中温煤焦油、石蜡基原油和环烷基原油轻质组分进行有效分离,利用GC/MS对各组分化合物种类和相对含量进行定性定量分析。掌握原油和煤焦油组成特点,有利于快速对原油组成进行分析,避免因原油质量变化对装置运行和产品质量造成不良影响。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 原料

- 1.2 仪器与试剂

- 1.3 实验方法

- 1.3.1 煤焦油和原油柱层析色谱分离

- 1.3.2 GC/MS分析条件

- 2 结果与讨论

- 2.1 煤焦油和原油常规分析

- 2.2 GC-MS分析结果

- 2.2.1 非芳烃轻质组分分析

- 2.2.2 芳烃组分分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 秦红艳,栾利新,鲁彬,濮文华,魏琦

关键词: 原油,煤焦油,组分

来源: 炼油与化工 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,燃料化工

单位: 中国石油克拉玛依石化有限责任公司炼油化工研究院

分类号: TQ524;O657.63

DOI: 10.16049/j.cnki.lyyhg.2019.04.023

页码: 60-63

总页数: 4

文件大小: 1331K

下载量: 139

### 相关论文文献

- [1].中低温煤焦油重馏分中氮的赋存形态及脱除规律分析[J]. 能源化工 2020(03)

- [2].低温煤焦油中金属元素的形态分析[J]. 石油化工 2020(06)

- [3].厚积薄发 煤焦油终于迎来上涨行情[J]. 乙醛醋酸化工 2019(01)

- [4].中低温煤焦油预处理工艺设备的研究与应用[J]. 化工设计通讯 2019(03)

- [5].中低温煤焦油脱水剂的复配研究[J]. 洁净煤技术 2017(03)

- [6].中温煤焦油加氢裂化技术研究[J]. 化工管理 2016(24)

- [7].煤焦油渣处理技术的研究进展[J]. 化工进展 2015(07)

- [8].中低温煤焦油组分分离与鉴定研究进展[J]. 广州化工 2015(15)

- [9].煤焦油类危险废物利用环节豁免管理问题及对策[J]. 干旱环境监测 2019(02)

- [10].高温煤焦油的筛选及快速分离工艺研究[J]. 化工管理 2017(11)

- [11].陶瓷行业煤焦油处理处置方法探讨[J]. 资源节约与环保 2017(10)

- [12].中低温煤焦油中金属元素分析研究[J]. 煤化工 2017(05)

- [13].煤焦油工艺结合加氢裂化处理工艺探讨[J]. 石化技术 2015(11)

- [14].陕北中低温煤焦油中吲哚提取研究[J]. 应用化工 2016(10)

- [15].某含煤焦油废水倾倒环境突发污染事件应急处理的经验及建议[J]. 济源职业技术学院学报 2014(04)

- [16].陕北中低温煤焦油减压馏分的GC-MS分析[J]. 煤炭转化 2015(01)

- [17].中低温煤焦油正庚烷不溶物组成分析[J]. 甘肃科学学报 2015(05)

- [18].2013年中国煤焦油深加工技术发展论坛在宁波成功举行[J]. 宁波化工 2013(04)

- [19].煤焦油全馏分加氢技术[J]. 石化技术与应用 2020(06)

- [20].中低温煤焦油脱水剂的筛选[J]. 山西化工 2014(04)

- [21].煤焦油的几种生产工艺[J]. 科技风 2014(15)

- [22].煤焦油深加工,升级正当时[J]. 化工管理 2014(25)

- [23].陕北中低温煤焦油中酚类化合物的提取与分离研究[J]. 应用化工 2013(04)

- [24].采用离心分离机改善煤焦油的质量[J]. 燃料与化工 2013(05)

- [25].煤焦油大跌之后出现反弹机会[J]. 中国石油和化工 2012(07)

- [26].部分煤焦油产品质量不达标[J]. 大众标准化 2012(12)

- [27].低温煤焦油组分分离及性质分析[J]. 长江大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [28].煤焦油深加工技术现状及发展方向[J]. 广东化工 2011(08)

- [29].《煤焦油化学品制取与应用》介绍[J]. 煤气与热力 2011(06)

- [30].世界最大煤焦油深加工项目在曹妃甸开工建设[J]. 石油工程建设 2010(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/526a5ae70b7ed26d1e6cccea.html