# 一种IC卡智能存储柜论文和设计-曹亮

### 全文摘要

一种IC卡智能存储柜，包括具有多层、每层具有多个格子的IC卡存储柜本体，还具有供电单元、控制系统，控制系统包括单片机模块、密码设置单元、提示单元、显示屏，密码设置单元是矩阵操作键盘，显示屏和矩阵操作键盘位于IC卡存储柜本体壳体上部，提示单元是若干只LED灯，每只LED灯安装在位于IC卡存储柜本体的每个格子上部的格子架前，供电单元、单片机模块安装在电路板上，并和显示屏，密码设置单元经导线连接。本新型工作人员设置密码后、删除密码前，不需要重新设置密码，每次取或放IC卡时，格子架前一只发光二极管发光，从而方便了工作人员存取IC卡、并节省了存取时间。

### 主设计要求

1.一种IC卡智能存储柜，包括具有多层、每层具有多个格子的IC卡存储柜本体，IC卡存储柜本体的每个格子内抽屉依靠五金工具反弹器弹出，其特征在于还具有供电单元、控制系统，控制系统包括单片机模块、密码设置单元、提示单元、显示屏，密码设置单元是矩阵操作键盘，显示屏和矩阵操作键盘位于IC卡存储柜本体的壳体上部，提示单元是若干只LED灯，每只LED灯安装在位于IC卡存储柜本体的每个格子上部的格子架前，每个格子内抽屉前柜门前标记有编号，供电单元的电源输入端和交流220V电源经导线连接，供电单元的电源输出端和控制系统电源输入端经导线连接，矩阵操作键盘和单片机模块信号输入端经导线连接，单片机模块多路信号输出端和提示单元的多只LED灯分别经导线连接，单片机模块视频信号输出端和显示屏视频输入端分别经导线连接，供电单元、单片机模块安装在电路板上，电路板安装在IC卡存储柜本体内上部的元件盒内。

### 设计方案

1.一种IC卡智能存储柜，包括具有多层、每层具有多个格子的IC卡存储柜本体，IC卡存储柜本体的每个格子内抽屉依靠五金工具反弹器弹出，其特征在于还具有供电单元、控制系统，控制系统包括单片机模块、密码设置单元、提示单元、显示屏，密码设置单元是矩阵操作键盘，显示屏和矩阵操作键盘位于IC卡存储柜本体的壳体上部，提示单元是若干只LED灯，每只LED灯安装在位于IC卡存储柜本体的每个格子上部的格子架前，每个格子内抽屉前柜门前标记有编号，供电单元的电源输入端和交流220V电源经导线连接，供电单元的电源输出端和控制系统电源输入端经导线连接，矩阵操作键盘和单片机模块信号输入端经导线连接，单片机模块多路信号输出端和提示单元的多只LED灯分别经导线连接，单片机模块视频信号输出端和显示屏视频输入端分别经导线连接，供电单元、单片机模块安装在电路板上，电路板安装在IC卡存储柜本体内上部的元件盒内。

2.根据权利要求1所述的一种IC卡智能存储柜，其特征在于IC卡存储柜本体内部的IC卡存放抽屉大小不一。

3.根据权利要求1所述的一种IC卡智能存储柜，其特征在于控制系统的单片机模块主控芯片为STC12C5A60S2。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及IC卡存放设备及应用方法领域，特别是一种IC卡智能存储柜。

背景技术

在国家电网公司等部门中，使用的IC卡数量繁多，而且IC卡外形大小不一，目前对于国家电网公司等部门中各种IC 卡保管方式较为简单，一般采用存储盒子或存储袋子进行集中保管，不但容易发生卡片遗失情况，同时工作人员需要使用相应一张IC卡时，需要在存储的地方翻找，这样会导致找寻时间过长，给工作人员带来不便。且由于存储盒子或存储袋子易和空气中灰尘、有害气体等接触，容易导致IC卡的触点受到氧化进而造成接触不良的情况发生。

超市、购物商场智能储物柜由于方便了顾客的存放物品，给顾客带来了较大便利，因此在超市、购物商场使用量较大。智能储物柜配套的IC卡存储柜是保证顾客有效取放IC卡，进而使用IC卡打开相应储物柜柜门存放物品的基础，顾客使用前需要先操作IC卡存储柜相应功能按键取出需要的IC卡，使用完后再把IC卡放回原位。现有的IC卡存储柜和智能储物柜配套使用时，只提供一次性密码，也就是顾客使用IC卡打开智能储物柜的柜门存放物品、购物完后顾客使用IC卡打开智能储物柜的柜门取出物品后，IC卡存储柜的相应配套控制系统就确认一次性密码使用完毕。这样会带来一个问题，就是顾客购物中途还没购物完毕，需要重新使用IC卡打开智能储物柜的柜门、存放或取出物品，将柜门关闭后，这样由于柜门完成了两次开关动作，那么一次性密码就会失效，当购物者下次使用IC卡打开柜门时就需要通过IC卡存储柜的控制系统重新获取新的密码，给购物者购物带来极大不便。现有的IC卡存储柜存放IC卡的格子多，顾客取用IC卡或存放IC卡时，IC卡存储柜只具有屏幕显示、提示具体IC卡所在位置的功能，需要使用者按照IC卡存储柜相应层数、每层的具体格子找到IC卡所在位置、然后打开格子门取出或放入所需要的IC卡，由于无直观的方位指示功能，顾客取或放IC卡速度都很慢，给顾客带来了不便。因此现有超市、购物商场智能储物柜配套的IC卡存储柜，如果应用于国家电网公司等部门使用的IC卡进行存取还存在较大弊端。

综上所述，提供一种能方便国家电网公司等部门的各种规格大小、数量众多的IC卡储存，且能方便工作人员存放和取用各种IC卡的设备显得尤为必要。

发明内容

为了克服现有国家电网公司等部门对应用的IC卡进行存取方式导致的弊端，本实用新型提供了工作人员存取IC卡时，能通过设置单元设置IC卡的密码，工作人员设置密码后、删除密码前，不需要重新设置密码，每次取或放IC卡时，提示单元能使所对应的格子抽屉上部的格子架前一只提示单元的发光二极管发光，从而方便了工作人员存取IC卡、并节省了存取时间的一种IC卡智能存储柜。

本实用新型解决其技术问题采用的技术方案是：

一种IC卡智能存储柜，包括具有多层、每层具有多个格子的IC卡存储柜本体，IC卡存储柜本体的每个格子内抽屉依靠五金工具反弹器弹出，其特征在于还具有供电单元、控制系统，控制系统包括单片机模块、密码设置单元、提示单元、显示屏，密码设置单元是矩阵操作键盘，显示屏和矩阵操作键盘位于IC卡存储柜本体的壳体上部，提示单元是若干只LED灯，每只LED灯安装在位于IC卡存储柜本体的每个格子上部的格子架前，每个格子内抽屉前柜门前标记有编号，供电单元的电源输入端和交流220V电源经导线连接，供电单元的电源输出端和控制系统电源输入端经导线连接，矩阵操作键盘和单片机模块信号输入端经导线连接，单片机模块多路信号输出端和提示单元的多只LED灯分别经导线连接，单片机模块视频信号输出端和显示屏视频输入端分别经导线连接，供电单元、单片机模块安装在电路板上，电路板安装在IC卡存储柜本体内上部的元件盒内。

所述IC卡存储柜本体内部的IC卡存放抽屉大小不一，适用于不同大小外径的IC卡存放。

所述供电单元是明纬品牌的220V交流电源转12V直流电源的开关电源模块成品，具有两个电源输入端1及2脚，两个电源输出端3及4脚。

所述控制系统的单片机模块主控芯片为STC12C5A60S2。

所述提示单元发光二极管发光颜色是红色。

所述显示屏是液晶显示屏。

本实用新型有益效果是：本实用新型为国家电网公司等部门存放、取用各种IC卡提供了便利，不需要反复进行密码的设置，工作人员取用IC卡时，能通过设置单元设置IC卡的密码，工作人员设置密码后、删除密码前，无论是取还是放入IC卡都不需要重新设置密码，每次取或放IC卡时，提示单元还能使所对应的格子抽屉上部的格子架前一只提示单元的发光二极管发光，从而方便了工作人员存取IC卡、并节省了存取时间。而且IC卡由于位于处于抽屉门关闭的IC卡存储柜本体内，相应减少了和外部空气、灰尘接触的几率，不容易氧化导致触点接触不良。基于以上，所以本实用新型具有好的应用前景。

附图说明

以下结合附图和实施例将本实用新型做进一步说明。

图1是本实用新型一种IC卡智能存储柜结构框图示意。

图2是本实用新型电路图。

图3是本实用新型结构示意图。

具体实施方式

图1、3中所示，一种IC卡智能存储柜，包括具有多层、每层具有多个格子的IC卡存储柜本体1，IC卡存储柜本体1的每个格子1-1内抽屉依靠五金工具反弹器弹出，还具有供电单元2、控制系统，控制系统包括单片机模块3-1、密码设置单元3-2、提示单元3-3、显示屏3-4，密码设置单元是矩阵操作键盘3-2，显示屏3-4和矩阵操作键盘3-2位于IC卡存储柜本体1的壳体上部，提示单元3-3是若干只LED灯，每只LED灯3-3安装在位于IC卡存储柜本体的每个格子1-1上部的格子架前，每个格子1-1内抽屉前柜门前标记有编号，供电单元2的电源输入端和交流220V电源经导线连接，供电单元2的电源输出端和控制系统电源输入端经导线连接，矩阵操作键盘3-2和单片机模块3-1信号输入端经导线连接，单片机模块3-1多路信号输出端和提示单元3-3的多只LED灯分别经导线连接，单片机模块3-1视频信号输出端和显示屏3-4视频输入端分别经导线连接，供电单元2、单片机模块3-1安装在电路板上，电路板安装在IC卡存储柜本体内上部的元件盒4内。供电单元2是明纬品牌的220V交流电源转12V直流电源的开关电源模块成品，具有两个电源输入端1及2脚，两个电源输出端3及4脚。IC卡存储柜本体内部的IC卡存放抽屉大小不一，适用于不同大小外径的IC卡存放。控制系统的单片机模块3-1主控芯片为STC12C5A60S2。提示单元发光二极管3-2发光颜色是红色。显示屏3-4是液晶显示屏。

图2中所示，供电单元是明纬品牌的220V交流电源转12V直流电源的开关电源模块成品U1，具有两个电源输入端1及2脚，两个电源输出端3及4脚。控制系统的单片机模块U2主控芯片为STC12C5A60S2。提示单元发光二极管LEDN发光颜色是红色。显示屏U4是液晶显示屏。供电单元的电源输入端开关电源模块成品U1的1及2脚和交流220V电源经导线连接，供电单元的电源输出端开关电源模块成品U1的3及4脚和控制系统单片机模块U2的电源输入端1及2脚经导线连接，矩阵操作键盘U3和单片机模块U2信号输入端3及4脚经导线连接，单片机模块U2多路信号输出端和提示单元的多只LED灯LEDN分别经导线连接，单片机模块U2视频信号输出端5及6脚和显示屏U4视频输入端分别经导线连接。

图1、2中所示，本新型中，220V交流电源进入开关电源模块成品U1的1及2脚后，在开关电源模块成品U1内部电路作用下，开关电源模块成品U1的3及4脚会输出稳定的12V直流电源进入控制系统单片机模块U2的电源输入端1及2脚，于是，控制系统单片机模块U2处于得电工作状态。本新型使用分为取出IC卡流程和存入IC卡流程，存入IC卡流程分为三个步骤，A：选择存放，B:相应格子抽屉前LED发光提示方位，C:存放IC卡到相应位置，并设置密码、关闭柜门完成存入IC卡流程；取出IC卡流程分为三个步骤，A：输入设置密码，B:相应格子抽屉前LED发光提示方位，C:取卡关闭柜门并根据需要删除该张IC卡的密码信息。存入IC卡流程，步骤A选择存放和步骤B相应格子抽屉前LED发光提示方位中，工作人员通过操作密码设置单元矩阵操作键盘U3选择“存”按键，显示屏U4会在单片机模块U2的程序控制下，显示此张IC卡所应存放的相应格子抽屉柜号，与此同时，所对应的格子抽屉上部的格子架前一只提示单元的发光二极管LEDN会发光，给予工作人员提示具体此张IC卡需要存放的位置，工作人员能及时找到IC卡所需存放位置，节省了时间，克服了现有IC卡存储柜只具有屏幕显示、提示具体IC卡所在位置的功能，需要使用者按照IC卡存储柜相应层数、每层的具体格子找到IC卡所在位置、然后打开格子门取出或放入所需要的IC卡，由于无直观的方位指示功能，顾客取或放IC卡速度都很慢，给顾客带来的不便。存入IC卡流程，步骤C存放IC卡到相应位置，并设置密码、关闭柜门完成存入IC卡流程中，工作人员选择矩阵操作键盘U3的存放键后，工作人员根据自身情况经矩阵操作键盘U3设置对应格子抽屉的密码，其中密码设置最多为8个字符，在达到规定字符的极限后，显示屏U4的屏幕中会有提醒，密码设置完后，工作人员轻轻按压一下相应格子抽屉的柜门，抽屉则会在内部反弹器的作用下，弹出1cm，此时，工作人员轻轻将抽屉拉出来，工作人员将需要储存的IC卡放入抽屉中，然后将抽屉推进去，再轻轻按压一下抽屉柜门就完成IC卡存放，此时，在反弹器自身功能作用下，反弹器会将位于此抽屉内IC卡按压收缩，为抽屉留下足够的空间放入IC卡，后续需要放入此抽屉内的IC卡存放则重复上述操作。

图1、2中所示，取出IC卡流程，步骤A输入设置密码中，当工作人员需要取出所需要的IC卡的时候，工作人员操作密码设置单元矩阵操作键盘U3选择功能键“取出”，此时显示屏U4的屏幕会显示输入密码，工作人员输入需要取出一张IC卡的之前存放为这张IC卡设置的密码即可。取出IC卡流程，步骤B相应格子抽屉前LED发光提示方位中，当工作人员输入的对应需要取出一张IC卡密码正确时，显示屏U4的屏幕会显示所需取出IC卡存放的相应格子抽屉柜号，与此同时，所对应的格子抽屉上部的格子架前一只提示单元的发光二极管LEDN会发光，给予工作人员提示具体需要取出的IC卡具体位置，工作人员能及时找到需要取出的IC卡具体位置；此刻工作人员在所对应的抽屉前柜门前，轻轻按压一下柜门，抽屉则会在内部反弹器的作用下，弹出1cm，工作人员轻轻将抽屉拉出来，将需要取出的IC卡从抽屉中取出来，IC卡取出完毕后，将抽屉推进去，再轻轻按压一下柜门关闭柜门就可。取出IC卡流程，步骤C取卡关闭柜门并根据需要删除该张IC卡的密码信息中，工作人员从存放IC卡所对应的抽屉内取出该张IC卡后，第一种情况，如果工作人员所需要的IC卡只是取出来作暂时之用、使用后还要放回原位情况下，那么工作人员可以关上抽屉后，什么也不用做，在下次工作人员将该张IC卡放回来的时候，工作人员先操作密码设置单元矩阵操作键盘U3选择取出功能，然后再次输入为此张IC卡所设置的密码，此时显示屏U4的屏幕上会显示出该张IC卡需要存放的对应格子抽屉柜号，与此同时，所对应的格子抽屉上部的格子架前一只提示单元的发光二极管LEDN会发光，工作人员在所对应的抽屉前柜门前，轻轻按压一下柜门，柜子则会在内部反弹器的作用下，弹出1cm，工作人员轻轻将抽屉拉出来，将要储存的IC卡放入抽屉中，然后将抽屉推进去，再轻轻按压一下柜门，工作人员就可在短时间将IC卡放入需要的存放位置从而完成存放流程。取出IC卡流程，步骤C取卡关闭柜门并根据需要删除该张IC卡的密码信息中，工作人员从存放IC卡所对应的抽屉内取出该张IC卡后，第二种情况，如果工作人员取出的IC卡不再放回原位或者是不再进行寄存，那么在此种情况下，工作人员操作密码设置单元矩阵操作键盘U3的选择功能键“删除”，那么以前存放该张IC卡的对应格子抽屉密码信息都会删除掉，方便供下一个新的IC卡存放。

本实用新型为国家电网公司等部门存放、取用各种IC卡提供了便利，不需要反复进行密码的设置，工作人员取用IC卡时，能通过设置单元设置IC卡的密码，工作人员设置密码后、删除密码前，无论是取还是放入IC卡都不需要重新设置密码，每次取或放IC卡时，提示单元还能使所对应的格子抽屉上部的格子架前一只提示单元的发光二极管发光，从而方便了工作人员存取IC卡、并节省了存取时间。而且IC卡由于位于处于抽屉门关闭的IC卡存储柜本体内，相应减少了和外部空气、灰尘接触的几率，不容易氧化导致触点接触不良。基于以上，所以本实用新型具有好的应用前景。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920006730.0

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:51(四川)

授权编号:CN209248615U

授权时间:20190813

主分类号:G07C 9/00

专利分类号:G07C9/00;G07F17/12;G06K13/08

范畴分类:40F;

申请人:国网四川省电力公司甘孜供电公司

第一申请人:国网四川省电力公司甘孜供电公司

申请人地址:626000 四川省甘孜藏族自治州康定县炉城镇炉城南路57号

发明人:曹亮;刘明宇;冉春森;杜红梅;何承刚;唐毅;冯圣文;张凤西;李晟程

第一发明人:曹亮

当前权利人:国网四川省电力公司甘孜供电公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/52a6b24afff24e5a5f0b8062.html