# 一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件论文和设计-林先升

### 全文摘要

本实用新型公开了一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件，包括双层玻璃组件和铝合金边框，所述铝合金边框安装在双层玻璃组件的外侧四周，所述双层玻璃组件包括上层钢化玻璃、下层钢化玻璃和若干组电池片。本实用新型所述的一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件，设有下层钢化玻璃、正面保护膜、背面保护膜和宽线孔，提高整个电池板的透光率，不会造成大面积挡光的现象；保护玻璃面、免于被刮伤以及积累灰尘，且不影响玻璃的透光率；一方面用于穿插和接线盒连接的导线，另一方面宽线孔面积足够大，方便气流的流动，起到散热的作用，防止电池片温度过高，适用不同工作状况，带来更好的使用前景。

### 主设计要求

1.一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件，包括双层玻璃组件(1)和铝合金边框(2)，其特征在于：所述铝合金边框(2)安装在双层玻璃组件(1)的外侧四周，所述双层玻璃组件(1)包括上层钢化玻璃(3)、下层钢化玻璃(4)和若干组电池片(5)，所述电池片(5)位于上层钢化玻璃(3)和下层钢化玻璃(4)之间的位置，所述电池片(5)和上层钢化玻璃(3)之间粘连有上层EVA胶片(6)，所述电池片(5)和下层钢化玻璃(4)之间粘连有下层EVA胶片(7)，所述上层钢化玻璃(3)的内部设置有超白玻璃(31)，所述超白玻璃(31)的上下表面分别贴有正面保护膜(32)和背面保护膜(33)，所述下层钢化玻璃(4)的内部均匀开设有若干组宽线孔(8)，所述宽线孔(8)的内部设置有导线(9)。

### 设计方案

1.一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件，包括双层玻璃组件(1)和铝合金边框(2)，其特征在于：所述铝合金边框(2)安装在双层玻璃组件(1)的外侧四周，所述双层玻璃组件(1)包括上层钢化玻璃(3)、下层钢化玻璃(4)和若干组电池片(5)，所述电池片(5)位于上层钢化玻璃(3)和下层钢化玻璃(4)之间的位置，所述电池片(5)和上层钢化玻璃(3)之间粘连有上层EVA胶片(6)，所述电池片(5)和下层钢化玻璃(4)之间粘连有下层EVA胶片(7)，所述上层钢化玻璃(3)的内部设置有超白玻璃(31)，所述超白玻璃(31)的上下表面分别贴有正面保护膜(32)和背面保护膜(33)，所述下层钢化玻璃(4)的内部均匀开设有若干组宽线孔(8)，所述宽线孔(8)的内部设置有导线(9)。

2.根据权利要求1所述的一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件，其特征在于：所述上层钢化玻璃(3)和下层钢化玻璃(4)的厚度均为2-4mm。

3.根据权利要求1所述的一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件，其特征在于：所述上层EVA胶片(6)利用高透EVA材料制成，所述下层EVA胶片(7)利用高截止EVA材料制成。

4.根据权利要求1所述的一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件，其特征在于：所述正面保护膜(32)和背面保护膜(33)的颜色透明，采用PE材料制成。

5.根据权利要求1所述的一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件，其特征在于：所述下层钢化玻璃(4)和上层钢化玻璃(3)的材质相同，主体也为超白透光玻璃，所述宽线孔(8)的直径大于导线(9)的直径。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及新能源领域，特别涉及一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件。

背景技术

太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置，以光电效应工作的晶硅太阳能电池为主流，随着光伏太阳能技术的发展，人们对太阳能电池的使用出现在生产、生活的方方面面，在楼房、厂房等顶部设置的光伏发电阵列会严重影响周围环境接受的光照度，还有大量的光反射造成光污染，从而给人们的生产、生活带来影响，在使用过程中带来了一定的不利影响，为此，我们提出一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件。

实用新型内容

本实用新型的主要目的在于提供一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件，包括双层玻璃组件和铝合金边框，所述铝合金边框安装在双层玻璃组件的外侧四周，所述双层玻璃组件包括上层钢化玻璃、下层钢化玻璃和若干组电池片，所述电池片位于上层钢化玻璃和下层钢化玻璃之间的位置，所述电池片和上层钢化玻璃之间粘连有上层EVA胶片，所述电池片和下层钢化玻璃之间粘连有下层EVA胶片，所述上层钢化玻璃的内部设置有超白玻璃，所述超白玻璃的上下表面分别贴有正面保护膜和背面保护膜，所述下层钢化玻璃的内部均匀开设有若干组宽线孔，所述宽线孔的内部设置有导线。

优选的，所述上层钢化玻璃和下层钢化玻璃的厚度均为2-4mm。

优选的，所述上层EVA胶片利用高透EVA材料制成，所述下层EVA胶片利用高截止EVA材料制成。

优选的，所述正面保护膜和背面保护膜的颜色透明，采用PE材料制成。

优选的，所述下层钢化玻璃和上层钢化玻璃的材质相同，主体也为超白透光玻璃，所述宽线孔的直径大于导线的直径。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：该光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件，通过设置下层钢化玻璃，让大量光线透过整个玻璃组件，提高整个电池板的透光率，不会造成大面积挡光的现象，满足生活生产对光照的需求，也减少光反射、折射带来的污染；通过设置正面保护膜和背面保护膜，保护玻璃面、免于被刮伤以及积累灰尘，且不影响玻璃的透光率；通过设置宽线孔，一方面用于穿插和接线盒连接的导线，另一方面宽线孔面积足够大，方便气流的流动，起到散热的作用，防止电池片温度过高，影响发电效率；整个双层玻璃组件将结构简单，适用于大面积在楼房、厂房等顶部铺设，使用的效果相对于传统方式更好。

附图说明

图1为本实用新型一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件的整体结构示意图；

图2为本实用新型一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件的剖视图；

图3为本实用新型一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件上层钢化玻璃的结构图；

图4为本实用新型一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件下层钢化玻璃和下层EVA胶片的孔位图。

图中：1、双层玻璃组件；2、铝合金边框；3、上层钢化玻璃；31、超白玻璃；32、正面保护膜；33、背面保护膜；4、下层钢化玻璃；5、电池片；6、上层EVA胶片；7、下层EVA胶片；8、宽线孔；9、导线。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

如图1-4所示，一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件，包括双层玻璃组件1和铝合金边框2，铝合金边框2安装在双层玻璃组件1的外侧四周，起到防护的作用，双层玻璃组件1包括上层钢化玻璃3、下层钢化玻璃4和若干组电池片5，电池片5位于上层钢化玻璃3和下层钢化玻璃4之间的位置，电池片5和上层钢化玻璃3之间粘连有上层EVA胶片6，电池片5和下层钢化玻璃4之间粘连有下层EVA胶片7，上层钢化玻璃3的内部设置有超白玻璃31，超白玻璃31的上下表面分别贴有正面保护膜32和背面保护膜33，下层钢化玻璃4的内部均匀开设有若干组宽线孔8，宽线孔8的内部设置有导线9；

上层钢化玻璃3和下层钢化玻璃4的厚度均为2-4mm；上层EVA胶片6利用高透EVA材料制成，透光率高，下层EVA胶片7利用高截止EVA材料制成，光线拦截率高；正面保护膜32和背面保护膜33的颜色透明，采用PE材料制成；下层钢化玻璃4和上层钢化玻璃3的材质相同，主体也为超白透光玻璃，宽线孔8的直径大于导线9的直径，方便气流的流动。

乙烯-醋酸乙烯共聚物，简称EVA。一般醋酸乙烯(VA)的含量在5％-40％，与聚乙烯(PE)相比，EVA由于在分子链中引入醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

EVA是一种柔韧性和粘结性能好，具有良好透光性能和耐老化的透明胶体。它将晶体硅片组“上盖下垫”包封，并和上层保护材料玻璃，下层保护材料TPT(聚氟乙烯复合膜)利用真空层压技术年和为一体构成晶体硅组件。EVA本身对紫外线有一定的截止作用，它通过EVA本身的紫外线吸收剂吸收那紫外线并转换成热能散发出去。EVA截止的高与低直接影响紫外线的吸收能量。为了提升紫外线的利用率，背板面采用高截止的EVA可将未照射在电池片上的紫外线反射灰电池片进行二次利用。

需要说明的是，本实用新型为一种光伏太阳能用高透光的双层玻璃组件，双层玻璃组件1的双面均设置有玻璃，为上层钢化玻璃3和下层钢化玻璃4，分别利用上层EVA胶片6和下层EVA胶片7粘连电池片5，上层钢化玻璃3和下层钢化玻璃4的主体为为超白玻璃31，是一种多功能的新型高档玻璃品种，透光率可达91.5％以上，同时它的表面设置有正面保护膜32和背面保护膜33，保护玻璃面、免于被刮伤以及积累灰尘，且不影响玻璃的透光率，下层钢化玻璃4的内部还均匀开设有若干组宽线孔8，一方面用于穿插和接线盒连接的导线9，另一方面宽线孔8面积足够大，方便气流的流动，起到散热的作用，防止电池片5温度过高，影响发电效率，当太阳光线照射到双层玻璃组件1上时，上层钢化玻璃3以及上层EVA胶片6透光率高，可以让光线照射到电池片5上进行发电，然后剩余紫外线被具有高截止作用下层EVA胶片7反射，继续被电池片5利用，同时大部分的光线可以穿过下层钢化玻璃4，直射到太阳能电池下方的区域，提高双层玻璃组件1的透光率，满足生活生产对光照的需求，较为实用。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822253613.2

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209169160U

授权时间:20190726

主分类号:H01L 31/048

专利分类号:H01L31/048;H02S40/34;H02S40/42

范畴分类:38F;

申请人:无锡环特太阳能科技有限公司

第一申请人:无锡环特太阳能科技有限公司

申请人地址:214000 江苏省无锡市滨湖区马山镇常康璐28号

发明人:林先升;单东山;宋二雷;张佳伍

第一发明人:林先升

当前权利人:无锡环特太阳能科技有限公司

代理人:王丽

代理机构:32293

代理机构编号:苏州国诚专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/52bae7a35a99e48fca8639e5.html