# B3和60Mn耐磨合金锻球的组织结构及性能分析

### 论文摘要

采用金相分析、扫描电子显微镜显微分析、硬度实验、冲击试验对不同状态的B3和60Mn两种典型耐磨合金锻球进行表征,对比两种锻球在性能方面的差异,并根据成分、组织分析产生性能差异的原因。结果表明,B3成分锻球整体硬度较高,有一定的冲击韧性,组织呈现典型回火马氏体组织;60Mn表面硬度高而心部硬度差较大,具有良好的冲击韧性,心部未淬透呈现珠光体组织,与表面的回火马氏体组织有明显区别。针对以上分析,分别对两种合金锻球的加工工艺提出可能的改进措施。

### 论文目录

- 1 实验

- 2 结果与分析

- 2.1 成分及组织结构

- 2.2 力学性能分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王浩祥,徐金鑫,徐斌

关键词: 耐磨锻球,硬度,冲击韧性

来源: 世界有色金属 2019年17期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,经济与管理科学

专业: 金属学及金属工艺

单位: 铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司

分类号: TG316;TG142.1

页码: 240-243

总页数: 4

文件大小: 4668K

下载量: 30

### 相关论文文献

- [1].高硼中碳铸造耐磨合金组织和性能的研究[J]. 热加工工艺 2008(05)

- [2].铬基钨镍钼高耐磨合金耐磨机理及产业化[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2015(04)

- [3].钛镍耐磨合金材料的研究与应用[J]. 热加工工艺 2013(08)

- [4].锌基稀土耐磨合金在蜗轮上的应用[J]. 机械工程师 2012(05)

- [5].平地机导板再制造的耐磨合金堆焊技术[J]. 工程机械 2009(12)

- [6].稀土耐磨合金管道焊接工艺[J]. 现代焊接 2012(06)

- [7].新型高钒耐磨合金的组织性能与工程应用[J]. 热加工工艺 2015(24)

- [8].铸造Fe-Cr-V-C耐磨合金显微组织及硬度[J]. 材料热处理学报 2016(03)

- [9].锌基稀土耐磨合金在蜗轮上的应用[J]. 机械 2012(S1)

- [10].高硼耐磨合金的变质处理[J]. 铸造 2017(06)

- [11].碳配分时间和锰含量对VC_p增强耐磨合金奥氏体含量和性能的影响[J]. 金属热处理 2018(11)

- [12].高钒耐磨合金在不同冷却方式下的高温氧化行为[J]. 工程科学学报 2018(01)

- [13].机械科学研究院哈尔滨焊接研究所实验工厂[J]. 焊接 2010(03)

- [14].摊铺机后轴轮的耐磨合金堆焊再制造[J]. 工程机械 2013(03)

- [15].Fe-Mo-Cr-Ni高温耐磨合金中Si含量对硬度的影响及其机理研究[J]. 矿冶工程 2017(05)

- [16].耐磨合金导辊的开发研究[J]. 南方金属 2008(02)

- [17].VCp增强复合耐磨合金在不同Mn含量下的合金元素分布特征[J]. 钢铁钒钛 2018(02)

- [18].一种耐磨合金堆焊焊条的研制[J]. 世界有色金属 2019(10)

- [19].双金属复合高钒耐磨合金的研制与应用[J]. 铸造技术 2014(12)

- [20].锻压机床用新型耐磨合金的制备与性能研究[J]. 热加工工艺 2015(03)

- [21].耐磨合金球墨铸铁研制及应用[J]. 热加工工艺 2014(23)

- [22].复合变质剂对耐磨合金中VC_p形态与分布的影响[J]. 铸造技术 2017(06)

- [23].激光熔覆铁基耐磨合金技术的研究进展[J]. 北京工业大学学报 2013(10)

- [24].I&Q&P工艺对高硼铁基耐磨合金组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2020(07)

- [25].Q&P工艺对VC_p增强复合耐磨合金力学性能的影响[J]. 铸造 2016(11)

- [26].硫酸吸热器防磨损问题[J]. 设备管理与维修 2010(07)

- [27].正压风送系统在氯化法钛白粉生产中的应用及性能优化[J]. 上海涂料 2019(04)

- [28].淬火温度对含硼铁基耐磨合金组织及力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(08)

- [29].Ti-Al和Ti-Al-Ce复合改性剂对高硼铁基耐磨合金组织和性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2017(08)

- [30].耐磨合金跳汰床石制备及工业应用试验[J]. 矿业研究与开发 2014(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/52c5185810e78b9246050185.html